建设项目环境影响报告表

# （报批版）

| 项目名称： | 遂平县白氏全屋定制加工厂创意装修家具生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 遂平县白氏全屋定制加工厂 |

编制日期：2019年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 遂平县白氏全屋定制加工厂创意装修家具生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 遂平县白氏全屋定制加工厂 |
| 法人代表 | 白猛哲 | 联系人 | 白猛哲 |
| 联系电话 | 15649560521 | 传真 |  | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 驻马店市遂平县燕京北路金牛实业院内2号厂房 |
| 立项审批部门 | 遂平县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411728-21-03-068021 |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C2110木制家具制造 |
| 占地面积 (m2) | 940 | 绿化面积 (m2) | / |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) | 4.56 | 环保投资占 总投资的比例 | 9.12% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年4月 |
| 一、工程概况： 根据家具制造行业的发展趋势和市场需要，遂平县白氏全屋定制加工厂决定在驻马店市遂平县燕京北路金牛实业院内2号厂房投资建设遂平县白氏全屋定制加工厂创意装修家具生产项目，该项目总投资50万元，租赁遂平县富业钢化玻璃有限公司厂房，租赁的建筑面积约为940m2，主要建设内容包括生产车间、办公室等，项目建成后，可年产成型家装定制衣柜1200套、橱柜600套、家装配套套线、护墙板、背景墙等600套。 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不在该目录的鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许建设项目；且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。该项目已在遂平县发展和改革委员会备案，备案文号为2019-411728-21-03-068021，项目备案确认书见附件二。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》，本项目需进行环境影响评价。本项目为创意装修家具生产项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号，2017年9月1日起施行）和（生态环境部1号令），本项目属于第十类“家具制造”，其中 “有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量〔含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他”应编制报告表。本项目产品为创意装修家具生产项目，无电镀和喷漆工艺，应编制环境影响报告表。 受遂平县白氏全屋定制加工厂委托我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件一。接受委托后，我单位组织技术人员对项目建设情况和项目区域环境状况进行了实地考察，收集了相关资料，按照环评导则、技术规范的要求，编制了《遂平县白氏全屋定制加工厂创意装修家具生产项目》。 二、建设内容与规模 建设规模：成型家装定制衣柜1200套、橱柜600套、家装配套套线、护墙板、背景墙等600套。 建设内容见表1。 表1 主要建（构）筑物一览表 序号 建筑名称 建筑面积（m2） 结构 备注 1 生产车间 900 钢结构 1层 2 办公室 40 钢结构 1层 合计 940 / / 三、项目选址与工程投资 本项目位于驻马店市遂平县燕京北路金牛实业院内2号厂房，租赁遂平县富业钢化玻璃有限公司厂房，详见附件3。 本项目总投资为50万元，其中企业自筹50万元，国内银行贷款0万元。 三、主要生产设备 主要设备名称及选型见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 备注 1 双主轴侧孔机 2500mm*35mm 台 1 打孔 2 展鸿覆膜机 MJ6132D 台 1 覆膜 3 全自动封边机 YM-468J 台 2 封边 4 双工位四工序开料机 JWB 台 1 开料 5 数控雕刻机 3工序 台 1 开料 6 精密锯 MJ6128yh 台 1 开料 7 磨边机 / 台 1 磨边 合计 / 8 / 以上设备均不属于《高耗能、落后机电设备（产品）淘汰目录》及《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》中淘汰设备。 四、产品方案 本项目为成型家装定制衣柜1200套、橱柜600套、家装配套套线、护墙板、背景墙等600套。详见表3。 表3 项目产品方案及规模 主营产品 产能/年 规格 备注 成型家装定制衣柜 1200套 根据市场需求调整产品规格 板式免漆环保产品 成型家装定制橱柜 600套 板式免漆环保产品 家装配套套线、护墙板、背景墙等 600套 板式免漆环保产品 六、原辅材料、燃料消耗与供应 本项目原辅材料及能源消耗见表4。 表4 原辅材料、燃料动力消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 1 E0级实木颗粒板/刨花板/MFC 张/年 7000 3 PVC包边 米/年 180000 4 定制系统五金配件 套/年 70000 5 白乳胶 桶/年 20 6 水 吨/年 200 7 电 度/年 26000 七、劳动定员与生产班制 本项目劳动定员5人，项目工作按照300d设计，项目主要生产装置为8h/d连续运转。 八、配套设施 ①给排水 本项目采用雨、污分流排水体制。本项目的生活污水经化粪池后排入污水管网，雨水排入雨水管网。 ②项目区的生产用电和生活用电由当地变电站引入，电源由遂平县电业局提供，可满足本项目用电需要。 ③供热工程 项目生产车间、办公用房冬季供暖由产业集聚区集中供暖，夏季制冷采用分体式空调调节室内温度。 ④食堂及宿舍 项目不建设食堂及宿舍。 九、项目周围环境简况 本项目厂址位于驻马店市遂平县燕京北路金牛实业院内2号厂房。主要敏感点为东北侧276m的时湾村和西侧390m的寄桥村。项目周围概况见图1。 表5 厂址周围环境敏感点一览表 序号 名称 人口 距厂址边界距离（m） 与厂址方位 1 时湾村 365 276 东北 2 寄桥村 686 390 西 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属于租赁已建好空置厂房，不存在原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1、 地理位置 遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，张台乡李尧村民委员会全王帽垛山西北偏北处；极南点，文成乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距上蔡县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平接壤，距西平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市、确山交界，正南距驻马店市区20km。 本项目位于驻马店市遂平县燕京北路金牛实业院内2号厂房，四周环境较好，交通便利。 2、 地质地貌 遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。 3、 气象气候 工程所在的遂平县，处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。 区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%。平均风向频率玫瑰图见图2。 图2 平均风向频率玫瑰图 4、 水文特征 地表水 区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。 汝河，又名沙河，发源于泌阳县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m3/s。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入上蔡县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小。主要功能为排涝泄洪。 汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。 地下水 遂平有以下几个水文地质区： Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。 Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。 Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。 Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。 Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。 Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。 5、 植被及生物多样性 该项目厂址所在区域土壤肥沃，主要为农业耕地、林地和少量的苇地，土质为粉质粘土。农作物主要为小麦、油菜、玉米、大豆、红薯等农经作物，代表性作物小麦亩产350～400kg，玉米亩产400～500kg，另有少量的经济林，如泡桐、刺槐、速生杨、榆树、苹果树、葡萄、桃树等。 区域内动物主要牛、马、驴、骡、山羊、兔、狗、鸡、鸭、鹅等家禽、家畜；以及黄鼠狼、刺猬、野兔、麻雀、鹌鹑、斑鸠等野兽、飞禽。 本项目1000m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

◆与遂平县城市总体规划（2012-2020）的相符性分析 城市性质：遂平县城是全县的政治、经济、文化、科技、教育、医疗卫生等各个方面的中心，是“驻、遂、确”组合城市之一，驻马店市市域工业基地、交通枢纽、驻马店市区的组成部分，市区的北大门、后花园。 建设用地发展方向：远期工业主要向东部现状城区至京珠高速路之间的驿城大道两侧发展，充分利用该区域的空地，尽快发展壮大工业产业集聚区，并加强与工业区与京珠高速路、京广铁路之间的联系；而居住区以现状城区为中心，主要向西、南发展，适度向北发展，但不跨越奎旺河。居住区与工业区之间保持一定的距离，以保证居住环境不受污染。 远景工业区和居住区均向南发展，强化与驻马店市的联系，以贯彻“三区两县一体化”的战略。 城市人口规模：2012年末遂平县城镇人口19.3万人，城镇化水平34％；2020年末城镇人口35.7万人，城镇化水平58％。 用地规模：2012年城市建设用地为17.1km2，人均城市建设用地为110.0m2/人。 2020年城市建设用地为29.5km2，人均城市建设用地为105.4m2/人。 遂平县城市总体规划图见附图三。 城市水源地：在遂平县城西部。 本项目位于驻马店市遂平县燕京北路金牛实业院内2号厂房，用地性质为工业用地，属于城市总规中的建设用地发展方向，项目选址符合遂平县城市总体规划（2012-2020）。 ◆与饮用水水源地规划相符性分析 遂平县域三个饮用水水源地，分别为：灈阳镇水源地、莲花湖饮用水源地、桥南新区饮用水源地，灈阳镇水源地共有七眼井，分别位于自来水厂院内（2眼，1 #、2#），第二高级中学后院3#，房产所院内4#，农行后院5#，英华路中段6#，开源路与国槐路交叉口7#；莲花湖饮用水源地位于县城西, 共有18眼井，共分4排, 该饮用水源地介质类型为中砂，所以一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2。则该水源地一级保护区域面积为共为0.1413 km2；桥南新区饮用水源地为拟建，日供水能力2万吨，共13眼井，由于该供水工程目前处于初步设计阶段，可研报告尚未完成，按照承建单位自来水厂提供的情况，13眼井呈线性分布，共分3排，排距800m，第一排6眼井，第二排4眼井，第三排3眼井，井距600m。位置在铜山大道以西，遂诸公路以北，汝河以南，石武高铁两侧。 各水源区保护范围如下： （1）灈阳镇水源地：分别以每口井的取水点为圆心，半径50m划定为一级保护区，保护区域面积为0.00785km2。则该水源地一级保护区域面积共为0.0498km2。 （2）莲花湖饮用水源地：一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，该水源地一级保护区域面积为0.1413 km2。 （3）桥南新区饮用水水源地：一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，则该水源地一级保护区域面积共为0.10205 km2。 该项目距离最近水源地为灈阳镇水源地为1.1km，不在该水源地一级保护区范围内，不会影响该水源地的地下水环境质量，符合遂平县饮用水源地保护规划。 ◆“三线一单”判定分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 本项目位于遂平县产业集聚区燕京北路金牛实业院内，根据项目所在地环境功能区划，项目厂址不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。 根据项目所在地环境质量现状调查，项目区域SO2、NO2、CO日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。PM10、PM2.5、O3年均超标倍数分别为0.34、0.50、0.09，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；目前遂平县已按照《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施空气清新运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，项目区域空气质量将逐渐好转。奎旺河疙瘩刘断面各污染物均超标，COD超标1.3倍，总磷超标1.9倍，氨氮超标11.4倍，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求；为有效保证奎旺河疙瘩刘断面水质满足Ⅲ类水环境功能要求，遂平县政府决定根据水环境污染攻坚战要求采取如下措施：①加强水平县第一、第二污水处理厂的升级改造，②提高城区污水管网配套覆盖率；③加快引汝（河）入奎（旺河）工程建设步伐；④全面整治奎旺河两岸面源污染。城区地下水各监测点位的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，当地地下水水质较好。项目区域东、南、西、北各边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准限值要求。根据项目污染物排放影响预测，本项目实施后对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 本项目运营期将消耗一定量的水、电等资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。项目运营期生产废水经厂区内沉淀池处理后循环利用不外排，除尘器收集的粉尘和沉淀池砂石收集后全部作为产品回收外售。实现了废水的减量化和固体废物的资源化，符合资源利用上线要求。 本项目属于木质家具制造行业，不属于遂平县环境功能区划中的负面清单项目。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： ★环境空气 本次评价根据2018年驻马店市环境质量公报数据，结果见表5。 表5 遂平县环境空气质量监测结果 单位：ug/m3 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134 超标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 150 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 27 达标 NO2 年平均质量浓度 36 40 90 达标 CO（mg/m3） 第95百分位浓度 1.6 4 40 达标 O3 第90百分位浓度 175 160 109 超标 由上述监测结果可知，监测期间项目所在区域SO2、NO2、CO日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。PM10、PM2.5、O3年均超标倍数分别为0.34、0.50、0.09，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。超标原因分析：随着遂平县工业快速发展，能源消耗和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。目前遂平县已按照《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施空气清新运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，区域空气质量将逐渐好转。 ★水环境 本工程所在区域地表自然径流水体奎旺河。根据纳污水体的现场勘查情况及项目废水排放途径，参考2019年1月驻马店市环保局网站发布的数据，数据统计及分析结果见表6。 表6 地表水环境质量现状监测统计结果一览表 断面 监测因子 COD(mg/L) 总磷(mg/L) 氨氮(mg/L) 疙瘩刘 测值范围 26 0.39 11.4 标准 20 0.2 1.0 达标情况 超标 超标 超标 均值超标倍数 1.3 1.9 11.4 由表6统计结果可见：奎旺河疙瘩刘断面各污染物均超标，COD超标1.3倍，总磷超标1.9倍，氨氮超标11.4倍，不能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。其超标主要原因是奎旺河疙瘩刘面源上游农村面源污染、遂平县城区污水收集率偏低和奎旺河上游来水较少。为有效保证奎旺河疙瘩刘断面水质满足Ⅲ类水环境功能要求，遂平县政府决定根据水环境污染攻坚战要求采取如下措施：①加强水平县第一、第二污水处理厂的升级改造，②提高城区污水管网配套覆盖率；③加快引汝（河）入奎（旺河）工程建设步伐；④全面整治奎旺河两岸面源污染。 （2）地下水环境质量现状 根据遂平县产业集聚区规划环评影响报告书中遂平环境监测站2016年监测的监测数据，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地下水水质监测结果见下表： 表7 地下水现状监测结果统计 单位：mg/L（pH除外） 监测井位 统计指标 监测因子 井深 总硬度 高锰酸 盐指数 氨氮 硫酸盐 亚硝 酸盐 大赵庄 检测结果 30m 209 0.9 0.14 9.67 未检出 达标分析 达标 达标 达标 达标 达标 标准 ≤450 ≤3 ≤0.5 ≤250 ≤0.02 ★声环境 2019年12月4日-5日对项目区域东、西、南、北边界外1m处的声环境进行了现场监测，见表8。 表8 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测点 昼间测值 夜间测值 12月4日 12月5日 标准值 12月4日 12月5日 标准值 东界 52.3 52.1 65 42.2 40.3 55 南界 51.7 51.9 40.9 39.7 西界 53.1 51.5 39.8 42.9 北界 55.2 53.5 42.0 43.1 监测结论：监测期间，本项目现有厂界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中“3”类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围主要环境敏感保护目标见表9。 表9 项目周围主要环境敏感区域及保护目标 类别 保护对象 保护级别 地表水 奎旺河 《地表水环境质量标准》（GB3838(2002）中Ⅲ类标准 声环境 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准 地下水 项目所在区域 《地下水环境质量标准》（GB/T14848(2017）中III类标准 环境空气 项目区域、时湾村（东北276m）寄桥村（西390m） 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准及修改单； 表11 环境空气质量标准 单位：μg/m3 序号 污染物 标准级别 标 准 值 日平均 小时平均 1 SO2 GB3095－2012 二 级 150 500 2 NO2 80 200 3 PM10 150 ---- （2）地表水：《地表水环境质量标准》（GB 3838(2002）中Ⅲ类标准； 表12 地表水质量标准 单位：mg/m3 序号 项目 标准类别 标准值 1 pH GB3838－2002 Ⅲ类标准 6～9 2 COD ≤20 3 氨氮 ≤1.0 4 总磷 ≤0.2 （3）地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848(2017）Ⅲ类标准； 表13 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 标准类别 标准值 1 总硬度 GB/T14848－2017 Ⅲ类 ≤450 2 高锰酸盐指数 ≤3.0 3 氨氮 ≤0.5 4 硫酸盐 ≤250 5 亚硝酸盐 ≤0.02 （4）环境噪声：《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准。 表14 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：板材加工工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级。 表15 大气污染物综合排放标准 污染物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准 颗粒物 无组织排放监控浓度限值： 1.0mg/m3 （2）废水：执行遂平县城市生活污水处理厂进水水质标准，其进出水水质见表16。 表16 遂平县城市生活污水处理厂进出水水质一览表 单位：mg/L 项目名称 COD BOD5 氨氮 TP SS 进水水质 320 150 35 4.0 180 出水水质 50 10 5 0.5 10 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 （4）固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |

| 总量控制指标 | 本项目投入运营后排放废水主要为生活污水，污水经厂区化粪池处理后通过城市排污管网排入遂平县城市生活污水处理厂，COD、氨氮总量控制指标纳入污水处理厂控制指标。建议总量控制指标为：COD：0.0072t/a；氨氮：0.00072t/a。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目生产规模为年产成型家装定制衣柜1200套、橱柜600套、家装配套套线、护墙板、背景墙等600套。其工艺流程及产污环节图见图3。 工艺流程说明: 项目主要材料为成品免漆板材，外购成品免漆板材进行分解成合适的尺寸。分解开的板材边部区域会比较粗糙，对这些粗糙的边部进行包边处理，包边用的为一层PVC膜，然后用白乳胶进行粘合。进行包边处理过的板材根据各种家具的不同来进行钻孔，然后试装。整个家居拼装无任何问题就进行最后的包装，然后对外发货。

一、施工期污染因素分析 本项目租赁现有厂房进行生产，所有厂房已建设完毕，施工期主要为设备的安装，影响较小。 二、运营期污染源分析： 项目投入使用后，主要污染物有废气、生活污水、生产固废、生活垃圾、生产设备噪声等。 1、废气 本项目采用快干型白乳胶，其主要成分为聚醋酸乙烯酯，加热至250℃时分解出醋酸，项目胶合工艺采用冷压无需加热，因此无废气产生；职工均不在厂区食宿，无食堂油烟产生；运营期废气主要为分解设备分解板材时产生的木粉尘。 根据建设单位提供的资料和同类企业类比，粉尘产生量为原料用量的1%，本项目板材年用量约160m3，容重按600kg/m3计，则木料年用量为96t。据此计算，生产车间粉尘产生量约0.96t/a，即0.4kg/h（项目年生产300天，每天生产8小时）。每台产尘配置均有布袋除尘器，粉尘经袋式除尘器除尘后在车间内无组织排放，未收集的粉尘在车间内无组织排放，除尘器收集效率可达95%，布袋除尘器除尘效率按99%计，除尘器风机总风量为4000m3/h，则袋式除尘器处理后的粉尘排放量为0.00912t/a（0.0038kg/h），排放浓度为0.95mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 袋式除尘器未收集的无组织散落在车间的粉尘量为0.048t/a（0.02kg/h），这部分粉尘90%很快沉降在设备周围，沉降量为0.0432t/a（0.018kg/h），其余10%为车间无组织排放，则无组织排放量0.0048t/a（0.002kg/h）。 项目生产车间粉尘总排放量为0.01392t/a（0.0058kg/h）。 2、废水 本项目生产过程中不使用水，主要为职工生活用水。 生活污水：本工程定员10人，均不在厂区食宿，据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）项目生活用水量按60L/人•d计，则全厂职工生活用水量为0.6m3/d，废水排放量按80％计，则生活污水排放量为0.48m3/d，144t/a。参照同类废水水质资料，其主要污染因子主要为：COD、SS、NH3-N。根据类比分析，本工程水量见表18。 表18 本工程总排放口水质、水量表 单位：mg/L 类 型 排水量(m3/d) COD 氨氮 BOD5 SS 化粪池前 0.48 300 30 180 210 化粪池后 0.48 277 28 120 160 污水处理厂进水水质标准 320 35 150 180 达标情况 达标 达标 达标 达标 污水处理厂出水水质 50 5 10 10 排放总量（t/a） 144 0.0072 0.00072 0.00144 0.00144 项目污水主要为厂区生活污水，经化粪池处理后符合遂平县城市污水处理厂进水水质标准，进入遂平县城市污水处理厂处理，达标后排入奎旺河。 3、固废 本项目产生的固废包括生产固废和生活垃圾。 生产固废主要为生产过程中产生的废木料、废木屑和废包装材料。废木料产生量约为原料用量的2%，即1.92t/a；废木屑产生量约0.892t/a；废包装材料主要为废PVC膜，产生量约0.2t/a。生产固废均为一般固废，经收集后外售。 生活垃圾主要为职工办公生活产生的垃圾。项目运营期职工人数为10人。生活垃圾产生量按照每人每天产生0.3kg计算，则生活垃圾产生量为0.9t/a。生活垃圾采用垃圾桶收集后由当地环卫部门清运。 4、噪声 本工程主要高噪声设备是精密锯、两排钻和数控雕刻机等，其噪声源强一般在75－95dB(A)。经消音减振、建筑物隔离后，厂房外噪声一般可降至75dB(A)以下，经距离和绿化带削减后，预计厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 无组织粉尘 | 0.96t/a | 0.0048t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | COD：300mg/L COD：0.0432t/a | COD：50mg/L COD：0.0072t/a |
|  |  | 氨氮 | 氨氮：30mg/L 氨氮：0.00432t/a | 氨氮：5 mg/L 氨氮：0.00072t/a |
| 固体废物 | 生产固废 | 废木料 | 1.92t/a | 外售 |
|  |  | 废木屑 | 0.892t/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.2t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 送城市垃圾场 |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 80dB（A） | 隔声、基础减震后厂界达标 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无。 |

环境影响简要分析

施工期环境影响及防治措施简要分析： 根据现场调查，本项目租赁已建成的厂房，不新建建筑物，不存在施工期，因此不再进行施工期环境影响分析。 营运期环境影响分析： 1、对地表水体的影响分析: （1）本项目废水排放情况 工程废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后进入遂平县城市生活污水处理厂。运营后总废水排放情况见表19。 表19 运营期总废水排放情况表 类 型 排水量(m3/d) COD 氨氮 SS 化粪池前 0.48 300 30 210 化粪池后 0.48 277 28 160 经遂平县城市生活 污水处理厂后 0.48 50 5（8） 10 GB18918－2002标准 50 5 10 遂平县城市生活污水处理厂进水水质要求 320 35 180 达标情况 达标 达标 达标 （2）本项目全厂废水环境影响分析 项目污水主要为厂区生活污水经化粪池处理后符合遂平县城市生活污水处理厂进水水质要求，经污水处理厂进一步处理后COD和氨氮的排放浓度分别为50mg/L和5mg/L，因此不会给奎旺河水质造成明显的污染影响。 （3）项目废水进入城市污水处理厂的可行性分析 遂平县第一城市污水处理厂概况 遂平县城市区域地市总体西北高，东北低，遂平县第一城市污水处理厂位于城市西北，北临奎旺河，西临107国道，南距离县城中心约2.5km，东距产业集聚区较近。工艺流程：前置厌氧奥贝尔氧化沟工艺，具有脱氮除磷功能。城市污水处理厂于2007年建成已投产，其配套的官网工程完善。其服务范围覆盖城市规划区，产业集聚区均在其中。本项目位于现有污水处理厂的服务范围，区域内污水管网比较完善，项目产生的生活污水能够通过污水管网进入遂平县城市污水处理厂。出水水质执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ）的一级A标准，污水处理厂设计进水、出水指标见表20。 表20 遂平县城市污水处理厂设计进出水水质 污染因子 CODCr BOD5 SS NH3-N TP 进水水质(mg/L) 320 150 180 35 4 出水水质(mg/L) 50 10 10 5 0.5 本项目位于第一污水处理厂收水服务服务内，该区域排污管网完善，生活污水经化粪池处理后，符合第一污水处理厂进水水质要求，且该污水处理厂有足够的处理能力处理本项目生活污水，因此本项目废水进入遂平县第一污水处理厂是可行的。 2、对环境空气的影响分析: 本项目采用快干型白乳胶，其主要成分为聚醋酸乙烯酯，加热至250℃时分解出醋酸，胶合工艺采用冷压，因此无废气产生；职工均不在厂区食宿，无食堂油烟产生；运营期废气主要为生产车间密度锯、多片锯等设备加工木料时产生的木粉尘。 根据建设单位提供的资料和同类企业类比，粉尘产生量为原料用量的1%，本项目木料年用量约160m3（包括方木、多层板和密度板），木方容重按600kg/m3计，则木料年用量为96t。据此计算，生产车间粉尘产生量约0.96t/a，即0.4kg/h（项目年生产300天，每天生产8小时）。每台产尘设备均配置有布袋除尘器，粉尘经袋式除尘器除尘后在车间内无组织排放，未收集的粉尘在车间内无组织排放，除尘器收集效率可达95%，布袋除尘器除尘效率按99%计，风机总风量为4000m3/h则袋式除尘器处理后的粉尘排放量为0.00912t/a（0.0038kg/h），排放浓度为0.95mg/m3。 袋式除尘器未收集的无组织散落在车间的粉尘量为0.048t/a（0.02kg/h），这部分粉尘90%很快沉降在设备周围，沉降量为0.0432t/a（0.018kg/h），其余10%为车间无组织排放，则无组织排放量0.0048t/a（0.002kg/h）。 项目生产车间粉尘总排放量为0.01392t/a（0.0058kg/h）。 ①无组织排放粉尘浓度预测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式，厂界粉尘浓度计算参数如21表所示。 表21 厂界粉尘浓度计算参数一览表 产污单元 污染物 排放速率（kg/h） 评价标准（mg/m3） 面源有效高度(m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 生产车间 粉尘 0.0058 0.9 8 20 47 注：评价标准按TSP日均值的3倍计。 根据厂区平面布局情况，污染源到各厂界距离及粉尘厂界浓度如表22所示。 表22 无组织粉尘预测浓度 车间 污染物 有效高度（m） 面积（m2） 厂界外1m处浓度（mg/m3） 最大落地浓度（mg/m3） 东 南 西 北 生产车间 粉尘 8 47m×20m 0.0008 0.0011 0.0008 0.0014 0.00342 由估算结果可以看出，项目所在四周厂界粉尘最高预测排放浓度为0.00342mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值：≤1.0mg/m3。 ②大气防护距离 评价采用《环境影响技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中大气防护距离计算模式（V1.2版本）来计算本项目无组织排放源的大气防护距离，经计算项目厂界外无超标点，项目无需设置大气环境防护距离。大气环境防护距离计算结果如表23所示。 表23 大气环境防护距离计算结果 污染物 评价标准（mg/m3） 面积（m2） 高度（m） 排放量（kg/h） 计算结果（m） 粉尘 0.9 47×20 8 0.0058 无超标点 注：评价标准按TSP日均值的3倍计。 评价建议项目在生产过程中加强通风，操作工人工作前必须穿戴好卫生防护工具（口罩、工作服）等，做好自我防护工作。 ③卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，针对粉尘无组织排放卫生防护距离进行计算，可按下式计算： 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3），PM10取值0.45mg/m3。 L—工业企业所需卫生防护距离，m。 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）=800m2计算r=（）0.5，取值15m。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定，其中A取为350，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84。 —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。本项目粉尘无组织排放量为0.0058kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表24。 表24 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染源 污染物排放率（kg/h） 小时评价标准（mg/m3） 计算系数 面源面积（m2） 等效半径（m） 计算卫生防护距离（m） 厂区无组织粉尘 0.0058 0.9 A=350 B=0.021 C=1.85 D=0.84 940 15 0.235 经计算无组织粉尘的卫生防护距离为0.146m，根据级差的规定：“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m”。因此本项目无组织粉尘卫生防护距离取50m。本项目各厂界外卫生防护距离见表25，卫生防护距离包络图见附图。 表25 本项目各厂界外卫生防护距离一览表 单位：m 序号 东 西 南 北 厂界外卫生防护距离 29 10 30 45 根据现场调查，项目各厂界外50m内无敏感点。因此，项目运营过程中粉尘对其影响较小。评价建议项目卫生防护距离内不建设医院、学校、居民区等敏感项目。综上，项目运营期粉尘在采取相应措施后，粉尘产生浓度较小，对周围环境空气质量影响较小。 3、对声环境的影响分析： 该项目产生噪声的主要设备有精密锯、两排钻和数控雕刻机等机械设备产生的噪声，其噪声源强一般在75－95dB(A)。经消音减振、建筑物隔离后，厂房外噪声一般可降至75dB(A)以下，经距离和绿化带削减后，预计厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，噪声影响预测结果见表26。 根据噪声源的声压级，按照在自由场中声压随距离衰减的公式计算： Lp2 = Lp1 - 20 lg（r2/ r1） 其中： Lp2 － 距声源r2处的声压级，dB(A) Lp1 － 距声源r1处的声压级，dB(A) Lp1为项目区内噪声源强； Lp2为项目区内的噪声源衰减到厂界时的噪声值； r1取1m； r2为噪声源强到厂界的距离。为简化计算，项目区内噪声源强叠加后，按点源处理。 计算得到的衰减后的声级与项目区边界处的背景噪声级叠加得到预测值。 其中：式中，Leq总——总声压级，dB(A)； Li——第i个声源的声压级，dB(A)； n——声源数量。 表26 噪声预测结果 单位：dB(A) 评价点 时段 背景值 贡献值 预测值 标准值 东厂界 昼间 53.3 41.5 53.3 昼间：65 夜间：55 夜间 42.5 0 42.5 南厂界 昼间 55.1 43.0 55.1 夜间 43.4 0 37.9 西厂界 昼间 56.7 45 56.7 夜间 42.9 0 42.9 北厂界 昼间 54.8 44.0 54.8 夜间 44.1 0 44.1 昼间 44.1 0 44.1 预测表明，由于工程采取了一定的消声、吸声和在厂界周围建立绿化带等降噪措施，进一步消减了噪声的影响。 本项目运营后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4、固体废物处理处置措施分析： 本项目产生的固废包括生产固废和生活垃圾。 生产固废主要为生产过程中产生的废木料、废木屑和废包装材料。废木料产生量约为原料用量的2%，即1.92/a；废木屑产生量约0.892t/a；废包装材料主要为废PVC膜，产生量约0.2t/a。生产固废均为一般固废，经收集后外售。 生活垃圾主要为职工办公生活产生的垃圾。项目运营期职工人数为10人。生活垃圾产生量按照每人每天产生0.3kg计算，则生活垃圾产生量为0.9t/a。生活垃圾采用垃圾桶收集后由当地环卫部门清运。 5、项目运营期粉尘污染防治措施可行性分析 项目运营期原料生产车间采用全封闭式厂房，原料卸料设置一套喷雾抑尘装置（干雾+水雾喷雾组合），正常工作开启进行喷雾降尘；运输车辆要严密遮盖，以减少原材料的散落，所有物料传送部位建立密闭密封系统，确保运输过程中无泄漏和飞扬；生产过程在全密闭车间内进行，减少无组织粉尘的逸散。经以上处理措施后，项目运营期各类粉尘均可达标排放，处理措施可行。 根据河南省人民政府办公厅关于印发《河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》（豫政办[2016]117号）的相关要求，为强化大气污染综合治理，减轻运营期大气污染物对项目区域大气环境的影响，建议本项目运营期采取以下控制措施： ①项目所有新建废渣、垃圾等堆放场所，严格采用全封闭式库房、天棚和围墙围挡储库等方式； ②定期检查物料传送部位密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬； ③所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、 清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净； ④所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 经采取以上措施后，运营期大气污染物能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 根据《驻马店市2019年大气攻坚战实施方案》及《河南省2019年无组织排放治理方案》相关技术要求，给贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，企业需要做到以下几个方面： ①2019年10月底前，全省范围内重点涉及无组织排放的工业企业，完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。 物料密闭治理：所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料；料场安装喷雾抑尘设施； 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘；料场出入口安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘； ②建立完善监测系统：条件允许的情况下可以安装空气微站、降尘缸、TSP监测设施；安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台； 6、项目选址合理性分析： 本项目厂址位于驻马店市遂平县燕京北路金牛实业院内2号厂房，属于遂平县产业集聚区规划中的农副食品产业园。但是本项目厂址距离最近的遂平县煊美乐食品公司的距离为西北侧76m，该食品厂不在本项目卫生防护距离之内，不会影响其产品质量；根据《遂平县产业集聚区发展规划》准入条件“负面清单”，本项目不属于“水资源消耗量大、高污染、高能耗、不符合园区规划”的“负面清单”之内的行业，且项目运营期产生废水、大气污染物排放均符合国家标准，对周边环境产生影响很小，不会影响产业集聚区农副食品产业规划布局。项目区交通便利，区域的供电、供水、交通、通信、排水管网等基础设施条件已经完善。项目用地为产业集聚区工业用地，符合土地政策，建设设计规范，平面布局合理，因此该项目选址合理。 本项目生活污水经化粪池处理后进入遂平县城市生活污水处理厂进一步处理。 本项目粉尘均能做到达标排放，不会对周边食品企业生产环境造明显的污染影响。 本项目对固废进行了合理处置和综合利用，不随意排放，不会对环境造成不利影响。 综上所述，本项目厂址可行。 6、环保投资： 项目总投资50万元，其中环保投资3.06万元，占总投资的5.12%，项目环保投资一览表见表27，三同时验收一览表见表28。 表27 环保投资一览表 项目 污染源 环保措施 数量 投资费用（万元） 废气 粉尘 布袋除尘器 3套 1.5 TSP在线监测系统 2.0 废水 生活污水 化粪池（共用） 1座 0 固废 生产固废 生产固废集中堆放点 1个 0.05 生活垃圾 垃圾收集桶 1个 0.01 噪声 生产设备噪声 基础减震、厂房隔声 / 1 环保投资总计 4.56 表28 三同时验收一览表 项目 污染源 环保措施 数量 验收指标 废气 粉尘 布袋除尘器 3套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物在线监测系统 1套 废水 生活污水 化粪池（共用） 1座 COD：277mg/L 氨氮：28mg/L 固废 生产固废 生产固废集中堆放点 1个 全部合理处置、不外排 生活垃圾 垃圾收集桶 1个 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声 / 厂界噪声达标

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 工艺废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 水污染物 | 职工生 活污水 | COD、氨氮等 | 化粪池 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生产车间 | 不合格产品、切割废料 | 集中出售 | 不向环境排放 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 送城市垃圾场 |  |
| 噪声 | 经厂房隔离、植物吸收和距离衰减后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目不存在施工期，运营期主要为家具成产，对区域生态环境影响很小。 |

结论与建议

一、环境影响评价结论 1、符合国家产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不在该目录的鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许建设项目；且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。 2、项目选址与厂区平面布置评价结论 本项目厂址位于驻马店市遂平县燕京北路金牛实业院内2号厂房，租赁厂房940m2，根据遂平县城市总体规划，项目用地属于产业集聚区工业用地，厂址符合遂平县城市总体规划，故本项目选址合理。总体来看，项目整个厂区功能分区明确，布局清晰合理，从环保角度分析，本项目平面布置合理。 3、环境质量现状评价结论 厂址所在区域环境空气质量较好，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。 区域地表水目标水体奎旺河疙瘩刘断面水质能够满足环境功能要求。 区域地下水水质较好，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求。 本项目厂址所在区域声环境质量现状较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准要求。 4、环境影响分析结论 废气：本项目废气主要为精密锯磨边机等分解木料时产生的粉尘，经布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，对周围环境空气质量影响较小。该污染防治措施可行。 废水：本项目废水产生量较小，主要为职工生活污水，经化粪池处理后废水水质能够满足遂平县城市生活污水处理厂进水水质标准，经遂平县城市生活污水处理厂处理后排入奎旺河。 噪声：该项目产生噪声的主要设备有精密锯、开料机和数控雕刻机等机械设备产生的噪声，通过安装基础减震设施、厂房隔离、绿化吸声等措施后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境质量影响不大。该污染防治措施可行。 固废：本项目产生的固废包括生产固废和生活垃圾。 生产固废均为一般固废，集中收集后外售。生活垃圾采用垃圾箱收集后，由当地环卫部门清运。项目产生的固废全部合理处置、不外排，对区域环境影响较小。不会造成二次污染。该污染防治措施可行。 6、污染防治措施结论 本工程的废水、废气、噪声和固体废物污染治理措施可行。 7、评价总结论 本项目符合国家产业政策，厂址符合遂平县城市总体规划，项目对周边食品企业运行不明显，不影响食品企业的产品质量和农副食品加工园区的规划布局；在评价提出的污染防治措施得以落实情况下，工程可实现废水、废气和噪声的达标排放以及固废的综合利用，对周围环境的影响较小。从环境保护的角度分析，“遂平县白氏全屋定制加工厂创意装修家具生产项目”可行。 二、建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2 、严格注意车间无组织粉尘的排放，布袋除尘器收集的粉尘及时处理，避免储存过多。 3、提高职工的环保意识，自觉接受环保部门的管理。

预审意见：

公章

经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人： 年 月 日

审批意见：

公章

经办人： 年 月 日

# Text boxes

√

北

###### 噪声、固废

###### 噪声、固废

###### 发货

###### 噪声、废气、固废

###### 包边

###### 试装

图3　　生产流程及产污环节图

###### 固废

###### 包装

###### 钻孔

###### 分解

###### 外购成品板材

302m

390m

276m

项目位置

时湾

图1    项目周边敏感点示意图

寄桥