建设项目环境影响报告表

项目名称:  河南省开开食品有限公司新增锅炉改扩建项目

建设单位(盖章):     河南省开开食品有限公司

编制日期: 2019年12月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南省开开食品有限公司新增锅炉改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南省开开食品有限公司 |
| 法人代表 | 贾坤 | 联系人 | 贾坤 |
| 通讯地址 | 驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧 |
| 联系电话 | 18339623657 | 传真 | / | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧 |
| 立项审批部门 | 遂平县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411728-14-03-066715 |
| 建设性质 | 新建(改扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | D4430 热力生产和供应 |
| 占地面积 (平方米) | 20000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 30 | 其中：环保投资（万元） | 6 | 环保投资占 总投资比例 | 20% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年1月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 河南省开开食品有限公司位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧，主要为火腿肠等肉制品加工。2013年9月填报的《遂平县开开食品有限公司年产火腿汤等肉制品1.9万吨项目环境影响登记表》，已于2013年9月10日获得遂平县环境保护局批复（遂环审[2013]68号），并于2016年10月10日通过遂平县环境保护局验收（遂环验[2016]16号）。 目前公司原有工程使用产业集聚区集中供气为生产工序提供热量，但因产业集聚区冬季集中供气不足和重污染天气管控影响生产，为保证生产过程中热量的供应，经驻马 |
| 店市环境攻坚办批准可自建备用燃气锅炉（见附件3），因此，公司拟投资30万元建设新增燃气锅炉项目，锅炉房依托原有（原有锅炉已拆除），不新增占地面积。原有项目生产工艺和生产规模均未发生变化，产能及生产工艺不变。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于淘汰类和限制类之列，应属于允许类，符合国家产业政策。项目已在河南省备案管理系统备案，项目代码为2019-411728-14-03-066715。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，生态环保部1号部令）中的有关规定，本项目属于“92、热力生产和供应工程”的“其他（电热锅炉除外）”，应编制环境影响报告表。河南省开开食品有限公司特委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作，我公司经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》等文件的要求编制了该项目的环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，本项目属于“142 热力生产和供应工程”中的“其他”类，为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）规定，本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中“电力热力燃气及水生产和供应业”中的其他类，项目类别是Ⅳ类，不开展土壤环境影响评价。 二、建设项目概况 1、项目建设地点及周围环境概况 本项目建设地点位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧。项目东侧为空地、西侧为金牛钢带厂、南侧为驻马店中南纸业公司，北侧为奎旺河。距离最近的敏感点为北侧350米的时湾村，西侧640米的寄桥村。本项目厂址周围500m范围内无医院、学校、等环境敏感点及风景旅游区、名胜古迹等特殊敏感目标。项目地理位置图见附图1，周围环境概况图见附图2，厂区平面布置图见附图3。 2、建设内容 本项目为改扩建项目，总投资为人民币 30万元，在现有锅炉房内安装 1 台 4t/h 的燃气锅炉及附属设施，为生产提供蒸汽，不涉及生产线和其他生产设施。 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1。 表1 项目主要设备及数量一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 4t/h燃气锅炉 WNS4-1.25-Q 台 1 2 低氮燃烧器 / 台 1 3 全自动水处理装置 FELCK-2 套 1 4 给水泵不锈钢 配套 台 2 表2 本项目燃气锅炉参数一览表 锅炉容量 单台用气 量（Nm3/h） 额定蒸汽温度（℃） 额定工作压力（MPa） 额定热 效率 水容积 （m3） 给水温度（℃） 排烟温度（℃） 4t/h 320 194 1.25 96.44% 5.46 20 52.7 4、主要原、辅材料供应 表 3 本项目主要原辅材料清单 序号 名称 年用量 1 天然气 307200m3 2 新鲜水 3936m3 本项目原材料理化性质如下： 天然气：分子式：CH4，分子量：16.05，属于易燃气体，空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达 25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可窒息死亡，皮肤接触液化气体可致冻伤，其易燃，具有刺激性影响。 5、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，锅炉房内利用现有员工 1 人，本次不新增人员。锅炉年运行 120 天，日运行 8 小时。 6、公用工程 ① 供水 本项目不新增工作人员，用水主要为锅炉用水由市政管网提供。 本项目生产用水为锅炉房用水，需要经过离子交换处理后的软化水，根据企业提供数据，本项目锅炉工作时间为冬季 120 天。因此新鲜水补水量为32.8m3/d，软化水产水量为 32m3/d；因此本项目全年新鲜水用量为3936m3。 ② 排水 本项目生产废水主要为离子交换树脂反冲洗废水和锅炉排浓水。 锅炉排浓水：为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量锅炉废水，根据企业提供数据，锅炉排浓水按照产蒸汽量的5%的计算，排放量为1.6m3/d。 离子交换树脂反冲洗废水：离子交换树脂反冲洗时将排放浓盐水，每产生 40t 软化水，则进行一次反冲洗，一次反冲洗用新鲜水量为 1t，排放量为 0.8m3/d。 本项目生产废水经本企业原项目的三级沉淀池进行沉淀，沉淀后进行厂区抑尘和绿化全部消耗，不外排。 本项目的水平衡表见下表。 表4 本项目水平衡表 序号 锅炉名称 新鲜水补水量 （m3/d） 软水制备中软水产水量 （m3/d） 反冲洗水量（m3/d） 燃气锅炉排浓水量 （m3/d） 蒸汽量 （m3/d） 损耗量 （m3/d） 1 锅炉 32.8 32 0.8 1.6 32 32 2 总计 32.8 32 0.8 1.6 32 32 ③供电 本项目用电由区域市政电网供给，能够满足项目运营的需要。 ④燃气 本项目燃气由市政燃气公司提供，总用气量为307200m3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有工程概况 河南省开开食品有限公司位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧。厂区东侧为空地、西侧为金牛钢带厂、南侧为驻马店中南纸业公司，北侧为奎旺河。厂区设有火腿肠等肉制品生产车间、综合办公楼、化验楼、食堂等，主要为火腿肠等肉制品加工。2013年9月填报的《遂平县开开食品有限公司年产火腿汤等肉制品1.9万吨项目环境影响登记表》，已于2013年9月10日获得遂平县环境保护局批复（遂环审[2013]68号），并于2016年10月10日通过遂平县环境保护局验收（遂环验[2016]16号）。 表5 原有环评情况一览表 项目 环评情况 验收情况 年产火腿汤等肉制品1.9万吨项目 2013年9月10日获得遂平县环境保护局批复（遂环审[2013]68号） 2016年10月10日通过遂平县环境保护局验收（遂环验[2016]16号） 二、工程内容 厂房主要为生产车间、综合办公楼、化验楼、食堂等。占地面积20000平方米，建筑面积19500平方米。 三、主要原辅材料、年消耗用量 主要原辅材料为肉类7600吨/年、淀粉6650吨/年、盐600吨/年、分离高蛋白500吨/年。每年用水5920吨，用电37.5万度。 四、生产工艺 注：本项目热源由遂平县产业集聚区天然气管网提供。 图1 原有项目工艺流程及产污环节图 原有工程具体产污环节及采取的防治措施详见表6。 表6 原有工程主要产污环节及防治措施 类别 产污环节 污染因子 防治措施 废水 清洗废水 COD、动植物油、氨氮、SS等 清洗设备废水经隔油设施处理后与生活污水全部经二级沉淀池处理达标后排入城镇污水管网。 生活污水 CODCr、SS、BOD5、氨氮 噪声 生产设备 A声级 选用低噪设备，采取隔声、减振等降噪措施。 风机 固废 职工生活 生活垃圾 由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。 1、废水 原有工程产生的废水主要包括清洗废水职工生活污水。清洗设备废水经隔油设施处理后与生活污水全部经二级沉淀池处理达标后排入城镇污水管网。根据驻马店市开发区黄淮卫生安全检测评价有限公司提供的《遂平县开开食品有限公司年产火腿汤等肉制品1.9万吨项目检测报告》（驻黄淮环监字[2016]107号），验收监测期间，该项目废水总排口PH测定值4.49-7.53之间、CODCr：40.4-50.5mg/L、动植物油：0.24-0.32mg/L、氨氮：2.61-3.18mg/L、SS：6-12mg/L，均符合《污水综合排放标准》（8978-1996）表4二级标准限值要求。 2、噪声 原有工程产生的噪声主要为生产设备噪声，验收监测期间，该公司厂界噪声测定值在49.6dB（A）-52.9dB（A）之间，夜间测定值在42.6dB（A）-44.6dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 3、固废 验收监测期间，该项目产生的生活垃圾，均得到妥善处置，不外排， |

# 建设项目所在地自然环境及相关规划简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，张台乡李尧村民委员会王帽垛山西北偏北处；极南点，文城乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。县境东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距遂平县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平县接壤，距遂平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市交界，正南距驻马店市区20km。 本项目选址位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧，具体地理位置见附图1。 二、地质地貌 遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。 本项目所在地势平坦，无不良地质影响，从地貌来说建设条件较好。 三、水文 （1）地表水 区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。 汝河，又名沙河，发源于泌阳县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m3/s。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入遂平县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小。主要功能为排涝泄洪。 汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。 （2）地下水 遂平有以下几个水文地质区： Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。 Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。 Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。 Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。 Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。 Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。 四、 植被及生物多样性 项目所在区域为遂平县城市开发区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。 五、气候 工程所在地遂平县，处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型半湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。 区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%，NNW～NNE风向角范围在为45°，项目区域的主导风向为NNW～NNE。平均风向频率玫瑰图见图2。 图2 平均风向频率玫瑰图 社会环境简况： 遂平县属驻马店市管辖，下辖18个乡（镇、区）、228个行政村（居委）、6个国营农场。总面积1223km2，人口59万人。人口密度482人／km2。 根据2017年遂平县人民政府工作报告，2016年全县规模以上工业143家，增加值从2016年的36.6亿元增加到63.5亿元，年平均增长13.6%；主营业务收入突破300亿元；培育百亿级食品产业集群，2016年实现集群产业值155亿元，产业集聚区综合承载力不断增强，成功晋级河南省一星级产业集聚区。2016年遂平县产业集聚区实现工业总产值270亿元，占全县工业总产值的75%，年均增长26.7%，固定资产投资达124亿元，年均增长22.5%，从业人员3.1万人。2017年规模以上企业总产值达到344.1亿元，增加值增长9.2%；培育壮大轻工和食品产业集群，着力打造食品加工产业集群产值达到170亿元；培育壮大轻工电子制造产业集群产值达到30亿元以上。 遂平县农副产品资源丰富。小麦常年种植面积70万亩以上，年产量3亿公斤左右，是全国商品粮生产基地县；2014年遂平县跨入河南省首批命名的20个畜牧强县之一；2016年被河南省政府确定为河南省畜牧业发展重点县。 遂平县城区内有职业中专、成人教育学校等中专院校，并建有多所中学、小学，已实现普及九年制义务教育。 据调查，本项目选址位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧。项目所在区域范围内尚未发现需要特殊保护的地下或地上文物古迹。 一、与《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》相符性分析： (1)遂平县灈阳镇地下水井群(共7眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。遂平县莲花湖地下水井群建成投运、灈阳镇地下水井群不再作为遂平县集中式饮用水水源地后,取消灈阳镇地下水井群饮用水水源保护区。 (2)遂平县莲花湖地下水井群(共18眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)遂平县桥南新区地下水井群(共13眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧，不在遂平县集中式饮用水水源地保护区划内。 二、与《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》相符性分析 《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》，规划遂平县产业集聚区范围东至经八路，希望大道以北的部分西至陶成路、希望大道以南的部分西至文化路，东南至八里杨南路、西南至丹朱路，北至北环路。规划范围总面积为 20 平方公里，其中建成区 7.74 平方公里、发展区 6.48 平方公里、控制区 5.78 平方公里。河南省发改委以豫发改工业[2016]568 号文同意了该规划。 发展定位：遂平县产业集聚区重点突出食品加工和装备制造两大主导产业。 发展方向：依托现有优势产品和骨干企业，主动承接产业转移，积极引导外部企业入驻，集中布局，扩大规模，提升产业档次，促进产业升级和现代产业分工协作，增强产业竞争新优势，把遂平县产业集聚区建设成以食品和装备制造业为主导，以现代服务业为配套的综合性产业集聚区、国内先进的生态示范工业园区、遂平县经济发展的主要引擎。 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧（见附图五），本企业主行业为食品制造行业，符合规划单元的产业定位， 本项目仅为新增两台燃气燃气锅炉，因此符合规划单元的产业定位。目前园区内给水、排水、供电线路等配套设施均已完善，本项目可充分利用，为本项目建设提供了有利条件。因此，本项目的建设符合规划要求 三、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评[2016]150 号文）（2016 年 10 月 26 日）中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单(以下简称“三线一单”)约束， 建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量” 的要求，本项目结合生态环境部关于“三线一单”要求进行判定。 “三线一单”符合性分析见表7。 表7 “三线一单”符合性分析表 三线一单 符合性分析 生态保护红线 依据《驻马店市人民政府关于发布驻马店市生态保护红线的通知》，本项目占地不涉及遂平县生态保护红线； 环境质量底线 本项目运行期排放的大气污染物、水污染物均做到达标排放；噪声满足区域声环境功能区要求，对周围环境的影响不大；固体废物不 外排，符合环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目主要为电能源、天然气消耗，能源消耗分配合理，不触及资源利用上线； 负面清单 本项目区域目前无环境准入负面清单，各建设项目环评均严格对照 《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修订）进行符合性分析，满足产业政策方可入驻。 本项目满足上述产业政策要求。 由上表可知，本项目符合“三线一单”的要求。 四、与《河南省2019年度锅炉综合整治方案 》相符性分析 《河南省2019年度锅炉综合整治方案 》要求加强燃气锅炉升级改造。2019 年 10 月底前，各省辖市和县（市）建成区内 4 蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量 3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于 30毫克/立方米。该项目锅炉废气排放均满足该方案要求。 五、与遂平县供热规划相符性分析 规划集聚区热源为产业集聚区内规划建设的热电厂，位于京广铁路东侧，紧邻北环路，用地面积为 2.62 公顷。规划城区管网采用环状管网与枝状管网相结合的平面布置形式，热网管道选择双管制，主干网布置宜选取热负荷较集中的区域。对集聚区的集中换热站进行统一规划，对一些设备老化、不节能的换热站实行改造，对换热站分布不足的地区进行新建，按照每座换热站服务 20 万平方米左右的标准进行建设，产业集聚区换热站的数量应达到 32 座。采用区域式热水管网系统，供热一级管网为闭式双管制管网。根据城市总体规划，集聚区内设置两处燃气储配站，一处位于富强路与遂周路交叉口西北，规划储气量为 2 万 m3/日，占地规模不小于 1.0hm2；另一处位于火车站西南，人民路东侧，规划储气量为 2 万 m3/日，占地规模不小于 1.0hm2。规划在各片区设置燃气调压站，服务半径按 0.5—1.0km 设置，集聚区设中低压调压站 17 座。本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧（见附图七、八），位于遂平县集聚区供热供气范围内。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气 项目厂址位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧，评价引用2018年驻马店市监控平台发布的遂平县环境空气自动站（距离本项目南3公里）统计数据，对遂平县城区环境空气质量现状进行评价，详见表8。 表8 2018年遂平县环境空气质量统计数据一览表 2018年 PM10 (μg/m3) PM2.5 (μg/m3) SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) CO (μg/m3) O3 (μg/m3) 优良 天数 一月 146 104 29 41 2.10 98 16 二月 136 77 30 33 1.37 100 15 三月 109 66 30 37 1.10 140 18 四月 117 48 17 35 1.40 154 16 五月 87 45 11 29 1.20 185 20 六月 65 42 14 28 1.06 212 21 七月 57 34 20 23 1.25 168 24 八月 57 31 10 20 1.00 187 24 九月 62 32 8 27 0.96 171 22 十月 93 48 11 42 1.15 185 19 十一月 128 82 15 45 2.20 129 20 十二月 151 103 17 47 2.60 81 16 全年 100 59 18 34 1.70 170.0 231 由表7可见，2018年遂平县环境空气中SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，O3、CO平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求。2018年遂平县全年空气优良天数为231天。 二、地表水环境 项目区域最近地表水为奎旺河，距离本项目北150米，属Ⅲ类地表水体。本次地表水环境质量现状评价采用驻马店市环境保护局官网《2018年12月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中驻马店环境监测站对奎旺河疙瘩刘断面的常规监测数据进行评价。监测结果列于表9。 表9 地表水监测结果统计表 单位：mg/L（流量、pH除外） 监测断面 项目 COD 氨氮 总磷 疙瘩刘 测值数值 19 0.17 0.26 超标倍数 0 0 0 2018年驻马店市地表水目标值 20 1.5 0.3 地表水Ⅲ类标准值 20 1.0 0.2 根据本次监测结果：项目地表水体奎旺河疙瘩刘控制断面COD、氨氮和总磷均满足2018年驻马店市地表水目标值。总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准的要求，其超标原因主要是接纳了农业面源地表径流水。 三、地下水环境 根据遂平县地质水文资料，评价区域地下水流向呈西北至东南方向，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地下水水质较好。 四、声环境 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准：［昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB（A）］。本项目所在区域厂界声环境质量现状的监测结果见下表。 表10 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号 监测点 昼间 夜间 执行标准 1 东厂界 51.1 40.9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 2 南厂界 52.5 42.5 3 西厂界 53.2 42.6 4 北厂界 50.6 42.1 从上表可以看出，项目各厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，表明项目所在区域声环境质量现状较好。故区域声环境质量现状为达标区。 五、生态环境 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧，区域生态系统现以人工生态系统为主，项目周围主要为道路、农田等，生态环境较好，区域内无珍惜动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目厂区周边主要环境保护目标见表11。 表11 项目厂区周边主要环境保护目标及保护级别 项 目 名称 性质与规模 与项目方位及距离 保护级别 声环境 四周厂界 / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类 环境空气 时湾 村庄，200人 N，350m 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级 寄桥 村庄，400人 W，640m 地表水 奎旺河 小河 N，150m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 执行标准及级别 项目 标准限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单 SO2 日均150µg/m3 NO2 日均80µg/m3 PM10 日均150µg/m3 PM2.5 日均75µg/m3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 COD 20mg/L NH3-N 1.0g/L 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 燃气锅炉废气执行《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）排放限值要求（即颗粒物≤5mg/m3，二氧化硫≤10mg/m3）和驻马店市环境攻坚办《关于遂平县产业集聚区集中用热企业申请新建备用燃气锅炉的回复》（氮氧化物≤30mg/m3）。 2、废水：本项目锅炉排水经本企业原项目的三级沉淀池进行沉淀，沉淀后进行厂区抑尘和绿化全部消耗，不外排。 3、噪声 营运期噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 表12 工业企业厂界噪声标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3 65 55 4、固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产过程锅炉采用天然气作为燃烧介质，根据工程分析有关内容，项目天然气燃烧产生的污染物量为烟尘0.01377t/a，二氧化硫0.0305t/a，氮氧化物0.1078t/a。本项目锅炉排水经本企业原项目的三级沉淀池进行沉淀，沉淀后进行厂区抑尘和绿化全部消耗，不外排。 因此，评价建议本项目分配总量控制指标为二氧化硫0.0305t/a，氮氧化物0.1078t/a。根据驻马店市环境攻坚办《关于遂平县产业集聚区集中用热企业申请新建备用燃气锅炉的回复》要求，本项目所需污染物排放总量从白云纸业停用锅炉减排量中解决。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工程分析： 项目在原有锅炉房内进行建设，只进行设备安装与调试，无土建工序，对周围环境影响较小，不再叙述施工期工艺流程。 二、运营期工艺流程简述（图示） 运营期工艺流程及产污环节如图3所示。 图3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述: 燃气锅炉主要由锅壳和炉胆两大主体和保证其安全经济连续运行的附件，仪表附属设备，自控和保护系统等构成。燃气锅炉是用天然气作燃料，在炉内燃烧放出来的热量，加热炉胆内的水。水在炉胆中不断被炉里气体燃料燃烧释放出来的能量加热，并给用户供给蒸汽。 进入炉体内的自来水需要进行软化处理，原因如下：①自来水硬度较高，易形成水垢，导致锅炉受热不均匀，损坏金属。②降低热效率，增加能耗。③清洗水垢需加药剂，增加运行成本。④导致金属腐蚀。⑤易使蒸汽品质恶化。 项目运营期的主要污染源及污染因子识别见表 13。 表13 项目主要污染源及污染因子识别 项目 污染物来源 主要污染因子 运营期 燃气锅炉产生的烟气 SO2、NOx、烟尘 锅炉排水、离子交换树脂反冲洗废水 pH、CODcr、盐类等 锅炉燃烧设备、水泵等 噪声 软水制备 废弃的离子交换树脂

主要污染工序： 一、施工期产污环节 本项目不涉及土建施工，因此，不再进行施工期环境影响评价。 二、运营期污染工序 废气 本项目安装 1 台4t/h 的燃气锅炉，天然气属清洁燃料，锅炉燃烧器采用低氮燃烧器，使用过程产生的锅炉燃烧废气中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。根据建设单位提供数据，1 台 4t/h 锅炉天然气用气量为320Nm3/h。本项目年运行天数120天，日运行时间 8 小时。燃气锅炉天然气年最大消耗量为307200m3/a。天然气是一种相对清洁的燃料，在完全燃烧条件下，烟气中的主要污染物为NOx、烟尘和 SO2。本项目采用排污系数法核算污染源强，计算依据如下： NOx：根据北京市环境保护科学研究院编制的《北京市大气污染控制对策研究》课题中确定的排放因子进行源强估算，每燃烧 1000m3 天然气产生 NOx1.76kg， 本项目加装超低氮燃烧器，NOx 去除效率为 80%； 烟尘：根据《北京环境总体规划研究》中推荐的烟尘排放系数：0.45kg/ 万 m3 天然气； SO2：根据《社会区域类环境影响评价》培训教材相关数据（中国环境科学出版社），每燃烧 1000m3 天然气，SO2 排放量为 0.1kg； 锅炉烟气：产生量按 13.63m3 烟气量/m3 天然气计算（参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》）。 建设单位拟在燃气锅炉中设置低氮燃烧器，低氮燃烧器采用的低氮燃烧技术为炉内还原（IFNR）技术。炉内还原（IFNR）技术原理：将 80%－85%的燃料送入主燃区在空气过量系数 α>1 的条件下燃烧，其余 15%－20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数 α<1，再燃区不仅使已经生成的 NOx 得到还原，同时还抑制了新的 NOx 的生成，可进一步降低 NOx 的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。同其他低 NOx 燃烧技术比较，再燃低 NOx 燃烧技术可以大幅度降低 NOx 排放，可抑制 80%的 NOx 生成，故预测 NOx 排放浓度约为 25.83mg/m3。烟尘和 SO2浓度不发生变化。 根据上述分析，本项目燃气锅炉大气污染物处理前产生量及处理后排放量情况见表14。 表 14 燃气锅炉大气污染物处理前产生量及处理后排放量一览表 锅炉吨位 排气量 m3/h 污染物 处理前 处理后 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 1 台4t/h 4347.97 NOx 129.129 0.539 25.83 0.1078 SO2 7.3 0.0305 7.3 0.0305 烟尘 3.3 0.01377 3.3 0.01377 综上，燃气锅炉主要污染物排放总量为：NOx0.1078t/a、SO20.0305t/a、烟尘 0.0377t/a。 （二）废水 废水 本项目生产废水主要为离子交换树脂反冲洗废水和锅炉排浓水。 锅炉排浓水：为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量锅炉废水，根据企业提供数据，锅炉排浓水按照产蒸汽量的5%的计算，排放量为1.6m3/d，类比《社会区域类环境影响评价》（中国科学出版社）中第 92 页锅炉废水的数据，本项目废水主要污染物的排放浓度取值： CODCr30mg/L。 离子交换树脂反冲洗废水：离子交换树脂反冲洗时将排放浓盐水，每产生 40t 软化水，则进行一次反冲洗，一次反冲洗用新鲜水量为 1t，排放量为 0.8m3/d，本项目废水主要污染物的排放浓度取值：CODCr50mg/L。 本项目生产废水经本企业原项目的三级沉淀池进行沉淀，沉淀后进行厂区抑尘和绿化全部消耗，不外排。 （三）噪声 本项目运营期主要产噪设备为锅炉进水时水泵的设备噪声和锅炉烟气排放时、及风机运行等产生的噪声，根据类比噪声源强 85～90dB(A)。 （四）固废 锅炉软化水设备产生废弃的离子交换树脂，属于 HW13“非特定行业——废弃的离子交换树脂”，废物代码为 900-015-13，每 4-5 年更换一次，每次更换的产生量约为 0.5t，每次更换后，由厂家进行定期更换后回收再生处理，不外排。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 锅炉排水 | COD | 30mg/L，0.00576t/a | 厂区抑尘及厂区绿化，不外排 |
|  | 离子交换树脂反冲洗废水 | 盐类 | -- |  |
|  |  | COD | 50mg/L，0.0048t/a |  |
| 大气 污染物 | 燃气锅炉 | NOx | 129.129mg/m3，0.539t/a | 25.83mg/m3，0.1078t/a |
|  |  | SO2 | 7.3mg/m3，0.0305t/a | 7.3mg/m3，0.0305t/a |
|  |  | 烟尘 | 3.3mg/m3，0.01377 t/a | 3.3mg/m3，0.0377t/a |
| 固 废 | 软化水处理 | 废弃的离子交换树脂 | 0.5t/次 | 由厂家更换后回收再生处理，不在厂区内存放。 |
| 噪 声 | 项目运营期噪声源主要来自锅炉设备运行，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准限值。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目利用现有建筑安装设备，不涉及土建施工，因此本项目的运营对该地区内的动物和生态植被等生态要素没有影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目利不涉及土建施工，因此，不再进行施工期环境影响评价。

二、运营期环境影响分析： 项目营运期对环境的影响主要表现为废气、废水、固废和噪声四个方面。 （一）大气环境影响分析 达标分析 本项目安装 1 台 4t/h 的燃气锅炉及其配套设施，燃气锅炉配置低氮燃烧装置， 设 1根排气筒，排气筒高度 15m。 根据工程分析具体内容，燃气设备主要排放的污染物为 SO2、NOx、烟尘，主要污染物排放情况见表15。 表15 燃气设备主要污染物排放情况 污染物名称 设备名称 SO2 NOx 烟尘 排放浓度（mg/m³） 排放量（t/a) 排放浓度（mg/m³） 排放量（t/a) 排放浓度（mg/m³） 排放量（t/a) 锅炉 7.3 0.0305 25.83 0.1078 3.3 0.01377 根据上述分析结果，本项目主要污染物 SO2、NOx、烟尘排放浓度均满足《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）排放限值要求（即颗粒物≤5mg/m3，二氧化硫≤10mg/m3）和驻马店市环境攻坚办《关于遂平县产业集聚区集中用热企业申请新建备用燃气锅炉的回复》（氮氧化物≤30mg/m3）。 大气环境影响预测 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气估算模式 AERSCREEN 进行大气污染物环境影响分析，以主要污染物 SO2、NOX、烟粉尘为预测评价因子。估算模式使用参数见表16 表 16 估算模式使用参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 40万 最高环境温度/℃ 40.6 最低环境温度/℃ -18.1 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/m 否 岸线方向/° 否 表17 点源估算模式参数表 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 排放速率kg/h 经度 纬度 颗粒物 SO2 NOx P 114.006221 33.171479 15 0.7 14.4 20 960 正常 0.014 0.032 0.112 表18 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放 方式 污染源 污染物 下风向最大质量浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi（%） 出现距离（m） 点源 排气筒 颗粒物 1.06E-03 0.24 266 SO2 1.91E-03 0.38 NOx 3.47E-03 1.39 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，最大占标率分别为颗粒物：0.24%、SO2：0.38%、NOx：1.39%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表19 大气评价工作分级判据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%＜Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 1.3 废气处理措施可行性分析 在标准工况下，燃气锅炉、直燃热泵机组的 NOX 排放浓度一般＜150mg/m³，因此须配置低氮燃烧装置。 低氮燃烧装置主要采用烟气再循环方式，通过将锅炉天然气燃烧产出的烟气重新引入燃烧区，实现对燃烧温度及氧化物浓度的控制，从而实现降低氮氧化物的排放和节约能源的目的。 烟气再循环是在锅炉的空气预热器前（后）或锅炉排烟管直接抽取一部分烟气直接送入炉内，或与一次风/二次风混合后送入炉内，烟气的吸热不但可降低燃烧温度，也可降低氧气浓度，进而降低了 NOx 的排放浓度。 再循环烟气量与不采用烟气再循环时的烟气量之比，称为烟气再循环率。烟气再循环法降低 NOx 排放的效果与烟气再循环率有关。同时，烟气再循环技术中抽取的烟气对空气和天然气能够起到预热的作用，有明显节能效果。 烟气再循环法可在一台锅炉上使用，也可和其它低氮燃烧技术配合使用，用来降低燃烧器空气的浓度。该方法在使用过程中需要注意抽取烟气温度与风道气体混合后的混合风冷凝临界点温度的问题。 目前，通过烟气再循环处理低氮处理，可降低 80%的氮氧化物，本项目燃气锅炉排烟中的氮氧化物含量可降低至 30mg/Nm³以下，满足河南省地方标准中对污染物排放的要求。对于燃气蒸汽锅炉，同样在设备招标文件中加入对排放值的控制要求，这两种设备均为河南省近年来使用较为普遍的燃气设备，设备制造技术成熟，其排放从技术上可以满足要求。根据省市要求，应安装锅炉废气在线监控和用电监控设施。 （二）地表水环境影响分析 本项目生产废水主要为离子交换树脂反冲洗废水和锅炉排浓水。 锅炉排浓水：为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量锅炉废水，根据企业提供数据，锅炉排浓水按照产蒸汽量的5%的计算，排放量为1.6m3/d，类比《社会区域类环境影响评价》（中国科学出版社）中第 92 页锅炉废水的数据，本项目废水主要污染物的排放浓度取值： CODCr30mg/L。 离子交换树脂反冲洗废水：离子交换树脂反冲洗时将排放浓盐水，每产生 40t 软化水，则进行一次反冲洗，一次反冲洗用新鲜水量为 1t，排放量为 0.8m3/d，本项目废水主要污染物的排放浓度取值：CODCr50mg/L。 本项目生产废水经本企业原项目的三级沉淀池进行沉淀，沉淀后进行厂区抑尘和绿化全部消耗，不外排。 （三）声环境影响分析 项目噪声主要来源于设备运行产生的噪声，采取墙体隔声，基础减振等措施降噪。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）要求，本评价采用以下模式对噪声进行预测： （1）室外点声源利用点源衰减公式 LA(r)=LA(r0)-20lg（r）-8 式中：LA(r) —距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]；LA(r0) —参考距离为r0处声级值，[dB(A)]；r—关心点距噪声源距离，m；r0—距噪声源距离，r0取1m。 （2）室内声源等效室外声源声功率级的计算方法 ①计算出室内所有声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源数量。 ②计算室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：LP2i(T) —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源： LW=Lp2(T)+10lgs 式中：LW—倍带声功率级；S—房间内表面面积。 （3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；T—预测计算的时间段，S；ti—i声源在T时段内的运行时间，S。 本项目运营期间产生的噪声对厂界的影响预测见表20。 表20 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 时间 现状值 贡献值 叠加值 标准值 评价结果 东厂界 昼间 51.1 49.5 53.42 65 达标 南厂界 昼间 52.5 41.1 52.81 65 达标 西厂界 昼间 53.2 45.6 53.88 65 达标 北厂界 昼间 50.6 47.1 52.17 65 达标 从上表可以看出，本项目厂界昼间噪声贡献值为 41.1~49.5dB(A)，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准限值；与现状值叠加后厂界昼间噪声为 52.17~53.88dB(A)，低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准限值。 项目周围 200m 范围内无居民住宅、学校、医院等声环境敏感建筑；且项目夜间不运行，因此，本项目的建设不会对周围声环境产生的不利影响。 （四）固体废物影响分析 锅炉软化水设备产生废弃的离子交换树脂，属于 HW13“非特定行业——废弃的离子交换树脂”，废物代码为 900-015-13，由于离子交换树脂使用周期长，每 4-5 年更换一次，每次更换的产生量约为 0.5t，每次更换后，由厂家进行定期更换后直接回收再生处理，不在厂区内存放。 （五）环境风险分析及预防措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）文件要求，对本项目进行环境风险评价，通过对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。 5.1评价依据 5.1.1风险调查 项目涉及的危险物质主要为天然气。 （1）天然气：分子式：CH4，分子量：16.05，属于易燃气体，空气中甲烷浓度过高， 能使人窒息。当空气中甲烷达 25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可窒息死亡，皮肤接触液化气体可致冻伤，其易燃，具有刺激性影响。 本项目实施后涉及的风险物质的数量和分布情况见下表。 表21 项目风险物质的数量及分布情况 名称 单位 年消耗量 储存位置 最大储存量 天然气 t/a 307200Nm3/a 天然气管道 管道内径：0.4m， 管道为 80m，因此在厂区内最大储存量为 0.02t。 本项目有天然气管道，因此本项目主要风险物质为天然气。 5.1.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 C 的规定：计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，按照公式计算物质总量与其临界量比值，即为 Q。 计算方式如下： 式中：q1、q2‥‥qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2‥‥Qn—每种危险物质的临界量，t。当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当 Q≥1 时，将值划分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。本项目涉及的重点关注的危险物质及其临界量见下表。 表22 项目危险物质数量与临界量比值（Q）统计表 序号 物质名称 控制项目 最大存储量 （t） 临界量（t） 该种危险物质Q 值 取值依据 1 天然气 易燃易爆物质 0.02 10 0.002 HJ941-2018 中附录 A 合计 0.002 评价 Q<1 1≤Q<10 10≤Q<100  Q≥100 由以上分析可知，本项目Q=0.002＜1。因此，该项目的环境风险潜势为Ⅰ。 5.1.3评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据，详见下表。 表23 风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范 措施等方面给出定性的说明。 则本项目环境风险评价工作内容可开展简单分析。 5.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》的评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 5.3环境风险识别 （1）风险类型 本项目涉及的环境风险类型为天然气泄漏和火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 ①天然气管道破裂，导致天然气泄漏，泄漏后造成火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物排放，天然气泄漏后在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；泄漏物料遇明火情况会引发火灾事故，在发生火灾时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它可燃物质的火灾，产生的伴生污染为燃烧产物，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳和水蒸气。 ②风险事故可能影响环境的途径 火灾、爆炸风险事故会引发的伴生/次生的污染物排放，污染物主要包括一氧化碳、二氧化碳等，伴生/次生的污染物扩散至环境空气中，对环境空气质量产生不利影响，以及灭火过程产生的消防废水，需要及时处理，否则会影响地表水环境。 5.4环境风险分析 5.4.1大气环境影响分析 火灾伴生/次生影响：天然气具有易燃性，燃烧产物主要一氧化碳和二氧化碳，可能对周围大气环境造成一定程度的影响；同时产生的消防废水可能对周围地表水环境造成一定程度的影响。 5.4.2地表水环境影响分析 本项目发生小面积火灾情况，采用灭火器、消防沙灭火，不会产生废水；大面积火灾需使用消防水灭火时，产生大量的消防废水，若收集和处置不当将对地表水产生不利影响。 5.4.3土壤及地下水环境影响分析 本项目引起火灾甚至爆炸，扑救火灾时产生泡沫溶液或消防废水通过污水或雨水管网对地下水体造成污染。 5.5环境风险防范措施及应急要求 5.5.1环境风险防范措施 本项目生产厂房范围内发生火灾事故的类型主要为天然气泄漏遇明火发生火灾事故。针对可能发生的火灾事故，企业需做好以下风险防范措施： ①加强管理，防止因管理不善而导致生产区火灾：每天对设备，特别是电器设备进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对员工进行上岗培训，使其了解日常作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 ②在锅炉房内必需设置消防设备，着火可用配置干粉灭火器（推车式、手提式）和灭火毯。 ③在车间及楼梯口放置疏散图及集中点设置事故状态人员疏散通道，并进行张贴指引。 5.5.2应急处置方案 （1）火灾事故 当发生火灾事故时应第一时间启动以下应急处置方案： ①当发生火灾事故，第一发现人应立即上报，使用锅炉房内区域配置的灭火器进行现场处置，第一时间扑灭火源； ②首先采用泡沫、二氧化碳等灭火，控制喷淋水量；并用水冷却设备，降低燃烧强度。切断火势蔓延的途径，冷却和疏散火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤人员。 ③灭火器无法控制火势，使用消防水进行灭火，同时用消防沙袋将附近的雨水篦子和厂区大门进行围挡，防止消防废水进入雨水系统； ④用沙袋对事故点设置临时围堰/围挡，避免事故废水排出厂区外，并及时将事故废水收集后由泵转移至铁桶，事故结束后对存储的消防废水进行检测分析，监测达到污水处理厂收水标准后将铁桶内的水运送该处理厂处理，若监测后不符合收水标准则交由相关有资质部门处理；含危险废物的消防废水需交由有资质部门处理，不外排。 ⑤火灾事故应急结束后，公司应急指挥部和应急监测组将或委托有资质单位对污染状况进行跟踪调查，根据水体及大气进行有计划的监测，及时记录监测数据，对监测情况进行反馈，同时根据监测数据和其他数据可编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。 5.5.3环境风险事故应急预案 根据突发环境事件应急预案编制要求，并参考《建设项目环境风险评价技术导则》提供的应急预案内容的框架，拟建项目编制的突发环境事件应急预案中应包括以下重点内容，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。建设单位的环境应急预案的准备和实施等应按照环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关规定执行，按照以下步骤制定环境应急预案： ①成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。 ②开展环境风险评估和应急资源调查。环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。应急资源调查包括但不限于：调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。 ③编制环境应急预案。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法 （试行）》（环发[2015]4号）第九条要求，合理选择类别，确定内容，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与政府预案的衔接方式，形成环境应急预案。编制过程中，应征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见。 ④评审和演练环境应急预案。企业组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审，开展演练进行检验。评审专家一般应包括环境应急预案涉及的相关政府管理部门人员、相关行业协会代表、具有相关领域经验的人员等。 ⑤签署发布环境应急预案。环境应急预案经企业有关会议审议，由企业主要负责人签署发布。企业根据有关要求，结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案。企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向遂平县环境保护主管部门备案。 本评价对本项目的环境风险提出相应的应急措施及计划，为建设单位提供参考，建设单位应根据生产中的实际情况认真落实。综上所述，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小。 5.6 环境风险结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》中附录B：重点关注的危险物质及临界量，本项目使用天然气属于重点关注的危险物质，主要危险单元为厂区内天然气管道和锅炉房。 根据项目所在区域特性，项目对锅炉房配备有应急器材和个人防品，用于泄漏紧急抢险；配备泡沫灭火装置，采取硬底化防腐防渗措施和分区防渗措施；设备定期检查和维修，对信号报警系统和通讯装置进行测试；操作人员要定时对车间所有动转设备进行巡回检查，如有异常情况立即请检修人员检查处理；公司应成立突发环境事件应急指挥部，配备应急物资等，制定突发环境事件应急预案。 因此，本项目在采取相应的风险防范和应急措施的前提下，项目环境风险是可防控。本项目环境风险简单分析内容表详见下表： 表24 环境风险评价简单分析内容表 项目名称 河南省开开食品有限公司新增锅炉改扩建项目 建设地点 驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧 地理坐标 经度 114.006221 纬度 33.171479 主要危险物质及分布 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项 目主要风险物质为天然气，主要分布于天然气管道、锅炉房。 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 天然气管道、锅炉房：①易燃物质遇明火发生火灾，产生有毒有害气体污染大气环境。 风险防范措施 要求 ①配备有应急器材和个人防护用品，用于泄漏紧急抢险； ②操作人员要定时对车间所有动转设备进行巡回检查，如有异常情况立即请检修人员检查处理； ③公司应成立突发环境事件应急指挥部，配备应急物资等，制定突发环 境事件应急预案。 (六）污染物排放口（源）规范化管理 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》、国家环境保护总局《排污口规范化整治要求》（试行）（国家环保局环监[1996]470号）的技术要求，所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和学校排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 ①废气排污口规范化 本项目废气排放筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求并便于采样监测。 ⅰ排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m 的位置时，应有通往平台的 Z 字梯/旋梯/升降梯。有净化设施的，应在其出口分别设置采样口。 ⅱ采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。 ⅲ当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 ②噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌，满足《环境保护图形标志排放口（源）》。 ③设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由县市环境保护部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2m。排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施， 排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境保护部门同意并办理变更手续。 （七）环境管理及监测计划 项目在运营期存在废气、废水、噪声等污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1、环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的环境管理计划必须制定全面的环境管理计划，加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 2、环境监测计划 （1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行，应委托有资质的环境监测机构进行监测工作。依据项目内容实际情况，制定相应的监测方案。 污染物监测计划具体如表25所示。 表25 项目环境监测计划表 内容 监测点 监测频次 监测项目 大气污染物 排气筒 每年监测1次 颗粒物、SO2 每月监测1次 NOX 噪声 厂界 每季度监测1次 Leq（A） （3）监测资料的保存 ①应有监测分析原始记录，记录应符合环境监测记录规范要求。 ②及时做好监测资料的分析、反馈、通报与归档。 ③建设合格的监测平台，接受环保主管部门的监督和指导。 （八）总量建议指标 本项目生产过程锅炉采用天然气作为燃烧介质，根据工程分析有关内容，项目天然气燃烧产生的污染物量为烟尘0.01377t/a，二氧化硫0.0305t/a，氮氧化物0.1078t/a。本项目锅炉排水经本企业原项目的三级沉淀池进行沉淀，沉淀后进行厂区抑尘和绿化全部消耗，不外排。 因此，评价建议本项目分配总量控制指标为二氧化硫0.0305t/a，氮氧化物0.1078t/a。根据驻马店市环境攻坚办《关于遂平县产业集聚区集中用热企业申请新建备用燃气锅炉的回复》要求，本项目所需污染物排放总量从白云纸业停用锅炉减排量中解决。 （九）与排污许可的衔接 根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号，2016年11月11日）和《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体〔2016〕186号，2016 年12月23日）等文件，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据环保部门的要求本次新上锅炉随主行业一同申请排污许可证。 （十）环保投资 该项目投资总额30万元，其中环保投资6万元，约占项目总投资的20%。项目环保投资见表26。 表26 环保投资一览表 序号 类别 主要环保措施 环保投资(万元) 1 废气 低氮燃烧、排气筒、锅炉废气在线监控和用电监控设施 4.5 2 噪声 减振垫，隔声门窗 0.5 3 环境风险 环境风险应急物资 1 总计 -- 6 （十一）环保验收内容 本项目竣工验收环境保护“三同时”验收内容见下表。 表 27 本项目竣工验收环境保护“三同时”验收内容 验收时段 处理对象 验收设施 设施数量 验收指标 验收标准 运营期 锅炉废气 燃气锅炉低氮燃烧器、锅炉废气在线监控和用电监控设施 1套 SO2≤10mg/m3 NOx≤30mg/m3 烟尘≤5mg/m3 《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）排放限值要求（即颗粒物≤5mg/m3，二氧化硫≤10mg/m3）和驻马店市环境攻坚办《关于遂平县产业集聚区集中用热企业申请新建备用燃气锅炉的回复》（氮氧化物≤30mg/m3） 排气筒（15m高） 1根 厂界噪声 选用低噪声设备、减振、隔声 - 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3 类标准值 固废处理 软化水设备会定期产生废弃的离子交换树脂，由厂家进行定期更换后回收再生处理，不在厂区 内存放。 -- -- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃气锅炉 | SO2、NOx、烟尘 | 设置低氮燃烧器，通过15m 高排气筒排放 | 《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）排放限值要求（即颗粒物≤5mg/m3，二氧化硫≤10mg/m3）和驻马店市环境攻坚办《关于遂平县产业集聚区集中用热企业申请新建备用燃气锅炉的回复》（氮氧化物≤30mg/m3） |
| 水污 染物 | 锅炉废水 | COD | 沉淀后进行厂区抑尘和绿化全部消耗，不外排 |
|  | 离子交换树脂反冲洗废水 | COD、盐类 |  |
| 固体 废物 | 软化水设备 | 废弃的离子交换树脂 | 由设备安装厂家回收再生处理，不在厂区内存放 | 妥善处置 |
| 噪声 | 经隔声、减振、消声等措施后，厂界噪声预计能达到 3 类区标准 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用现有建筑，不存在土建施工过程对该地区内的动物和生态植被等生态要素的影响。 |

# 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 河南省开开食品有限公司位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧，主要为火腿肠等肉制品加工。2013年9月填报的《遂平县开开食品有限公司年产火腿汤等肉制品1.9万吨项目环境影响登记表》，已于2013年9月10日获得遂平县环境保护局批复（遂环审[2013]68号），并于2016年10月10日通过遂平县环境保护局验收（遂环验[2016]16号。 目前公司原有工程使用产业集聚区集中供气为生产工序提供热量，但因产业集聚区冬季集中供气不足和重污染天气管控影响生产，为保证生产过程中热量的供应，经驻马店市环境攻坚办批准可自建备用燃气锅炉（见附件3），因此，公司拟投资30万元建设新增燃气锅炉项目，锅炉房依托原有（原有锅炉已拆除），不新增占地面积。原有项目生产工艺和生产规模均未发生变化，产能及生产工艺不变。 2、规划和产业政策符合性 河南省开开食品有限公司位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路北侧，符合土地利用和产业集聚区规划，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目新增锅炉改扩建项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，且遂平县发展和改革委员会于2019年12月2日以“2019-411728-14-03-066715”同意本项目备案，项目建设符合国家产业政策。 3、环境质量现状评价结论 本次环评环境空气质量现状，2018年遂平县环境空气中SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，O3、CO平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求。2018年遂平县全年空气优良天数为231天。项目地表水体奎旺河疙瘩刘控制断面COD、氨氮和总磷均满足2018年驻马店市地表水目标值。总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准的要求。项目所在区域昼间、夜间噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、环境影响分析结论 废气 锅炉采用天然气做燃料，属于清洁能源，且采用低氮燃烧器，排放的污染物 NOx 、 SO2 及烟尘均满足《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）排放限值要求（即颗粒物≤5mg/m3，二氧化硫≤10mg/m3）和驻马店市环境攻坚办《关于遂平县产业集聚区集中用热企业申请新建备用燃气锅炉的回复》（氮氧化物≤30mg/m3）要求。 废水 本项目生产废水主要为离子交换树脂反冲洗废水和锅炉排浓水。 锅炉排浓水：为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量锅炉废水，根据企业提供数据，锅炉排浓水按照产蒸汽量的5%的计算，排放量为1.6m3/d，类比《社会区域类环境影响评价》（中国科学出版社）中第 92 页锅炉废水的数据，本项目废水主要污染物的排放浓度取值： CODCr30mg/L。 离子交换树脂反冲洗废水：离子交换树脂反冲洗时将排放浓盐水，每产生 40t 软化水，则进行一次反冲洗，一次反冲洗用新鲜水量为 1t，排放量为 0.8m3/d，本项目废水主要污染物的排放浓度取值：CODCr50mg/L。 本项目生产废水经本企业原项目的三级沉淀池进行沉淀，沉淀后进行厂区抑尘和绿化全部消耗，不外排。 噪声 本项目厂界昼间噪声贡献值为 41.1~49.5dB(A)，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准限值。 固体废物 本项目固体废物为锅炉软水设备会不定期产生废弃的离子交换树脂，由厂家回收处理，不在厂区内存放。 风险评价 本项目锅炉供暖使用的天然气有一定的危险性，存在发生火灾、爆炸、原料泄漏等突发性风险事故的可能性。风险防范措施：为防止事故的发生，本项目应严格控制各建、构筑物的安全防护距离；按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。 5、总量建议指标 本项目生产过程锅炉采用天然气作为燃烧介质，根据工程分析有关内容，项目天然气燃烧产生的污染物量为烟尘0.01377t/a，二氧化硫0.0305t/a，氮氧化物0.1078t/a。本项目锅炉排水经本企业原项目的三级沉淀池进行沉淀，沉淀后进行厂区抑尘和绿化全部消耗，不外排。 因此，评价建议本项目分配总量控制指标为二氧化硫0.0305t/a，氮氧化物0.1078t/a。根据驻马店市环境攻坚办《关于遂平县产业集聚区集中用热企业申请新建备用燃气锅炉的回复》要求，本项目所需污染物排放总量从白云纸业停用锅炉减排量中解决。 6、环保投资 本项目总投资 30 万元，环保投资6万元，占总投资20%。 二、评价建议 1、加强环保治理设施管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 2、加强对员工的安全生产教育和劳动保护，并对员工进行环保培训，提高全体员工的环保意识。 3、项目投运后，应加强设备的日常维护工作，保证其正常安全运行。 4、定期检修设备，以保证废气和噪声达标排放。 三、总评价结论 综上所述，河南省开开食品有限公司新增锅炉改扩建项目符合国家产业政策，选址可行；项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

原料

修整冻肉切块机

配料电子天平配料盆

灌装（成型）灌装机铝丝封口机结扎机

冷却

杀菌灭菌锅

包装真空包装机

废水

噪声

成品入库

检验

噪声

蒸煮蒸箱蒸车

清洗生产设备

燃气锅炉

燃烧废气、噪声

生产

天然气

低氮燃烧器