建设项目环境影响报告表

# （报批版）

| 项目名称： | 遂平县中医院病房综合楼扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 遂平县中医院 |

编制日期：二零一九年十二月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 遂平县中医院病房综合楼扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 遂平县中医院 |
| 通讯地址 | 遂平县灈阳大道484号 |
| 法人代表 | 刘琦 | 联系人 | 刘琦 |
| 联系电话 | 13849626707 | 传真 |  | 邮政编码 | 463700 |
| 建设地点 | 遂平县灈阳大道484号遂平县中医院东区院内 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 | 行业类别及代码 | Q8412 中医医院 |
| 占地面积 (平方米) | 1000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1525.8 | 环保投资 (万元) | 10 | 环保投资占 总投资的比例 | 0.65％ |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 遂平县中医院建于1985年3月，是国家二级甲等中医医院，县域内中医医疗治疗服务中心，分社东、西两个院区，占地面积8000平方米，建筑面积12000平方米，编制床位500张，实际开放床位320张，在职职工396人，开设临床科室有四个外科、两个内科、妇产科、急诊科、手术室、门诊科等。年门诊人次19余万人次，年收住病人1万余人次。随着社会经济的发展，医院现有基础设施方面的不足尤为突出，现有医疗能力已不能满足人民群众不断增加的健康需求。 为满足人民群众的就医需求，提升遂平县中医院医疗服务能力，遂平县中医院提出“遂平县中医院病房综合楼扩建项目”。本项目不新增用地，将东院区内一处破败简易房拆除，在原址上扩建一栋病房综合楼。项目建成后，将新增康复治疗科、儿科、肿瘤科、骨外科、消毒供应室、临检中心、CT室、ICU、手术室等科室，建成投入使用后，新增病床150张，综合医疗服务能力将得到有效提升，满足县域内人民群众的医疗健康需求。 本项目为病房综合楼扩建项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”，故本项目的建设符合国家产业政策的要求，且本项目申请报告已取得遂平县人民政府批复（详见附件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于第三十九项卫生中第111条医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构类别，本项目新增床位150张，对照《名录》，应编制环境影响报告表。 受遂平县中医院的委托，重庆大润环境科学研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作，接受委托函并立即组织技术人员进行现场踏勘，根据项目的工程特征和建设区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了分析，提出了环境保护措施，在上述工作的基础上，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目总投资 本项目总投资1525.8万元，资金来源为遂平县中医院自筹，其中环保投资10万元，主要用于院区环保设施投资。 三、项目用地及建设内容 遂平县中医院病房综合楼扩建项目位于遂平县灈阳大道484号遂平县中医院东区院内，占地面积760m2，不新增用地，将东院区内一处破败简易房拆除，在原址上扩建一栋病房综合楼。根据遂平县国土资源局出具的相关证明（详见附件），本项目用地属行政划拨办公用地，符合遂平县土地利用总体规划。根据遂平县人民政府对本项目申请报告的批复，本项目选址符合遂平县总体发展规划。 本项目占地面积1000m2，总建筑面积3295m2，主要建设内容为：主体工程（4层病房综合楼一栋）及配套公用工程、环保工程等。工程组成一览表详见表1。 表1 项目工程组成一览表 项目名称 工程名称 建设内容 备注 主体工程 病房综合楼 共7层，占地面积1000m2，建筑面积3295m2。一楼主要布置为中西药房、门诊用房及办公用房、二楼分别布置为：康复治疗科、儿科、肿瘤科、骨外科、消毒供应室、临检中心、CT室、ICU、手术室等科室，三、四楼层为新增病房 新建 公用工程 给水 由市政供水管网供给 / 排水 雨污分流，雨水排入雨水管网进入地表水体；生活污水经化粪处理后与医疗废水一起经院区污水处理站处理达标后排入市政污水管网 雨污分流新建，废水处理依托现有工程 供电 由区域供电站供给 / 环保工程 污水处理措施 生活污水经化粪处理后，与医疗废水一起进入院区现有污水处理站进行处理 依托现有 噪声防治措施 采取隔声、减震、门窗隔音等降噪措施 新建 固体废物处理措施 生活垃圾收集箱，医疗废物收集桶 新建 绿化 对院区空地进行绿化 新建 四、项目主要设备 根据建设单位提供资料，本项目主要新增设备情况见表2。 表2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 CT仪 / 台 1 2 彩超仪 / 台 1 3 超声仪 / 台 1 4 血球分析仪 / 台 1 5 多普勒分析仪 / 台 1 6 血球分析仪 / 台 1 7 尿液分析仪 / 台 1 8 血流分析仪 / 台 1 9 16导心电图机 / 台 1 五、项目主要用品及消耗量 表3 医院用品消耗一览表 名称 单位 耗量 来源 塑胶手套 包 200 市场采购 一次性输液器 条 5万 市场采购 一次性针筒 付 5万 市场采购 棉花纱布类 箱 20 市场采购 水 t/a 6100 由市政供水管网供给 电 万度/a 1.8 由区域供电站供给 六、劳动定员 本项目为病房综合楼扩建项目，新增劳动定员20人。新增床位150张，门诊量增加约为60人/d。 七、项目周边环境简况 本项目位于遂平县灈阳大道484号遂平县中医院东区院内北侧，占地面积1000m2，总建筑面积3295m2。根据现场勘查，项目位置北侧为居民区。项目周边敏感点简况见表4，周边环境示意图见图1。 表4 项目周边敏感点简况 序号 敏感点 人数 方位 距离 1 居民区 275 北侧 10m 图1 项目周边环境简况 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为病房综合楼扩建项目项目，遂平县中医院现有工程未进行环境影响评价。根据现场调查及建设单位提供资料，现有工程简介及采用的污染防治措施如下： 一、现有工程简介 遂平县中医院建于1985年3月，是国家二级甲等中医医院，县域内中医医疗治疗服务中心，分社东、西两个院区，占地面积8000平方米，建筑面积12000平方米，编制床位500张，实际开放床位320张，在职职工396人，开设临床科室有四个外科、两个内科、妇产科、急诊科、手术室、门诊科等。年门诊人次19余万人次，年收住病人1万余人次。现有工程运营过程中产生的污染因素有废气、废水、噪声和固废等。项目工艺流程及产物节点见下图。 图2 现有工程主要污染物产生及处理情况示意图 二、现有工程污染防治措施 1、废气 污水处理站运行过程中会产生少量恶臭气体，主要成分为H2S、NH3等，属无组织排放。污水处理站采用地埋式加盖设计，整个污水设备均位于地下，水处理设备上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体收集起来低空排放，建议排气口定期喷洒除臭剂进行除臭，并对周围设置绿化防护带，恶臭气体经大气稀释扩散。根据类似处理设施的类比调查，项目污水处理站为地埋式，且封闭运行，污水量处理量小，恶臭气体产生量少，污水处理站周边氨气和硫化氢浓度分别小于1mg/m3和0.03mg/m3，项目污水处理站周围设置绿化防护带，产生恶臭气体经大气稀释扩散后，臭气中各污染物能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3恶臭污染物最高允许浓度标准要求。因此，污水处理站恶臭对周围环境影响不大。 2、废水 现有工程废水主要为门诊楼、住院楼、中医馆产生的医疗废水及生活废水，生活污水经化粪池预处理后，与医疗废水一起进入卫生院污水处理站处理达标后，经市政污水管网进入遂平县第二污水处理厂，进一步处理达标后，排入奎旺河。本项目处理后废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求。现有工程污水处理站设计规模为100m3/d，目前废水处理量为56.6m3/d，污水处理站采取“调节池+生物接触氧化+消毒工艺”，具体工艺流程见下图。 图3 现有工程污水处理站工艺流程图 工艺流程描述： 医院各类污水经管道收集进入医院化粪池，废水经沉淀厌氧后，医院污水经过人工格栅，去除水中较大的漂浮物，上清液流入调节池，调节池调节污水的水量和水质；为节约造价并在不影响处理效果的同时一池多用，利用调节池一部分做A级生化池（缺氧池），既能去除氨氮又起到预处理作用，调节池的污水采用泵入方式进入生化系统，进行生化处理。本工程污水中有机成份较高，BOD5/CODcr＞0.4，可生化性较好，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高，特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，由于氨氮也是一个污染控制指标，因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺，即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内，由于污水有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氨氮存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池，O级生化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的CO2作为营养源，将污水的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至调节池中A级生化段进行内循环，以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程是依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在O级生化池内溶解氧控制在3mg/l以上，气水比15:1。 接触氧化池出水流入沉淀池，进行固液分离，分离后的清水进入消毒池，沉淀下来的污泥定期排放至污泥池中，在该池内投加消毒剂（石灰或漂白粉），或者同化粪池污泥一同抽走，送入城市市医疗废物处置中心处理。 根据现有污水处理站废水监测结果（监测报告见附件）可知，项目污水经污水处理站处理后，污水中主要污染物浓度分别为：COD 135mg/L、BOD5 51mg/L，SS 31mg/L，NH3-N 14 mg/L、粪大肠菌群323个/L，污水处理站出水水质可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求，实现达标排放。 3、噪声 项目营运期间，噪声源主要为医疗设备及水泵噪声。医疗设备基本属低噪声设备，噪声源强值较低，加之置于室内，经墙体隔声衰减后，对周围环境影响不大；项目产生噪声较大的设备是污水处理站水泵、空调外机，噪声值约为70～85dB（A），采用隔声、减振、墙体隔声等降噪措施。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求， 4、固体废物 现有工程运营过程中产生的固体废物主要有：医疗废物、生活垃圾及污水处理站泥。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物集中处置技术规范》，卫生院将产生的医疗废物与生活垃圾进行了分别存放，对医疗废物进行了单独集中收集。为避免二次污染、交叉感染，本项目将产生的医疗废物应按照类别分别置于防漏、防锐器穿透的医疗废物专用包装或密闭容器内，放置在卫生院东北角的医疗废物存放处，并委托医疗废物处置单位进行处理。生活垃圾经分拣，将其中能回收的回收利用，不能回收的由环卫部门统一收集处理。污水处理站污泥属于危险废物范畴，收集后交由驻马店市海骏医疗废物处置有限公司进行处理（医疗废物处置合同详见附件）。 5、总量控制指标 本项目投入运营后排放废水主要为员工生活污水、住院废水等，污水经院区化粪池处理后再经污水处理站进行处理后，排入遂平县第二污水处理厂。本项目院区排污口污染物排放总量为：COD 2.79t/a，氨氮 0.289t/a，再经污水处理厂处理后，污染物排放总量为：COD 1.033t/a，氨氮 0.103t/a。 现有工程主要环境问题 根据现场调查，现有工程存在的主要环境问题及整改情况如下： （1）遂平县中医院原未建污水处理设施，2017年整改期间，新增废水处理设施一套，用于卫生院医疗废水及生活废水的处理。现已整改完毕，废水实现达标排放，有效降低了对区域地表水环境的影响。 （2）遂平县中医院营运期间的产生的固体废物，仅收集后堆放于暂存间内，2017年整改期间，对产生的固体废物进行分类存放，并建设医疗废物暂存间，安排专人登记管理，对生活垃圾进行分类收集，可利用者进行资源化综合利用。现已整改完毕，产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周边环境造成影响。 本项目与现有工程依托关系 本项目为病房综合楼扩建项目，新建7层病房综合楼一栋，新增劳动定员20人。新增床位150张，门诊量增加约为60人/d。本项目建成后，产生的医疗废水及生活废水等依托现有污水处理设施，进行处理达标后排放，且现有污水处理站尚有处理余量，能够满足本项目建成废水处理需求。医疗废物的处置依托现有医疗废物暂存间。 本项目建设内容及与现有工程依托关系详见表5。 表5 本项目建设内容及与现有工程依托关系 现有工程 扩建项目 依托关系 现有工程占地面积8000平方米，建筑面积12000平方米，编制床位500张，实际开放床位320张，在职职工396人，开设临床科室有四个外科、两个内科、妇产科、急诊科、手术室、门诊科等。年门诊人次19余万人次，年收住病人1万余人次。 扩建项目新建7层病房综合楼一栋，占地面积1000m2，总建筑面积3295m2。新增劳动定员20人，新增床位150张，门诊量增加约为60人/d。 扩建项目建成后，产生的医疗废水依托现有工程污水处理站，进行处理达标后排放。医疗废物的处置依托现有医疗废物暂存间。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，常庄乡李尧村民委员会全王帽垛山西北偏北处；极南点，文成乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距上蔡县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平接壤，距西平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距遂平县城79km；南与驻马店市、确山交界，正南距驻马店市区20km。 2、地形地貌 遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。 3、地质结构 遂平县属于第四纪冲积平原区。地面以下0.8-1.0m左右为表面耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为中粉质壤土层，呈棕黄色。该地区地震裂度为6度。 4、气象条件 遂平县处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。 区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%。平均风向频率玫瑰图见图4。 图4 遂平县平均风向频率玫瑰图 5、水文地质 （1）地表水 区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。 汝河，又名沙河，发源于遂平县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力2000m3/s。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入上蔡县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小。主要功能为排涝泄洪。 汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。 （2）地下水 遂平有以下几个水文地质区： Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。 Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。 Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。 Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。 Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。 6、植被 遂平县植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其中大部分地区为草木植被。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划 遂平县属驻马店市管辖，下辖11个乡镇、3个街道办事处、1个风景区管委会，207个行政村（居委会）。总面积1080.2km2，人口55.5万人。人口密度509人/km2。遂平县辖：灈阳、车站、玉山镇和常庄、张店、和兴、沈寨、嵖岈山、槐树、阳丰、花庄、张台、文城、褚堂、石寨铺12个乡和嵖岈山风景区，总面积1223km2，人口59万人。人口密度482人/km2。 2、经济状况 2014年国民生产总值135亿元，同比增长10%；固定资产投资101亿元，增长25%；社会消费品零售总额47.9亿元，增长14.1%；公共财政预算收入4.8亿元，增长26.6%，财政支出18.8亿元，增长13.8%；城镇居民人均可支配收入18160元，增长9.8%；农民人均纯收入9120元，增长15.6%。 3、文化教育 遂平县城区内有职业中专、成人教育学校等中专院校，并建有多所中学、小学，已实现普及九年制义务教育。 4、交通运输 遂平县县内交通发达，京广高铁、京广铁路、107国道、京港澳高速公路纵贯全境，七蚁公路等省道穿境而过，城乡公路交通便利，四通八达 。 5、矿产资源 遂平县矿产资源丰富，已探明的矿产资源有：铁、磷、钼、钾、水晶、大理石、汉白玉、花岗岩、石灰石等20余种。铀、磷、石灰石、花岗岩、石英沙等矿已开采。已探明磷矿储量60万吨，花岗岩3379万立方米，石灰石8000万吨。遂平县地层西部山区主要是震旦系石英岩，局部地区保留有寒武系灰岩、页岩、大成岩出露相当普遍。在沉积岩系中，主要有铁、磷、锰等矿藏。由于岩浆活动的结果，形成多种金属矿藏。 金属矿：红石崖宣龙式铁矿，藏量约有1亿吨左右；分金炉铁矿．主要分布在火成岩与片麻岩的接触带上，适于小型开采；尖山铁矿，出露面积约640平方米；分金炉铜、钼矿，铜矿多侵于闪长片麻岩的片理中，矿体呈不规则状，钼矿多分散地侵于云母角闪片麻岩中，常与黄铁矿共生；袁庄方铅矿，出现于袁庄北天门山一带。尖山铀矿：铀矿位于尖山、平顶垛脚下。 非金属矿：磷矿，分布在县境两部，可露天开采利用；耐火粘土，分布较广，在宋沟、扎马庄、小顶山等地均有埋藏，藏量估计约12万吨；水晶，分布广泛，主要分布在走马岭东北坡、曹寺沟西侧等地：石料，鸽子山山体全属花岗岩，储量3600万立方米。另有小量的锰、云母、石膏等矿。各种矿藏资源，为发展地方工业提供了有利条件。 6、旅游资源 遂平县境内的嵖岈山风景区是国家5A级景区、国家地质公园、国家森林公园、河南省首批文明景区、伏牛山生态旅游精品景区和电视剧《西游记续集》的主要外景拍摄地，享有“华夏盆景”、“中州独秀”、“江北石林”之美誉。主景区周围分布有国家重点文物保护单位、全国第一个人民公社——嵖岈山卫星人民公社旧址，丹霞地貌红石崖，高山湿地凤鸣谷，飞瀑流泉龙天沟等景点。嵖岈山旅游集聚区被确定为全省“十二五”期间重点建设的十大旅游集聚区之一。嵖岈山镇被确定为全国特色景观旅游名镇、河南省历史文化名镇。 7、遂平县县城总体规划（2013-2030） 本规划的遂平县城规划区的范围是：东北侧以奎旺河为界；西北侧以刘店村、藕花村和王陈村三个行政村的北边界为界；南侧以遂平县南部县界为界；东侧以京港澳高速为界；西侧以石武高铁为界。规划区总面积约156平方公里。 县域产业发展规划： （1）产业发展目标 把遂平县建设成为享誉中原的食品工业名城和食品集散中心、闻名全国的旅游度假基地。 （2）产业发展战略 把遂平发展成为农业现代化、工业集聚化、旅游特色化，此外，应充分挖掘遂平县第三产业的发展潜力，重点发展商贸流通业，通过提升县域内的交通设施和专业市场，为自身及周边县市的货物流通服务。 （3）产业发展方向 遂平县的主导产业是：食品工业（包括食品制造业、农副食品加工业、酒饮料制造业）。 重点发展产业主要是装备制造业。 限制发展产业主要是遂平县的传统产业，包括：造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、塑料制品业。 1）第一产业发展方向 谷物种植、生态养殖、蔬菜种植和林果业。 2）第二产业发展方向 遂平县第二产业应重点发展主导产业，主要包含食品制造业、农副食品加工业和酒饮料制造业；做大做强装备制造业；积极改造提升传统产业，主要包含化工业、造纸业、塑料制造业。 3）第三产业发展方向 遂平县第三产业发展应重点发展商贸服务业、旅游业和现代物流业。 （4）产业空间布局 构筑遂平县“一心、两轴、五区、多园”的产业布局结构。 一心：指中心城区，主要发展食品工业、装备制造业、化工、造纸、塑料制造等工业以及商贸服务业、物流业、旅游业等服务业。 两轴：指以南北复合型交通线为骨架形成的南北向产业发展轴和以007县道为骨架形成的东西向产业发展轴。在两条产业发展轴上集聚了遂平县最繁荣的一二三产业。 五区：指工业产业集聚区、服务业产业集聚区、旅游产业集聚区、东部农业产业化示范区和中部农业产业化示范区。 工业产业集聚区重点发展食品工业，做大做强装备制造业，积极改造提升以蓝天煤化工为龙头的化工业、以白云纸业为龙头的造纸业以及以华鼎公司为龙头的塑料制造业。 服务业产业集聚区重点发展批发零售业、宾馆酒店业、娱乐餐饮业、金融业、行政办公服务业等新兴服务业。结合城市中心的分布，共形成老城商贸园、新城综合服务园两大园区。 旅游产业集聚区主要依靠嵖岈山风景区以及龙天沟、红石崖、凤鸣谷风景区等自然风景和以嵖岈山卫星人民公社、女娲文化、西游文化为代表的人文文化，集休闲观光、探奇养生、休闲度假为一体的综合性集聚区。 东部农业产业化示范区重点发展谷物粮食种植和瓜果蔬菜种植，适当发展畜牧养殖业。 中部农业产业化示范区重点发展观光农业、蔬菜种植和林果业，适当发展畜牧养殖业。 多园：指分布在各个产业区中的工业园、瓜果蔬菜种植园、特色蔬菜种植园、生态养殖园和分布在旅游集聚区的众多旅游景点。 本项目选址位于遂平县县城总体规划五区中的中心城区。本项目用地为一般建设用地，符合《遂平县县城总体规划（2013~2030）》的土地规划要求，项目建成后主要周边居民提供中医医疗服务。 8、遂平县第二污水处理厂 建设规模：本工程污水处理设计规模为2.0万t/d，实际建成规模为1.0万t/d，目前日处理量为5000t/d；规模配套管网工程（服务范围内敷设污水管道24km，管径Φ300－Φ1200mm）。出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排水去向为奎旺河。 厂址位置：第二污水处理厂建设地址位于遂平县产业集聚区纬一路北侧，谢胡沟南岸，经七路东侧。 工艺流程：工程采用二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，深度处理采用混凝、沉淀、过滤工艺，污泥处理处置采用机械浓缩脱水后外运与生活垃圾混合填埋工艺、消毒工艺采用二氧化氯消毒工艺。 表6 遂平县第二污水处理厂进出水水质标准 序号 污染物 进水水质标准 排水水质标准 1 pH 6~9 6~9 2 COD 320 50 3 BOD5 145 10 4 SS 180 10 5 氨氮 25 5 9、集中式饮用水源保护区 根据《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），遂平县集中式饮用水源保护区划分如下： （1）遂平县灈阳镇地下水井群(共7眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。遂平县莲花湖地下水井群建成投运、灈阳镇地下水井群不再作为遂平县集中式饮用水水源地后,取消灈阳镇地下水井群饮用水水源保护区。 （2）遂平县莲花湖地下水井群(共18眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （3）遂平县桥南新区地下水井群(共13眼井) 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 本项目位于遂平县建设路与英华路交叉口西20米路北农机局院内，周边最近饮用水源保护区为遂平县灈阳镇地下水井群，东北方向遂平县灈阳镇地下水井群一级保护区边界约400米，不在遂平县集中式饮用水源保护区范围内，项目建设与遂平县集中式饮用水源保护区划一致。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于遂平县建设路与英华路交叉口西20米路北农机局院内，根据大气功能区划分原则，建设项目所在区域为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用2018年遂平县环境空气监测站点的监测数据，环境空气质量统计结果见表7。 表7 2018年遂平县环境空气质量统计结果 监测项目 月平均值 年平均值 评价标准 占标率/% 达标情况 SO2（ug/Nm3） 8~31 19 60 31.7 达标 NO2（ug/Nm3） 20~47 33 40 82.5 达标 PM10（ug/Nm3） 57~151 102 70 146 不达标 PM2.5（ug/Nm3） 31~104 60 35 171 不达标 CO-95（mg/Nm3） 0.700~1.400 0.927 4.0 23.2 达标 O3-90（ug/Nm3） 56~189 123 160 76.9 不达标 由表7可知，2018年遂平县环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均值、NO2年平均值、CO日均值第95百分位数、O3日均值第90百分位数均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均值、PM10年平均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，本项目所在区域环境空气为不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经院内污水处理站处理后，通过市政污水管网进入遂平县第二污水处理厂进一步处理，处理达标后排入奎旺河，奎旺河为项目所在区域纳污水体。根据调查，距本项目选址最近的下游断面为奎旺河-疙瘩刘断面，根据驻马店市辖淮河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017~2019年），奎旺河-疙瘩刘断面稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 评价引用驻马店市环境保护局网站公布的《2019年2月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的奎旺河-疙瘩刘断面监测数据对区域地表水环境质量进行分析评价，断面的水质监测结果统计详见表8。 表8 地表水现状监测统计与评价结果（单位：mg/L） 断面名称 监测项目 监测值 标准值 超标倍数 奎旺河-疙瘩刘断面 COD 27 20 0 NH3-N 0.16 1.0 0 总磷 0.03 0.2 0 从上表的监测结果分析可知，奎旺河-疙瘩刘断面的氨氮、总磷现状监测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，COD现状监测值出现超标情况。可能是下游河段有部分生活污水流入所致。 4、环境噪声质量现状 根据环境噪声划分规定，项目所在地为1类声环境功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。2019年6月14日至6月15日，委托驻马店市顺达环境技术服务有限公司对厂址所在区域声环境状况进行了现状监测，监测结果见表9。 表9 声环境监测结果 单位：dB(A) 监测点 昼间 夜间 标准限值 2019.6.14 2019.6.15 2019.6.14 2019.6.15 昼间 夜间 东边界 53.3 53.5 43.2 43.5 55 45 南边界 53.1 53.4 43.1 43.0 西边界 52.9 53.0 43.2 42.7 北边界 52.4 52.5 42.9 42.8 由上表可知，项目厂区东、南、西、北边界现状噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。项目所在区域声环境质量现状较好。 5、生态环境质量现状 项目所在区域由于人为活动频繁，天然动植物种类少，现有的种类中多为人工种植或养殖，区域生态环境为农业人工生态环境。经现场调查，项目区域500m内无重点保护的野生动植物，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据调查，本次评价的主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标一览表 类别 环境保护 目标 人数(人) 方位 与本项目距离（m） 保护级别 大气 环境 居民区 275 北侧 10m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地表水 奎旺河 / 北 3.3km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 项目东、南、西、北边界 / / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。氨、硫化氢参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度执行。 表11 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号 污染物 标准级别 标 准 值 日平均 小时平均 1 SO2 GB3095－2012 二 级 150 500 2 NO2 80 200 3 PM10 150 / 4 PM2.5 75 / 5 CO（mg/m3） - 4 6 O3 - 160 7 H2S TJ36-79 / 10 8 NH3 / 200 （2）水环境：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表12 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 标准类别 标准值 1 COD GB3838-2002 Ⅲ类 ≤20 2 氨氮 ≤1.0 3 总磷 ≤0.2 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表13 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 1 55 45 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废水：本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求，以较严格执行，综合后废水排放标准详见表14。 表14 本项目废水污染物排放标准 （单位：mg/L，pH除外） 序号 污染物 排放限值 1 pH值 6～9 2 化学需氧量（COD） 250 3 五日生化需氧量（BOD5） 100 4 悬浮物（SS） 60 5 氨氮 25 6 大肠菌群数（个/L） 5000 （2）噪声：本项目拟建位置属1类声环境功能区，边界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，详见表15。 表15 噪声排放标准 标准名称 执行标准 标准值 类别 限 值 单 位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1类 昼 间 55 dB（A） 夜 间 45 （3）固废：项目运营中产生的医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 项目产生的医疗废水和生活污水经院区污水处理站处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网。 经核算，本项目废水经院区污水处理站处理后，重点水污染物总量指标增加量分别为：COD 0.660t/a、氨氮 0.0683t/a。项目改扩建后重点全院水污染物总量控制指标为：COD 3.45t/a、氨氮0.3573t/a；再经遂平县第二污水处理厂处理后，全院污染物排放总量为：COD1.28t/a、氨氮0.128t/a。 |

# 建设项目工程分析

施工期工程分析 项目施工期主要建设工程任务是病房综合楼的建设及装修。施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图5。 图5 施工期施工流程及主要污染源情况简图 由图可见，施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。 （1）噪声污染源：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、卷扬机、吊车、汽车等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在90dB(A)左右。 （2）大气污染源：在建筑物拆迁、挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。 （3）水环境污染源：包括降雨冲刷开挖面土堆造成局部水土流失，施工人员生活废水等。 （4）固体废物污染源：在地基开挖、建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾，因此，施工期会产生一定的固体废物。 运营期主要污染源强分析： 本项目为卫生院门诊楼扩建项目，项目运营期的产污环节见图6所示。 图6 营运期产污节点图 主要污染工序： 项目投入使用后，主要有生活污水、生活垃圾、医疗废水和医疗垃圾，以及空调等产生的噪声对周围环境造成影响。在运营期则以生活污水、医疗废水及医疗垃圾的产生为主。 本项目营运期间主要污染源和污染因子识别见表16。 表16 建设项目污染源和污染因子识别表 污染源分类 污染来源 主要污染因子 废水 生活区用水 COD、BOD5、SS、氨氮 病区用水 COD、BOD5、氨氮、SS、大肠菌群、 氯化物 噪声 空调机组等设备运行、人群活动 和交通噪声 噪声 固废 医院日常生活 生活垃圾 医院日常医疗服务过程 医疗固废 1、废水 本项目新增床位150张，门诊量增加约为60人/d，新增劳动定员20人，医院营运过程中产生的废水主要分为医疗污水及生活污水。 （1）门诊废水 根据建设方提供数据，项目运营后预计新增门诊病人约60人/d。根据河南省水利厅关于实施2009版《用水定额》（DB41/T385-2009）的通知，评价对该项目门诊用水量按照15L/人·次计，则项目门诊用水量约为0.9m3/d、328.5m3/a；废水量按用水量的80%计，则门诊病人产生的废水量为0.72m3/d、262.8m3/a，各主要污染物产生浓度分别约为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、氨氮30mg/L、大肠菌群 16000个/L。 （2）住院部废水 本项目运营后卫生院将新增床位150个。根据《医院污水处理工程技术规范》和建筑给排水设计规范，卫生院住院部用水量按100L/床·d计。本环评按照病床满员计，用水量为15m3/d、5475m3/a，废水量按照用水量的80%计，则住院部废水产生量为12m3/d、4380m3/a，各污染物浓度分别为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、氨氮30mg/L、粪大肠菌群16000个/L。 （3）化验废水 根据建设单位提供资料，本项目投入运营后，化验废水约为4L/d，1.46m3/a。本项目产生的医疗废水为化验室产生的含酸废水。类比相关数据，酸性废水中：pH：5.02~5.47，氯化物浓度为：40mg/L。 （4）生活污水 本项目新增劳动定员20人，类比相关数据，医院医护人员用水量按40L/人·d计，用水量为0.8m3/d、292m3/a，废水量按照用水量的80%计，医护人员产生的废水量为0.64m3/d、233.6m3/a。生活污水中各主要污染物浓度分别为：COD 300mg/L，BOD 200 mg/L，SS 250 mg/L，氨氮 30 mg/L。 各污染物浓度及排放量见表16。 表16 工程废水污染物排放情况一览表 废水类别 废水量 (m3/a) 污染因子（mg/L，pH除外） COD BOD5 SS 氨氮 大肠菌群 pH 氯化物 门诊废水 262.8 300 200 250 30 16000 / / 住院部废水 4380 300 200 250 30 16000 / / 化验废水 1.46 / / / / / 5.02~5.47 40 生活废水 233.6 300 200 250 30 / / / 混合废水 4877.86 300 200 200 30 16000 5.25~5.70 0.012 本项目运营期水平衡图如图7所示。 图7 本项目运营期水平衡图 单位（m3/a） 2、噪声 本项目运营后，噪声主要为医院机械设备噪声和交通噪声。 （1）空调设备噪声 本项目中空调安装在室内，类比同类数据，设备噪声值约在60-70dB。 （2）交通噪声 本项目进出的车辆一般均为小轿车，一般情况下慢速行驶的小轿车的平均辐射噪声级约为60-65dB（以5kg/h速度行驶的小车8m处）。 3、固体废弃物 项目产生的固体废物种类分为医疗垃圾和生活区垃圾。 （1）生活区垃圾 A、门诊病人生活垃圾 本项目运营后，门诊病人新增约60人/d，垃圾产生量以0.1kg/（人·次）计，年产生量垃圾量约为2.19t/a。 B、住院病人生活垃圾 本项目新增病床150张，垃圾产生量以1.0kg/（人·次）计，年产生量垃圾量约为54.75t/a。 C、住院陪护人生活垃圾 本项目新增劳动定员20人，垃圾产生量以0.5kg/（人·次）计，年产生量垃圾量约为3.65t/a。 综上所述，本项目生活垃圾产生总量为60.59t/a，采用垃圾桶分类收集后，委托环卫部门清运至垃圾填埋场处置 （2）医疗垃圾 本项目医疗废物主要包括医用过的纱布、棉球、一次性手套、一次性注射器、输液管等。医院对各类医疗废弃物按其性质的不同集中收集后交由驻马店市海骏医疗废物处置有限公司处理。根据类比调查，医疗废弃物分类产生量及处置去向详见表17。 表17 医院医疗废物排放情况一览表 固废名称 产生量（t/a） 处置去向 纱布棉球和一次性手套 1.5 交由驻马店市海骏医疗废物处置有限公司处理 一次性注射器、输液管等 1.0 合计 2.5 4、本项目污染物排放“三笔帐”分析 表18 本项目污染物排放“三笔账”分析一览表 类别 产生量 削减量 排放量 废水 综合废水 废水量（m3/a） 4878 0 4878 COD（t/a） 1.463 0.803 0.660 氨氮（t/a） 0.1463 0.078 0.0683 固体废物 生活垃圾（t/a） 60.59 60.59 0 医疗废物（t/a） 2.5 2.5 0 污染物排放以新带老“三笔帐”分析 本项目为病房综合楼扩建项目，本项目新增床位150张，门诊量增加约为60人/d，新增劳动定员20人。项目投入运行后，产生的生活污水及医疗废水通过污水管道排至现有工程污水处理站进行预处理，固体废物均得到妥善处置，不外排。根据工程分析，对扩建前后全院的污染物产排情况进行核算，详见表19。 表19 改扩建前后全院污染物产排情况“三笔帐” 类别 现有工程产生量 现有工程排放量 本项目产生量 本项目排放量 以新带老 削减量 全厂排放量 废气 恶臭废气 NH3（kg/a） 13.42 2.013 0 0 0 2.013 H2S（kg/a） 0.52 0.078 0 0 0 0.078 废水 综合废水 废水量（m3/a） 20659 20659 4878 4878 0 25537 COD（t/a） 6.198 2.79 1.463 0.660 0 3.45 氨氮（t/a） 0.6198 0.289 0.1463 0.0683 0 0.3573 固体废物 生活垃圾（t/a） 196.37 0 60.59 0 0 0 医疗废物（t/a） 8.2 0 2.5 0 0 0 污水处理站污泥（t/a） 3.0 0 0 0 0 0 从上表可知，扩建项目投入运行后，医疗废水增加量为4878m3/a、13.4m3/d，重点水污染物总量指标增加量分别为：COD 0.660t/a、氨氮 0.0683t/a；固体废物新增量为：63.09t/a。 综上分析，项目改扩建后全院重点水污染物总量控制指标为：COD 3.45t/a、氨氮0.3573t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 医疗废水 （4878m3/a） | COD | 300mg/L，1.463t/a | 135mg/L，0.660t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.1463t/a | 14mg/L，0.0683t/a |
| 固体废物 | 门诊楼 | 生活垃圾 | 60.59t/a | 0 |
|  |  | 医疗废物 | 2.5t/a | 0 |
| 噪声 | 项目营运期噪声主要来自机械设备噪声和交通噪声等，噪声源强为60~70dB(A)，经采取减震隔音等措施后，室外噪声低于55 dB(A)。 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响： 本项目为改扩建项目，已对院区空地进行绿化，项目建成运营后不会产生明显的生态影响。 |

# 环境影响简要分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 施工期的大气污染主要由施工设备和运输车辆产生，表现形式主要为施工扬尘，也有少量的汽车尾气。 运输车辆在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx及CO等汽车尾气的排放量，再经过大气的稀释和自然扩散作用，施工期运输车辆尾气对大气环境影响较小。 施工过程中建筑材料在装卸、堆放过程中极易产生扬尘，施工各过程和工段也会有大量粉尘产生，遇大风天气污染更严重；汽车在出入建设场地时也会产生一定量的道路扬尘。为降低扬尘对周围环境和居民生活、工作的污染程度，保护项目区周边大气环境，评价提出以下措施： （1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周围百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。 （2）项目位于城市建成区，城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。项目施工现场混凝土应购买商砼站商品混凝土，由专门罐车运输到施工现场。 （3）扬尘防治单位应在扬尘防治区域出入口醒目位置设置公示牌，明确扬尘防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门及举报电话等信息。扬尘防治区域内应有扬尘防治设施平面布置图，在易产生扬尘部位设置标识牌，并根据场地和设施变化及时调整。 （4）施工现场应沿周边设置连续围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严实，不得有泥浆外漏。城区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，其他路段的围挡高度不应低于1.8m。工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。 （5）施工场区的主要道路必须进行硬化处理；施工场区的其他道路应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施；施工场区主要道路的硬化宜采用装配式、定型化可周转的构建铺设，道路承载力应满足车辆行驶和抗压要求；施工现场内加工区场地应采用硬化防尘措施；施工厂区内裸露场地应采用防尘网等覆盖、绿化或固化等扬尘防治措施；施工现场必须建立洒水清扫制度，专人负责定时对场地进行打扫、洒水、保洁，不得在为实施洒水等措施情况下进行直接清扫，确保厂区干净。 （6）出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运数车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。车辆冲洗宜采取循环用水，设置沉淀池，沉淀池应做到防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。 （7）施工现场严禁露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易扬尘材料、水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或严密遮盖。砂、石等散体材料应集中堆放及覆盖；场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒；其他细颗粒建筑材料应封闭存放。 （8）土方堆放时，应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润。钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等放啊陈措施。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中分类堆放，严密遮盖，日产日清。建筑垃圾运输车辆运输中应采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 （10）按照大气重污染蓝色、黄色、橙色、红色四个预警响应级别，针对扬尘防治特点，采取洒水降尘、局部停工、全面停工等预警响应措施。当按照《河南省重污染天气应急预案》启动二级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行土方挖填和转运等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。 经采取上述措施后，施工期扬尘对大气环境影响不大。 2、水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要来自施工废水、工作人员生活污水。本项目建筑施工用水大部分在施工过程中挥发到环境当中，部分留在建筑当中，不外排。 施工期施工人员约为20人，以60L/（人·d）计，生活用水量为3m3/d，排污系数按0.8计，本项目施工期生活污水排放量为0.96m3/d，主要污染物浓度分别为：COD 250mg/L、BOD5150mg/L、SS180mg/L、NH3-N20mg/L、动植物油35mg/L，本项目厂区设置临时化粪池，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网；生活污水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 本项目施工期产生的废水具有暂时性，随施工期结束而终止，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 该项目工程施工期间，主要噪声源有运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机等，其噪声源强在73～95dB(A)之间。 为减轻施工期噪声对环境的影响，评价建议建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离环境保护目标的位置。 （2）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 （3）由于本项目位置位于卫生院内，因此必须严格控制施工时间，合理安排施工过程，禁止在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备；同时加强施工场地噪声的控制，以有效降低施工期对住院病人的影响。 （4）要求设备安装过程在白天进行，且尽量在室内进行，同时设置隔声屏障来减轻噪声对周围环境的影响。 （5）加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。施工及来往运输车辆禁止鸣笛。 通过采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响不大，且随着施工期的结束，其影响即消失。 4、固体废物对环境的影响分析 施工期固体废物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑装修材料和施工人员的生活垃圾等。 施工渣土主要包括建筑垃圾和施工弃土两部分。本项目建筑垃圾用于低洼地填平。施工弃土全部用于回填。 生活垃圾按人均产生量1kg/人·d计算，施工期人数以20人计，则生活垃圾产生量为0.02t/d，集中收集后运到遂平县生活垃圾填埋场处理。 经采取以上措施后，施工期固体废弃物对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目施工期间开挖、填埋土石方、堆放物料等施工活动，遇下雨天气将会造成项目施工场地和周围地表的水土流失，对周围生态环境产生了一定破坏，且影响了周围景观。评价建议工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔；主体工程完成后尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一；开挖时裸露的地面应做好及时绿化处理，临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；雨季施工时，应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 根据工程分析，本项目投入运营后，项目废水主要为生活污水及医疗废水，废水产生总量为4878m3/a、13.4m3/d，综合废水主要污染及浓度分别为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、氨氮30mg/L、粪大肠菌群 16000个/L、pH 5.25~5.70、氯化物0.012mg/L。根据企业提供资料，本项目产生废水依托现有污水处理站进行预处理，预处理后的废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网，进入污水处理厂进行进一步处理，处理达标后排入奎旺河。 现有工程污水处理站设计规模为100m3/d，目前废水处理量为56.6m3/d，尚有43.4m3/d的废水处理余量。污水处理站采取“调节池+生物接触氧化+消毒工艺”，具体工艺流程见图8。 图8 现有工程污水处理站工艺流程图， 根据现有污水处理站运行情况，废水处理预测结果见表20。 表20 废水处理情况一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群 pH 氯化物 产生浓度（mg/L） 300 200 250 30 16000个/L 5.25~5.70 0.012 处理后浓度（mg/L） 135 51 31 14 323个/L 7~8 0.012 去除率（%） 55 74.5 87.6 53.3 98.0 / / 排放标准 250 100 60 25 5000 6~9 / 综上分析，本项目投入运营后，产生废水经现有污水处理站处理后，各主要污染物排放浓度能够《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求，且遂平县第二污水处理厂目前尚有废水处理余量。因此，本项目废水经现有污水处理站处理后，通过市政污水管网，进入污水处理厂进行进一步处理，处理达标后排入奎旺河，是可行的，不会影响污水处理厂的正常运行。此外，应定期维护污水处理设施，以保证处理效率；所有污水管道、化粪池、各污水处理设施必须采取防腐蚀、防渗漏措施；加强管理定期维护，保证污水处理工艺的正常运行，确保医疗废水达标排放。 经核算，本项目废水经院区现有污水处理站处理后，重点水污染物排放量为：COD0.660t/a、氨氮0.0683t/a；再经遂平县第二污水处理厂处理后，污染物排放量为：COD0.244t/a、氨氮0.0244t/a。 （2）地下水环境影响分析 项目废水处理站采用钢筋混凝土修建，并作防渗漏处理，污水检查井等设施池底、池壁应做防渗处理，污水管道定期检修、维护。经采取以上防护措施可有效防止废水渗漏污染地下水，对地下水环境影响不大。 综上所述，项目运营期所产生的生活污水对周围水环境影响不大。 2、声环境影响分析 （1）设备噪声 项目运营后，噪声污染主要来源于设备运转产生的噪声。项目主要噪声设备、声源所在位置、主要措施和治理前后噪声源强等情况见表21。 表21 项目设备噪声生产、治理和源强一览表 噪声源名称 持续时间 数量 噪声级dB（A） 防治措施 治理后源强dB（A） 水泵 连续 1台 80 基础减震、墙体隔音 60 机动车 间歇 若干 60~75 绿化 —— 本项目污水处理站采用地埋式，污水处理站地上部分为砖混结构建筑封闭起来，采用噪音较低的水泵，并在水泵周围安装隔声装置，预计噪声贡献值可降低20dB(A)以上，经过距离衰减，可有效防止水泵噪声对周边环境的影响。因此项目水泵设备产生的噪声对周边环境影响不大。 为进一步将噪声影响降到最低，可以采取以下措施： ①将水泵房等高噪声设施设置于独立设备房内并采取隔音和减震措施，例如在设备房墙体内加贴吸声材料、在基座与地面接触点安放橡胶垫减震等，从而减小噪声的影响； ②水泵等设备在选型时应选择低噪音设备，并规范安装。 ③设备应日常维护和定期检查维修，确保设备正常运行，避免设备带病运行产生异常噪声 ④对场界应加强绿化，尽可能采用立体绿化方式，乔、灌、草结合方式种植绿化隔声带，可有效减轻对周边环境的噪声影响。 经采取以上措施后，项目设备噪声对项目本身及周边环境影响均较小。 （2）机动车噪声 机动车产生的噪声强度较大，尤其是启动、转弯、调头、关闭车门时，会对周边环境产生一定的影响。由于进出停车场的机动车多为小型燃汽油的轿车，且在进出停车场及在项目内道路行驶时速度较慢，因此，产生的交通噪声较小。项目地面停车场为周边均设置绿化草坪，且项目绿化水平较高，周围均有绿化带及树木包围，起到一定的隔声作用。 因此，项目机动车噪声对周边环境的影响较小。 3、固废对环境的影响分析 本项目固体废弃物主要为生活垃圾和医疗废物。 本项目建成后生生活垃圾60.59t/a，建设单位应合理设置垃圾收集点，生活垃圾实行袋装化收集并就近投放各垃圾收集点。对于垃圾中纸、金属、塑料等可回收利用的部分应加强综合利用，无利用价值的普通垃圾及时收集后有环卫部门清运至平舆县生活垃圾填埋场。规划设计时，各功能区设置固定垃圾收集箱。生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清。 本项目建成后医疗固废产生量为2.5t/a，统一收集后交由驻马店市海骏医疗废物处置有限公司处理。根据国家对医院废弃物的处理处置的有关规范及要求，本环评提出以下污染防治措施，进一步减小本项目产生的固废对周边环境的影响，本项目医疗废物的暂存依托现有暂存间，医疗废物暂存间按照下列要求进行核查及完善： （1）医疗废物暂时贮存库房的要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不被雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区域隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；避免阳光直射库内，有良好的照明设备和通风条件；库房内应张贴按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 本项目医疗固废拟新建临时暂存点，位于项目西侧医技楼最北侧的辅助用房内，建筑面积约10m2，全封闭建设，该暂存点距离医院病房较远，暂存点做到密闭、防渗漏，在暂存点外的明显处设置危险废物和医疗废物的警示标识。 （2）卫生要求 医疗废物暂时贮存的库房使用中每天都要消毒、灭菌，防止病原菌扩散或传染。 （3）暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清的，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间应不长于48小时。 （4）管理制度 应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序应急处理措施。暂时贮存库房应当接受驻马店市环保和卫生主管部门的监督检查。 该项目在做好上述措施后，本项目产生固废不会对周边环境造成二次污染，且对周边环境产生的影响较小。 4、环境风险分析及应急预案 4.1 风险识别 根据项目特点，确定项目风险类型分为火灾、泄漏、病菌传染四种类型。本项目潜在的环境事故风险有： （1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能。由于医院卫生防范措施的不完善，导致医患、病患之间以及患者与家属之间的相互感染，引起突然性传染病的传播； （2）项目污水处理设施事故状态下的排污，即项目医疗废水在内部的处理不规范，导致外排的医疗废水仍带有致病菌，引起更大范围的污染； （3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险，即医疗废物的收集、预处理、运输及终处理过程，接触人员的病毒感染事件，以及此过程对环境产生的危害； （4）医院使用的化学品（主要是消毒剂及检验、实验室用的化学试剂等）的泄漏引起的环境风险事故。 4.2 风险防范措施 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视。 ①致病微生物风险防范措施 应对带有传染病的患者进行控制，进行单独诊治，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势。缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低。医疗废物严格存放在专用的医疗废物存储间内，运输由专门的污物出口通道，严格管理，确保医疗废物得到有效的处置，有效的制止病原体的传播。建议设置医疗废物消毒间，使医疗废物中病原体的培养基、菌种、毒种保存液等高危险废物，在最终处置前能先消毒，使固体废物对外环境影响减到最小。 ②废水排放风险防范措施 为减少废水污染物排放和杜绝事故性废水排放，在工程设计和营运期中采取以下措施： 1）精心设计，确保医疗污水、生活污水进入相应的收集、处理系统，避免造成流失、外溢，尤其是医疗废水、生活污水及含化学污染物的地面冲洗水切不可同雨水混合外排。 2）按废水性质合理分类收集，对病区污水如化验室的含酸废水等必须采取污水处理站进行处理； 3）为防止污水处理设施在事故检修情况下停运无法处理项目污水，项目建设应为污水处理系统配置应急事故池。医疗废水处理工程应急事故容积不小于日排放量的100%，一旦污水处理站发生故障检修等情况需要修复时间时，废水应全部进入事故应急池和调节池存放，禁止废水直接外排。通过采取以上措施，并加强环境管理，消除废水事故排放现象。 4）建设单位必须加强对污水处理设施和各类管道的维护保养，及时处理隐患，杜绝医疗污水收集和处理过程中的跑、冒、滴、漏，确保废水处理系统正常运行。同时要做好污水的消毒工作，特别是对传染病房的污水，必须从源头上进行控制。 ③医疗废物风险防范措施 1）应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置。 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。 为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签应根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容易的密闭性。 2）医疗废物的贮存和运送 医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： A、远离医疗区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； B、有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； C、有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； D、设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； E、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： a、保证包装内容物不暴露于空气和受潮； b、保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； c、贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源； d、贮存地不得对公众开放。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 ④危险化学医药品风险防范措施 1）各类危险化学品必须设专人保管，单独储存，设专门储存处，必须采取防火、防爆、防挥发、防渗、防泄漏措施，并建于室内。 2）运输各类危险化学品时，必须遵守国家有关危险化学品运输管理规定。 3）直接从事收集、贮存、运输、处置危险化学品的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 4.3 风险应急预案 （1）使用范围 本预案适用于在本院区范围内人为或不可抗力造成的废水、废气、固废（包括危险废物）、破坏事件，因自然灾害造成的危急人体健康的环境污染事故等。 （2）应急计划区 污水处理站、医疗废物存储场所。 （3）组织机构及职责 ①应急机构的设置及人员配置 院内组成环境突发事故应急救援组织，组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由病院第一责任人、环保负责人和其他的环境管理人员组成。指挥部成员应包括具备完成救援任务的能力、职责、权力及资源的院内设备、安全、消防等部门负责人和技术人员。 ②指挥机构职责 负责“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，发生重大事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实践救援行动；向上级汇报、通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故调查，总结应急救援经验教训。 （4）应急救援保障 ①资金保障：环境污染事故应急资金由院方具体落实。 ②设备保障：院内长期备用各种应急装备。 ③人力资源保障：突发事故发生时，院内的各工作岗位领导、人员迅速组成应急处理领导小组和救援队，人力资源要有保障。 （5）应急救援程序 ①应急报警、报告、通讯联络方式 事发现场人员应马上向院内环保中心报警，并采取必要的应急措施；环保中心在接到报警后报告指挥部，环境突发事故应急指挥部在接到污染事故报警后，立即启动本预案，在此同时，须及时将有关情况向北海市环保部门报告污染状况，并随时上报调查处理进展情况。报警和通讯一般应包括以下内容： 1）事故发生时间、地点、事故的简要情况、污染源种类、数量、伤亡人数、周边情况等。 2）必要的补充：事故可能持续的时间；健康危害与必要的医疗措施；对方应注意的措施，如疏散；联系人姓名和电话等。 ②救援程序 接到报警后，应急救援指挥部成员赶赴事故现场，指挥部视事故发展和蔓延情况决定是否启动本《预案》和请求社会力量支援。 掌握现场基本情况及事故性质，确定警戒区域和事故控制方案，根据指挥部总指挥的指令，布置救援队伍任务。组员接到命令后，立即赶到现场，根据污染源总类、数量、性质为事故处理提供必要的技术指导，防止事故的扩大蔓延，防止二次危害的发生。要对现场的重要物资和设备等进行安全转移。 1）场污染控制 A、立即采取有效措施，切断污染源和危险源，隔离污染区和危险区，防止污染扩散和危险扩大。 B、及时通报和疏散可能受到污染危害的人员并参与受危害人员的救治。 2）应急人员的安全防护 现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。 现场应急救援指挥部根据需要协调、调集相应的安全防护装备。 3）现场调查与报告 A、污染事故现场勘察和技术调查取证。 B、环境监测：一般要求水污染在4小时内，气污染在2小时内定性检测出污染物 的种类及其可能的危害。24小时内定量检测出污染物的浓度、污染的程度和范围，发出检测报告，并采取污染跟踪监测，直到污染事故处理完毕，污染警报消除。检测与评估报告要及时上报。 4）信息发布 指挥部负责事故污染信息的发布工作。 5）事故应急救援关闭程序 当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥部确认和批准应急结束，应急救援队伍撤离现场。环境突发事故控制住后，应对突发事故的基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估；对相关资料进行汇编，包括决策记录、信息分析等；由急救援指挥部进行工作总结。急救援指挥部关闭应急预案。 事故处理完毕，要撤离警示标志。将周围环境恢复原状。对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 （6）后期处置 ①善后处置：事故救援结束后，做好事故的善后处置工作，消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定。 ②事故调查：事故善后处置工作结束后，指挥部分析总结应急救援经验教训，完成应急救援总结报告。 事故发生后，在开展应急救援工作的同时，成立事故调查处理组，由指挥部成员单位负责人及有关技术人员组成。负责或者配合上级有关部门调查事故发生的原因、责任界定、事故处理及防范措施等。 ③演练和评估：定期组织事故应急救援有关人员进行培训，并针对危险目标可能发生的事故进行模拟演练。演练前要制定方案，检查演练所需的器材、工具，落实安全防范措施，对参与演练的人员进行安全教育等。 经常检验事故应急救援预案的实战性，评估其有效性，针对实际情况及时修改和更新。 （7）应急培训计划 应由事故应急指挥部在年初时制定培训和演习训练计划，正常情况下，理论知识培训每一个月进行一次，演习训练每半年组织一次，另外，派应急专业组的组长参加由消防部门、安全生产监督管理部门组织的专业培训。 在认真落实工程拟采取的风险防范措施及本评价所提出的环境风险防范措施和对策后，项目环境风险对环境的影响是可以接受的，对人群健康及周围环境造成的影响不大。 5、污染物总量控制分析 本项目废水经院区污水处理站处理后，重点水污染物总量指标增加量分别为：COD 0.660t/a、氨氮 0.0683t/a。项目改扩建后重点全院水污染物总量控制指标为：COD 3.45t/a、氨氮0.3573t/a；再经遂平县第二污水处理厂处理后，全院污染物排放总量为：COD1.28t/a、氨氮0.128t/a。 6、产业政策相符性分析 本项目为中医医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”，故本项目的建设符合国家产业政策的要求，且本项目申请报告已取得遂平县人民政府批复（详见附件）。 7、厂址合理性分析 遂平县中医院病房综合楼扩建项目位于遂平县灈阳大道484号遂平县中医院东区院内，占地面积1000m2，不新增用地，将东院区内一处破败简易房拆除，在原址上扩建一栋病房综合楼。根据遂平县国土资源局出具的相关证明（详见附件），本项目用地属行政划拨办公用地，符合遂平县土地利用总体规划。根据遂平县人民政府对本项目申请报告的批复，本项目选址符合遂平县总体发展规划。 本项目为病房综合楼扩建项目，主要提供中医医疗服务，项目产生废水经院区现有污水处理站处理达标后，排入市政污水管网；固体废物得到妥善处置，不外排；设备噪声对周边声环境影响较小，故本项目营运期环境敏感程度较低。综上，项目选址可行。 8、平面布置合理性分析 遂平县中医院病房综合楼扩建项目占地面积1000m2，总建筑面积3295m2，主要建设内容为：主体工程（7层病房综合楼一栋）及配套公用工程、环保工程等。一楼主要布置为中西药房、门诊用房及办公用房、二楼分别布置为：康复治疗科、儿科、肿瘤科、骨外科、消毒供应室、临检中心、CT室、ICU、手术室等科室，其余楼层为新增病房。详见附图二平面布置图。 本项目注重环境景观设计，采用点线面和垂直绿化相结合的方式，从人们日常生活习惯出发，结合地形现状，努力营造出实用、丰富、安全、层次分明的环境空间序列。项目内各栋建筑间距合理，通风采光、卫生视线良好，同时有利于消防疏散。垃圾收集点合理布设，方便医院内垃圾收集。 综上分析，本项目平面布置科学合理。 9、环境管理及监测计划 根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设单位应设置专门人员，负责项目施工、运营期间的环境管理工作。评价建议环境管理工作由副经理负责，配备专人负责企业具体的环境管理工作。本项目环境管理计划见表22，环境监测计划表见表23。 表22 本项目环境管理计划 类别 环境管理措施 实施机构 施工期 噪声污染防治 加强设备安装期间噪声管理，合理安排施工时间，确保施工期间厂界界噪声达标，避免扰民。 建设单位 营运 期 废气污染防治 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 建设单位 废水污染污染防治 加强管理，保证污水处理设施正常运行，做好污水处理站防渗措施，避免污染地下水。 建设单位 噪声污染防治 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 建设单位 固体废物污染防治 加强管理，保证固体废物得到合理处置，不外排。 建设单位 表23 本项目环境监测计划 项目 污染因子 位置 监测计划 实施机构 废气 NH3、H2S 污水处理站周边 每年一次 委托有资质的环境检测机构 废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌 废水总排口 每年一次 委托有资质的环境检测机构 噪声 等效声级 厂界四周 每年一次 委托有资质的环境检测机构 10、与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表24。 表24 本项目与“三线一单”相符性分析一览表 序号 内容 符合性分析 1 生态保护红线 项目建设地点位于位于遂平县灈阳大道484号遂平县中医院东区院内，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目选址不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废水、噪声、固体废物。①本项目投入运营后，新增废水主要为医疗废水，通过污水管网排入院区现有污水处理站处理后，能够达标排放；②项目营运期噪声主要来自进出车辆、设备噪声等，噪声源强为60~70dB(A)，经采取减震、隔声措施后，不会对周围环境产生较大影响；③本项目固体废弃物主要为生活垃圾和医疗废物。生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运至垃圾填埋场处置。医疗废物收集后，定期交由有资质单位处置，对项目周围环境影响较小。 综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 3 资源利用上线 供电：该项目用电区域供电站供给，年用电量28000kW•h。 给水：该项目用水由市政供水管网提供，年用水量为6100t。 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 4 环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境准入负面清单。 11、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单详见表25。 表25 本项目污染物排放清单 类别 产生量 削减量 排放量 废水 综合废水 废水量（m3/a） 4878 0 4878 COD（t/a） 1.463 0.78 0.683 氨氮（t/a） 0.1463 0.0585 0.0878 固体废物 生活垃圾（t/a） 60.59 60.59 0 医疗废物（t/a） 2.5 2.5 0 12、环保设施及投资估算情况 本项目工程总投资1525.8万元，总环保投资10万元，占工程总投资的0.65%。本项目环保设施及投资估算见表26，环保“三同时”验收内容见表27。 表26 项目环保投资估算一览表 序号 污染因子 环保措施 投资（万元） 1 医疗废水 依托现有污水处理站，新建污水管网 3.0 2 噪声 隔声、减振，减速慢行标志 3.0 3 固废 生活垃圾 垃圾桶（箱） 1.0 4 医疗废物 医疗废物收集箱，暂存间依托现有 1.0 5 其他 增加院区绿化 2.0 合计 10 表27 建设竣工环保设施验收一览表 序号 污染因子 环保措施 验收内容 1 医疗废水 依托现有污水处理站进行处理，新建污水管网 外排废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求 2 噪声 隔声、减振，减速慢行标志 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 3 固废 生活垃圾 垃圾桶（箱） 生活垃圾收集率100％ 4 医疗废物 医疗废物收集箱 医疗废物收集率100％ 5 其他 增加院区绿化 在院区空地增加绿化等

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 医疗废水 （4878m3/a） | COD | 依托现有污水处理站进行处理 | 达标排放 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 门诊楼 | 生活垃圾 | 收集后送垃圾填埋场处置 | 合理处置 |
|  |  | 医疗废物 | 收集后委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 项目营运期噪声主要来自机械设备噪声和交通噪声等，噪声源强为60~70dB(A)，经采取减震隔音等措施后，室外噪声低于55 dB(A)。 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响： 本项目为改扩建项目，项目实施后对院区空地进行绿化，项目建成运营后不会产生明显的生态影响。 |

# 结论与建议

一、评价结论： 1、项目概况 遂平县中医院病房综合楼扩建项目位于遂平县灈阳大道484号遂平县中医院东区院内，占地面积1000m2，不新增用地，将东院区内一处破败简易房拆除，在原址上扩建一栋病房综合楼，总建筑面积3295m2。主要建设内容为：主体工程（4层病房综合楼一栋）及配套公用工程、环保工程等。项目建成后，将新增康复治疗科、儿科、肿瘤科、骨外科、消毒供应室、临检中心、CT室、ICU、手术室等科室，建成投入使用后，新增劳动定员20人。新增床位150张，门诊量增加约为60人/d，综合医疗服务能力将得到有效提升，满足县域内人民群众的医疗健康需求。本项目总投资1525.8万元，其中环保投资10万元。 2、产业政策符合性结论 本项目为中医医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”，故本项目的建设符合国家产业政策的要求，且本项目申请报告已取得遂平县人民政府批复（详见附件）。 3、厂址合理性结论 遂平县中医院病房综合楼扩建项目位于遂平县灈阳大道484号遂平县中医院东区院内，占地面积1000m2，不新增用地，将东院区内一处破败简易房拆除，在原址上扩建一栋病房综合楼。根据遂平县国土资源局出具的相关证明（详见附件），本项目用地属行政划拨办公用地，符合遂平县土地利用总体规划。根据遂平县人民政府对本项目申请报告的批复，本项目选址符合遂平县总体发展规划。在落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，对周边声环境影响较小，故本项目营运期环境敏感程度较低。综上，项目选址可行。 4、环境现状评价结论 环境空气：项目所在区域的环境空气质量6项基本因子中SO2、NO2、CO、O3均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5、PM10不能满足二级标准要求。项目区域环境空气质量为不达标区。 地表水：项目所在区域地表水体奎旺河-疙瘩刘断面的氨氮、总磷现状监测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，COD现状监测值出现超标情况。可能是下游河段有部分生活污水流入所致。 声环境：项目所在位置东、南、西、北边界现状噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。项目所在区域声环境质量现状较好。 5、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析 本项目投入运营后，项目废水主要为生活废水及医疗废水，产生废水经院区现有污水处理站处理后，通过市政污水管网，进入污水处理厂进行进一步处理，处理达标后排入奎旺河，各主要污染物排放浓度能够《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂的正常运行。故本项目废水污染防治措施可行，对区域地表水环境影响较小。 本项目项目现有污水处理站采用钢筋混凝土修建，并作防渗漏处理，污水检查井等设施池底、池壁应做防渗处理，污水管道定期检修、维护。经采取以上防护措施可有效防止废水渗漏污染地下水，对地下水环境影响不大。 （2）声环境影响分析 项目营运期噪声主要来自进出车辆、设备噪声等，噪声源强为70~85dB(A)，经采取减震、隔声措施后，室外噪声低于55 dB(A)。由于本项目噪声源强较低，项目运营后经过距离衰减后不会对周围环境产生较大影响。 （3）固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为生活垃圾、医疗废物。生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运至垃圾填埋场处置。医疗废物收集后，定期交由有资质单位处置，对项目周围环境影响较小。 6、总量控制分析结论 本项目废水经院区污水处理站处理后，重点水污染物总量指标增加量分别为：COD 0.660t/a、氨氮 0.0683t/a。项目改扩建后重点全院水污染物总量控制指标为：COD 3.45t/a、氨氮0.3573t/a；再经遂平县第二污水处理厂处理后，全院污染物排放总量为：COD1.28t/a、氨氮0.128t/a。 7、本项目的可行性结论 本项目符合国家相关产业政策、选址可行，在切实落实本评价提出的废水、噪声及固体废物等污染防治措施情况下，本工程对环境的影响可降至最低限度。从环境保护的角度分析，“遂平县中医院病房综合楼扩建项目”可行。 二、建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，切实落实环保投资和各项污染防治措施、方案，确保项目投产后各类污染物达标排放；减轻对周边环境的不利影响。 2、建设单位应制定环境保护管理计划，对投入使用后产生的废气、废水、固废及噪声等污染及时控制，发现问题及时采取有效措施进行解决。 3、定期检查和维护各项污染处理设施，保证设备正常运行。 4、加强生产固废的暂存和管理，提倡生活垃圾分类收集，严禁随意堆弃。 5、加强职工环保意识教育，建立企业环境保护工作责任制度。

预审意见：

公章

经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人： 年 月 日

审批意见：

公章

经办人： 年 月 日

# Text boxes

居民区

比例尺：1:5000

遂平县中医院

项目位置

噪声、固废

建筑材料堆放、运输

装修

房屋建筑

道路修筑

土地开挖

场地平整

废水

粉尘