建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 遂平县文城乡金泉加油站 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 遂平县文城乡金泉加油站 |

编制日期：二〇二〇年一月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写

4.总投资----指项目投资总额

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 遂平县文城乡金泉加油站 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 遂平县文城乡金泉加油站 |
| 法人代表 | 晋运祥 | 联系人 | 晋运祥 |
| 通讯地址 | 遂平县文城乡文城街南S220省道路东 |
| 联系电话 | 18739601876 | 传真 | / | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 遂平县文城乡文城街南S220省道路东 |
| 立项审批 部门 | 遂平县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-411728-52-03-073079 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建☑ 技改□ | 行业类别 及代码 | F5265 机动车燃料零售 |
| 占地面积 （平方米） | 1485 | 绿化面积 （平方米） | 100 |
| 总投资 （万元） | 80 | 其中环保投资 （万元） | 6.0 | 环保投资占总投资比例 | 7.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年6月 |
| 工程内容与规模： 一、项目由来 遂平县文城乡金泉加油站位于遂平县文城乡文城街南S220省道路东，成立于2012年6月，经营范围为“车用乙醇汽油、柴油、润滑油零售”。2012年8月，遂平县文城乡金泉加油站编制了《遂平县文城乡金泉加油站项目环境影响登记表》，并于8月10日取得遂平县环境保护局的批复（批复文号为遂环审〔2012〕46号，详见附件），企业具备年销售329t成品油的能力。 为满足当地经济发展，保障成品油市场供应，遂平县文城乡金泉加油站拟追加投资80万元，拆除现有2个单层油罐，更换为3个双层油罐（汽油罐1个、柴油罐2个），安装4台双枪加油机（汽油2台、柴油2台），并设置汽油的卸油和加油油气回收系统等相关设施，在现有场地进行改扩建，不新增占地面积，扩建完成后设计年销售300t柴油和200t汽油。本项目于2019年12月30日取得遂平县发展和改革委员会出具的河南省企业投资项目备案证明，项目代码为：2019-411728-52-03-073079（详见附件）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院[2017]第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“124、加油、加气站”类别，对照分类管理名录，应编制环境影响报告表。 受遂平县文城乡金泉加油站的委托（详见附件），深圳华越环境技术咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，建设单位应按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 二、项目概况 1、基本概况 （1）项目名称：遂平县文城乡金泉加油站； （2）建设单位：遂平县文城乡金泉加油站； （3）建设性质：扩建； （4）建设地点：项目位于遂平县文城乡文城街南S220省道路东（中心坐标为：东经113°48′17.85″，北纬33°2′52.37″），项目地理位置图见附图1； （5）项目投资及环保投资：总投资80万元，其中环保投资6.0万元，占总投资的7.5%； （6）劳动定员及工作制度：本次改建项目依托现有项目职工6人，不新增员工，实行2班制，每班12小时，全年工作365天； （7）占地面积：1485m2，本次不新增占地； （8）建筑面积：400m2； 2、建设内容 本项目改扩建内容为：改造现有油罐区，拆除现有2个单层油罐，更换为3个SF双层油罐，相关电气线路新做；站内新设工艺管线，并设置卸油和加油油气回收系统，其中出油管线埋地部分采用双层复合管，其余管线均采用20#无缝钢管；罩棚、加油岛、站房等利旧；更换4台双枪加油机；消防器材利旧。 依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的规定，加油站等级划分见表1。 表1 加油站的等级划分（GB50156-2012）（2014年版） 等级 油罐容积（m³） 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐≤30，柴油罐≤50 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 本项目储存能力为：1个20m3汽油储罐、2个20m3柴油储罐，该加油站总储存量为40m3。因此，按照等级划分原则，本项目属于三级加油站。 建设项目主体、公用及环保工程见表2。 表2 项目工程建设内容一览表 项目类别 工程名称 建设性质 建设规模 主体 工程 油罐区 更换 新设20m3柴油地下双层油罐2个及20m3汽油地下双层油罐1个；取代现有2个单层储罐 加油区 更换 新设柴油双枪加油机2台、汽油双枪加油机2台； 辅助 工程 站房 利旧 1层，总建筑面积100m2，砖混结构 罩棚 利旧 建筑面积300m2（折半计算），柱高5.0m， 螺栓球钢网架罩棚 公用 工程 给水 利旧 由站内自备水井供给，年用水量316m3 排水 利旧 采取雨污分流排水体制，地面冲洗废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池，定期清掏用作农肥 供电 利旧 由文城乡供电所供给，年用电量2800kW·h 采暖与通风 利旧 加油机设在罩棚下，采用自然通风；加油站站房冬季采暖、夏季制冷，均采用空调 消防 利旧 2个35kg干粉灭火器；8个8kg干粉灭火器；2个3kg二氧化碳干粉灭火器 环保 工程 废水 利旧 化粪池1座，隔油池一座 废气 新设2套 设置卸油和加油油气回收系统 固废 利旧 设置生活垃圾箱，由环卫部门及时清运；设危废暂存间10m2，危险固废暂存后委托有资质单位处理 噪声 利旧 禁止鸣笛、设置减速带等；选用低噪声设备，加油机底部设减震垫，加强维护 3、销售方案 本项目主要零售汽油、柴油，销售方案见表3，汽油、柴油主要理化性质见表4。 表3 扩建项目销售方案一览表 序号 产品 单位 销售量 年运行时数 扩建前 扩建后 增减量 1 汽油 吨 129 200 +71 8760h 2 柴油 吨 200 300 +100 表1-4 汽油、柴油理化性质一览表 产品 销售量 危险特性 汽油 无色或淡黄色液体，是含C5～C12的烷烃、烯烃、环烷烃和芳香烃组成的混合物，极易挥发，有特殊气味，不溶于水，能溶于苯、二硫化碳和无水乙醇，毒性与煤油相似。在空气中浓度达到30～40mg/L，能引起人身中毒，沸点40～200℃。 易燃、易爆、有毒 柴油 无色或淡黄色液体，是含是含C5～C23的脂肪烃和环烷烃组成的混合物，有特殊气味，不溶于水，与有机物互溶，爆炸极限为1.5是含C5～C126.5% 其蒸汽与空气可形成爆炸混合物，与明火易燃烧爆炸 4、主要能源消耗 本次改扩建项目能源消耗见表5。 表5 主要能源消耗明细表 项目 名称 消耗量 来源 扩建前 扩建后 增减量 资源、能源消耗 水 108m3/a 316m3/a +208m3/a 站内自备水井 电 1188kW·h 2800kW·h +1612kW·h 文城乡供电所 5、主要生产设备及辅助设施 本次扩建项目主要设备清单见表6。 表6 主要设备一览表 序号 设备名称 型号规格及数量 备注 现有项目 改扩建项目 1 柴油加油机 2台单枪 2台双枪 更换 2 柴油储油罐 1个，V=30m3，单层油罐 2个，V=30m3，双层油罐 更换 3 汽油加油机 / 2台双枪 更换 4 汽油储油罐 1个，V=30m3，单层油罐 2个，V=20m3，双层油罐 更换 5 通气阀、卸油口等 1套 1套 更换 6 液位监控系统 1套 1套 利旧 7 报警装置 1套 1套 利旧 8 消防器材 2个35kg干粉灭火器； 8个8kg干粉灭火器； 2个3kg二氧化碳干粉灭火器 2个35kg干粉灭火器； 8个8kg干粉灭火器； 2个3kg二氧化碳干粉灭火器 利旧 9 相关电气线路及工艺管线 1套 1套 更换 10 卸油和加油油气回收系统，及其配套管线 2套 2套 更换 6、公用工程 （1）给水 本项目用水由站内自备水井提供，水质和水量均能满足要求。项目用水主要为员工生活用水、流动人员用水和地面冲洗用水，总用水量为316m3/a。 ①本项目员工人数为6人，人均用水定额以50L/（p·d）计，则员工生活用水为110m3/a（0.2 m3/d）。 ②流动人员数以50人/d计，流动人员用水定额以8L/（p·d）计，则流动人员用水为146 m3/a（0.4m3/d）。 ③根据加油站现状情况分析，地面冲洗用水量为60m3/a。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流。项目废水主要为生活污水和地面冲洗废水。 ①生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为205m3/a，经化粪池收集处理后，定期清掏用作农肥。 ②地面冲洗废水产生量按用水量的90%计，则产生量为54 m3/a，经站区内隔油池隔油处理后，与生活污水一同排入化粪池处理，定期清掏用作农肥。 （3）供电 本项目用电由文城乡供电所提供，供电有保障，可满足本项目用电需求。项目年用电量为2800kW·h/a。 （4）采暖与通风 加油站的油罐为埋地设置，加油机设在罩棚下，采用自然通风；加油站站房冬季采暖、夏季制冷，均采用空调。 （5）消防 本项目依托现有消防设施，能够满足突发火灾需求。 七、项目周边环境简况 本项目拟建厂址位于驻马店市遂平县文城乡文城街南S220省道路东，占地面积1485m2。经现场勘查，项目厂址东侧为文城街，西侧为S220省道，北侧为商户。项目周边敏感点为：北侧约230m处文城街，东侧约600m处后大户张，东南侧约450m处前大户张，西侧约350m处赵楼。文成街东侧供水站位于本项目东北侧约830处。项目周边环境敏感点基本情况见表7，项目厂址周边环境示意图见图1。 表7 项目环境敏感点基本情况 序号 敏感点 人数 方位 距离 1 文城街 958 北测 230m 2 后大户张 237 东侧 600m 3 前大户张 469 东南 450m 4 赵楼 321 西侧 350m 5 供水站 / 东北 830m 图1 项目厂址周边环境示意图 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 遂平县文城乡金泉加油站位于遂平县文城乡文城街南S220省道路东，成立于2012年6月，占地面积1485m2，总建筑面积500m2，配备柴油单枪加油机2台、30m3柴油储油罐1个，30m3汽油储油罐1个，员工4人，年销售成品油329t。 2、现有项目环保手续履行情况 遂平县文城乡金泉加油站项于2012年8月编制了《遂平县文城乡金泉加油站项目环境影响登记表》，并于当月10日取得遂平县环境保护局的审批意见（遂环审〔2012〕46号），原加油站未下达总量指标文件。该站建站以来，一直运行正常，从建成至今未发生过环境纠纷，无任何环保投诉。 3、现有项目运营流程 现有项目卸油和加油工艺流程如下： 图2 现有项目卸油工艺流程图 图3 现有项目加油工艺流程图 4、现有项目污染物产生情况和处理措施 （1）废气 现有工程对大气环境的影响，主要是储油罐贮存、油罐车装卸、加油作业等过程造成少量油料以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染，主要污染物是非甲烷总烃。本项目现有工程主要进行柴油的销售，废气产生量较少，主要通过自然通风以无组织形式排放。 2020年1月1日~1月2日，委托驻马店市顺达环境技术服务有限公司对加油站周围无组织排放的非甲烷总烃进行监测（监测报告见附件），监测分析结果详见表8。 表8 加油站周围无组织非甲烷总烃监测结果 监测时间 监测频次 非甲烷总烃（mg/m3） 2020.1.1 上风向1# 0.98~1.03 下风向2# 1.12~1.15 下风向3# 1.16~1.23 下风向4# 1.20~1.25 2020.1.2 上风向1# 0.99~1.11 下风向2# 1.15~1.23 下风向3# 1.21~1.27 下风向4# 1.19~1.30 标准限值 2.0 达标情况 达标 由表8可知，本项目现有工程加油站周围非甲烷总烃废气监测浓度最高值为1.30mg/m3，满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中工业企业边界挥发性有机物排放建议值。现有工程加油站周围非甲烷总烃废气监测浓度达标。 （2）废水 项目产生的废水主要是生活污水和地面冲洗废水。 据调查，现有项目产生的生活污水量约为87m3/a，地面冲洗废水产生量约为54m3/a。地面冲洗废水经隔油池收集处理后，与生活污水一同汇入化粪池处理，定期用于农田灌溉，不外排。 （3）噪声 现有项目噪声主要为来自加油机工作时产生的噪声和进出加油站的车辆噪声，噪声值在60～75dB（A）之间。项目已采取的降噪措施及效果详见表9。 表9 现有项目噪声产生及治理效果表 单位：dB（A） 声源 治理前噪声 治理措施 降噪量 加油机 65～75 选用低噪声设备，加油机底部设减震垫，加强维护 20 外来车辆 60～70 严禁鸣笛，设减速带 15 现有项目厂界噪声均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，对周边区域的大气环境影响较小。 （4）固废 现有项目固废主要为员工生活垃圾、隔油池废油和油罐清洗废液。 ①生活垃圾：根据实际经营情况分析，该加油站生活垃圾产生量为0.73t/a，统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。 ②隔油池废油：项目地面冲洗废水需经隔油池隔油后，排入化粪池处理。隔油池产生废油约0.30t/a，企业收集暂存后委托有资质单位处理。 ③油罐清洗废液：由于地埋式油罐长期储油会有少量油垢产生，企业约3年清洗一次，委托专业清洗单位进行清洗。油罐清洗废液产生量约为1.0t/次，委托有资质单位处理。 5、现有项目存在环境的问题及拟采取的“以新带老”环保措施 经分析，原加油站产生的废气、废水、噪声及固废都得到合理有效的处置，对周边环境影响较小。但根据对原加油站的现场调查，其仍存在如下环境问题： ①项目现使用单层油罐； ②油罐区仅进行地面硬化，未进行防渗处理。 针对以上环境问题，本报告提出以下“以新带老”措施： ①建设单位需将现有单层油罐更换为双层防漏油罐，地埋管道采用双层管道，同时配备渗漏检测在线监测系统； ②对油罐区进行重点防渗处理，防渗层为等效6.0m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距上蔡县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平接壤，距西平县城26km；西与平顶山市舞钢区、遂平毗连，西北距舞阳县城49km，西南距遂平县城79km；南与驻马店市、确山交界，正南距驻马店市区20km。距确山县城39km。 本项目位于遂平县文城乡文城街南S220省道路东，具体地理位置见附图1。 2、地质地貌 遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。 遂平县属于第四纪冲积平原区。地面以下0.8～1.0m左右为表面耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为中粉质壤土层，呈棕黄色。该地区地震裂度为6度。 项目所在地地势平坦，场址地貌单元属于平原洼地，为黄河冲积平原。场地内不存在诸如滑坡、泥石流等不良地质现象 3、气候特征 遂平县处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，夏热冬冷，四季分明，气候温和。年平均气温14.9℃，年平均气压1008.9hPa，年平均相对湿度72%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量969.8mm，降水集中于每年6-9月份。区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，年平均风速2.5m/s；静风频率也较高，年平均约12%。风玫瑰图见图5。 图5 遂平县风玫瑰图 4、水文 遂平县拥有中小型水库17座，总库容3960万立方米，拥有机井14340眼，有效灌溉面积58.9万亩，旱涝保收田49.1万亩，全县水资源总量约为5.4亿立方米，可利用水资源量约为2.33亿立方米。平原地区水埋深4~7米，山区地下水埋深8~12米，多年平均水温16.2℃，水质状况良好，pH矿化度、总硬度、生化需氧量、氨氮指标、锰铁含量均不超标，符合饮用水及工业用水标准。 （1）地表水 区域属淮河流域的洪汝河水系，奎旺河、汝河横贯全境。其大小支流不下30条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石羊河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入上蔡县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全总面积的34%。奎旺河属季节性河流，平时水量较小。 汝河上游来水主要是板桥水库，汝河流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城附近有一分洪道与汝河相连。 本项目位于遂平县文城乡文城街南S220省道路东，地表径流进入西侧740米处小黄河，后汇入汝河，项目所在区域水系图详见附图2。 （2）地下水 遂平有以下几个水文地质区： Ⅰ2细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。 Ⅱ1粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。 Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。 Ⅲ2粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。 Ⅳ1亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。 Ⅴ石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。 5、植被及生物多样性 遂平植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其余大部分地区为草木植被。 遂平县主要农作物有小麦、玉米、水稻、芝麻、花生、大豆、红薯、油菜等。主要树种有桐树、椿树、槐树、柳树、杨树、楝树等。植被类型以人工植被为主，有少量的道路边坡、河道边坡及低洼荒地与河流、水库等湿地野草和水草。动物在地理分布上属华北动物亚区，与华中动物亚区的北部相毗邻，从地理位置和自然环境等条件来看，都适宜于动物栖息，但由于生态环境的破坏，目前大的猛兽和草食兽类几乎绝迹，而食肉性动物和作物危害性的啮齿类动物多。县境内食肉动物主要分布在西部山区和丘陵地带，啮齿类动物多分布在东部平原地区，其它动物在全县均有分布。项目所在区域动物以人工饲养的牛、马、羊、猪、狗等为主，野生动物有兔、黄鼠狼、鹰、麻雀、斑鸠、喜鹊、山雀等。物种结构稳定，相对简单，生物多样性不高。 项目所在区域为典型的城市生态环境，厂区附近仅有少量绿化林木，生物多样性程度不高。 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。。 6、矿产资源 遂平县矿产资源较丰富。现已探明的矿产资源有：铁、磷、钼、铀、铅、钾、水晶、大理石、汉白玉、花岗岩、石灰石等20余种。铀、磷、石灰石、花岗石、石英砂等矿已开采。目前已探明磷储量60万吨，花岗石3379万立方米，石灰石8000万吨。料石储量大、质量好，已有数百年的开发历史。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于遂平县文城乡文城街南S220省道路东，根据大气功能区划分原则，建设项目所在区域为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用2018年遂平县环境空气监测站点的监测数据，环境空气质量统计结果见表10。 表10 2018年遂平县环境空气质量统计结果 监测项目 月平均值 年平均值 评价标准 占标率/% 达标情况 SO2（ug/Nm3） 8~31 19 60 31.7 达标 NO2（ug/Nm3） 20~47 33 40 82.5 达标 PM10（ug/Nm3） 57~151 102 70 146 不达标 PM2.5（ug/Nm3） 31~104 60 35 171 不达标 CO-95（mg/Nm3） 0.700~1.400 0.927 4.0 23.2 达标 O3-90（ug/Nm3） 56~189 123 160 76.9 达标 由表10可知，2018年遂平县环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均值、NO2年平均值、CO日均值第95百分位数、O3日均值第90百分位数均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均值、PM10年平均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，本项目所在区域环境空气为不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目位于遂平县文城乡文城街南S220省道路东，地表径流进入西侧740米处小黄河，后汇入汝河。距本项目厂址最近的下游断面为汝河-王桥断面，根据驻马店市辖淮河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017~2019年），汝河-王桥断面稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 评价引用驻马店市环境保护局网站公布的《2019年9月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的汝河-王桥断面监测数据对区域地表水环境质量进行分析评价，断面的水质监测结果统计详见表11。 表11 地表水现状监测统计与评价结果（单位：mg/L） 断面名称 监测项目 监测值 标准值 超标倍数 汝河-王桥断面 COD 11 20 0 NH3-N 0.39 1.0 0 总磷 0.06 0.2 0 从上表的监测结果分析可知，汝河-王桥断面的COD、氨氮、总磷监测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。故项目所在区域地表水环境现状较好。 3、地下水环境质量现状 根据《2018年遂平县地下水水源水质状况报告》，项目所在区域地下水23项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求，说明项目所在区域深层地下水质量较好，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求。 4、环境噪声质量现状 根据环境噪声划分规定，项目所在地为2类声环境功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），其中西边界邻S220省道，环境噪声执行4a类标准限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。2020年1月1日至1月2日，委托驻马店市顺达环境技术服务有限公司对厂址所在区域声环境状况进行了现状监测，监测结果见表12。 表12 声环境监测结果 单位：dB(A) 监测点 昼间 夜间 标准限值 2020.1.1 2020.1.2 2020.1.1 2020.1.2 昼间 夜间 东边界 52.8 53.5 42.9 43.8 60 50 南边界 54.1 52.6 43.6 42.7 西边界 53.4 54.3 42.5 44.3 70 55 北边界 53.7 53.2 43.4 43.5 60 50 由上表可知，项目厂区东、南、北边界现状噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，西边界现状噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。项目所在区域声环境质量现状较好。 5、项目用地土壤背景现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），结合对建设项目所在用地的现场踏勘和走访调查，本项目位于遂平县文城乡文城街南，项目用地属建设用地，周边无土壤污染历史，项目所在区域土壤环境质量良好。 6、生态环境质量现状 项目所在区域由于人为活动频繁，天然动植物种类少，现有的种类中多为人工种植或养殖，区域生态环境为农业人工生态环境。经现场调查，项目区域500m内无重点保护的野生动植物，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据调查，本次评价的主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标一览表 类别 环境保护 目标 人数(人) 方位 与本项目距离（m） 保护级别 大气 环境 文城街 958 北测 230m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 后大户张 237 东侧 600m 前大户张 469 东南 450m 赵楼 321 西侧 350m 地表水 小黄河 / 西侧 740m / 汝河 / 西南 1.4km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目所在 区域 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 项目东、南、西、北边界 / / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 项目西边界 / / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准。 表15 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号 污染物 标准级别 标 准 值 年平均 24小时平均 1小时平均 1 SO2 GB3095-2012 二级 60 150 500 2 NO2 40 80 200 3 PM10 70 150 - 4 PM2.5 35 75 - 5 CO（mg/m3） - 4 10 6 O3 - 160 200 7 非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准详解》 2.0 mg/m3 （2）水环境：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 标准类别 标准值 1 COD GB3838-2002 Ⅲ类 ≤ 20 2 氨氮 ≤ 1.0 3 总磷 ≤ 0.2 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表17 地下水质量标准 序号 项目 标准类别 标准值 单位 1 pH GB/T14848-2017 Ⅲ类 6.5~8.5 无量纲 2 溶解氧 / mg/L 3 耗氧量 ≤3.0 mg/L 4 亚硝酸盐 ≤1.0 mg/L 5 氟化物 ≤1.0 mg/L 6 氰化物 ≤0.05 mg/L 7 总石油烃 / mg/L （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 表18 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废水：本项目地面冲洗废水经隔油池收集处理后，与生活污水一同汇入化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排。 （2）废气：本项目废气主要为无组织非甲烷总烃废气，参照执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文中边界排放建议限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织监控要求。 表19 废气污染物排放标准 序号 污染物 标准来源 无组织排放监控控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 1 非甲烷 总烃 豫环攻坚办[2017]162号 厂区边界 2.0 GB37822-2019附录A 站区内 10.0 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），加油油气回收管线检测值应小于表21规定的最大压力限值；油气回收系统密闭性压力检测值的最小剩余压力限值为172Pa；处理装置油气排放浓度小于25g/m3，排放口距地面高度不应低于4m；各种加油站油气回收系统的气液比应大于等于1.0小于等于1.2。 表20 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量L/min 最大压力Pa 18.0 40 28.0 90 38.0 155 （3）噪声：厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4 70 55 （4）固废：项目产生的一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单。 |
| 总量控制指标 | 本项目地面冲洗废水经隔油池收集处理后，与生活污水一同汇入化粪池处理，定期用于农田施肥，不外排。 本项目挥发性有机物排放总量为：0.407t/a。故改建项目完成后，挥发性有机物排放总量为：0.407t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目站房、罩棚等工程利旧。施工期主要建设内容为油罐更换，主要涉及：罐池开挖，拆除原有单层油罐，更换安装双层油罐（其中油罐更换过程中涉及的其他附属工程内容主要有安装双层储油罐、安装双层输送油管道，配备渗漏检测在线监测系统，如增设检漏立管和渗漏检测仪等），恢复油罐区场地，并做好油罐区相关防渗措施等。 施工期建设工艺流程详见图6。 图6 施工期油罐更换工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程及产污环节分析 项目运营期工艺流程主要分为卸油及平衡式密闭卸油油气回收、加油及真空辅助式加油油气回收两部分。工艺流程必须保证卸油畅通，加油无阻，避免脱销、积压现象。 （1）卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、油罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止5min后，发动油品罐车缓慢离开罐区。 汽油罐卸油油气回收：汽油储罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入油罐，油罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 卸油及密闭式卸油油气回收工艺流程图如下： 图7 卸油工艺流程图 （2）储油：成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，至止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了称为“大小呼吸”的油气排放。 （3）加油：采用自吸式加油工艺（采用真空辅助分散式汽油加油油气回收），通过加油机内的油泵把油品从储油罐（SF双层油罐）抽出，经过底阀、加油管线（采用双层复合管道）、油气分离器、计量器，再经自封式加油枪加到受油容器。 汽油加油油气回收是利用加油枪上油气回收装置（加油机内设真空泵），将汽车油箱中的油气，经加油枪、真空泵回收入油罐内。 加油及真空辅助式加油油气回收工艺流程图如下： 图8 加油工艺流程 三、污染物产生及排放情况 （一）施工期 1、废气 本项目施工期不在场地内设置食宿设施，所以施工期无油烟废气产生，本项目施工期产生的废气主要为施工机械燃油废气、施工扬尘。 施工机械燃油废气：主要来源于施工时运输车辆、挖掘机等产生的燃油废气。施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小且属间断性无组织排放。 施工扬尘：本项目扬尘主要来源于罐池开挖、建筑材料和弃土的堆放及搬运、运输车辆等机械设备携带泥沙等。其特点是排尘浓度高，涉及面广。根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。 2、废水 施工期的废水来源为施工人员产生的生活污水。 施工人员平均5人，不在工地食宿，产生的生活废水为粪便水，排放按照0.05m3/人.d计算，该废水产生量为0.25m3/d。 3、施工 施工期噪声主要是油罐池开挖、加油机拆除等过程中产生的噪声以及设备安装噪声，本项目施工时间较短，对环境影响较小。 4、固体废弃物 施工过程中产生的固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾、土石方，以及淘汰更换下来的废单层油罐、废油、油污泥、油渣、清洗固废、清洗废水。 建筑垃圾：本项目建筑设施较少，施工量小，预计约产生各式建筑垃圾0.1t。 生活垃圾：本项目施工人员产生的生活垃圾产生量约为3kg/d，经袋装收集，全部纳入环卫清运系统。禁止就地填埋或焚烧，以免对当地地下水、土壤、大气环境构成潜在危害。 土石方：本项目施工过程主要是将原来的单层储油罐挖出，并更换成双层油罐。场地内并无大型的开挖，开挖的土方将全部用于回填，不会产生弃方。 废单层油罐：更换下来的废单层油罐先由清洗专业公司进行清洗，清洗过程中产生的所有废油、油污泥、油渣、清洗固废、清洗废水等由清洗单位回收，交由有资质的单位进行处置。清洗干净后的废单层油罐外售废旧金属回收公司。 （二）运营期 1、废气 本项目营运期间产生的大气污染物主要为卸油、储油（储罐大小呼吸）、加油时挥发的油气废气。 （1）油气废气（以非甲烷总烃计） 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）的规定，散装液态石油产品贮存、接卸、零售的损耗详见表22～24。 表22 贮存损耗率表 单位：% 地区 立式金属罐 隐蔽罐、浮顶罐 汽油 其他油 不分油品、季节 春冬季 夏秋季 不分季节 A 0.11 0.21 0.01 0.01 B 0.05 0.12 C 0.03 0.09 注：卧式罐的贮存损耗可以忽略不计。 表23 卸车损耗率表 单位：% 地区 汽油 煤、柴油 润滑油 浮顶罐 其他罐 不分罐型 A 0.01 0.23 0.05 0.04 B 0.20 C 0.13 注： B类地区包括河北、山西、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、甘肃、宁夏、北京、天津、上海。 表24 零售损耗率表 单位：% 零售方式 加油机付油 量提付油 称量付油 油品 汽油 煤油 柴油 煤油 润滑油 损耗率 0.29 0.12 0.08 0.16 0.47 本项目厂址属于B类区，油罐为地埋式卧式罐，油品贮存过程中油品损耗率忽略不计；油品卸车过程中汽油最大损耗率取0.20%，柴油最大损耗率取0.05%；油品零售过程中汽油最大损耗率0.29%，柴油最大损耗率取0.08%。本项目设置汽油卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统，回收率达90%以上。 本项目建成后，年销售柴油300t、汽油200，则可以计算出该加油站油气（以非甲烷总烃计）挥发量，如表25所示。 表25 本项目投产后非甲烷总烃产生及排放情况 项目 排放系数 年销售量 产生量（t/a） 油气回收装置回收率 排放量 （t/a） 油罐呼吸损失[1] 汽油 / 300 / / / 柴油 / 200 / / / 卸油 损失 汽油 0.20%[2] 300 0.6 90% 0.06 柴油 0.05% 200 0.1 / 0.1 加油 损失 汽油 0.29% 300 0.87 90% 0.087 柴油 0.08% 200 0.16 / 0.16 合计 / 1.73 / 0.407 注：[1]本项目采用卧式罐，贮存损耗可以忽略不计。 [2]本项目位于河南省，卸油损耗率按B类区0.20%计。 综上所述，本项目加油站在设置卸油和加油油气回收系统后，预计排入大气的油气废气（以非甲烷总烃计）的总量约为0.407t/a。类比同类加油站，经油气回收系统处理后的油气排放浓度约为1.0g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20962-2007）中的相关规定，处理装置的油气排放浓度≤25g/m3。 （2）汽车尾气 机动车尾气中主要污染物为CO、NO2 和HC，尾气排放量和汽车出入频次和数量有关。根据有关资料，怠速和低速行驶状态下，汽车尾气中污染物排放浓度约为：CO为4.0%，NO2为170ppm，HC（以己烷计）为700ppm；排气量约为460L/min·辆。污染物排放系数为：CO为20.13g/min·辆，NO2为0.16g/min·辆，HC为1.24g/min·辆。本项目每天进出车辆以100辆计，一般汽车在出入加油站时行驶速度低于10km/h，从进入口至加油岛然后出加油站的平均距离按100m计，汽车出入加油站的行驶时间约30s，从汽车停车至关闭发动机一般在1-3s，而汽车从停车处启动至出车一般在3s～1.5min．平均为1min，故汽车出入加油站内的行驶时间约90s。则本项目汽车尾气污染物排放情况见表26。 表26 项目汽车尾气污染物排放情况表 CO NO2 HC（以己烷计） 排放量（kg/d） 3.02 0.03 0.19 日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2、HC 等有害成份，根据全国性的相关专项调查，一般离公路路肩10～20 米外空气中的NO2、CO、HC 的浓度均低于标准极限值。加油站位于X009县道（遂嵖公路）北侧，一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。 2、废水 本项目不新增劳动定员，顾客流量与改建前基本一致，故无新增废水。项目产生的废水主要是生活污水和地面冲洗废水。 （1）生活污水 本项目站内员工共计6人，人均用水定额以50L/（p·d）计，则员工生活用水为110m3/a（0.3m3/d）。流动人员数以50人/d计，流动人员用水定额以8L/（p·d）计，则流动人员用水为146 m3/a（0.4m3/d）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为205 m3/a，经化粪池收集处理后，定期用于农田灌溉，不外排。 （2）地面冲洗废水 该加油站地面冲洗用水量为60m3/a，废水产生量按用水量的90%计，则地面冲洗废水产生量为54 m3/a，经站区内隔油池隔油处理后，与生活污水一同排入化粪池处理，定期清掏用作农肥。 本项目废水产生及排放情况见表27。 表27 本目废水产生及排放情况一览表 废水类型 废水量 m3/a 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 排放去向 浓度mg/L 产生量t/a 因子 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 205 COD 400 0.082 隔油池+化粪池 COD SS 氨氮 TP 石油类 400 300 25 3.0 5 0.104 0.0777 0.0065 0.0008 0.0013 用作农田灌溉，不外排 SS 300 0.0615 氨氮 30 0.0062 TP 5 0.0010 地面冲洗废水 54 COD 400 0.0216 SS 300 0.0162 石油类 300 0.0162 3、噪声 本项目营运期间的噪声主要为社会车辆噪声、加油机噪声。加油机声压值在60~75dB（A）之间，社会车辆声压值在60~70dB（A）。 加油机通过选用低噪声设备，设置减震垫等措施后，能够做到达标排放。机动车辆采用严禁鸣笛，并减速慢行等管理措施后，不会对周边声环境产生明显影响。 4、固体废弃物 本项目不新增劳动定员，故无新增生活垃圾及隔油池渣泥。项目固废主要为员工生活垃圾、隔油池废油和油罐清洗废液。 （1）生活垃圾：根据实际经营情况分析，该加油站生活垃圾产生量为1.1t/a，统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。 （2）隔油池废油：项目地面冲洗废水需经隔油池隔油后，排入化粪池处理。隔油池废油产生量约为0.30t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），隔油池废油为危险废物，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为251-001-08，企业收集暂存后委托有资质单位处理。 （3）油罐清洗废液：加油站大概每3年需进行一次油罐清洗作业，清罐时产生的油罐清洗废液包括清罐废渣和清罐废水，清罐废水由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理后回用，应与清罐废渣一并进行处理。 根据《国家危险废物名录》（2016），油罐清洗废液为危险废物，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为251-001-08。类比同类加油站，油罐清洗废液产生量约为0.3t/次·罐，本加油站设置：20m3汽油罐2个，30m3柴油罐2个，经核算每次清洗油罐，油罐清洗废液产生量总量为1.2t，清理后按照危险废物转移联单制度由清洗单位处置。 本项目的危险废物产生情况表见表28。 表28 本项目危险废物产生情况表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 危险特性 污染防治 措施 1 隔油池废油 HW08废矿物油与含矿物油废物 251-001-08 0.3t/a 隔油池 固液混合 毒性 收集暂存后委托有资质单位处理 2 油罐清洗废液 HW08废矿物油与含矿物油废物 251-001-08 1.2t/次 储油罐清洗 固液混合 毒性 每3年清洗一次，油罐清洗废液由清洗单位回收处置 四、项目污染物排放总量及“三本帐”分析 本项目不新增污染物种类，通过增加相关措施，改善现有污染情况，完善现有环保治理措施。项目改扩建后污染物产生、治理措施以及污染物排放情况见下表。 表28 改扩建后项目污染物产生、治理措施及污染物排放一览表 类别 污染物 排放量t/a 治理措施 废气 非甲烷总 0.407t/a 采用油气回收系统 汽车尾气 少量 加强管理，低速慢行，产生量极少 废水 生活污水 205t/a 地面冲洗废水经隔油池隔油处理后，与生活污水一同排入化粪池处理，定期用于农田灌溉，不外排 地面冲洗废水 54t/a 噪声 加油机噪声 厂界达标排放 选用低噪声设备，设置减震垫 社会车辆噪声 严禁鸣笛，设置减速带 固体废物 生活垃圾 1.1t/a 统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理 隔油池废油 0.3t/a 收集暂存后委托有资质单位处理 油罐清洗废液 1.2t/次（3年） 每3年清洗一次，油罐清洗废液由清洗单位回收处置 本次改扩建项目前后污染物“三本账”统计情况见下表。 表29 改扩建前后污染物排放“三本账”统计表 类别 现有工程产生量 现有工程排放量 本项目产生量 本项目排放量 以新带老 削减量 全厂排放量 废气 非甲烷总烃（t/a） / / 0.73 0.407 0.73 0.407 废水 生活废水及冲洗废水 废水量（m3/a） 87 0 259 0 87 0 COD（t/a） 0.0348 0 0.104 0 0.0348 0 氨氮（t/a） 0.0026 0 0.0065 0 0.0026 0 固体废物 生活垃圾（t/a） 0.73 0 1.1 0 0.73 0 隔油池废油（t/a） 0.3 0 0.3 0 0.3 0 油罐清洗废液 （t/次） 1.0 0 1.2 0 1.0 0 根据上表可知，项目改建完成后挥发性有机物排放量为0.407t/a；废水产生量增加172m3/a，但处理后用于周边农田灌溉，不外排；固体废物中清罐废液产生量，较现有工程增加0.2t/次。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 储油罐 | 非甲烷总烃 | 1.73t/a | 0.407t/a |
|  | 油罐卸油 |  |  |  |
|  | 加油机 |  |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水及冲洗废水 | 废水量 | 259m3/a | 0 |
|  |  | COD | 400mg/L，0.104t/a | 定期用于农田灌溉，不外排 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0065t/a |  |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.73t/a | 统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理 |
|  | 生产过程 | 隔油池废油 | 0.3t/a | 收集暂存后委托有资质单位处理 |
|  |  | 油罐清洗 废液 | 0.12t/次 | 每3年清洗一次，油罐清洗废液由清洗单位回收处置 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 65～80 | 厂界达标 |
| 其它 | / | / | / | / |
| 主要生态影响： 由于本项目在原有加油站基础上进行改扩建，施工期在加油站用地范围之内进行，对当地生态影响会造成一定影响，但通过加强绿化建设，并对进出场地路面进行硬化，在一定程度上对生态恢复起了一定的保护作用。因此，项目的建设，不会破坏当地的生态环境，建成后通过一些措施将保护当地生态环境，维持当地生态系统的平衡。 因突发事故产生的废水及汽、柴油的泄漏，应立即采取有效措施，避免和减轻对地表水的影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期主要涉及罐池开挖，拆除原有单层油罐，更换安装双层油罐（其中油罐更换过程中涉及的其他附属工程内容主要有安装双层储油罐、安装双层输送油管道，配备渗漏检测在线监测系统，如增设检漏立管和渗漏检测仪等），恢复油罐区场地，并做好油罐区相关防渗措施等。 一、施工期废水对环境的影响分析 施工期的废水来源为施工人员产生的生活污水。 施工人员平均5人，不在工地食宿，产生的生活废水为粪便水，排放按照0.05m3/人.d计算，该废水产生量为0.25m3/d，生活污水依托加油站现有化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 二、施工期废气对环境的影响分析 施工期废气主要污染源有各类燃油动力机械在进行场地填挖、清理、平整、运输等施工过程中排放含有CO 和NOx 的污染物以及运输车辆沿途带起的路面扬尘。由于施工机械为间断作业，并且使用时间有限，随施工结束而结束，且该项目工程量较小，施工时间较短，使用的施工机械少，废气排放量较小。施工人员系项目建设地周围的民工，场地基本无燃料废气产生，因此施工期产生的废气对环境的影响较小。施工时土石方开挖、钻孔、水泥和建筑材料的运输将产生扬尘，粉尘点分散，源高一般在15m 以下，属无组织排放。设备运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m 左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着距离的增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。弃土弃石及水泥和建筑材料堆放将产生扬尘，但施工粉尘对100 米以外的区域影响较小。 评价认为，在施工期，应加强对施工扬尘的控制，及时喷洒水和对松土压实，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007 执行，可避免施工扬尘对周围敏感点影响。 三、施工期噪声对环境的影响分析 施工期噪声主要是油罐池开挖过程中产生的噪声以及设备安装噪声，本项目施工时间较短，对环境影响较小。 为避免和降低施工噪声扰民程度，需做到以下几点： （1）施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）施工，防止机械噪声的超标。 （2）制定科学的施工计划，合理安排。同时，在设备拆除时应禁止暴力拆除，从根源上避免高噪声的产生。 由于本项目施工期较为简单，且施工期较短，对周边声环境的影响随施工期的结束而结束，在严格实施上述措施后对周围声环境功能的影响较小。 四、施工期固废对环境的影响分析 施工过程中产生的固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾，以及更换下来的废单层油罐、废油、油污泥、油渣、清洗固废、清洗废水。 建筑垃圾：本项目建筑设施较少，施工量小，预计约产生各式建筑垃圾0.1t。环评要求在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。 生活垃圾：本项目施工人员产生的生活垃圾产生量约为3kg/d，经袋装收集，全部纳入城市垃圾清运系统。禁止就地填埋或焚烧，以免对当地地下水、土壤、大气环境构成潜在危害。 废单层油罐：更换下来的废单层油罐先由清洗专业公司进行清洗，清洗过程中产生的所有废油、油污泥、油渣、清洗固废、清洗废水等由清洗单位回收，交由有资质的单位进行处置。清洗干净后的废单层油罐外售废旧金属回收公司。 总体而言：本项目施工期对外环境的影响随着施工期的结束而结束，施工期的影响较小，在可接受的范围之内。 营运期环境影响分析 一、空气环境影响分析 1、废气污染物治理措施及排放情况 根据《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办〔2012〕140号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省油气回收综合治理工作方案的通知》（豫政办〔2014〕116号）、《河南省油气回收综合治理工作方案》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》以及《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的精神，加油站卸油、储油油气排放控制措施如下： 1）卸油油气排放控制措施 ①应采用浸没卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；②卸油和油气回收装置接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接口和帽盖；③连接软油管应采用DN100mm的密封式快速接口与卸油车连接，卸油后连接油管内不能存留残油；④所有油气连接管线排放口应按GB50156的要求设置压力（真空阀）；⑤连接排油气管的地下关系应坡向油罐；⑥增设油气回收装置等；⑦避开交通运输高峰时卸油，并加强项目区内的绿化工作。 2）储油油气排放控制措施 ①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联系的阀门、快接头以及其它相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；②埋地油罐应采用电子式液位计，选择具有侧漏功能的电子式液位测量系统；③应采用符合相关规定的溢油控制措施。 3）加油油气排放控制 ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；②油气回收装置应坡向油罐，坡度不小于1%；③加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；④当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时不应再向油箱内加油。 本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，并配套建设油气回收装置，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（2套）、汽油密闭储存、加油油气回收系统（2套）、在线监测系统（1套）和油气排放处理装置（1套）组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。 根据工程分析可知，本项目卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）和加油作业损失等过程中汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃为1.73t/a，经油气回收系统处理后排放，油气回收系统回收效率可达90%以上，无组织非甲烷总烃排放量为0.407t/a（0.0465kg/h）。 2、环境空气影响预测 （1）评价因子及评价标准 评价因子：非甲烷总烃。 评价标准：非甲烷总烃参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）附录D中总挥发性有机物8小时平均值的2倍（1.2mg/m3）。 （2）大气环境影响预测 选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。 估算模型预测参数见下表30、表31。 表30 估算模型气象参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表31 本项目无组织排放源参数表 污染物 排放速率（kg/h） 评价 标准 mg/m3 排放源参数 Pmax % D10% m 面源面积 （m2） 源的释放高度（m） 矩形面源长度（m） 矩形面源宽度（m） 非甲烷总烃 0.0465 1.2 600 5 24 25 4.84 0 项目主要污染源估算模型计算结果见下表32。 表32 无组织非甲烷总烃废气排放估算结果一览表 下风向距离/m 非甲烷总烃 质量浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.043023 3.59 25 0.058065 4.84 50 0.040384 3.37 75 0.038497 3.21 100 0.036657 3.05 125 0.034825 2.90 150 0.033035 2.75 175 0.031314 2.61 200 0.029681 2.47 225 0.028116 2.34 250 0.026657 2.22 275 0.025304 2.11 300 0.024045 2.00 325 0.022862 1.91 350 0.021766 1.81 375 0.020756 1.73 400 0.019858 1.65 425 0.019049 1.59 450 0.018316 1.53 475 0.017628 1.47 500 0.016982 1.42 下风向最大质量浓度及占标率（%） 0.058065 4.84 D10%最远距离/m 0 由以上ARESCREEN 估算模式对各污染源污染物的估算结果可知，非甲烷总烃最大占标率Pmax为4.84%，D10%未出现。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价工作分级方法，本项目环境空气评价等级为二级，可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 由上述计算结果可知，项目运营期无组织污染源非甲烷总烃对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率分别为：4.84%。本项目非甲烷总烃正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均满足≤100%的要求，环境影响可以接受。 （3）污染物排放量核算 1）无组织排放量核算 表33 大气污染物无组织排放量核算表 序号 面源编号及名称 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限（mg/m3） 1 加油区及储罐区 加油、卸油、储罐 非甲烷总烃 油气回收系统 豫环攻坚[2017]162号文中边界排放建议限值 2.0 0.407 2）污染物排放量核算 根据前述计算，本项目大气污染物排放量见表30。 表34 本项目大气污染源排放量核算表 类别 污染物 排放量（t/a） 有组织 非甲烷总烃 0.407 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目改扩建完成后项目废水主要为员工和流动人员的生活污水、地面冲洗废水，废水产生量为205 m3/a（0.56m3/d），依托现有工程隔油池及化粪池进行处理后，定期用于农田灌溉，不外排，对地表水影响较小。 2、地下水影响分析 储油罐和输油管线若出现泄露或渗漏，将对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，将产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。同时这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，不仅造成植物、生物的死亡，其吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，这种污染经地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 （HJ610-2016）附录 A.地下水环境影响评价分类表，加油站属于Ⅱ类建设项目。同时，项目所在区域无集中式饮用水水源地，也不在饮用水源地准保护区外的补给径流区，无特殊地下水资源保护区以及分散式居民饮用水水源等环境敏感，属于不敏感区。 根因此，确定本项目地下水环境影响评价为三级评价。 （2）地下水污染途径、影响分析 1）地下水污染源类型 本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏，主要污染物为石油类。 2）污染途径分析 油品储存对地下水产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。储罐和运输管道渗漏，含油污水的跑、冒、滴、漏和落地油等，都是通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。 3）影响分析 ①、对浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目区内浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 ②、对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内松散岩类孔隙含水岩组富水程度中等偏弱。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 （3）地下水污染防治措施 1）源头控制与分区防治 将全站按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区两类地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：罐区、隔油池及管沟、防渗池和危废暂存间。要求：等效黏土防渗层Mb≧6m，渗透系数K≦1×10-7cm/s。 一般防渗区包括：加油罩棚区、站房、站内道路。要求：地坪等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数K≦1×10-7cm/s（现建设标准已满足要求）。 重点防渗区具体措施包括： ①、油罐区 A、罐底采取柔性防渗措施，即采用1.5mm厚的HDPE防渗膜；并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108 的有关规定。 B、罐区地面及汽车装卸区等混凝土场地采取刚性防渗措施，即在混凝土中掺加水泥基渗透结晶型防渗材料，该材料应符合《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2008)。 C、设置漏液收集沟，以保证在事故状态时，能将泄漏油品顺利导入隔油池进行处置。 D、采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗透防腐处理。 E、地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 F、储油罐应埋设于地下水位线以上，防止暴雨季节，油罐上浮。 ②、加油区、卸油口、隔油沉淀池、预处理池及其配套管沟构筑物底、侧面均采用防渗、防腐处理，要求等效黏土防渗层Mb≧6m，渗透系数K≦1×10-7cm/s；接缝和施工方部位应密实、结合牢固，不得渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。 ③、危险废物暂存间 应设置单独的危废储存间，并进行防风、防雨、防晒、防渗。地面采取防渗、防腐处理，等效黏土防渗层Mb≧6m，渗透系数K≦1×10-7cm/s。 2）跟踪监测计划 本项目应制定详细地下水污染跟踪监测计划，加油站应建立健全的地下水监控措施，即建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、完善地下水监控系统，加强日常储存及作业管理，定期进行密闭性测试和油品泄漏监测。加油站布设地下水水质监控井，在地下水源地及其周围设立监控网点，定期观测规定的监测项目，并与环保部门、监测部门配合，对区域地下水的水质情况进行分析，避免二次污染。及时发现地下水污染事故、启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。环评建议监测周期为1年1次，可委托有资质的监测机构进行，并留存水样。 同时必须做好生产设备、管线、贮存于运输装置、污染物贮存于处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录。 3）制定地下水污染应急响应预案 必须制定地下水污染应急响应预案，明确应急体系、责任。污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径的措施。 三、固体废物环境影响分析 本项目不新增劳动定员，故无新增生活垃圾及隔油池渣泥。项目固废主要为员工生活垃圾、隔油池废油和油罐清洗废液。 生活垃圾统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。隔油池废油为危险废物，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为251-001-08，企业收集暂存后委托有资质单位处理。油罐清洗废液为危险废物，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为251-001-08。清理后按照危险废物转移联单制度由清洗单位处置。 四、噪声环境影响分析 本项目主要噪声源为汽车噪声、加油机等设备运行时产生的噪声。声压级为60～75dB（A）之间。噪声贡献值计算如下： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 在预测计算时，充分考虑噪声对环境最不利的情况下为前提，同时也考虑企业对噪声源拟采用的隔声、屏蔽等降噪措施，预测参数见下表： 表35 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 设备名称 源强dB(A) 数量 隔声量dB(A) 距离厂界 最近距离 贡献值 背景值 影响值 昼间 夜间 昼间 夜间 汽车噪声 60-70 4辆 15 15m（南厂界） 46.5 52.0 41.9 53.1 47.8 加油机 噪声 65-75 4台 20 注：汽车数量以加油机同时运作时的4台计。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》，进行边界噪声评价时，改扩建项目以改扩建工程噪声贡献值和现有工程噪声贡献值的叠加值作为评价量。经预测，在采取相应噪声防治措施的前提下，本项目建成后，项目东、南、北边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，对周边的环境噪声影响较小。 五、土壤环境影响分析 （1）废水 本项目改扩建完成后项目废水主要为员工和流动人员的生活污水、地面冲洗废水。依托现有工程隔油池及化粪池进行处理后，定期用于农田灌溉，不外排，生活废水中仅含有COD、氨氮、SS等简单杂质，不含重金属和酸碱物质，不会对周边土壤环境造成较大的影响。 （2）废气 本项目投入运营后产生废气主要为无组织非甲烷废气，经配套安装油气回收系统处理后，外排量较少，对周围环境的影响较小，亦不会对区域土壤环境造成较大影响。 （3）固废 项目营运期产生的固体废物，生活垃圾统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。隔油池废油为危险废物，企业收集暂存后委托有资质单位处理。油罐清洗废液为危险废物，清理后按照危险废物转移联单制度由清洗单位处置。固体废物均得到妥善处置，不会对区域土壤环境造成较大影响。 综上所述，本项目建成营运期间，不会对项目区域和周边土壤环境造成较大的影响。 六、环境风险分析 1、风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价等级见表36。 表36 评价工作级别划分依据表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言的，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措等方面给出定性的说明。见附录A。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)表2，确定风险源环境风险潜势，建设项目环境风险潜势划分见表37；本项目不涉及危险物质。 表37 建设项目环境风险评价技术导则物质危险性标准 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的有关规定，本项目中储存物汽油为易燃物质，临界量为200t，柴油不在表1中列出，属于表2中的易燃液体（柴油闪点45～55℃），临界量为5000t。汽油在储油罐中的最大贮存量为30.4t，柴油在储油罐中的最大贮存量为36.5t。本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为： Q = q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn = 30.4/200 + 36.5/5000 = 0.1593<1 故本项目环境风险潜势为Ⅰ类。根据表36，确定本项目风险评价等级为简单分析，对危险物质的环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 3、风险因子识别（油品特性） 本加油站储存的油品为汽油和柴油，其危险特性和理化性质等分别如表38和表39所示。 表38 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体。 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃）： -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃）： 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃）： 40～200 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 表39 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体。 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 闪点（℃）： 45～55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃）： 200～350℃ 爆炸上限％（V/V）： 4.5 自然点（℃）： 257 爆炸下限％（V/V）： 1.5 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 LC50 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 3、主要物料风险识别 （1）火灾爆炸危险 汽油柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 （2）毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 （3）其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 4、主要风险场所识别 （1）储罐 储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ①油罐基础：油罐基础严重下沉、尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量油品泄漏，带来重大火灾危害。 ②罐体：油罐是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是安全生产隐患。 ③油罐附件：油罐附件失效，会给成品油的安全储存带来严重威胁，甚至着火爆炸。 ④防火墙：防火墙是阻止油品外溢、缩小灾害范围和回收部分跑、冒油品的有效设施，如果发生明塌、孔洞和裂缝，枯草不及时清除，都会对安全构成威胁。 （2）加油机 加油机为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 （3）装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 5、环境风险分析与评价 汽油的建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低（-50℃），因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于特别危险场所。 （1）项目为三级加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是管线缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等，若上述事故发生，则会在破坏建筑物危险及人身安全、污染周围环境。对加油站自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法就是采取预防措施。 （2）项目属于石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险。根据对同类石化企业调查，表明最近十年内发生的各类污染事故中，以设置管道泄漏为多，占事故总数的52%；因人为操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%；其他占12%。 此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故的概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 6、事故分类分析 本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 （1）火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件： ①油类泄漏或油气蒸发；②有中够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。 只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上个世纪五十年代起50多年已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故。 （2）油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏的溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下： ①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出； ②在为储油罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出； ③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下： ①输油管道腐蚀致使油类泄漏； ②由于施工而破坏输油管道； ③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏； ④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 （3）事故发生概率 从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。 油罐溢出、泄漏的发生概率相对火灾与爆炸要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 依据同类工程类比数据，油罐发生火灾爆炸事故的概率为6.5×10-5次/年。 7、风险分析 （1）泄漏影响分析 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 由于本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了集水沟和围堰。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，也不会进入地表水体。 ②对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 ③对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ④对周边敏感点的影响 为防止因渗漏与溢出导致的火灾、爆炸对村民住宅的影响，项目建设单位要加强管理，做好控制措施。 （2）防止事故发生的措施 本项目为防止事故的发生，严格按照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防火防护距离； ②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合GB50058-82《爆炸火灾危电力装置设计规范》和GB13955-92《漏电保护器安装与运行》的规定； ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防雷感应的联合接地装置； ⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力； ⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等； ⑧油罐区外缘设立高度不低于0.15m的围堰，以收集事故泄漏的油品。 （3）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 ⑤本项目区域内禁止进行吸烟和使用手机等无线电设施。 （4）事故应急救援预案 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条规定，建设单位应建立本项目事故应急预案。应急预案主要包括事故处置程序和应急反应计划两部分。事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。 表40 环境风险的突发性事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险及造成的危害。 2 应急计划区 储罐区、储气区、加油加气岛等。 3 应急组织 站内：应急指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部负责场区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。 专业救援队伍：负责对站专业救援队伍的支援、负责事故控制、救援、善后处理。 4 应急状态分类 及事故后评估 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施、设 备与器材 主要为消防器材、消防服，消防沙等；急救所用的一些药品、器材。 6 应急通讯、通 告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等。 7 应急环境监测 及事故后评估 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程 度等所造成的和环境危害后果进行评估吸取经验教训，避免再次发生 事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 消除泄漏措施 及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应器材的配备。 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备及消防设备、消防用水的处理等。 9 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保 护公众的健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对污染物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态终止 及恢复措施 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施，特别是对消防废水的处理。 11 人员培训与演 习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工人进行安全卫生教育。 12 公众教育信息 发布 对加油加气站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录、监理档案和报告制度，设立专门部门和人员负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 据了解，本项目的安全评估报告正在编制，相关安评结论以安评报告中为准。 七、总量控制分析 本项目地面冲洗废水经隔油池收集处理后，与生活污水一同汇入化粪池处理，定期用于农田施肥，不外排。本项目挥发性有机物排放总量为：0.407t/a。故扩建项目完成后，全厂挥发性有机物排放总量为：0.407t/a。 八、项目选址合理性分析 （1）本项目选址位于驻马店市遂平县文城乡文城街南S220省道路东，项目不新增用地。该项目用地属建设用地，项目建设符合相关规划要求。 （2）本项目选址距离周边村庄及遂平县文城乡集中式饮用水供水站较远，在饮用水集中供水井保护范围之外。在落实废气处理措施、地下水防渗措施，风险防范措施的前提下，对周边敏感点影响较小。 （3）与《汽车加油加气站设计与施工规范》相符性分析 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“4 站址选择 ”明确规定了加油加气站的站址选择要求，本项目站址与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB0156-2012）的对比情况见表41。 表41 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012） 本项目选址符合性分析 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 本项目符合环境保护和防火安全；项目紧邻022县道，交通便利，符合规范要求。 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站；在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。 项目为三级加油站,符合规范要求 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路 / 项目汽油储量为40m3，柴油储量为30m3（折半计算），根据《汽车加油气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）可知，本项目属三级站。 项目周边建筑物主要为东侧中原农博会，西侧平舆县新车管所，北侧平和大道，项目周边涉及的民用建筑为三类保护物以及支路，项目设施设置与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求的相符性见表42、43。 表42 汽油设施与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m） 项目 级别 三级站（有卸油和加油油气回收系统） 埋 地 油 罐 通气管管口 加油机 标准 设计 标准 设计 标准 设计 重要公共建筑 35 —— 35 —— 35 —— 明火地点 或散发火花地点 12.5 —— 12.5 —— 12.5 —— 民用建筑物保护类别 一类保护物 11 —— 11 —— 11 —— 二类保护物 8.5 —— 8.5 —— 8.5 —— 三类保护物 7 10 7 12 7 20 通信发射塔 7 —— 7 —— 7 —— 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 12.5 —— 12.5 —— 12.5 —— 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 10.5 —— 10.5 —— 10.5 —— 室外变配电站 12.5 —— 12.5 —— 12.5 —— 铁 路 15.5 —— 15.5 —— 15.5 —— 城市道路 快速路、主干路 5.5 —— 5 —— 5 —— 次干路、支路 5 12 5 15 5 12 架空通信线 5 9 5 9 5 9 架空电力线路 无绝缘层 6.5 —— 6.5 —— 6.5 —— 有绝缘层 5 —— 5 —— 5 —— 表43 柴油设施与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m） 项目 级别 三级站 埋地油罐 通气管管口 加油机 标准 设计 标准 设计 标准 设计 重要公共建筑 25 — — 25 —— 25 —— 明火地点 或散发火花地点 10 —— 10 —— 10 —— 民用建筑物保护类别 一类保护物 6 —— 6 —— 6 —— 二类保护物 6 —— 6 —— 6 —— 三类保护物 6 14 6 10 6 20 通信发射塔 6 —— 6 —— 6 —— 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 9 —— 9 —— 9 —— 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 9 —— 9 —— 9 —— 室外变配电站 12.5 —— 12.5 —— 12.5 —— 铁路 15 —— 15 —— 15 —— 城市 道路 快速路、 主干路 3 —— 3 —— 3 —— 次干路、 支路 3 12 3 15 3 12 架空通信线 5 9 5 9 5 9 架空电力线路 无绝缘层 6.5 —— 6.5 —— 6.5 —— 有绝缘层 5 —— 5 —— 5 —— 从表中可知该建设项目汽油或柴油的油罐、加油机、通气管管口等设施与站外建（构）筑物、动力线、通讯线、路边线等安全间距设计均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定。 综上分析，项目选址合理。 八、平面布置合理性分析 本加油站站内装置布局依据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》以及GB50016-2006《建筑设计防火规范》设计，各功能单元之间安全距离符合标准要求，详见表44。项目总平面布置图见附图二。 表44 加油站站内设施之间的防火距离（单位：m） 项 目 设施名称 防火距离 标准 设计 汽油罐 汽油罐 0.5 0.5 柴油罐 0.5 0.5 站房 4 4.0 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 18.5 —— 自用有燃气（油）设备的房间 8 —— 站区围墙 3 3.0 柴油罐 汽油罐 0.5 0.5 柴油罐 0.5 0.5 站房 3 4.0 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 13 —— 自用有燃气（油）设备的房间 6 —— 站区围墙 2 2.0 汽油通气管管口 站房 4 9.0 密闭卸油点 3 4.5 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 18.5 —— 自用有燃气（油）设备的房间 8 —— 站区围墙 3 4.2 柴油通气管管口 站房 3.5 9.0 密闭卸油点 2 5.4 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 13 —— 自用有燃气（油）设备的房间 6 —— 站区围墙 2 4.2 油品卸油点 站房 5 5.0 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 15 —— 自用有燃气（油）设备的房间 8 —— 加油机 站房 5 6.0 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 15（10） —— 自用有燃气（油）设备的房间 8（6） —— 从表44中可知，油罐、加油机、通气管管口与站内建（构）筑物的防火距离设计均符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定，该加油站总平面布置规划符合规范要求。 九、环境管理及监测计划 根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设单位应设置专门人员，负责项目施工、运营期间的环境管理工作。评价建议环境管理工作由副经理负责，配备专人负责企业具体的环境管理工作。本项目环境管理计划见表45。 表45 本项目环境管理计划 类别 环境管理措施 实施机构 施工期 噪声污染防治 加强设备安装期间噪声管理，合理安排施工时间，确保施工期间厂界界噪声达标，避免扰民。 建设单位 营运 期 废气污染防治 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 建设单位 水质污染污染防治 加强管理，保证污水处理设施正常运行，做好站内分区防渗措施，避免污染地下水。 建设单位 噪声污染防治 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 建设单位 固体废物污染防治 加强管理，保证固体废物得到合理处置，不外排。 建设单位 根据加压站站环境管理要求及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，制定本项目环境监测计划，详见下表46。 表46 本项目环境监测计划 项目 污染因子 位置 监测计划 实施机构 废气 非甲烷总烃 厂界四周 每年一次 委托有资质的环境检测机构 地下水 pH、溶解氧、氧化还原电位、电导率、色度、嗅和味、浑浊度、萘、铅、二氯乙烷、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、总石油烃（TPH总） 站内监测井 每年一次 委托有资质的环境检测机构 噪声 等效声级 厂界四周 每年一次 委托有资质的环境检测机构 十、“三线一单”相符性分析 表47 本项目与“三线一单”相符性一览表 序号 内容 符合性分析 1 生态保护红线 项目建设地点位于驻马店市遂平县文城乡文城街南S220省道路东，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。①项目无组织非甲烷废气经油气回收系统处理后，外排量较少，对周围环境的影响较小；②改扩建完成后项目废水主要为员工和流动人员的生活污水、地面冲洗废水。地面冲洗废水经隔油池隔油处理后，与生活污水一同排入化粪池处理，定期用于农田灌溉，不外排，对地表水影响较小；③项目噪声主要为进出车辆的交通噪声、加油机及发电机噪声等，经基础减震隔声、车辆减速慢行等措施，同时加强管理，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边居民影响较小；④项目营运期产生的固体废物，生活垃圾统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。隔油池废油为危险废物，企业收集暂存后委托有资质单位处理。油罐清洗废液为危险废物，清理后按照危险废物转移联单制度由清洗单位处置。固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 3 资源利用上线 供电：该项目用电由遂平县阳丰镇供电网供给。 给水：该项目用水由遂平县阳丰镇供水管网供给。 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 十一、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单详见表48。 表48 本项目污染物排放清单 类别 产生量 排放量 废气 非甲烷总烃（t/a） 1.73 0.407 废水 废水量（m3/a） 259 地面冲洗废水经隔油池隔油处理后，与生活污水一同排入化粪池处理，定期用于农田灌溉，不外排 COD（t/a） 0.104 氨氮（t/a） 0.0065 固体废物 生活垃圾（t/a） 1.1 统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理 隔油池废油（t/a） 0.3 收集暂存后委托有资质单位处理 油罐清洗废液（t/a） 1.2 每3年清洗一次，油罐清洗废液由清洗单位回收处置 十二、环保设施及投资估算情况 本项目工程总投资80万元，总环保投资6.0万元，占工程总投资的7.5%。本项目环保设施及投资估算见表49，环保“三同时”验收内容见表50。 表49 本项目环保设施及投资估算表 项目 建设内容 数量 环保投资（万元） 废气治理 非甲烷总烃 （无组织） 油气回收装置 3套 3.0 废水 COD、氨氮等 依托现有化粪池1座、隔油池1座 / / 噪声治理 噪声 隔声罩、减振垫、隔音门窗等 / 1.0 固废 生活垃圾 依托现有垃圾桶若干 / / 危险废物 依托现有危废储存间10m2 / / 地下水污染防治 站内分区防渗，油罐区及卸油区重点防渗，其他区域一般防渗；地下水监测井 / 2.5 绿化 绿化面积200m2 / 0.5 合计 6.0 表50 本项目环保“三同时”验收一览表 项目 建设内容 验收要求 废气治理 非甲烷总烃 （无组织） 油气回收装置，3套 边界非甲烷总烃废气浓度满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中边界建议限值要求 废水 COD、氨氮等 依托现有化粪池1座、隔油池1座 定期用于农田灌溉，不外排 噪声治理 噪声 隔声罩、减振垫、隔音门窗等 边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 固废 生活垃圾 依托现有垃圾桶若干 妥善处置，不外排 危险废物 依托现有危废储存间10m2 地下水污染防治 站内分区防渗，油罐区及卸油区重点防渗，其他区域一般防渗；地下水监测井 按照环评要求做好站内分区防渗措施 绿化 绿化面积200m2 种植低矮乔木等

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 储油罐 | 非甲烷 总烃 | 安装油气回收装置，加油区设于开阔通风处，加强操作技术管理 | 厂界达标 |
|  | 油罐卸油 |  |  |  |
|  | 加油机 |  |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水及冲洗废水 | COD、氨氮等 | 依托现有化粪池1座、隔油池1座进行处理 | 定期用于农田灌溉，不外排 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理 | 妥善处置，不外排 |
|  | 生产过程 | 隔油池废油 | 收集暂存后委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 油罐清洗 废液 | 每3年清洗一次，由清洗单位回收处置 |  |
| 噪声 | 机械设备及车辆 | 噪声 | 减振隔音、车辆减速慢行等 | 厂界达标 |
| 其它 | / | / | / | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工期间不可避免的会对区域生态造成破坏，通过合理规划，进行植树、种草绿化，生态环境将有所改善，景观得到美化。通过加强厂区周围绿化后，将对周边生态环境产生有利影响。 |

# 结论与建议

一、评价结论： 1、产业政策相符性结论 根据《产业结构调整指导目录（2011）》（2013年修正），本项目不属于目录中的淘汰类及限制类，为“允许类”，且符合国家有关法律、法规和政策规定，项目建设符合国家最新产业政策及市场准入标准。综上，项目建设符合国家产业政策。 2、项目选址可行性结论 本项目选址位于驻马店市遂平县文城乡文城街南S220省道路东，项目不新增用地。该项目用地属建设用地，项目建设符合相关规划要求。本项目汽油或柴油的油罐、加油机、通气管管口等设施与站外建（构）筑物、动力线、通讯线、路边线等安全间距设计均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定。运营期环境敏感程度较低，投入运行后在切实落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，不会对周围环境造成明显不良影响。综上，项目选址可行。 3、环境质量现状评价结论 环境空气：项目所在区域环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均浓度值、NO2年平均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均浓度值、PM10年平均浓度值、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。 地表水：项目所在区域地表水体汝河-王桥断面的COD、氨氮、总磷监测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。故项目所在区域地表水环境现状较好。 地下水：项目所在区域地下水水质较好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。 声环境：项目厂区东、南、北边界现状噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，西边界现状噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。项目所在区域声环境质量现状较好。 4、环境影响评价结论 废气：本项目废气主要为卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）和加油作业损失等过程中汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃。通过配套油气回收装置，可以有效减少非甲烷总烃的排放。根据预测结果，周边各敏感点非甲烷总烃落地浓度均能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）附录D中总挥发性有机物标准限值要求。故在落实相关废气污染防治措施的前提下，本项目废气污染物对周边环境影响较小。 废水：本项目无新增废水，改扩建完成后项目废水主要为员工和流动人员的生活污水、地面冲洗废水，依托现有工程隔油池及化粪池进行处理后，定期用于农田灌溉，不外排，对地表水影响较小。厂区排水实行雨污分流制，化粪池、排污管道均采用水泥硬化处理，防渗防漏，不会对地下水造成明显影响。因此，项目营运期对周边水环境影响较小。 固体废物：营运期产生的固体废物，生活垃圾统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。隔油池废油为危险废物，企业收集暂存后委托有资质单位处理。油罐清洗废液为危险废物，清理后按照危险废物转移联单制度由清洗单位处置。固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 噪声：项目噪声主要为进出车辆的交通噪声、加油机及发电机噪声等，经基础减震隔声、车辆减速慢行等措施，同时加强管理，项目东、南、北边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，对周边居民影响较小。 5、总量控制分析结论 本项目地面冲洗废水经隔油池收集处理后，与生活污水一同汇入化粪池处理，定期用于农田施肥，不外排。本项目挥发性有机物排放总量为：0.407t/a。故扩建项目完成后，全厂挥发性有机物排放总量为：0.407t/a。 6、污染防治措施结论 评价认为本项目各项污染防治措施可行，项目投入运行后，在切实落实各项污染防治措施的前提下，各污染物均能实现达标排放，不会对周围环境造成明显不良影响。 7、评价总结论 建设项目符合产业政策和当地规划要求。项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放，项目建设对环境的影响可以接受，不会改变项目周围地区的大气环境、水环境和声环境质量的现有功能要求。因此，从环境保护角度来看，“遂平县文城乡金泉加油站”的建设是可行的。 二、建议： （1）建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，经过专家评审，定期进行预案演练。 （2）建立企业环境风险应急机制，对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （3）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。 （4）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路及消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 （5）由于油品泄漏对地下水和周围河流的水质影响较大，影响的范围也较大，特别是埋在地下的油罐泄漏不容易发现，建议加强监管。 （6）建立健全的环境管理制度。 （7）若建设方的经营规模等内容发生变化，跟所提供资料差别较大，请另外去当地环保部门办理相关环保手续。

预审意见：

公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

项目位置

230m

350m

后大户张

前大户张

600m

赵楼

文城街

450m

比例尺：1:20000

N

成品油

成品油

成品油

成品油

汽油油气

汽油油气

成品油

成品油

汽油油槽车

油罐卸油孔

油罐

卸油防溢阀

卸油油气回收管

柴油油槽车

油罐

卸油防溢阀

卸油管道

成品油

汽油卸油工艺流程图如下：

柴油卸油工艺流程图如下：

成品油

油罐卸油孔

卸油管道

汽油

汽油

柴油

柴油

柴油

油气回收系统

油气回收系统

汽油加油工艺流程图如下：

汽油

埋地油罐

底阀

加油机

受油容器

受油容器

加油机

底阀

埋地油罐

柴油加油工艺流程图如下：