建设项目环境影响报告表

（报 批 版）

项目名称：李文清新型墙体和屋面隔热材料生产销售

建设单位（盖章）：遂平县李文清隔热瓦加工销售店

编制日期： 二〇二〇年 三 月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 李文清新型墙体和屋面隔热材料生产销售 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 遂平县李文清隔热瓦加工销售店 |
| 法人代表 | 李文清 | 联系人 | 李文清 |
| 通讯地址 | 驻马店市遂平县车站街道刘虎庄办事处 |
| 联系电话 | 13783359603 | 传真 | / | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 驻马店市遂平县车站街道刘虎庄办事处 |
| 立项审批 部门 | 遂平县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2018-411728-41-03-073940 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | C303砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 20 | 其中环保投资（万元） | 7.61 | 环保投资占总投资比例% | 38 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目基本情况 遂平县李文清隔热瓦加工销售店主要进行隔热瓦加工销售，位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄办事处，根据市场需求，拟投资20万元建设李文清新型墙体和屋面隔热材料生产销售项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于目录中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设项目。且项目已经遂平县发展和改革委员会审核同意备案，项目代码为：2018-411728-41-03-073940（备案证明见附件1）。综上，本项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《河南省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行及2018年修正）的相关要求，该项目产品为机制瓦，属于“十九、非金属矿物制品业”条款中 “51砖瓦制造”，应编制环境影响报告表。受遂平县李文清隔热瓦加工销售店委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件2）。 2、项目概况 2.1、周围环境概况 项目厂址位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄办事处，具体地理位置详见附图1。根据现场调查，东侧为空地，西侧为水泥路，南侧为空地，北边是个空闲厂房。厂区周围环境概况图见附图2。 2.2主要产品及生产规模 项目具体生产内容及规模见表1。 表1 项目生产内容及规模一览表 序号 类别 项目产品 1 产品名称 隔热瓦 2 生产规模 20万块/年 3 用途 建筑 2.3建设内容 本项目建设内容见表2。 表2 建设内容情况一览表 项目组成 建设内容 主体工程 生产车间，钢结构，建筑面积650m2（用于项目生产） 原料堆棚，钢结构，建筑面积250m2（用于项目原料堆存） 辅助工程 办公区，建筑面积200m2 水泥筒仓一个，80t 公用工程 供水 厂区自备井提供 排水 雨污分离，雨水经厂区雨水管网外排，生活污水经化粪池处理后定期运至附近农田作农肥；生产废水循环使用不外排 供电 遂平电业局提供 环保工程 废气处理 搅拌机 1台袋式除尘器（处理效率99%，风量2000m3/h）+1根15m排气筒 储运、装卸 设置全封闭钢结构生产车间，原料置于密闭车间内，水泥存储于筒仓内（仓顶设置脉冲袋式除尘器），生产设备置于全封闭生产车间内，原料堆棚顶部安装喷淋装置，搅拌机密闭，输送皮带密闭，厂区安装喷淋装置，厂区地面硬化，定期洒水抑尘 污水处理 生活污水 经化粪池处理后定期运至附近农田作农肥，不外排 车辆冲洗废水 经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗 地面冲洗废水 经沉淀池沉淀后回用于地面冲洗 搅拌机清洗废水 经沉淀池沉淀后回用 雨水 雨水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘 噪声处理 厂房隔声、基础减振 固废处置 一般固废 生活垃圾：由环卫部门统一处理，运至垃圾填埋场 除尘器收集的粉尘回用于生产，沉淀池沉渣回用于生产 2.4生产设备 主要生产设备详见表3。 表3 项目主要生产设备情况一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 备注 1 搅拌机 / 台 1 外购 2 成型机 / 台 1 外购 3 模具 / 套 10 外购 4 皮带输送机 / 条 1 外购 5 水泥筒仓 80t 座 1 外购 2.5主要原辅材料及能源消耗 根据生产需要，项目主要原辅材料及能源消耗量见表4。 表4 项目原辅材料及资源能源消耗量一览表 序号 名称 规格 年用量 备注 1 水泥 PO42.5级 560t/a 外购 2 砂子 细砂 1100t/a 外购 3 能耗 水 / 2190t/a 自备水井供给 4 电 / 7万kWh/a 市政供给 2.6辅助工程 2.6.1给排水 （1）给水 本项目用水由厂内自备水井提供，用水主要为生产用水和生活用水。总新鲜用水量约为7.3m3/d（2190m3/a）。 （2）排水 项目生产废水主要为设备清洗废水、车辆冲洗废水、厂区地面冲洗用水，经沉淀后回用；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 2.6.2 供电 本项目耗电量为7万KW·h/a，由遂平县供电局供给，能满足本项目用电需求。 3、工作制度 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，公司年运行300天，每天一班，每班8小时工作制。 4、项目平面布局 厂区平面布置功能分区明确，各功能单元分区合理、布局紧凑，防治相互干扰，有益于车间内生产环境，生产工艺流程顺畅简洁，有利于针对性环保措施的落实。从环保角度来讲，项目平面布局较为合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，不存在原有问题几主要环境问题。 |
| 建设项目所在地自然环境社会环境概况 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 遂平县位于河南省南部，地处北纬32°59’～33°18’，东经l13°37’～114°10’之间。东与上蔡、汝南为邻，北与西平接壤，西与舞钢市、泌阳毗连，南与驿城区、确山县交界。北至郑州180公里，南距武汉300公里，距驻马店中心城区16公里。107国道、京港澳高速公路、京广铁路、京广高铁纵贯全境，七蚁公路等省道穿境而过，城乡公路四通八达，处于郑州武汉1小时高铁圈内，距驻马店高铁站仅15分钟车程。 本项目位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄，项目地理位置图见附图1。 2、地质地貌 遂平县地形为“一山两岗一平原”，西部为伏牛山余脉，中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐递降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。山地分布在西部，面积为212.42平方公里，占总面积的17.37%。地面高度一般在海拨100米以上，大小山峰四十余座，最高峰大顶山海拨757.5米。山势一般平缓，诸峰多在海拨300～500米之问，平丘梁顶在海拔100～200米之间。 项目地处遂平县中部，属平原地貌。 3、气象气候 遂平县属亚热带湿润的大陆性季风型气候。气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，亚热带向暖温带过渡性气候特性比较明显。年平均气温15.1 ℃；7月份最热，月平均气温27.5℃；1月份最冷，月平均气温1.4 ℃。年平均降水量927毫米，年平均日照2126小时。无霜期226天。 4、水文状况 截至2006年年底，遂平县拥有中小型水库17座，总库容3960万立米。拥有机井14340眼，有效灌溉面积58.9万亩，旱涝保收田49.1万亩。全县水资源总量约为5.4亿立米，可利用水资源量约为2.33亿立米。平原地区水埋深4-7米，山区地下水埋深8-12米，多年平均水温16.2℃。水质状况良好，pH值矿化度、总硬度、生化需氧量、氮氨指标、锰铁含量均不超标，符合饮用水及工业用水标准。 5、土壤、植被及生物多样性 遂平县土壤主要为棕黄壤，少数为潮土类，分布具有明显的垂直变化规律。地质结构和成土母质多为变质岩系，工程地质均匀，土层深厚。地震基本烈度小于6度，一般工业和民用建筑可不考虑抗震设防。 遂平县自然植被较好，属落叶、阔叶林和针叶林组成的多层次植被群落，植被种类繁多，道路绿化推广率达100%，林荫道覆盖率80%以上。 评价区周围主要植被多为季节性农业植被，树种有杨树、梧桐及一些荆棘类植物等。 经现场勘查和查阅相关资料，项目区所在地周边500 m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、生物多样性 遂平县地处暖温带，植物适生面广，项目所在区域的植被种类主要为区域内种植的小麦、油菜、玉米、花生、大豆、棉花、红薯、高粱、烟叶、蔬菜等农业经济作物以及城市绿化的树木和花草。动植物种类较少，生物多样性程度不高。评价区周围无珍稀动植物种群。 |
| 相关规划及产业政策分析： 1、与遂平县县级集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）的划定，遂平县县级集中式饮用水水源地有三个。 (1)遂平县灈阳镇地下水井群(共7眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。遂平县莲花湖地下水井群建成投运、灈阳镇地下水井群不再作为遂平县集中式饮用水水源地后,取消灈阳镇地下水井群饮用水水源保护区。 (2)遂平县莲花湖地下水井群(共18眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)遂平县桥南新区地下水井群(共13眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 项目位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄，不在上述饮用水保护区范围内。 2、与遂平县乡镇级集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）的划定，遂平县乡镇级集中式饮用水水源地有十个。 (1)遂平县车站街道办事处地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)遂平县和兴镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围80米的区域。 (3)遂平县沈寨镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 (4)遂平县石寨铺地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)遂平县常庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)遂平县阳丰乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井连线外围50米的区域。 (7)遂平县花庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)遂平县槐树乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 (9)遂平县玉山镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)遂平县嵖岈山镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 项目位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄，距离车站街道办事处地下水井东南7000m，不在上述饮用水保护区范围内。 3、与《遂平县土地利用总体规划（2010～2020年）》相符性 区域定位：遂平县是中原经济区关于促进驻马店建立大型农产品批发交易市场，国家级现代农业示范区战略，驻马店市实施“三区两县一体化”城乡统筹战略的重要组成部分，是驻马店市粮食生产核心区、市域工业基地、交通枢纽，是驻马店市区“北大门”、“后花园”，重点发展特色农业、生态旅游和食品加工等产业。 城市定位：商贸旅游城市。遂平县具有优美丰富的自然景观、悠久的历史文化，良好的生态环境，适于开展休闲度假、人文旅游和生态旅游。 城镇村建设用地区：指为城镇（城市和建制镇，含各类产业开发区和园区）和农村居民点（村庄和集镇）建设需划定的土地用途区。该区域规划期末面积10289.76公顷，占全县土地总面积的9.68%。 管制规则： ①区内土地主要用于城镇村建设，须符合批准的城市、建制镇、村庄和集镇建设规划。 ②区内城镇建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地。 ③区内农用地在批准改变用途之前，应但按原用途使用，不得荒废。 ④区内建设用地应当整理复垦为耕地或其他农用地，规划期间确实不能整理、复垦的，可保留用途，但不得扩大面积。 项目位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄，项目用地属于建设用地，符合遂平县建设规划要求。 4、三线一单相符性分析 表5 三线一单相符性一览表 内容 符合性分析 整改措施建议 生态保护红线 本项目位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 / 资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 / 环境质量底线 本项目声环境质量能够满足相应的标准要求，大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的要求，但本项目对大气环境的影响较小；附近地表水体能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但本项目不向地表水体排放废水。本项目生活废水经化粪池处理后定期运至附近农田做农肥，生产废水循环使用不外排，对周围环境影响较小；废气经处理后，对周围环境影响较小；各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，固废均能得到合理处置，符合环境质量底线要求。 / 负面清单 本项目位于驻马店市遂平县，不在负面清单内。 / 5、与《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中明确： （1）建材行业。2019年9月底前，全市所有水泥粉磨站、商砼站、建筑骨料场生产车间、物料堆场实施全密闭，并设置废气收集处理设施；厂区的主要运输通道、物料堆场、物料输送、装卸区域、产生粉尘的车间厂房实现全密闭作业，同时生产车间和存储场四周、厂区道路及运输通道实现雾森喷淋系统全覆盖，最大限度降低无组织排放和工业扬尘污染；车间设备定期擦洗，见到原色。有组织粉尘排放浓度不高于10毫克/立方米；厂界无组织粉尘排放浓度不高于1.0毫克/立方米。 （2）按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理专项方案》要求，开展工业企业无组织排放全面治理 强化工业企业无组织排放排查工作，逐企建立清单台账。2019年8月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织监控到位。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，依法处罚，并责令停产整改。 本项目废气主要为粉尘，包括搅拌机混料搅拌产生的粉尘、原料储运过程中产生的粉尘（水泥筒仓粉尘、物料装卸扬尘，皮带输送、车辆运输扬尘）。其中水泥筒仓粉尘、搅拌粉尘采取袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放；生产设备布置在封闭的车间厂房内，搅拌机封闭，运输皮带封闭，原料全部在密闭车间内堆放，且原料车间顶部安装喷雾降尘装置；原料供应车辆在封闭的原料库内卸车；厂区运输道路、地坪等要进行硬化，配套水喷淋装置，定期清扫尘土和洒水降尘；车间出口处配备车轮和车身清洗装置；厂区内可见裸露土地全部绿化，设置有监控视频。能够做到“五到位、一密闭”，符合政策要求。 |

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气质量 本项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用遂平县人民政府网站公布的《2018年遂平县环境空气质量公示》数据，其监测结果见表6。 表6 2018年空气质量统计结果 单位：μg/m³ 序号 评价因子 平均时段 百分位 现状浓度ug/m3 标准限值ug/m3 占标率 达标 情况 1 SO2 年平均质量浓度 / 19 60 0.32 达标 2 NO2 年平均质量浓度 / 33 40 0.83 达标 3 PM2.5 年平均质量浓度 / 60 35 1.71 不达标 4 PM10 年平均质量浓度 / 102 70 1.46 不达标 5 O3 8小时平均质量浓度 90 107 160 0.67 达标 6 CO 日平均质量浓度 95 900 4000 0.23 达标 由表6可以看出：2018年遂平县SO2、NO2、O3、CO质量浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，PM2.5和PM10不满足标准要求，区域为不达标区。环境空气首要污染物为PM2.5，其次为PM10。PM2.5和PM10超标主要原因是雾霾天气较为突出，机动车数量快速增加及施工场地较多。 为提高和改善遂平县环境空气质量，遂平县开展了大气污染防治攻坚，通过调整能源消费结构，优化区域产业结构，逐步改善交通运输结构，推动工业企业绿色发展，强化扬尘污染综合整治，不断提升城市污染管控精细化水平，加强重点污染源差别化、针对性管控；不断夯实大气污染防治基础，将扬尘、工业、监测、监控等领域大气污染防治制度化、规范化、标准化，持续减少大气污染物排放总量，使辖区内环境空气质量得以优化。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为汝河（项目西北侧4220m），遂平县的纳污水体为奎旺河，奎旺河水体功能区划分为Ⅲ类。本次评价地表水质量现状引用驻马店环保局发布的《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中奎旺河疙瘩刘断面水质监测数据进行分析。监测结果详见下表。 表7 地表水现状监测数据一览表 mg/L 时间 采样地点 COD NH3-N 总磷 2019年1月 疙瘩刘断面 26 11.4 0.39 2019年2月 27 0.16 0.03 2019年7月 16 0.53 0.26 2019年8月 19 4.19 0.29 2019年9月 19 1.15 0.24 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 20 1.0 0.2 由上表可知，奎旺河疙瘩刘断面水质监测因子中COD、NH3—N、总磷的监测浓度均有不同程度的超标，均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因为奎旺河河流规模小，上游缺少径流补给，无稀释容量，且接纳未经处理的农村生活污水以及区域农村面源污染所致。 3、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，项目四周厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，敏感点处声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求。技术人员于2020年1月7~8日对项目四厂界噪声进行实测，监测结果见表8。 表 8 声环境质量监测数据 序号 点位 昼间噪声值dB(A) 夜间噪声值dB(A) 2020.1.7 2020.1.8 2020.1.7 2020.1.8 1 东厂界 51.2 51.5 41.6 41.4 2 北厂界 51.7 51.9 41.5 41.7 3 南厂界 52.2 52.5 42.2 42.9 4 西厂界 52.4 52.6 42.5 42.4 5 小黄庄 51.7 51.9 41.2 41.3 6 刘虎庄 52.3 52.1 42.5 42.2 由上表可以看出，本项目四周厂界声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼60dB(A)，夜50dB(A)）要求，敏感点处声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼55dB(A)，夜45dB(A)）要求。 4、地下水质量现状 根据遂平县环境监测站2018年11月08日对遂平县车站街道办事处水源地地下水井的监测结果可知，pH值为7.79，总硬度266mg/L，溶解性总固体326mg/L，硫酸盐21.4mg/L，氯化物16.8mg/L，氟化物0.26mg/L，铁、锰、锌、铜、汞、硝酸盐、阴离子表面活性剂、挥发性酚类、碘化物、氰化物均未检出，监测因子均能满足GB/T14848—2017《地下水质量标准》III的要求。 5、生态环境现状 本项目位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄，本项目厂址所在区域地表植被以农作物为主，生态环境质量相对较好。项目所在地无珍稀动植物存在，无划定的自然生态保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表9 主要环境保护目标一览表 项目 保护目标 坐标/m 方位 距离 保护级别 X Y 环境空气 刘虎庄村（1300人） -203 0 W 175m 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级及修改单 小黄庄村（780人） 139 -80 ES 120m 南赵庄（820人） -913 -640 WS 1090m 尚桥（180人） -1324 232 WN 1320m 焦庄（430人） 0 737 N 707m 刘庄（250人） 108 770 EN 790m 后王庄（680人） 1013 824 EN 1330m 余庄（930人） 880 305 EN 923m 地表水环境 汝河 / / N 4220m 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类 奎旺河 / / N 6000m 声环境 四周厂界 / / / / 《声环境质量标准》 GB3096-2008 2类 小黄庄村 139 -80 ES 120m 《声环境质量标准》 GB3096-2008 1类 刘虎庄村 -253 0 W 175m

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素 标准名称 标准编号 执行级别 （类别） 主要污染物限值 环境 空气 《环境空气质量标准》 GB3095-2012 二级 PM10日均值≤150μg/m3； SO2日均值≤150μg/m3， 小时均值≤500μg/m3； NO2日均值≤80μg/m3， 小时均值≤200μg/m3； TSP日均值＜300μg/m3 声环境 《声环境质量标准》 GB3096-2008 1类 昼间≤55dB（A）； 夜间≤45dB（A） 2类 昼间≤60dB（A）； 夜间≤50dB（A） 地表水 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类 COD≤20mg/L； NH3-N≤1.0mg/L； 高锰酸盐指数≤10mg/L； 总磷≤0.2mg/L； 地下水 《地下水质量标准》 GB/T14848-2017 Ⅲ类 总硬度（CaCO3）≤450mg/L； 溶解性总固体≤1000mg/L； 氨氮≤0.5mg/L； 硫酸盐≤250mg/L； 总大肠菌群数≤3.0个/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素 标准编号 标准名称 执行级别(类别) 主要污染物限值 废气 GB4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》 表2 水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放限值10mg/m3 表3 颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3 噪声 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 固废 GB18599-2001 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单 |
| 总量控制指标 | 项目废水为生活污水，经化粪池处理后定期运至附近农田作农肥。生产废水循环使用不外排，废气污染物主要为粉尘，0.0275t/a。 全厂的总量控制指标为：粉尘：0.0275t/a。 |

建设项目工程分析

工程生产流程简述（图示）： 1、施工期 根据现场勘察，本项目地块现状部分为空地，暂未开始施工，施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 图1 施工期施工流程及主要污染源情况简图 2、营运期 工艺流程简述： （1）原料运输及储存方式 本项目生产隔热瓦的原材料主要为水泥、砂子。其中水泥为粉状原料，采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存，砂子采用汽车散装运输，运输车辆覆盖密闭，运送至厂区内存放于封闭的原料堆棚中，并在原料堆棚内卸车。厂区道路和场地水泥硬化，并定期冲洗，冲洗废水收集处理后综合利用，不排放；项目砂子和固体废物等不得露天堆放。 （2）机制瓦生产工艺流程 将外购的原料（水泥、砂子）和水进行计量混合后送到搅拌机内进行搅拌，之后通过皮带送至成型机，由成型机挤出成型的隔热瓦，在成品区养护后外售。 图2 隔热瓦生产工艺流程图

主要污染工序： 1、施工期 施工期主要污染因素有扬尘、机动车尾气、废水、噪声和固废等。 1.1废气 a.扬尘 施工期扬尘来源主要有以下几个方面： ①土方的挖掘产生； ②土方运输、建筑材料运输、装卸产生； ③土方、施工垃圾的清理堆放过程产生。 施工期的废气量随施工季节、道路硬度情况、施工管理等不同而差异甚大。只要加强管理，进行文明施工，其对项目周边地区影响很小。 b.其它废气 其它废气主要为施工期机动车辆排放的尾气，主要污染物为CO、NOx及THC等。施工期间车辆及动力设备运行排放NOX、CO等尾气量有限，运输车辆在现场停留时间短，因此这类废气对大气环境影响较小。 1.2废水 本项目施工期间废水主要为建筑施工废水及生活污水。 ①生活污水 施工高峰期10人同时施工作业，施工人员平均用水量按50L/（人•日）计，其中80%作为废水排放量。根据建设方提供资料，施工时间约为2个月（60天），则项目在施工期生活污水排放量约24t。生活污水经化粪池处理后由周边农民拉走沤肥。 ②建筑施工废水 建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒等废水，废水的成份相对比较简单，主要污染物为SS且一般瞬时排放。该废水悬浮物浓度较大但不含其它可溶性的有害物质，采用临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，对周围环境影响较小。 1.3固废 施工期间，固体废物主要为建筑材料垃圾和施工人员生活垃圾。 施工人员产生的生活垃圾按1kg/人·d计算，施工人员以10人计，施工期预计2个月（60天），预计排放生活垃圾总量为0.6t。生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处理。 建筑材料垃圾主要为房屋建设产生的废砖石、料渣、金属废料，房屋装修产生的包装纸类、木制品、塑料、玻璃、陶瓷等。建筑垃圾按每平方米建筑面积产生1.5kg垃圾计算，本项目总建筑面积5900m2，则产生约8.85t建筑垃圾。废弃的建筑材料如有利用价值的可收集销售给废品收购部门，无利用价值的应统一收集后交由环卫部门处理。 1.4噪声 施工期间的噪声主要来自于搅拌机、推土机等建筑机械运行中的设备噪声，运输车辆产生的噪声还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。其声级强度详见表10。 表10 施工期噪声源声级范围 单位（dB) 序号 声源名称 噪声级范围（距离声源10m处）【dB(A)】 1 推土机 78～95 2 搅拌机 75～88 3 运输卡车 85～94 4 挖土机 80～93 5 振捣器 80～90 6 空压机 75～85 2、运营期 2.1废水 本项目主要用水为喷淋用水、搅拌机清洗用水、车辆冲洗用水、生产用水、地面冲洗用水和职工生活用水。 (喷淋用水 本项目厂区设置自动喷淋装置对原料堆棚、厂区道路进行喷淋洒水，厂区喷洒面积为1000m2，参照《给排水设计手册》，浇洒道路和场地用水定额为1.0L/（m2·次），3次/d，即项目喷淋用水为3m3/d，900m3/a。该部分用水全部自然蒸发，无废水产生。 (车辆冲洗用水 本项目在厂区大门处设置车辆自动冲洗系统，对进出车辆进行冲洗，用水量为1.5m3/d，450m3/a，排水系数按0.8计算，车辆冲洗废水产生量为1.2m3/d，360m3/a，这部分冲洗水除悬浮物含量较高外，不含其他有害物质，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排，对周围地表水环境影响不大。 (搅拌机清洗用水 本项目搅拌机 1台，在暂停生产时须冲洗干净。根据建设单位提供资料，搅拌机平均1天清洗一次，清洗水约2m3/台·次，则搅拌机清洗水用量为2m3/d，废水产生量按80%计，则搅拌机清洗废水产生量为1.6m3/d，480m3/a。 搅拌机清洗废水经沉淀后回用于搅拌工段，由于该废水主要成分与产品的成分一致，因此废水沉淀后回用于搅拌工段是可行的。本项目拟建1座20m3的搅拌机清洗废水三级沉淀池，可满足项目需求。 ④生产用水 项目隔热瓦生产需要用水，根据建设单位提供资料，隔热瓦生产用水量为3m3/d，全部进入产品中。 ⑤地面冲洗用水 本项目厂区道路、场地水泥硬化，并定期冲洗，用水量为1m3/d，300m3/a，排水系数按0.8计算，冲洗废水产生量为0.8m3/d，240m3/a，这部分冲洗水除悬浮物含量较高外，不含其他有害物质，经沉淀池沉淀后回用于地面冲洗，不外排，对周围地表水环境影响不大。 ⑥生活用水 本项目劳动定员10人，工作制度为8小时1班制，年工作300天，员工为附近村民，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），不在厂区食宿的员工用水量按40L/人•d，年生产300天，则用水量为0.4m³/d（120m³/a），生活污水排放量按用水量的80％计，则生活污水的排放量为0.36m³/d（96m³/a）。生活污水经化粪池处理后，运至附近农田做农肥，不外排。本项目水平衡图见图3。 图3 水量平衡图（单位：m3/d） 2.2废气 项目不设食宿，无食堂油烟产生。项目产生的废气为搅拌过程中产生的粉尘、粉料筒仓上料粉尘、原料的堆存、装卸粉尘以及汽车动力扬尘等。 ①搅拌粉尘 搅拌机在集料、搅拌时由于物料的输入、搅拌产生粉尘，搅拌过程粉尘产生量根据《空气污染和控制手册》提供的数据计算，搅拌过程的产污系数为0.02kg/t物料。拟建项目投产运营后每年沙子、水泥的总消耗量1660t，则粉尘产生量为0.033t/a（0.033kg/h）。项目在搅拌机盖处连接脉冲袋式除尘器，废气经搅拌机顶部设置的排气口推出，排气筒有效高度为15m。 搅拌机采用的脉冲袋式除尘器除尘效率在99%，风量为2000m3/h，脉冲袋式除尘器根据搅拌主机运行时间运行，平均每年运行1500h。根据计算，经脉冲袋式除尘器处理后的粉尘排放量为0.0334kg/a，排放浓度为0.2mg/m3。 ②筒仓呼吸粉尘 本项目水泥采用粉料筒仓储存，本项目共有1个粉料仓。粉料仓进料由密封罐车通过压缩空气泵打入料仓，粉料呈流化态，仓顶呼吸孔粉尘浓度很大，项目采用在粉料仓仓顶呼吸孔处配置脉冲袋式除尘器的方法来收集散逸的粉尘，处理后的粉尘通过除尘器排气口经15m高排气筒排放，除尘器效率为99.9%。 根据企业提供资料，装载水泥的罐车每辆载重为40t，每辆车的上料时间为 15min，本项目筒仓容积为80t，则筒仓的上料时间为30min。根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送 1 t粉状物料约需输送气量 460m3；粉尘产生量 2.09kg/t 粉料，则本项目粉料仓粉尘产排情况见表11。 表11 本项目粉料仓粉尘产排情况 设备名称 筒仓数量（个） 产生情况 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 水泥仓 1 4542 334.3 1.17 4.5 0.33 0.0012 ③物料装卸扬尘 本项目生产中沙子在密闭的原料堆棚中堆放、装卸。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验计算，装卸逸散尘的排放因子为0.015kg/t。本项目沙子年用量为1100t，因此粉尘产生量为0.017t/a。本项目原料位于封闭的原料堆棚内，且原料堆棚设置全自动雾化喷淋装置，粉尘去除效率可达90%，则粉尘排放量为0.002t/a。以无组织形式排放。 ④皮带运输粉尘 本项目物料采用输送皮带转运，且皮带采用全封闭式，皮带运输过程无粉尘产生。 ⑤车辆运输扬尘 汽车在运输原料、产品的过程中会产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关。 运输汽车产生的扬尘评价采用汽车道路扬尘计算公式： Qi=0.0079×v×w0.85×p0.72 式中：Qi—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V—汽行驶速度（km/h），取值20； W—汽车重量（t）； P—道路表面粉尘量（kg/m2），水泥路面取值0.1。 本项目厂区道路为水泥硬化路面，厂区内运输道路长度约为50m，原料、产品运输均采用30t的汽车运输，运送次数约7辆•次/d，经估算，汽车运输引起的无组织粉尘量约为0.38kg/d（0.12t/a）。评价建议厂区运输道路、地坪等要进行硬化，配套水喷淋装置，定期清扫尘土和洒水降尘；运输车辆必须加盖蓬布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，运输扬尘可消减80%，将扬尘对周围的影响降到最小，运输扬尘排放量0.076kg/d（0.024t/a）。 表12 本项目粉尘产排情况 序号 产污环节 污染物名称 处理措施 产生情况 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 有组织排放 1 搅拌机搅拌 粉尘 袋式除尘器+15m高排气筒排放 20 0.033 0.033 0.2 0.0003 0.0003 2 水泥筒仓 粉尘 仓顶脉冲袋式除尘器+15m高排气筒排放 4542 334.3 1.17 4.5 0.33 0.0012 无组织排放 3 物料装卸 粉尘 原料车间顶部设喷淋装置 / 0.007 0.017 / 0.0008 0.002 4 车辆运输 粉尘 厂区运输道路、地坪等要进行硬化，配套水喷淋装置，定期清扫尘土和洒水降尘；运输车辆必须加盖蓬布 / 0.032 0.12 / 0.006 0.024 2.3噪声 项目运营期噪声源主要为搅拌机、成型机等设备运转产生的机械噪声。噪声源强一般在80~85dB（A）。上述噪声源均布置于车间厂房内，经厂房屏蔽、设减振基础等消声措施后，车间外噪声可降低至65dB以下，环评建议在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。高噪声设备加设减振基础或减振垫等，采取以上措施后，噪声可降低20~25dB（A）。 2.4固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣和职工生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 本项目除尘器粉尘收集量为0.03t/a，该部分粉尘回用于生产。 （2）沉淀池沉渣 废水沉淀池沉渣产生量约0.2t/a，定期由人工清理，作为生产原料综合利用不外排。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则项目生活垃圾产生量为1.5t/a，生活垃圾属于一般固废，收集后交由环卫部门统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 污染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织排放 | 搅拌机搅拌 | 粉尘 | 20mg/m3，0.033t/a | 0.2mg/m3，0.0003t/a |
|  |  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 4542mg/m3，1.17t/a | 4.5mg/m3，0.0012t/a |
|  | 无组织排放 | 粉尘 | 0.137t/a | 0.0275t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （96m3/a） | COD NH3-N | 300mg/L，0.0288t/a 25mg/L，0.0024t/a | / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 0.03t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 0.2t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目营运期主要噪声源为搅拌机等运转产生的机械噪声。噪声源强一般在80~85dB（A）。本项目选用低噪声设备，通过基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施处理后，噪声可降低25dB（A）。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响 本工程项目施工过程及建设后，可对局部区域生态产生轻微的影响，主要表现为地表植被的减少。评价建议本项目在施工与生产中采取分层剥离，表层土要合理堆放，用于覆土。但项目建成后通过采取绿化、硬化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目预计施工期为2个月，施工高峰期人数为10人。项目施工期对周围环境的影响主要为建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘、运输车辆尾气、施工期噪声、施工期生活污水及施工期产生的固体废物等。 1. 施工期大气环境影响分析 1） 施工扬尘 施工期大气污染物主要为扬尘，来自场外建筑材料运输、场内材料搬运和土石方的堆存等，会对周围环境造成不良影响；而粗放式施工则是加重施工扬尘的重要原因之一。施工期若不采取可行的污染防治措施，将对周围居民生活环境带来一定影响，评价根据河南省人民政府关于《河南省蓝天行动计划通知》要求，根据《河南省治理扬尘攻坚战实施方案》（2016-2017）中对于各类施工工地扬尘污染治理的相关要求，施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输；(3)城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。因此，建设单位应采取以下措施来控制施工期扬尘污染： ①建筑施工场界砌筑高度不低于1.8m的围档，主干道采用桩基础的施工场地内实行全封闭和硬地坪施工。 ②建筑使用预拌混凝土，施工现场禁止设立搅拌站搅拌混凝土。 ③禁止在道路和行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料。 ④对易造成扬尘物质的运输车辆，必须加盖密闭运输。 ⑤在施工区与道路结合段设置洒水抑尘设施，对施工扬尘产生的作业点及弃土表面定时洒水，防止扬尘。 ⑥施工用的水泥集中堆放在库房或临时工棚，对破包和撒落于地面的水泥及时清扫，将其不利影响降至最低。 采取以上措施后，施工扬尘可以得到有效的防治，扬尘污染对周围的大气环境影响将大大减小。 2）运输扬尘 项目在原材料进厂过程中产生一定量的运输扬尘，运输扬尘源主要为装载机装卸时产生的粉尘及车辆运输产生的道路扬尘。 为减少运输扬尘对环境空气的影响，应采取以下措施： ①对运输水泥、碎料的车辆采取覆盖车厢； ②运输车辆定时清洗、谨慎慢行； ③严格控制运载量，避免在大风的情况下装卸物料。 通过采取上述防尘、降尘措施，将施工期产生的扬尘对周围环境的影响降低到最低程度。 3）车辆尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC及NO等污染物。这些废气的产生是由于车辆，施工机械在怠速、减速和加速状态下排黑烟产生的。建议缩短车辆怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少CO、HC及NO等汽车尾气的排放量。 2. 施工期水污染影响分析 施工期水污染影响主要是生活污水和施工废水。 施工废水主要为冲洗车辆和设备的泥浆废水，其SS浓度含量较高。 生活污水包括施工人员洗涤废水及粪便水，主要污染因子为COD和SS，洗涤废水和施工废水经沉淀池处理后用于场地洒水止尘，粪便水经化粪池处理后由农民拉走沤肥，施工期对周围水环境影响很小。 3. 施工期声环境影响分析 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机都是主要的噪声源，经预测昼间施工时，各作业噪声在20m范围内能够达到《建筑施工场界环境噪声噪声标准》（GB12523-2011）。夜间禁止打桩作业，对其它设备作业而言，100m外能达到施工作业噪声极限值。施工期作业噪声经距离衰减后不会对敏感点的声环境质量产生影响。 施工期噪声污染控制对策： 为了最大程度地减少施工对周围声环境质量的影响，建议施工时采取如下措施： （1）施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声控制的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 （2）施工时间不安排在晚上10时至次日早晨6时，或在该时间内不使用噪声较大的施工机械，同时，应在施工设备中尽量采用低噪声机械。 （3）对夜间一定要施工又可能影响周围声环境时，应对施工机械采取降噪措施。 （4）在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 总体上看，施工期噪声影响是短期的，将随施工结束而终止。 4. 施工期固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、开挖土方和施工人员的生活垃圾。 弃土全部用于场地平整，路基铺设，不外排；废弃的建筑材料如有利用价值的可收集销售给废品收购部门，无利用价值的应统一收集后交由环卫部门处理。生活垃圾经收集后送往垃圾中转站，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。 5. 施工期生态环境影响 项目拟建场地植被较少，项目施工不会对区域生态造成大的影响。项目拟建场地地势平坦，故不需进行大规模的土地开挖，此外，应尽量避免大风、暴雨的天气情况下进行基地开挖，尽可能做到挖填动态平衡。项目施工完成后，将对场区进行合理绿化和地面硬化处理，会对修复项目地块生态环境起到积极作用。

营运期环境影响分析： 项目营运期主要污染因素为废水、废气、噪声、固废等，具体分析如下： 1、废水 本项目主要用水为喷淋用水、搅拌机清洗废水、车辆冲洗用水、生产用水、地面冲洗用水和职工生活用水。 项目喷淋用水为3m3/d，900m3/a。该部分用水全部自然蒸发，无废水产生；车辆冲洗用水除悬浮物含量较高外，不含其他有害物质，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；搅拌机清洗用水经沉淀后回用于搅拌工段，由于该废水主要成分与产品的成分一致，本项目拟建1座20m3的搅拌机清洗废水三级沉淀池，可满足项目需求；项目隔热瓦生产需要用水，根据建设单位提供资料，隔热瓦生产用水量为3m3/d，全部进入产品中；地面冲洗用水除悬浮物含量较高外，不含其他有害物质，经沉淀池（20m3）沉淀后回用于地面冲洗，不外排（同时兼做雨水收集沉淀池，雨水经沉淀后用于厂区地面冲洗及洒水降尘，不外排）；生活污水经化粪池处理后，运至附近农田做农肥，不外排。废水对周围地表水环境影响不大。 2、废气 本项目废气主要为粉尘，包括搅拌机混料搅拌产生的粉尘、水泥筒仓呼吸粉尘、原料储运过程中产生的粉尘（物料装卸扬尘，皮带输送、车辆运输扬尘）。其中搅拌粉尘采取袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放；水泥筒仓呼吸粉尘经脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放；物料装卸扬尘、皮带输送、车辆运输扬尘均经喷淋、洒水抑尘等措施处理后无组织排放。 本项目生产设备布置在封闭的车间厂房内，根据生产布局采取切实可行的扬尘控制和治理措施，搅拌机封闭，运输皮带封闭，砂石原料全部在密闭车间内堆放，且原料车间顶部安装喷雾降尘装置；原料供应车辆在封闭的原料库内卸车；厂区运输道路、地坪等要进行硬化，配套水喷淋装置，定期清扫尘土和洒水降尘；运输车辆必须加盖蓬布，不得超载，限速行驶。 2.1 有组织粉尘产生情况 项目在搅拌机盖处连接袋式除尘器，粉尘经除尘器处理后经15m高排气筒P1排放。搅拌机采用的脉冲袋式除尘器除尘效率在99%，风量为2000m3/h，脉冲袋式除尘器根据搅拌主机运行时间运行，平均每年运行1500h。根据计算，经脉冲袋式除尘器处理后的粉尘排放量为0.0003t/a（0.003kg/h），排放浓度为0.2mg/m3。能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2“散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备）”中标准要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3 ）的要求。 本项目粉料仓仓顶呼吸孔处配置脉冲袋式除尘器，处理后的粉尘经15m高排气筒P2有组织排放，除尘器效率为99.9%。排放浓度为4.5mg/m3，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2“散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备）”中标准要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3 ）的要求。 综上所述，本项目废气治理能够满足《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中对废气治理的相关要求，大气污染防治措施可行。 表13 本项目粉尘有组织产排情况 序号 产污环节 污染物名称 处理措施 产生情况 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 1 搅拌机搅拌 粉尘 袋式除尘器+15m高排气筒排放 20 0.033 0.033 0.2 0.0003 0.0003 2 水泥筒仓 粉尘 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒排放 4542 334.3 1.17 4.5 0.33 0.0012 2.2 无组织粉尘产生情况 本项目无组织粉尘产排情况及采取措施见下表所示。 表14 本项目粉尘产排情况一览表 产生源 产尘量 抑尘措施 抑尘效率 排放量 物料装卸 0.007kg/h（0.017t/a） 原料车间顶部设喷淋装置 90% 0.0008kg/h（0.002t/a） 车辆运输 0.032kg/h（0.12t/a） 厂区运输道路、地坪等要进行硬化，配套水喷淋装置，定期清扫尘土和洒水降尘；运输车辆必须加盖蓬布 80% 0.006kg/h（0.024t/a） 2.3 环境影响预测 根据本次工程废气污染物排放特点和《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，确定本项目预测评价基本污染物为TSP。评价因子和评价标准见表15。 表15 评价因子和评价标准表 序号 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 1 TSP 24h 300 《环境空气质量标准》GB3095-2012 表16 点源参数表 序号 点源名称 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/(m/s) 烟气温度/K 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） TSP 1 P1排气筒 15 0.27 14.6 298 2400 正常 0.0003 2 P2排气筒 15 0.13 14.4 298 2400 正常 0.33 以整个厂区为面源进行预测。无组织排放源参数见表17。 表17 面源参数表 排放源 污染因子 排放速率（kg/h） 评价标准（mg/m3） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 厂区 TSP 0.0068 0.9 58m 35m 10m 表18 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模型对无组织排放浓度进行预测，根据厂房平面布置情况，计算污染源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度及占标率，估算模型参数见表19，项目各污染源污染物轴线浓度预测结果见表20。 表19 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 43.0 最低环境温度/℃ -16.6 土地利用类型 草地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 表20 污染源估算模型计算结果 距源中心下风向距离D（m） 点源 面源 P1 P2 TSP TSP TSP 预测 浓度ug/m3 占标率/% 预测 浓度ug/m3 占标率/% 预测 浓度ug/m3 占标率/% 1（四周厂界） 0 0.00 0 0.00 1.128 0.13 50 1.1357 0.13 50.6060 5.62 1.6634 0.18 100 0.5272 0.06 61.3610 6.82 2.2276 0.25 200 0.3435 0.04 45.2250 5.03 2.1233 0.24 300 0.2862 0.03 33.5130 3.72 1.7044 0.19 400 0.2638 0.03 27.1090 3.01 1.4402 0.16 500 0.2453 0.03 23.0070 2.56 1.2541 0.14 600 0.2212 0.02 20.1220 2.24 1.1156 0.12 700 0.1979 0.02 17.9670 2.00 1.0466 0.12 800 0.1771 0.02 16.2850 1.81 0.9518 0.11 900 0.1591 0.02 14.9310 1.66 0.8755 0.10 1000 0.1436 0.02 13.8130 1.53 0.8125 0.09 1100 0.1303 0.01 12.8720 1.43 0.7595 0.08 1200 0.1189 0.01 12.0680 1.34 0.7254 0.08 1300 0.1090 0.01 11.3700 1.26 0.7080 0.08 1400 0.1004 0.01 10.7590 1.20 0.6921 0.08 1500 0.0964 0.01 10.2190 1.14 0.6773 0.08 1600 0.0952 0.01 9.7361 1.08 0.6631 0.07 1700 0.0936 0.01 9.3025 1.03 0.6491 0.07 1800 0.0917 0.01 8.9103 0.99 0.6360 0.07 1900 0.0897 0.01 8.5536 0.95 0.6235 0.07 2000 0.0875 0.01 8.2275 0.91 0.6116 0.07 2100 0.0852 0.01 7.9280 0.88 0.6002 0.07 2200 0.0830 0.01 7.6519 0.85 0.5894 0.07 2300 0.0807 0.01 7.3962 0.82 0.5789 0.06 2400 0.0785 0.01 7.1588 0.80 0.5686 0.06 2500 0.0771 0.01 6.9376 0.77 0.5585 0.06 下风向最大质量浓度/占标率 1.5554 0.17 61.8520 6.87 2.3858 0.27 最大浓度出现距离（m） 32 108 140 根据表中的计算结果可知，正常排放情况下污染源的最大地面浓度占标率为Pmax=6.87%，1%<Pmax<10%，根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为二级，根据导则要求，评价范围为边长为5km的矩形，不需设置大气环境防护距离。 由上表可知，粉尘的无组织排放在四周厂界及敏感点处的浓度预测值均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织限值（颗粒物≤0.5mg/m3）的要求。项目排放废气对周围大气环境及敏感保护目标影响较小。 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中第7款第7.2 条中“无组织排放排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与GBZ1-2010规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车 间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离”。根据预测可知，本项目产生的粉尘处理后，无组织粉尘周界外最大落地浓度为5.1329ug/m3，距污染源最近的敏感点粉尘落地浓度为1.1582ug/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织限值要求（颗粒物≤0.5mg/m3）。因此，本项目不需要设置卫生防护距离。 3、噪声 项目运营期噪声源主要为搅拌机、成型机等设备运转产生的机械噪声。噪声源强一般在80~85dB（A）。上述噪声源均布置于车间厂房内，经厂房屏蔽、设减振基础等消声措施后，车间外噪声可降低至65dB以下，环评建议在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。高噪声设备加设减振基础或减振垫等，采取以上措施后，噪声可降低20~25dB（A）。 各设备噪声源强及治理措施见表21。 表21 高噪声设备源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 设备名称 噪声源强 台数 运行状况 防治措施 采取设施后车间外噪声 搅拌机 80 1 连续 基础减振、厂房隔声 60 成型机 85 1 连续 基础减振、厂房隔声 65 3.1预测模式 根据本工程各主要噪声设备在区域内的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值。 高噪声源衰减公式 Lr= L0-20lg(r/r0) 式中：Lr—距离声源r米处噪声预测值，dB(A) L0 —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A) r—预测点距声源距离，m r0—参照点距声源距离，m ② 各预测点的等效声级公式 LAeq总= 10lg(∑100.1Li) dB(A) 式中：Li—声源对预测点的等效声级，dB(A) LAeq总—预测点受声效声级，dB(A) n—预测点受声源数量。 3.2预测结果 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声随距离衰减的公式进行预测，根据各设备在车间内的位置以及距离厂界的距离进行预测，项目仅昼间生产，则各厂界及敏感点噪声预测结果见表22。 表22 声环境影响预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 贡献值 背景值 预测值 标准值（昼） 达标情况 东厂界 37.1 / / 60 达标 北厂界 33.5 / / 西厂界 38.6 / // 南厂界 42.1 / / 敏感点（小黄庄村） 36.2 51.9 51.9 55 达标 敏感点（刘虎庄） 32.2 52.3 52.3 由上表可知，本项目营运后，厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，敏感点处昼间噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准。因此，项目营运期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣和职工生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 本项目除尘器粉尘收集量为0.03t/a，该部分粉尘回用于生产。 （2）沉淀池沉渣 废水沉淀池沉渣产生量约0.2t/a，定期由人工清理，作为生产原料综合利用不外排。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则项目生活垃圾产生量为1.5t/a，生活垃圾属于一般固废，收集后交由环卫部门统一处理。 5、厂址可行性分析 （1）项目位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄办事处，项目用地属于建设用地，符合遂平县车站镇土地利用规划及村镇发展规划（见附件3）。 （2）该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许建设项目，符合国家产业政策，遂平县发展和改革委员会已为其出具项目备案说明。 （3）项目投入运营后，生活污水经厂区化粪池处理后运至附近农田做农肥，生产废水沉淀后循环使用不外排；项目粉尘有组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2“散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备）”中标准要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3 ）的要求，粉尘的无组织排放在四周厂界及敏感点处的浓度预测值均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织限值（颗粒物≤0.5mg/m3）的要求；生产过程中产生的设备机械噪声在采取各项降噪措施后，四周厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点昼间预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，生产过程中产生的固废能得到合理处置或综合利用。 综上所述，评价认为从环保角度考虑，本项目选址可行。 6、项目污染物排放总量 本项目营运期无废水外排，产生的废气主要为粉尘，则总量控制指标为粉尘0.0275t/a。 7、监测计划 根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中要求和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定如下监测计划，且排污口需按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环境保护局环监[1996]470号）及国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1—1995)(GB15562.2—1995)的规定设置排污口标识牌。 表23 监测计划表 监测项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 有组织废气 P1排气筒、P2排气筒 废气量、颗粒物 每年一次 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2“散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备）”中标准要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3 ）的要求 无组织废气 上风向1个点位（上风向2-50m范围内的浓度最高点），下风向3个点位（单位周界外10m范围内的浓度最高点） 颗粒物 每年一次 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织限值（颗粒物≤0.5mg/m3）的要求 厂界噪声 四周厂界 等效A声级 每半年一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)） 8、环保设施验收内容及环保投资 项目总投资20万元，其中全部环保投资7.61万元，占总投资的38%。主要用于对废水、噪声防治以及固废处置等。项目环保设施投资估算见表24，环保“三同时”验收一览表见表25。 表24 项目环保投资估算一览表 处理（保护）措施 投资(万元) 废气防治 搅拌 1台袋式除尘器（处理效率99%，风量2000m3/h）+1根15m排气筒 1.5 生产 设置全封闭钢结构生产车间，原料置于密闭车间内，水泥筒仓仓顶设置脉冲袋式除尘器及排气筒，生产设备置于全封闭生产车间内，原料堆棚顶部安装喷淋装置，搅拌机密闭，输送皮带密闭 1.7 厂区、道路 厂区安装喷淋装置，厂区地面硬化，定期洒水抑尘 2 水污染防治 生活污水 1座3m3 化粪池 0.2 车辆冲洗废水 车辆自动冲洗装置1套，1座10m3 沉淀池 0.5 厂区地面冲洗废水（兼做雨水收集池） 1座20m3 沉淀池 0.5 搅拌机清洗废水 1座20m3 三级沉淀池（三级沉淀池：初沉池-二沉池-净水池） 1 噪声 防治 基础减振，设置钢构密闭车间 0.2 固废 防治 生活垃圾及时收集交由环卫部门处理 0.01 合计 7.61 表25 项目环保“三同时”验收一览表 序号 项目内容 环保措施 执行标准 1 废水治理 生活污水 1座3m3 化粪池 / 车辆冲洗废水 车辆自动冲洗装置1套，1座10m3 沉淀池 / 搅拌机清洗废水 1座20m3 三级沉淀池（三级沉淀池：初沉池-二沉池-净水池） / 厂区地面冲洗废水（兼做雨水收集池） 1座20m3 沉淀池 / 2 废气 搅拌 1台袋式除尘器（处理效率99%，风量2000m3/h）+1根15m排气筒 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2“散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备）”中标准要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3 ）的要求 水泥筒仓 水泥筒仓仓顶设置脉冲袋式除尘器及排气筒 生产 设置全封闭钢结构生产车间，原料置于密闭原料堆棚内，生产设备置于全封闭生产车间内，原料堆棚顶部安装雾化喷淋装置，搅拌机密闭，输送皮带密闭 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织限值（颗粒物≤0.5mg/m3）的要求 厂区、道路 厂区安装喷淋装置，厂区地面硬化，无裸露地面，定期洒水抑尘 3 噪声治理 基础减振，设置钢构密闭车间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 4 固废 治理 生活垃圾 生活垃圾收集筒 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及2013年修改单

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 项目 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 搅拌 | 粉尘 | 1台袋式除尘器（处理效率99%，风量2000m3/h）+1根15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2“散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备）”中标准要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3 ）的要求 |
|  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 设置脉冲袋式除尘器+排气筒 |  |
|  | 生产 | 粉尘 | 设置全封闭钢结构生产车间，原料置于密闭原料堆棚内，生产设备置于全封闭生产车间内，原料堆棚顶部安装雾化喷淋装置，搅拌机密闭，输送皮带密闭 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织限值（颗粒物≤0.5mg/m3）的要求 |
|  | 厂区、道路 | 粉尘 | 厂区安装喷淋装置，厂区地面硬化，无裸露地面，定期洒水抑尘 |  |
| 水 染 污 物 | 生活污水 | COD 氨氮 | 厂区化粪池处理后定期清掏运至附近农田作农肥，不外排 | / |
|  | 生产废水 | / | 沉淀池沉淀后循环使用不外排 | / |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 粉尘 | 收集后回用于生产 | 综合利用 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 回用于生产 | 综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，交环卫部门统一处理。 | 合理处置 |
| 噪 声 | 项目拟对强噪声设备采取设置基础减震，室内安装、合理布置、建筑隔声等降噪措施来降低设备的噪声值。在采取以上措施的情况下，噪声源强可以降到60dB(A)以下。经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 |
| 其 它 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本项目运营期对周围生态环境影响较小。 |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1、项目建设符合国家产业政策 李文清新型墙体和屋面隔热材料生产销售项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许建设项目，符合国家产业政策，遂平县发展和改革委员会已为其出具项目备案。 1.2、项目用地符合土地政策 项目位于驻马店市遂平县车站街道刘虎庄办事处，项目用地属于建设用地，符合遂平县建设规划要求。 1.3、营运期产生的各类污染物在经过配套的治理措施处理后，能够实现达标排放和妥善处置，对环境影响不大。 （1）项目生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏运至附近农田作农肥，不外排；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。 （2）项目粉尘有组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2“散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备）”中标准要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3 ）的要求，粉尘的无组织排放在四周厂界及敏感点处的浓度预测值均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织限值（颗粒物≤0.5mg/m3）的要求。 （3）项目营运期主要噪声源为设备运转产生的机械噪声，生产过程中产生的设备机械噪声在采取各项降噪措施后，四周厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点昼间预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 （4）本项目建成后固体废弃物主要有为除尘器收集的粉尘，沉淀池沉渣和生活垃圾。除尘器收集粉尘回用于生产，沉淀池的沉渣回用于生产，生活垃圾交由环卫部门统一处理。 （5）总量控制：粉尘：0.0275t/a。 李文清新型墙体和屋面隔热材料生产销售项目符合产业政策，用地满足国家土地政策和相关规划要求，选址合理可行，项目营运期产生的废水、废气、噪声、固废在采取相应的污染防治措施后，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对环境影响较小。因此，该项目的建设从环保角度分析可行。 2、建议 1、项目应严格执行建设项目“三同时”制度，落实相关各项环保处理措施。 2、加强职工安全教育，并在各种生产设施旁设置操作规程、安全标志和必要的防护设施，确保职工安全生产。 3、工程建成后，企业应及时组织进行环保设施竣工验收，经验收合格后方可正式投入生产。 4、工程营运期加强各类环保设施的运营维护，保证处理后的各类污染物长期稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案说明 附件2 委托书 附件3 土地规划说明 附图1 项目地理位置图 附图2 周边环境示意图 附图3 平面布置图 附图4 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

废气、噪声

建筑材料堆放、运输

装修

房屋建筑

道路修筑

场地平整

土方开挖

扬尘、噪声、固废、废水