建设项目环境影响报告表

# （报批版）

项目名称：  电气机械和器械制造销售

建设单位： 遂平好牌机电设备有限公司

编制日期：2020年3月

国家生态环境部

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 电气机械和器械制造销售 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 遂平好牌机电设备有限公司 |
| 法人代表 | 于广 | 联系人 | 于广 |
| 通讯地址 | 驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层 |
| 联系电话 | 15333968196 | 传真 | / | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层 |
| 立项审批 部门 | 遂平县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-411728-38-03-050366 |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3824电力电子元器件制造 |
| 占地面积 (平方米) | 890 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资的比例（%） | 10 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 遂平好牌机电设备有限公司投资建设的电气机械和器械制造销售项目选址位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，项目总投资100万元，租赁遂平县银丰棉花有限公司厂房，租用建筑面积890m2，年生产产品3万台以上，主要生产电动车辆控制器、充电器、加速器等电气配件以及电动车零部件。项目的建设可以为当地提供就业机会，有良好的社会效益和经济效益。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护条例》等法律法规的有关规定，本项目需进行环境影响评价。经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修改单）（中华人民共和国生态环境部1号令），本项目属于“二十七、电气机械和器材制造业”中第78条电气机械及器材制造，其中“其他（仅组装的除外）”应编制环境影响报告表。 受遂平好牌机电设备有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件一）。我单位接受委托后，进行了现场踏勘、调研，对建设项目内容进行了全面调查。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环评导则有关规范完成了《电气机械和器械制造销售环境影响报告表》的编制工作。 2、产业政策相符性分析 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在该目录的限制类、淘汰类之列，且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。 3、项目选址可行性分析 项目位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，租赁遂平县银丰棉花有限公司厂房（租赁协议见附件三）。经对照本项目在遂平县产业集聚区发展规划的位置，项目用地性质为二类工业用地，该地块主导产业为食品加工园，因本项目属于电气机械和器械制造，该项目产生的各项污染物采取相应的防治措施后均达标排放，对周围环境影响很小，因此项目选址符合遂平县产业集聚区总体规划。项目所在区域地势平坦，交通条件良好，评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选场址位置可行。 项目地理位置及周围概况 项目位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，本项目租赁部分位于东侧部分，与西侧厂房中间有隔断。项目南侧为厂房，东侧和北侧为园内道路，西北侧10m为二层园区食堂。距离项目最近的敏感点为东南侧340m梁湾，最近的地表水为西南侧350m奎旺河。项目所在区域地势平坦，交通便利。项目具体地理位置见附图一，项目周边概况见附图二。 5、项目平面布置合理性 项目租用韩商电子产业园3号楼二层，建筑面积890m2，设生产车间、办公室、仓库、产品老化室。厂房各功能区布局充分考虑到生产工艺通畅、生产联系和管理方便，同时满足防火、采光、通风及安全等要求。因此，该项目平面布局是合理的。平面布置图见附图三。 6、项目主要建设内容及组成 1）项目主要建设内容 项目主要建设内容为生产电动车辆控制器、充电器、加速器等电气部件，年产产品三万台，项目主要技术经济指标见表1，主要建设内容见表2。 表1 主要建设内容指标 序号 项目 单位 数量 备注 1 总占地面积 m2 890 / 2 总建筑面积 m2 890 / 3 劳动定员 人 35人（其中工人30人，管理人员5人） / 4 工作时间 天/年 260天，采取8小时单班制 均不在厂内食宿 5 总投资 万元 100 企业自筹 表2 项目主要建设内容一览表 项目名称 主项 名称 建设内容 主体工程 主体 车间 建筑面积890m2，并对厂房进行分区隔断 其中生产车间420m2，仓库230m2，办公室120m2，产品老化室80m2 公用工程 给水 由遂平县产业集聚区供水管网供给，能够满足项目区内用水要求 供电 由遂平县产业集聚区统一供电 排水 采用雨污分流制，生活污水经园区化粪池处理后，排入产业集聚区污水管网进入遂平县第二污水处理厂进一步处理 环保工程 废气 锡焊工序、真空浸漆工序各设备上方设置集气罩收集废气通过管道汇入一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放（距地面15m），车间负压收集 废水 项目无生产废水，生活污水经园区化粪池处理后，排入产业集聚区污水管网进入遂平县第二污水处理厂进一步处理 噪声 基础减振、消声、隔声 固废 设置一般废物和危险废物暂存间 2）项目运营期主要设备 项目运营期主要设备情况见下表3。 表3 主要仪器设备一览表 序号 仪器、设备名称 数量 备注 1 电烙铁 10台 / 2 锡炉 2台 / 3 台钻 3台 / 4 贴片机 1台 / 5 回流焊 1台 / 6 波峰焊 1台 / 7 电子负载 2台 / 8 老化负载（功率电阻） 4台 / 9 切割机 1台 / 10 真空浸漆机 1台 变压器浸漆 11 烤箱 1台 / 3）项目原辅材料及能源 本项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表4 主要原辅材料和能源一览表 编号 原材料名称 单位 年用量 来源 1 电 kwh/a 3万 由遂平县产业集聚区统一供给 2 水 t/a 273 由遂平县产业集聚区供水管网供给 3 铝 t/a 30 外购，外协加工 4 电子原料 套/a 3万 外购 5 焊锡 kg/a 200 外购 6 螺丝 kg/a 500 外购 7 塑胶原料 t/a 3 外购，外协加工 8 PCB板 张/a 3万 外购 9 锡膏 kg/a 10 外购 10 绝缘漆 kg/a 100 外购 11 稀释剂（60%二甲苯、40%200溶剂油） kg/a 20 外购 绝缘漆：主要成分为醇酸树脂、二甲苯和氨基树脂。绝缘性能优良；附着力好，机械强度高；收缩应力小；耐热性应满足变压器的不同要求；对户外或特殊环境应满足其特殊要求，如防辐射、防腐蚀、防紫外线等；工艺性良好，如操作性好，无毒或低毒，干燥时间短等。绝缘漆中各组分为60%醇酸树脂，10%二甲苯，30%氨基树脂。 二甲苯：二甲苯为无色透明液体，是苯环上两个氢被甲基取代的产物，存在邻、间、对三种异构体，在工业上，二甲苯即指上述异构体的混合物。二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137~140℃。二甲苯属于低毒类化学物质。 200溶剂油：又称溶剂松香水，通常呈无色到淡黄色之间的颜色，用来稀释油漆用的，是辛烷、任烷所调配而成的有机溶剂。 焊锡：本项目使用无铅焊锡，由锡合金和助剂两部分组成，锡合金成分为锡、铜和银，不含铅。助剂主要成分为松香，松香含量约为9%。 PCB板（印刷电路板）：又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，也是电子元器件电气连接的载体。根据电路层数分类：分为单面板、双面板和多层板、常见的多层板一般为4层板或6层板，复杂的多层板可达几十层。电子设备采用印制板后，由于同类印制板的一致性，从而避免了人工接线的差错，并可实现电子元器件自动插装或贴装、自动焊锡、自动检测，保证了电子设备的质量，提高了劳动效率、降低了成本，并便于维修。 4）产品方案 本项目产品方案见表5。 表5 项目产品方案一览表 序号 产品名称 规格型号 年产量 1 充电器 240W-15kW 10000台 2 控制器 300W-10kW 5000台 3 电动车辆电气附件 / 15000台 7、公用工程 1）给排水系统 ①给水系统 本项目用水主要为职工生活用水，生产不用水，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB4/T385-2014），结合本项目实际情况，职工用水量按30L/（人·d）计算，则用水量为1.05m3/d，273m3/a。项目用水由遂平县产业集聚区供水管网供给。 ②排水系统 项目无生产废水产生。生活用水量为1.05m3/d，排污系数取0.8，则生活污水产生量为0.84m3/d，即218.4m3/a，生活污水经园区化粪池处理后，排入产业集聚区污水管网进入遂平县第二污水处理厂进一步处理。 项目用排水情况见下表6。项目水平衡图见下图1。 表6 本项目用排水参数（单位：t/d） 工序 用水量 损耗量 循环水量 排水量 职工生活用水 1.05 0.21 0 0.84 图1项目水平衡图（单位t/d） 2）供电系统 本项目用电由遂平县产业集聚区电网供给，满足项目运营需要。 7、劳动定员及营业时间 本项目劳动定员35人，年工作260天，实行单班8小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目租赁已建成的厂房，根据现场勘查，项目租赁厂房为空置厂房，未建设，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 驻马店市位于河南省中南部，淮河、汉水两大水系上游，东西长191.5公里，南北宽137.5公里，总面积15083平方公里，占全省总面积8.9%。东接安徽省临泉县，西接方城、社旗、唐河、桐柏等县，南临信阳、淮滨、罗山、息县，北与漯河、舞阳、商水、项城等县（市）毗邻。107国道和京广铁路横贯全市南北，全市辖9县1区（汝南、平舆、新蔡、上蔡、西平、遂平、确山、正阳、泌阳县和驿城区）。 遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距上蔡县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平接壤，距西平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市、确山交界，正南距驻马店市区20km。距确山县城39km。 2、地形地貌 遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。 遂平县属于第四纪冲积平原区。地面以下0.8～1.0m左右为表面耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为中粉质壤土层，呈棕黄色。该地区地震裂度为6度。 项目所在地地势平坦，场址地貌单元属于平原洼地，为黄河冲积平原。场地内不存在诸如滑坡、泥石流等不良地质现象。 3、气象气候 遂平县处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，夏热冬冷，四季分明，气候温和。年平均气温14.9℃，年平均气压1008.9hPa，年平均相对湿度72%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量969.8mm，降水集中于每年6-9月份。区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，年平均风速2.5m/s；静风频率也较高，年平均约12%。遂平县多年平均风向频率玫瑰图见图2。 图2风向频率玫瑰图 4、水文特征 1）地表水 区域属淮河流域的洪汝河水系。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石羊河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入上蔡县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全总面积的34%。奎旺河属季节性河流，平时水量较小。 汝河上游来水主要是板桥水库，汝河流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城附近有一分洪道与汝河相连。 2）地下水 遂平有以下几个水文地质区： Ⅰ中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。 Ⅱ亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。 Ⅱ亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。 Ⅲ粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。 Ⅳ亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。 Ⅴ石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。 5、植被及生物多样性 遂平植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其余大部分地区为草木植被。 遂平县主要农作物有小麦、玉米、水稻、芝麻、花生、大豆、红薯、油菜等。主要树种有桐树、椿树、槐树、柳树、杨树、楝树等。植被类型以人工植被为主，有少量的道路边坡、河道边坡及低洼荒地与河流、水库等湿地野草和水草。动物在地理分布上属华北动物亚区，与华中动物亚区的北部相毗邻，从地理位置和自然环境等条件来看，都适宜于动物栖息，但由于生态环境的破坏，目前大的猛兽和草食兽类几乎绝迹，而食肉性动物和作物危害性的啮齿类动物多。县境内食肉动物主要分布在西部山区和丘陵地带，啮齿类动物多分布在东部平原地区，其它动物在全县均有分布。项目所在区域动物以人工饲养的牛、马、羊、猪、狗等为主，野生动物有兔、黄鼠狼、鹰、麻雀、斑鸠、喜鹊、山雀等。物种结构稳定，相对简单，生物多样性不高。 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、矿产资源 遂平县矿产资源较丰富。现已探明的矿产资源有：铁、磷、钼、铀、铅、钾、水晶、大理石、汉白玉、花岗岩、石灰石等20余种。铀、磷、石灰石、花岗石、石英砂等矿已开采。目前已探明磷储量60万吨，花岗石3379万立方米，石灰石8000万吨。料石储量大、质量好，已有数百年的开发历史。 本项目厂址所在区域目前没有发现有开采利用价值的煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。 7、《遂平县城市总体规划（2013-2030）》 规划要点：本规划的遂平县城规划区的范围是：东北侧以奎旺河为界；西北侧以刘店村、藕花村和王陈村三个行政村的北边界为界；南侧以遂平县南部县界为界；东侧以京港澳高速为界；西侧以石武高铁为界。规划区总面积约156平方公里。 第25条县域产业发展规划 1、产业发展目标 把遂平县建设成为享誉中原的食品工业名城和食品集散中心、闻名全国的旅游度假基地。 2、产业发展战略 （1）农业现代化 按照工业化的理念统筹农业现代化建设，遵循“政府主导、市场引领、农民自愿”的原则，以发展规模农业、品牌农业、设施农业为重点，以规模化、产业化和园区化为发展方向，加强农业示范园区的建设，充分发挥示范园区的带动作用。扶持一批农产品加工龙头企业，延伸农副产品加工链，增加农副产品的附加值，推进农业向现代化发展。 （2）工业集聚化 统筹城乡产业用地空间资源，优化配置生产要素，促进产业用地的集约发展，引导工业向产业集聚区集中。并加强产业集聚区内各工业园区的建设，完善园区配套设施，并明确各工业园区的产业发展方向，同时注重与区域内产业发展进行协调。 （3）旅游特色化 依托遂平县优美的自然风光和深厚的历史文化资源，以嵖岈山风景区、龙天沟风景区、红石崖风景区、凤鸣谷风景区、嵖岈山人民公社等自然风光和人文景观为支撑，弘扬名扬海内的西游文化、女娲文化、公社文化，把旅游业打造成遂平县新的经济增长点。 此外，应充分挖掘遂平县第三产业的发展潜力，重点发展商贸流通业，通过提升县域内的交通设施和专业市场，为自身及周边县市的货物流通服务。 3、产业发展方向 遂平县的主导产业是：食品工业（包括食品制造业、农副食品加工业、酒饮料制造业）。 （1）重点发展产业主要是装备制造业。 限制发展产业主要是遂平县的传统产业，包括：造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、塑料制品业。 （2）第一产业发展方向 谷物种植、生态养殖、蔬菜种植和林果业。 （3）第二产业发展方向 遂平县第二产业应重点发展主导产业，主要包含食品制造业、农副食品加工业和酒饮料制造业；做大做强装备制造业；积极改造提升传统产业，主要包含化工业、造纸业、塑料制造业。 （4）第三产业发展方向 遂平县第三产业发展应重点发展商贸服务业、旅游业和现代物流业。 1、产业空间布局 构筑遂平县“一心、两轴、五区、多园”的产业布局结构。 一心：指中心城区，主要发展食品工业、装备制造业、化工、造纸、塑料制造等工业以及商贸服务业、物流业、旅游业等服务业。 两轴：指以南北向复合型交通线为骨架形成的南北向产业发展轴和以007县道为骨架形成的东西向产业发展轴。在两条产业发展轴上集聚了遂平县最繁荣的一二三产业。 五区：指工业产业集聚区、服务业产业集聚区、旅游产业集聚区、东部农业产业化示范区和中部农业产业化示范区。 工业产业集聚区重点发展食品工业，做大做强装备制造业，积极改造提升以蓝天煤化工为龙头的化工业、以白云纸业为龙头的造纸业以及以华鼎公司为龙头的塑料制造业。 服务业产业集聚区重点发展批发零售业、宾馆酒店业、娱乐餐饮业、金融业、行政办公服务业等新兴服务业。结合城市中心的分布，共形成老城商贸园、新城综合服务园两大园区。 旅游产业集聚区主要依靠嵖岈山风景区以及龙天沟、红石崖、凤鸣谷风景区等自然风景和以嵖岈山卫星人民公社、女娲文化、西游文化为代表的人文文化，集休闲观光、探奇养生、休闲度假为一体的综合性集聚区。旅游产业集聚区包含了若干个旅游景点，如嵖岈山风景区、嵖岈山温泉小镇、狮象湖景区、龙天沟风景区、红石崖风景区、凤鸣谷风景区、凤鸣谷探奇园等旅游景点。 东部农业产业化示范区重点发展谷物粮食种植和瓜果蔬菜种植，适当发展畜牧养殖业。 中部农业产业化示范区重点发展观光农业、蔬菜种植和林果业，适当发展畜牧养殖业。 多园：指分布在各个产业区中的工业园、瓜果蔬菜种植园、特色蔬菜种植园、生态养殖园和分布在旅游集聚区内的众多旅游景点。 本项目选址位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，用地为二类工业用地，根据遂平县城市总体规划内容，本项目的选址符合遂平县城市总体规划的要求。 8、遂平县产业集聚区发展规划 根据国家环保部《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发[2011]14号）为促进产业集聚区持续做好环保工作，努力实现在经济发展的同时持续改善环境。遂平县产业集聚区管理委员会于2016年6月委托江苏苏辰环保科技有限公司编制完成了《遂平县产业集聚区总体发展规划》（2016-2020）。 规划范围：东至经八路，希望大道以北的部分西至陶成路、希望大道以南的部分西至文化路，东南至八里杨南路、西南至丹朱路，北至北环路。规划范围总面积为20平方公里，其中建成区7.74平方公里、发展区6.48平方公里、控制区5.78平方公里。 ◆主导产业：遂平县产业集聚区主导产业——为食品加工和装备制造业两大类业。 ◆发展方向：依托现有优势产品和骨干企业，主动承接产业转移，积极引导外部企业入驻，集中布局，扩大规模，提升产业档次，促进产业升级和现代产业分工协作，增强产业竞争新优势，把遂平县产业集聚区建设成以食品和装备制造业为主导，以现代服务业为配套的综合性产业集聚区、国内先进的生态示范工业园区、遂平县经济发展的主要引擎。 ◆产业布局：农副食品加工业、食品制造业、装备制造业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业。 ◆规划工业用地：本次产业集聚区规划工业用地布局，将主导产业——将食品加工和装备制造业布置在汝河两岸、京广铁路两侧，规划为二类工业用地。 本项目选址位于遂平县产业集聚区内，项目用地为二类工业用地，规划为食品加工园，选址合理。 9、遂平县城市集中式饮用水水源地 根据《遂平县集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，遂平县城市集中式饮用水水源地——莲花湖饮用水源地共有18眼井，2眼备用。莲花湖饮用水源地一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，该水源地一级保护区域面积为0.1413km2。 本项目选址位于遂平县产业集聚区，距离莲花湖饮用水源地约5km，符合城市饮用水源地保护区规定，对城市饮用水源地无影响。 10、“三线一单”判定分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 本项目位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，在遂平县产业集聚区内，根据项目所在地环境功能区划，项目不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。 根据项目所在地环境质量现状调查，项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区；地表水奎旺河-疙瘩刘断面COD、氨氮监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准的要求。地下水监测因子均能满足（GB/T14848-2017）《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求；项目区域东、南、西、北各边界昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。根据项目污染物排放影响预测，本项目实施后对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 本项目营运过程中消耗一定量的水、电资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 本项目不属于环境功能区划中的负面清单项目。 11、遂平县第二污水处理厂 建设规模：本工程污水处理设计规模为2.0万t/d，实际建成规模为1.0万t/d；规模配套管网工程（服务范围内敷设污水管道24km，管径Φ300－Φ1200mm）。出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 厂址位置：第二污水处理厂拟选厂址位于遂平县产业集聚区纬一路北侧，谢胡沟南岸，经七路东侧。 工艺流程：工程采用二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，深度处理采用混凝、沉淀、过滤工艺，污泥处理处置采用机械浓缩脱水后外运与生活垃圾混合填埋工艺、消毒工艺采用二氧化氯消毒工艺。 表7 遂平县第二污水处理厂进水水质标准 序号 污染物名称 进水水质标准 排水水质标准 1 pH 6~9 6~9 2 COD 320 50 3 BOD5 145 10 4 SS 180 10 5 氨氮 25 5 12、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号） 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 一、总体要求及工作目标 总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气 本项目位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用驻马店市2018年环境质量公报数据，环境空气质量数据见表8。 表8 项目所在区域环境空气质量监测结果 污染物 年评价指标 浓度值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 110 70 157 超标 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 177 超标 SO2 年平均质量浓度 13 60 22 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 88 达标 CO（mg/m3） 第95百分位浓度 1.6 4 40 达标 O3 第90百分位浓度 180 160 112 超标 由上表可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 超标原因分析：随着驻马店市工业快速发展，能源消耗和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。目前驻马店市已按照《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施空气清新运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气将逐渐转好。 2、地表水质量现状 本项目生活污水经园区化粪池处理后，排入产业集聚区污水管网进入遂平县第二污水处理厂，尾水排入奎旺河。 本次地表水监测数据引用驻马店环境保护局网站公布的《2019年7月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中对奎旺河-疙瘩刘断面的监测结果进行分析，详见下表9。 表9 地表水环境质量监测结果统计与分析 监测点 项目 COD 氨氮 总磷 奎旺河-疙瘩刘断面 监测值 16.0 0.53 0.260 超标倍数 0 0 0.30 标准值（GB3838-2002）Ⅲ类 20 1.0 0.2 2019年驻马店市地表水目标值 20 1.0 0.2 由上表的监测结果分析可知，奎旺河-疙瘩刘断面的COD、氨氮监测值均满足2019年驻马店市地表水目标值，总磷超标，超标原因可能奎旺河经过遂平县城区接纳了城市中未处理的废水。 3、地下水质量现状 本次评价数据采用河南国弘检测中心有限公司与2019年10月16日对本项目南侧320m梁湾取水井进行取样监测，其地下水监测统计结果列于表10。 表10 地下水现状监测结果 序号 项目 检测结果 单位 1 pH 7.27 无量纲 2 总硬度 315 mg/L 3 硝酸盐氮 11.7 mg/L 4 氨氮 ND mg/L 5 亚硝酸盐氮 ND mg/L 6 氟化物 ND mg/L 7 总大肠菌群 未检出 MPN/100mL 备注 “ND”表示未检出或低于检出限 监测数据表明，该区域内地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，区域地下水环境质量较好。 4、声环境质量现状 项目位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，根据环境噪声划分规定，项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类（昼/夜65/55dB(A)），根据2019年10月16日～17日连续两天对项目所在区域声环境质量的现场实测，项目各边界噪声现状实测结果见表11。 表11 声环境现状监测结果统计 监测点位 监测结果dB(A) 2019.10.16 2019.10.17 昼间 夜间 昼间 夜间 项目东场界 55.9 49.1 58.5 46.8 项目南场界 56.1 48.4 56.4 47.3 项目西场界 55.7 48.7 57.7 46.9 项目北场界 56.4 49.5 58.0 48.6 根据上表中的监测结果，项目东、西、南、北各场界噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（昼/夜65/55dB（A））。 5、生态环境 本项目周围主要为工厂企业，所在区域的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在区域周边无各级自然生态保护区和风景名胜区等敏感目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目周边未发现文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。本次评价的主要环境保护目标见表12。 表12 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标 方位 与本项目 距离 规模 保护目的和级别 空气环境 梁湾 东南 340m 800人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其2018修改单 地表水环境 奎旺河 西南 350m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 地下水环境 项目区域 / / / 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 声环境 项目场界 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准值详见下表。 表13 环境空气质量标准单位：µg/m3（标准状态） 污染物 名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24h平均 150 1h平均 500 PM10 年平均 70 24h平均 150 NO2 年平均 40 24h平均 80 1h平均 200 PM2.5 年平均 35 24h平均 75 非甲烷总烃 一次值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 锡及其化合物 一次值 60 二甲苯 一次值 300 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 2、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值详见下表。 表14 声环境质量标准限值单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值详见下表。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准限值见下表。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH（无量纲） COD BOD5 NH3-N 总磷 标准值 6～9 20 4 1.0 0.2（湖、库≤0.05） 标准来源 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表16 地下水质量标准 序号 评价因子 标准限值(mg/L) 评价标准 1 PH 6.5～8.5 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐 ≤20.0 4 亚硝酸盐 ≤1.0 5 氨氮 ≤0.5 6 氟化物 ≤250 7 总大肠杆菌 ≤3.0 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。具体数值详见下表。 表17 大气污染物排放标准 污染物 执行标准 标准值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 表2二级 锡及其化合物≤8.5mg/m3，15m高排气筒，排放速率≤0.31kg/h 表2无组织排放监控浓度 锡及其化合物周界外浓度最高点：0.24mg/m3 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办〔2017〕162号 附件1其他行业 非甲烷总烃排放浓度 ≤80mg/m3；去除效率≥70% 甲苯和二甲苯合计排放浓度≤40mg/m3 附件2其他企业 非甲烷总烃边界挥发排放建议值≤2.0mg/m3 二甲苯边界挥发排放建议值≤0.2mg/m3 2、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值详见下表。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、固废 固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目无SO2、NOX产生，生活污水产生量为218.4t/a，经园区化粪池处理后入产业集聚区污水管网进入遂平县第二污水处理厂处理后，经污水处理厂处理后废水主要污染物为COD0.0109t/a、NH3-N0.0011t/a。 因此，本项目总量控制指标为COD0.0109t/a、NH3-N0.0011t/a。 |

建设项目工程分析

一、施工期工艺流程及产污分析 本项目为新建项目，租赁已建成的厂房进行划区、隔离、装修，设备安装，不涉及基础工程建设。该建设项目施工量小，其对环境的影响较小。 二、营运期工艺流程及产污分析 2.1营运期工艺流程 本项目主要产品为电动车充电器、控制器及电动车辆配套附件（加速器、电量表等），生产工艺基本相同，营运期工艺生产工艺流程图见图3。 工艺流程简述： 首先对原料（零部件）进行初步检验，不合格部件返回供应商，然后进行人工插线、插片，完成后进行电阻、电容、高温线和电路板的焊接，调试后与插头、外壳进行组装，最后在产品老化室进行老化测试（即负载运行），包装后即为成品。 本项目焊接有三种方式：一是手工电烙铁，使用锡焊；二是回流焊，使用锡膏；三是波峰焊，使用锡焊。 项目产品变压器生产环节涉及到真空浸漆工艺，其工艺流程图如图4所示。 图4变压器器生产工艺流程图 工艺流程简述： 企业外购电木骨架、绝缘线等材料进行加工，采用绕线机将绝缘线绕线至电木骨架上，完成后将绝缘线与接头进行焊锡，然后进行包磁芯。完成后进行测试，符合要求的产品进行浸漆处理，将电感变压器整个浸入浸漆机内，然后密闭进行抽真空，将浸漆缸内的绝缘漆全部抽干，确保电感变压器内部无多余绝缘漆。再将浸漆后的电感变压器放入烤箱进行电加热烘干，温度约80℃。烘干后的产品经冷却后即可包装入库。 2.2营运期产污环节分析 本项目运营期产生的主要污染物为焊接及真空浸漆工序（调配、浸漆、抽真空和烘干）产生的废气、职工生活污水、生产设备噪声、生产固废和职工生活垃圾。 （1）废气 ①焊接工段产生的废气 锡焊丝含有松香成分，项目运营期废气主要为使用锡焊丝时产生的锡及其化合物、非甲烷总烃。项目焊接工段包括回流焊机、波峰焊及人工焊接，锡焊烟尘是由锡及其化合物在过热条件下产生的经氧化和冷凝而形成的，锡焊烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，粒径约为1μm。因此，锡焊烟尘产生的污染物主要为颗粒物（成分包括锡、烟尘等）。通过类比同类企业以及《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》资料，使用锡焊过程最大产尘系数为0.25，焊锡年用量为200kg/a，锡膏年用量为10kg/a，因此本项目焊接过程中锡及其化合物产生量52.5kg/a，产生速率为0.025kg/h。焊接过程中松香全部挥发计算，则本项目非甲烷总烃产生量18.9kg/a、0.009kg/h。 ②真空浸漆工序产生的有机废气 项目使用的浸漆油漆主要以绝缘漆和稀释剂经1:5的比例调配后组成，绝缘漆主要成分为60%醇酸树脂，10%二甲苯，30%氨基树脂。稀释剂主要成分为60%二甲苯，40%200号溶剂油。本项目在调配、浸漆、抽真空和烘干过程中，绝缘漆中的二甲苯，稀释剂中的二甲苯和200号溶剂油全部挥发。200号溶剂油主要成分为辛烷、壬烷等烃类，挥发后形成的废气以非甲烷总烃计。绝缘漆年用量为100kg/a，稀释剂年用量为20kg/a，项目二甲苯产生量为0.022t/a，非甲烷总烃的产生量为0.008t/a。 考虑到本项目焊接工序及浸漆工序均在同一生产车间内，因此本项目锡及其化合物产生量为0.0525t/a，非甲烷总烃产生量合计为0.0269t/a，二甲苯产生量为0.022t/a。评价建议焊接工序及浸漆工序产生的废气共用一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置两道处理后通过15m排气筒排放。波峰焊、回流焊均为密闭设备，设有进风口和排风口，将回流焊、波峰焊产生的废气连接管道，人工焊接在固定的10个工作台上进行，每个工作台上方分别安装顶吸式集气罩，浸漆工序（包括调配、浸漆、抽真空和烘干）各工序上方设置集气罩，车间设置负压收集，收集后的废气汇合经管道引至本建筑楼顶的UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后经排气筒排放（距离地面15m）。负压收集车间与集气罩的收集效率以90%计，净化效率以90%计，风机风量为2500m3/h，每天运行8小时，则项目锡及其化合物排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.91mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.0012kg/h，排放浓度为0.47mg/m3，二甲苯排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.38mg/m3。无组织锡及其化合物排放量5.25kg/a，非甲烷总烃排放量2.69kg/a，二甲苯排放量为2.2kg/a。 （2）废水 本项目生产过程不用水，主要为职工生活用水。项目产生的废水主要为生活污水。 本项目劳动定员35人，均不在厂内食宿，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB4/T385-2014），结合本项目实际情况，职工用水量按30L/（人·d）计算，则用水量为1.05m3/d，273m3/a。 生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为1.05m3/d，即218.4m3/a。生活污水经园区化粪池处理后，排入产业集聚区污水管网进入遂平县第二污水处理厂进一步处理。参照给水排水设计手册城镇生活污水水质，确定本项目生活污水的污染物产生浓度分别为COD300mg/L、SS180mg/L、NH3-N25mg/L，则污染物产生量分别为COD0.0655t/a、SS0.0393t/a、NH3-N0.0055t/a。经园区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》三级标准，其污染物的产生量及排放量见表19。 表19 项目营运期生活废水各污染因子产生量及排放量一览表 污染因子 COD SS NH3-N 浓度及产生量 300mg/L0.0655t/a 180mg/L0.0393t/a 25mg/L0.0055t/a 经化粪池处理后的浓度及排放量 210mg/L0.0459t/a 108mg/L0.0236t/a 25mg/L0.0055t/a 经污水处理厂处理后的浓度及排放量 50mg/L0.0109t/a 10mg/L0.0022t/a 5mg/L0.0011t/a （3）噪声 本项目噪声主要为生产设备回流焊、波峰焊、贴片机、风机、台钻、烤箱、真空浸漆机等运行过程中产生的噪声，噪声值一般在75~95dB（A）。详见表20。 表20 项目主要生产设备噪声源强一览表单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声值 治理措施 1 回流焊 85~95 合理布局、低噪声设备、基础减振、消声、隔声 2 波峰焊 85~95 3 贴片机 85~95 4 风机 80~90 5 台钻 75~80 6 烤箱 75~80 7 真空浸漆机 70~75 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装材料，废气处理产生的废活性炭、废过滤棉、废紫外灯管以及职工生活垃圾等。 根据建设单位提供资料，废边角料产生量约0.3t/a，普通废包装材料（塑料、纸张等）产生量约0.5t/a；废包装桶（绝缘漆桶和稀释剂包装桶）产生量约为0.05t/a。 本项目废气处理设施需定期更换活性炭及紫外灯管。根据查询相关资料1t活性炭约吸附0.3t废气进行核算，本项目活性炭吸附废气量约占30%，经核算废活性炭产生量为0.1t/a。紫外灯管每半年检修更换一次，废紫外灯管产生量约为0.02t/a。过滤棉每月更换一次，产生量约为0.06t/a。 本项目劳动定员35人，均不在厂内食宿，则生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约17.5kg/d，即4.55t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 锡及其化合物 | 0.0525t/a | 4.72kg/a，0.91mg/m3 无组织5.25kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0269t/a | 2.42kg/a，0.47mg/m3 无组织2.69kg/a |
|  | 浸漆工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.022t/a | 1.98kg/a，0.38mg/m3 无组织2.2kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 218.4t/a | COD | 300mg/L、0.0655t/a | 50mg/L、0.0109t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.0055t/a | 5mg/L、0.0011t/a |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.55t/a | 0 |
|  | 生产固废 | 废边角料 | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 普通废包装材料 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废绝缘漆桶和稀释剂桶 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废过滤棉 | 0.06t/a | 0 |
|  |  | 废紫外灯管 | 0.02t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要为各生产设备运行过程中产生的噪声，经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，项目边界噪声对周围声环境影响较小。 |
| 主要生态影响： 经现场调查，本项目租赁已建成的厂房，周围无特殊保护要求的生态保护区，项目建设对周围生态影响较小。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 根据现场调查，本项目租赁已建成的厂房，依托原有建筑，项目施工期只涉及房间的装修和设备的安装，无需开挖动土，且时间较短，施工期环境影响较小，不再进行施工期环境影响分析。 二、营运期环境影响分析 1、废气环境影响分析 1.1废气排放情况 项目运营期废气主要为焊接及真空浸漆工序（调配、浸漆、抽真空和烘干）产生的废气。 ①焊接工段产生的废气 由工程分析可知，本项目焊接过程中锡及其化合物产生量52.5kg/a，产生速率为0.025kg/h。焊接过程中松香全部挥发计算，则本项目非甲烷总烃产生量18.9kg/a、0.009kg/h。 ②真空浸漆工序产生的有机废气 由工程分析可知，本项目真空浸漆工序二甲苯产生量为0.022t/a，非甲烷总烃的产生量为0.008t/a。 考虑到本项目焊接工序及浸漆工序均在同一生产车间内，因此本项目锡及其化合物产生量为0.0525t/a，非甲烷总烃产生量合计为0.0269t/a，二甲苯产生量为0.022t/a。评价建议焊接工序及浸漆工序产生的废气共用一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置两道处理后通过15m排气筒排放。波峰焊、回流焊均为密闭设备，设有进风口和排风口，将回流焊、波峰焊产生的废气连接管道，人工焊接在固定的10个工作台上进行，每个工作台上方分别安装顶吸式集气罩，浸漆工序（包括调配、浸漆、抽真空和烘干）各工序上方设置集气罩，车间设置负压收集，收集后的废气汇合经管道引至本建筑楼顶的UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后经排气筒排放（距离地面15m）。负压收集车间与集气罩的收集效率以90%计，净化效率以90%计，风机风量为2500m3/h，每天运行8小时，则项目锡及其化合物排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.91mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.0012kg/h，排放浓度为0.47mg/m3，二甲苯排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.38mg/m3。 无组织锡及其化合物排放量5.25kg/a，非甲烷总烃排放量2.69kg/a，二甲苯排放量为2.2kg/a。 根据《河南省挥发性有机物专项治理方案》和《2019年驻马店市大气污染防治攻坚战实施方案》等相关规定要求，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。本项目浸漆工序使用的绝缘漆（含稀释剂）使用量较小，产生浓度较低，故针对项目产生的废气经集气罩收集后，车间采用负压收集，保证收集效率，净化技术采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置，两种工艺组合，达到更好净化处理效果，与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》和《2019年驻马店市大气污染防治攻坚战实施方案》要求相符合。 1.2废气排放预测情况 本项目运营期废气排放情况见表。 表21 建设项目废气排放一览表 污染源 污染物 气量 (m3/h) 源强 (kg/h) 质量标准值 (mg/m3) 排气口 高度(m) 内径（m) 温度(℃) 有组织废气 排气筒排放 锡及其化 合物 2500 0.0023 0.06 15 0.3 25 非甲烷总烃 0.0012 2.0 二甲苯 0.001 0.3 无组织排放 生产车间 锡及其化合物 0.0025 0.06 21×20×4m（长×宽×高） 非甲烷总烃 0.0013 2.0 二甲苯 0.0011 0.3 1.3大气环境评价等级判定 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERMOD预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表22 估算模型计算结果一览表 排放方式 污染源 污染物 源强 (kg/h) 质量标准值 (μg/m3) 下风向最大质量浓度Ci（μg/m3） 出现距离（m） Pmax (%) D10% (m) 评价等级 点源 排气筒 锡及其化 合物 0.0023 60 0.659 50 1.1 / 二 非甲烷总烃 0.0012 2000 0.344 50 0.02 / 三 二甲苯 0.001 300 0.287 50 0.1 / 三 面源 生产车间 边界 锡及其化 合物 0.0025 60 4.03 18 6.72 / 二 非甲烷总烃 0.0013 2000 2.10 18 0.1 / 三 二甲苯 0.0011 300 1.78 18 0.59 / 三 由估算模式计算结果可知，本项目排放的大气污染物最大地面浓度占标率Pmax为6.72%，超过1%、小于10%，对周边大气环境存在一定影响，但不会改变项目所在地的大气环境功能区划。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气评价等级为二级。因此，本项目设置大气环境影响评价范围为边长5km，不开展进一步的预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.4大气环境防护距离确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大落地浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 1.5无组织排放浓度达标排放分析 经预测，本项目投入运营后无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度为 0.0021mg/m3，出现距离为厂界边界外下风向18m处。项目无组织非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级的标准要求同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中标准限值。 1.6卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，针对非甲烷总烃、二甲苯无组织排放卫生防护距离进行计算，可按下式计算： 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m。 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）=410m2计算r=（）0.5，取值11.42m。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定，其中A取为470，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84。 —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表23。 表23 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染源 污染因子 污染物排放率（kg/h） 小时评价标准（mg/m3） 计算系数 面源面积（m2） 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.0013 2.0 A=470 B=0.021 C=1.85 D=0.84 21m×20m 0.030 50 二甲苯 0.0011 0.3 0.237 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》对卫生防护距离的分级的规定：建议本项目以生产车间边界外扩100m设置卫生防护距离。生防护距离包络图见附图五。 根据现场调查，项目卫生防护距离内无敏感点。因此，项目运营过程中无组织废气对周围环境影响较小。评价建议项目卫生防护距离内不建设医院、学校、居民区等敏感项目。 本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案（环大气【2019】53号文）》和《2019年河南省挥发性有机物综合治理方案（豫环文【2019】84号）》对VOCs排放企业的要求。本项目浸漆工序产生的废气设置UV光氧催化装置+活性炭吸附装置对废气进行处理后通过15m高排气筒排放，处理后废气排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中规定排放建议值，项目废气排放对周围环境影响较小，不会改变周围环境大气功能，对项目周边敏感点影响很小。 1.7自查表 本项目大气环境影响评价自查表如下。 表24 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（锡及其化合物、二甲苯、非甲烷总烃） 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准□ 附录D□ 其他标准☑ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD☑ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 预测因子 预测因子（锡及其化合物、二甲苯、非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源 监测 监测因子：（锡及其化合物、二甲苯、非甲烷总烃） 有组织废气监测☑ 无监测□ 无组织废气监测□ 环境质量监测 监测因子：（锡及其化合物、二甲苯、非甲烷总烃） 监测点位数（ 4 ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（本项目)厂界最远（ 0 ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0)t/a VOCs:(0.00242)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、地表水环境影响分析 由工程分析可知，生活污水产生量为0.84m3/d，即218.4m3/a。生活污水的污染物产生浓度分别为COD300mg/L、SS180mg/L、NH3-N25mg/L，则污染物产生量分别为COD0.0655t/a、SS0.0393t/a、NH3-N0.0055t/a。经园区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》三级标准，再排入产业集聚区污水管网进入遂平县第二污水处理厂进一步处理，最终排入奎旺河。其污染物的产生量及排放量见表25。 表25 项目营运期生活废水产生量及排放量一览表 污染因子 COD SS NH3-N 化粪池处理前 300mg/L 180mg/L 25mg/L 化粪池处理后 210mg/L 108mg/L 25mg/L 污水厂进水要求 320mg/L 190mg/L 30mg/L 污染物排放总量 50mg/L 0.0109t/a 10mg/L 0.0022t/a 5mg/L 0.0011t/a 本项目生活废水产生量不大，经园区化粪池预处理后，各污染物浓度能够满足遂平县第二污水处理厂进水水质要求，不会对遂平县第二污水处理厂运行造成明显影响。因此本项目生活污水经预处理后，通过污水管网进入污水处理厂进一步处理，是可行的。遂平县第二污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准（COD：50mg/L，氨氮：5mg/L）。经核算，本项目废水经污水处理厂处理后， 污染物排放总量为：COD 0.0109t/a，氨氮 0.0011t/a。 此外，本项目生产区及生活污水管网均建有较为完备的给排水系统，厂区排水实现 雨污分流制，化粪池及排污管网均采用水泥硬化处理，防渗防漏，不会对地下水环境造 成明显影响。 3、声环境影响分析 1）声源分析 本项目噪声主要为各生产设备运行过程中产生的噪声，为非连续排放，噪声值一般在75~95dB（A）。 表26 项目主要生产设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声值 治理措施 1 回流焊 85~95 合理布局、低噪声设备、基础减振、消声、隔声 2 波峰焊 85~95 3 贴片机 85~95 4 风机 80~90 5 台钻 75~80 6 烤箱 75~80 7 真空浸漆机 70~75 2）声源预测 整个生产车间可以看做21×20m的面源噪声源，其中心至预测点距离为r，根据《环境影响评价技术导则—声导则》（HJ2.4-2009），当r＞b/π时，可将面源看做点源考虑，本项目厂房中心至场界距离见下表。 表27 场地中心至场界距离 / 东场界 南场界 西场界 北场界 距离m 20 10 10.5 20 b/π 6.37 由上表可看出，厂房中心至各场界距离r＞b/π，因此，可将加工厂房看做点源进行预测，设备噪声随着距离的衰减可采用以下预测模式计算： LA(r)=LAw-20lg(r)-10 式中： ——距离声源r处的A声级，dB(A) ——A声功率级，dB(A) ——预测点距离声源的距离，m 此外，项目厂房具有一定隔声作用。以生产车间为中心，预测项目噪声对场界周围环境影响，预测结果见下表。 表28 项目噪声对场界周围环境的影响 / 源强 东场界 南场界 西场界 北场界 距离m —— 20 10 10.5 20 平均噪声dB(A) 81.7 45.7 51.7 51.3 45.7 由上表可知，厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 除此之外，建设方还应采取以下噪声防治措施： ①选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。 ②在布局上，高噪声设备应设置在远离厂界和办公区的位置。 ③加强噪声设备的维护管理，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行所导致的高噪声现象。 经采取上述措施，项目营运期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废包括生产固废和生活垃圾。项目固废产生及处理情况见表29。 表29 项目运营期固废产生及处置情况一览表 固废名称 产生量 特性 处理方式及去向 生产固废 废边角料 0.3t/a 一般固废 固废暂存间收集后暂存定期外售 普通废包装材料 0.5t/a 一般固废 废绝缘漆桶和稀释剂桶 0.05t/a 危险废物 经公司危废间暂存定期交由有相应处理资质的单位回收处理 废过滤棉 0.06t/a 危险废物 废紫外灯管 0.02t/a 危险废物 废活性炭 0.1t/a 危险废物 生活垃圾 4.55t/a 一般固废 集中收集后由当地环卫部门清运，日产日清 表30 项目危险废物产生情况 项目 废物类别 废物代码 年产生量 形态 产废周期 污染防治措施 废绝缘漆桶和稀释剂桶 HW49 900-041-49 0.05t/a 固态 半月 由供应商负责回收，循环利用 废活性炭 HW49 900-041-49 0.1t/a 固态 年 危废暂存间暂存后交由资质单位处理 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.06t/a 固态 年 废紫外灯管 HW12 900-252-12 0.02t/a 固态 年 项目拟在仓库内设置一个4m2的危废暂存间，各类危险废物按其性质进行储存，危险废物暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人管理，制定有关管理制度，记录固体废物产生、储存、处置情况。 危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求进行设置：①必须按照危险固废的性质进行贮存，一般固废不得混合贮存，并根据固废种类做好警示标志；②危险废物应用专门的容器储存，并按类别做好标志，保证其完好无损，禁止不相容的废物混储；③存放场地应作好防渗处理，基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；④存放场地应有防雨设施，避免暴雨天气雨水流。 危险废物的收集、储存和运输应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。危废的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 贮存危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，每个贮存区域之间应设置挡墙间隔，危险废物储存设施必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。 各类危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。①企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；②企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特定和包装容器的类型等内容。③运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 综上所述，项目所有固废均综合处置，不外排，因此对区域环境质量影响较小。 5、选址与平面布置的可行性分析 项目位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，租赁遂平县银丰棉花有限公司厂房。经对照本项目在遂平县产业集聚区发展规划的位置，项目用地性质为二类工业用地，项目选址符合遂平县产业集聚区总体规划。项目所在区域地势平坦，交通条件良好，评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选场址位置可行。 项目设生产车间、办公室、仓库、产品老化室。厂房各功能区布局充分考虑到生产工艺通畅、生产联系和管理方便，同时满足防火、采光、通风及安全等要求。因此，该项目平面布局是合理的。 6、环保投资估算 本项目总投资为100万元，其中环保投资为10万元，约占总投资的10%。环保投资估算表见表31。项目环保“三同时”验收内容见表32。 表31 项目环保投资一览表 项目 环保措施 投资（万元） 废水 生活污水依托园区现有化粪池 / 废气 锡焊工序、真空浸漆工序各设备上方设置集气罩收集废气通过管道汇入一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放（距地面15m），车间负压收集 7.0 噪声 采用低噪声设备、车间密闭隔声、设备加装减振垫等 0.5 固废 生活垃圾箱若干个，交由环卫部门统一处理 2.5 危废暂存间（4m2）暂存后交由有资质单位处置 合计 10 表32 项目“三同时”验收一览表 项目内容 环保措施 竣工验收内容与要求 废气治理 锡焊工序、真空浸漆工序各设备上方设置集气罩收集废气通过管道汇入一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放（距地面15m），车间负压收集，人工焊接工位固定 满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162）号中附件1、附件2排放要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中锡及其化合物二级标准 废水治理 依托园区现有化粪池 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和遂平县第二污水处理厂收水水质要求 噪声治理 采用低噪声设备、厂房隔声、设备加装基础减振垫 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 固废治理 废包装材料 收集后在厂区固废暂存处暂存，定期外售 固废得到合理处置 生活垃圾 统一收集后交由环卫部门清运 废绝缘漆桶和稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭、废紫外灯管 危废暂存间（4m2）暂存后交由有资质单位处置，暂存场所满足“三防”要求

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锡焊 | 锡及其化合物 | 锡焊工序、真空浸漆工序各设备上方设置集气罩收集废气通过管道汇入一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放（距地面15m），车间负压收集 | 锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；非甲烷总烃、二甲苯满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162）号中附件1排放要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 真空浸漆 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水经园区现有的化粪池处理后排入产业集聚区污水管网进入遂平县第二污水处理厂处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和遂平县第二污水处理厂收水水质要求 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 统一收集后交由环卫部门清运处理 | 综合利用，合理处置不外排 |
|  |  | 普通废包装材料、边角料 | 集中收集后外售 |  |
|  | 危险废物 | 废绝缘漆桶和稀释剂桶 | 危废间暂存后交由有资质的单位回收处理 |  |
| 噪声 | 本项目运营期噪声主要为生产设备噪声，经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，项目各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对区域声环境影响较小。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂址所在区域的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在区域周边无各级自然生态保护区和风景名胜区等敏感目标。 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 电气机械和器械制造销售选址位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，项目总投资100万元，占地面积890m2，主要建设内容包括仓库、生产车间、办公室、产品老化室等，主要生产电动车充电器、控制器等电气配件，本项目的建设可以为当地提供一些就业机会。 2、产业政策相符性结论 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不在该目录的限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。 3、选址合理性分析结论 项目位于驻马店市遂平县希望大道韩商电子产业园3号楼二层，租赁遂平县银丰棉花有限公司厂房。经对照本项目在遂平县产业集聚区发展规划的位置，项目用地性质为二类工业用地，项目选址符合遂平县产业集聚区总体规划。项目所在区域地势平坦，交通条件良好，评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选场址位置可行。 4、环境质量现状分析结论 1）环境空气：本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 超标原因分析：随着驻马店市工业快速发展，能源消耗和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。目前驻马店市已按照《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施空气清新运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气将逐渐转好。 2）地表水：地表水奎旺河-疙瘩刘断面COD、氨氮监测值能满足2019年驻马店地表水目标值，总磷超标。 3）地下水：区域地下水各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。 4）声环境：项目四周场界声环境可以满足《声环境质量标准》中3类标准要求。 5、环境影响分析结论 ①废气 本项目焊接工序及浸漆工序产生的废气共用一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置两道处理后通过15m排气筒排放。有组织废气锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；非甲烷总烃、二甲苯满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162）号中附件1排放要求。 经预测，本项目投入运营后无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度为 0.0021mg/m3，出现距离为厂界边界外下风向18m处。项目无组织非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级的标准要求同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中标准限值。 项目以生产车间边界外扩100m设置卫生防护距离。结合卫生防护距离包络图可知，卫生防护距离内无环境敏感点，项目的建设可满足卫生防护距离的要求。 ②废水 本项目主要的废水来源为员工办公生活污水。生活污水经园区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》三级标准，再排入产业集聚区污水管网进入遂平县第二污水处理厂进一步处理，可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入奎旺河，对周围水环境影响较小。 ③噪声 本项目主要噪声源为各生产设备运行时产生的噪声，经过基础减振、消声、厂房隔声、距离衰减等措施后，项目四周厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求，项目噪声对周围环境影响较小。 ④固体废物 生产固废分为一般固废和危险废物，废边角料、普通废包装材料等一般固废集中收集后外售；漆废油漆桶、稀释剂桶为危险废物暂存后委托有处理资质的单位回收处理。生活垃圾采用垃圾箱收集后，由当地环卫部门清运。 综上所述，运营期产生的固体废物进行综合利用与合理处置，对周围环境影响较小。 6、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资估算约为10万元，占总投资的10%。 7、总量控制 项目废水主要为生活污水，项目生活污水产生量为0.84t/d，即218.4t/a（年生产天数260天），生活污水经园区化粪池处理后排入集聚区污水管网，进入遂平县第二污水处理厂处理，项目COD和氨氮的总量控制指标按遂平县第二污水处理厂处理后的出水水质确定，评价建议本项目废水的总量控制指标为COD0.0109t/a、氨氮0.0011t/a。 8、评价建议 1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 2）加强营运期生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，尽量减轻对环境的污染。 3）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时污染物排放量及噪声增大，保证厂界噪声达标。 综上，电气机械和器械制造销售的建设符合国家产业政策。项目厂址位置可行，平面布置较为合理。项目用地属工业用地，基本不会对周围的企业造成影响，本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。我单位对本次环评文件的内容、数据和结论负责，并承担相应法律责任。从环境保护的角度分析，本评价认为电气机械和器械制造销售项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

0.21

遂平县第二污水处理厂

0.84

园区化粪池

0.84

生活用水1.05

1.05

市政

供水

废气、噪声

固废

零部件初步检验

成品组装

调试

焊接

插线插片

原料

包装入库

老化测试

图3项目生产工艺流程图

噪声

废气、噪声

测试

包磁芯

电木骨架绝缘线

焊接

绕线

废气

废气、噪声

废气

抽真空

烤箱加热

自然冷却

包装入库

真空浸漆