建设项目环境影响报告表

# （报批版）

项  目  名  称：        遂平县赵运良加油站

建设单位（盖章）：       遂平县赵运良加油站

编制日期：2020年4月

国家生态环境部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 遂平县赵运良加油站 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 遂平县赵运良加油站 |
| 法人代表 | 赵运良 | 联系人 | 赵运良 |
| 通讯地址 | 驻马店市遂平县花庄镇花庄村 |
| 联系电话 | 13673009983 | 传真 | / | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 遂平县花庄镇花庄村西十字路口南1000米（Y016县道东） |
| 立项审批 部门 | 遂平县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2020-411728-52-03-025465 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | F5265机动车燃油零售 |
| 占地面积 (平方米) | 1860 | 绿化面积 (平方米) | 93 |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) | 8 | 环保投资占总投资比例 | 4% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年9 月 |
| 一、项目内容及规模 1项目由来及概况 遂平县赵运良加油站建设地点位于遂平县花庄镇花庄村西十字路口南1000米（Y016县道东），项目总投资200万元，占地面积1860m2，建筑面积600m2，建设SF30m3埋地乙醇汽油油罐2座、SF50m3埋地柴油油罐2座，安装4台双枪双油品自吸泵式加油机，均带有拉断阀装置，其中汽油加油机采用油气回收装置，属于二级加油站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号，2018年修正）的相关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业”中第124条“加油、加气站”，其中“新建、扩建”应编制环境影响报告表，本项目属于新建项目，对照目录，应编制环境影响报告表。 受遂平县赵运良加油站委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我单位组织技术人员对项目建设情况和项目区域环境状况进行了实地考察，收集了相关资料，按照环评导则、技术规范的要求，编制完成了《遂平县赵运良加油站环境影响报告表》。 2产业政策符合性 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于该目录的限制类、淘汰类之列，属允许类，且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。该项目已经遂平县发展改革委员会备案，项目代码：2020-411728-52-03-025465，项目备案文件见附件2。 3项目地理位置及周围概况 本项目位于遂平县花庄镇花庄村西十字路口南1000米（Y016县道东），项目西邻016乡道，项目区四周均为空地。项目周围主要的环境敏感点村庄为花庄村位于本项目东89m。项目周围环境概况图见附图二。 4项目用地情况 本项目占地面积约1860m2，根据遂平县国土资源局花庄国土资源所出具用地意见，项目土地用途为建设用地。根据遂平县花庄镇人民政府出具选址意见书，该项目符合遂平县花庄镇土地利用总体规划。 5项目平面布置合理性分析 项目根据主要功能和建设要求将整个场站划分为3大功能区，即：加油岛、站房、储罐区和洗车房。加油岛位于场站中部，站房位于加油岛东侧，储罐区位于站房东南侧，储罐由南向北依次为2个柴油罐、2个汽油罐，洗车房位于东北部，项目汽油埋地油罐和柴油罐与项目北侧花庄村的最近距离为105m，均能够满足《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）中的规定要求。项目加油站的规模为二级，建设方在布置卸车点、加油机、散放管口等位置时，严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）中的表5.0.13-2的站内设施防火间距要求。项目加油站各功能区即相互联系又互不干扰。整个场区功能分区明确，人流、车流通畅，场区平面布置简洁合理。场区平面布置图见附图三。 6本项目组成及主要建设内容 6.1本项目组成及主要建设内容 本项目加油站建设SF30m3埋地乙醇汽油油罐2座、SF50m3埋地柴油油罐2座，安装4台双枪双油品自吸泵式加油机，为二级加油站，输油方式为槽车运输。项目主要技术经济指标见表1，主要建设内容见表2。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 项目 单位 数量 备注 1 总占地面积 m2 1860 / 2 总建筑面积 m2 600 / 3 绿化面积 m2 93 绿化率5% 4 劳动定员 人 2 / 5 工作时间 天/年 360 / 6 总投资 万元 200 全部为企业自筹 表2 本项目主要建设内容一览表 项目名称 主项 名称 建设内容 主体工 程 加油岛罩棚 加油岛罩棚为长方形钢架结构，设4台双枪双油品加油机，建筑面积400 m2。 储罐区 SF50m3柴油罐2座， SF30m3汽油罐2座。 营业室 砖混结构，1栋，层，建筑面积160m2。 洗车房 砖混结构，螺栓球钢结构，建筑面积60m2。 卫生间 砖混结构，建筑面积40m2。 公用工程 给水 项目供水由当地自来水管网供给，能够满足项目场区用水要求 供电 由当地乡镇供电系统供给，电压等级为380V/220V 环保工程 废气 每台汽油加油机设置一套分散式二次油气回收装置，一次油气回收装置是将卸油过程中产生的油气收集至油罐车中，位于储油罐区；二次油气回收装置收集加油系统中的产生的油气并将油气回收至储油罐，位于汽油加油枪处。 固废 场区设垃圾桶，生活垃圾收集后送由当地环卫部门统一处理；清洗油罐产生的废油渣交由有危废处理资质的部门收集处理，本项目场内不存放清洗废水和废渣。 6.2主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料及能源 年消耗量 最大储存量 1 汽油 100t 10.13t 2 柴油 150t 11.48t 3 水 350m3 / 4 电 8000kW.h / 原辅材料理化性质见表4 表4 主要原辅材料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 汽油 汽油为无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点60℃，自燃点250℃，沸点30-205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在 0.71-0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。 2 柴油 稍有粘性的棕色液体。闪点 55℃，自燃点 250℃，沸点：轻柴油约 180-370℃，重柴油约 350-410℃。柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于 1000r/min 以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。 6.3项目主要设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号 仪器、设备名称 数量 备注 1 加油机 4台 双枪双油品自吸泵式加油机 2 SF50m3柴油储罐 2个 双层卧式钢制埋地油罐 3 SF30m3汽油储罐 2个 4 阻火器 2个 5 液位仪 1套 6 推式干粉灭火器 1只 7 手提式干粉灭火器 5只 6.4公用工程 （1）给排水系统 ①给水系统 项目用水由当地自来水管网供给，储油罐每5年由专业的清洗公司清理一次，所产生的清洗废水、废渣交由有资质的单位统一处置，本项目内不存放清洗废水和废渣。项目运营期用水主要为职工生活用水。 本项目生产过程主要为洗车用水，项目设有汽车清洗区，整个清洗过程产生的生产废水间断性排放。本项目年洗车量约1800辆，本项目洗车采用高压喷雾洗车技术，每辆汽车清洗用水按170L计算，则清洗用水量为306m3/a，由当地集中供水井供给。 本项目职工人数2人，均不在场区食宿，根据《河南省地方标准—工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），结合本项目实际情况，职工生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量为0.1m3/d，即36m3/a，由当地集中式供水井统一供给。 ②排水系统 项目废水主要为洗车废水和生活污水。本项目年洗车量约1800辆，本项目洗车采用高压喷雾洗车技术，每辆汽车清洗用水按170L计算，则清洗用水量为306m3/a，废水排放量为244.8 m3/a，由沉淀池处理后用于站区周围农田灌溉不外排。本项目生活污水排放量为28.8 m3/a，生活污水经化粪池处理后，用于站区周边农田施肥不外排。 （2）供电系统 项目配电系统为三级，电源由当地供电网提供，电压等级为380V/220V。电缆直埋敷设，配电线路作穿管保护；罩棚、站房设蓄电池事故照明；罩棚下选用节能型防爆照明灯具。本项目用电主要为生产、生活用电，用电量约8000kW.h，由当地变电站供给。 （3）供热系统 本项目不设集中供热系统，供热、制冷均采用空调。 （4）防雷防静电 本项目在罩棚、站房均设置有避雷设施，可有效控制整个站区不受雷击侵害；另外所有设备、管道、储罐均有可靠接地，能有效避免雷电侵袭和静电损害。 7劳动定员及营业时间 本项目劳动定员2人，年工作360天，实行24小时工作制。 |
| 二、本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染源。 |

建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1 地理位置 遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距上蔡县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平接壤，距西平县城26km；西与平顶山市舞钢区、遂平毗连，西北距舞阳县城49km，西南距遂平县城79km；南与驻马店市、确山交界，正南距驻马店市区20km。距确山县城39km。 本项目位于遂平县花庄镇花庄村西十字路口南1000米（Y016县道东），项目地理位置图见附图一，项目敏感点示意图见下图1。 2地质地貌 遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。 遂平县属于第四纪冲积平原区。地面以下0.8～1.0m左右为表面耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为中粉质壤土层，呈棕黄色。该地区地震裂度为6度。 项目所在地地势平坦，场址地貌单元属于平原洼地，为黄河冲积平原。场地内不存在诸如滑坡、泥石流等不良地质现象。 3气象气候 遂平县处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，夏热冬冷，四季分明，气候温和。年平均气温14.9℃，年平均气压1008.9hPa，年平均相对湿度72%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量969.8mm，降水集中于每年6-9月份。区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，年平均风速2.5m/s；静风频率也较高，年平均约12%。风玫瑰图见图2。 图2 遂平县风向频率玫瑰图 4水文特征 （1）地表水 区域属淮河流域的洪汝河水系，北石羊河、奎旺河，奎旺河、汝河横贯全境。其大小支流不下30条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石羊河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入上蔡县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全总面积的34%。奎旺河属季节性河流，平时水量较小。 汝河上游来水主要是板桥水库，汝河流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城附近有一分洪道与汝河相连。 本项目纳污水体为汝河。 （2）地下水 遂平有以下几个水文地质区： Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。 Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。 Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。 Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。 Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。 Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。 5植被及生物多样性 遂平植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其余大部分地区为草木植被。 遂平县主要农作物有小麦、玉米、水稻、芝麻、花生、大豆、红薯、油菜等。主要树种有桐树、椿树、槐树、柳树、杨树、楝树等。植被类型以人工植被为主，有少量的道路边坡、河道边坡及低洼荒地与河流、水库等湿地野草和水草。动物在地理分布上属华北动物亚区，与华中动物亚区的北部相毗邻，从地理位置和自然环境等条件来看，都适宜于动物栖息，但由于生态环境的破坏，目前大的猛兽和草食兽类几乎绝迹，而食肉性动物和作物危害性的啮齿类动物多。县境内食肉动物主要分布在西部山区和丘陵地带，啮齿类动物多分布在东部平原地区，其它动物在全县均有分布。项目所在区域动物以人工饲养的牛、马、羊、猪、狗等为主，野生动物有兔、黄鼠狼、鹰、麻雀、斑鸠、喜鹊、山雀等。物种结构稳定，相对简单，生物多样性不高。 项目所在区域为典型的城市生态环境，厂区附近仅有少量绿化林木，生物多样性程度不高。 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6资源能源 遂平县矿产资源较丰富。现已探明的矿产资源有：铁、磷、钼、铀、铅、钾、水晶、大理石、汉白玉、花岗岩、石灰石等20余种。铀、磷、石灰石、花岗石、石英砂等矿已开采。目前已探明磷储量60万吨，花岗石3379万立方米，石灰石8000万吨。料石储量大、质量好，已有数百年的开发历史。 本项目所在区域目前没有发现有开采利用价值的煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。 7花庄镇集中式饮用水水源地 （1）保护区划分 根据《遂平县集中式饮用水水源保护区（乡镇）划分技术报告》，花庄镇饮用水水源地水井名称为花庄村10#，位于花庄镇内。其一级保护区为以水井为中心，以50m为半径的圆形组成的区域；未划分二级保护区和准保护区。 （2）保护区内应遵守的管理规定 ①依据《中华人民共和国水污染防治法》，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 ②依据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，在一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止设置油库；禁止建立墓地。 （3）项目建设对花庄镇集中式饮用水水源地的影响分析 本项目位于遂平县花庄镇花庄村西十字路口南1000米（Y016县道东），处于花庄镇集中供水水井西南偏西约263m处。根据上述花庄镇集中式饮用水水源地保护区划分规定及范围，本项目选址不在花庄镇集中式饮用水水源地保护区内，不会对其造成污染影响。

环境质量状况

一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1环境空气 本项目位于遂平县花庄镇花庄村西十字路口南1000米（Y016县道东），根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 评价引用2019年驻马店市监控平台发布的遂平县环境空气自动站统计数据，对遂平县城区环境空气质量现状进行评价，详见表6。 表6 2019年遂平县环境空气质量统计数据一览表 2019年 PM10 (μg/m3) PM2.5 (μg/m3) SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) CO (μg/m3) O3 (μg/m3) 一月 151 110 17 35 1.2 58 二月 123 96 12 20 1 78 三月 94 51 13 27 0.8 104 四月 84 47 11 21 0.8 120 五月 68 29 14 19 0.6 146 六月 53 27 12 16 0.7 183 七月 43 23 11 24 0.7 160 八月 42 24 9 16 0.7 154 九月 70 36 11 23 0.7 156 十月 71 41 12 31 0.6 103 十一月 114 68 12 39 0.7 88 十二月 111 77 12 39 0.8 54 全年 85 52 12 26 0.8 117 由表6可见，2019年遂平县环境空气中SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，O3、CO平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求。 2地表水 项目所在区域地表水体为汝河，位于本项目东约8.92km，规划水体功能为Ⅲ类，评价引用驻马店市环境保护局公布的2019年10月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中的数据对区域地表水汝河水质现状进行评价，具体监测结果见表7。 表7 地表水现状质量监测结果统计与分析 监测断面 类别 COD 氨氮 总磷 汝河王桥断面 监测值 12 0.33 0.09 超标率(%) 0 0 0 最大超标倍数 / / / 标准值《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 20 1.0 0.2 由上表可以看出，汝河王桥断面COD、氨氮、总磷浓度均可满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3地下水 根据建设单位提供的驻马店市顺达环境技术服务有限公司2020年5月16日、17日对项目区地下水井的现场实测（地下水监测报告见附件），现状实测结果见表8。 表8 地下水环境质量现状监测结果一览表 监测地点 监测时间 pH 总硬度mg/L 溶解性总固体mg/L 耗氧量mg/L 氨氮mg/L 氯化物 mg/L 苯mg/L 二甲苯 厂区自备水井 2020.5.16 7.75 335 400 1.40 0.125 23.4 未检出 未检出 2020.5.17 7.65 344 401 1.15 0.1285 26.0 未检出 未检出 经在项目区附近现场调查，项目区域地下水质量现状良好，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准的要求。 4声环境 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属2类区，本项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼/夜60/50dB(A)）。根据建设单位提供的驻马店市顺达环境技术服务有限公司2020年4月18日、19日对项目所在区域声环境质量的现场实测（噪声监测报告见附件），项目各边界噪声现状实测结果见表9。 表9 项目四周噪声现状值 单位：dB(A) 监测点位 监测日期 东边界 南边界 西边界 北边界 2020.4.18 昼间 52.6 53.1 53.2 52.7 2020.4.19 53.0 52.6 53.4 52.8 2020.4.18 夜间 42.7 42.6 43.1 42.4 2020.4.19 42.5 43.2 43.0 42.58 执行标准值 60（昼间）/50（夜间） 由上表可知，项目各边界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 5 生态环境 本项目厂址所在区域的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在区域周边无各级自然生态保护区和风景名胜区等敏感目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘查，本项目周边未发现文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。本次评价的主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标 方位 与本项目距离 规模 保护目的和级别 大气环境 花庄村 东 89m 150人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 地表水环境 汝河 东 8920m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 地下水环境 项目区 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 声环境 区域声环境 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气 环境空气质量SO2、PM10和NO2评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。详见表11。 表11 质量标准 单位：ug/m3 序号 污染物 标准级别 标 准 值 日平均 小时平均 8小时平均 1 SO2 GB3095－2012 二 级 150 500 - 2 PM10 150 - - 3 NO2 80 200 - 4 VOCs （HJ2.2-2018）附录D - - 0.6 2、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类，详见表12。 表12 地表水环境质量标准限值 污染物 pH（无量纲） COD 氨氮 总磷 浓度限值（mg L） 6~9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表13。 表13 声环境质量标准限值 类 别 昼 间dB（A） 夜 间dB（A） 2类 60 50 4、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 表14 地下水质量标准 单位：mg/L,pH除外 项目 pH 总硬度 溶解性总固体 氨氮 耗氧量 氯化物 石油类 苯 标准值 6.8～8.5 450 1000 0.2 3.0 250 / 120 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 要素 分类 标准名称 适用 类别 参数名称 浓度限值 评价对象 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放 NOX 0.12mg/m3 汽车尾气 THC 4.0mg/m3 非甲烷总烃 4.0 mg/m3 加油站油气 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 油气处理装置油气排放浓度应小于25g/m3，排放口距面高度应不低于4 加油站油气 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 等效声级Leq(A) 昼60dB(A) 运营期 场界噪声 夜50dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 B12523-2011 / / 昼70dB(A) 施工期噪声 夜55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 生活垃圾 《危险废物贮存污染控制准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 危险废物 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无SO2、NOX产生，不涉及废气总量控制指标。项目区无废水排放，无COD、氨氮产生。因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分

| 一、施工期工艺流程及产污环节分析 图3 施工期工艺流程及产污环节 二、营运期工艺流程及产污环节分析 1营运期工艺流程 本项目为加油站，其营运期工艺流程及产污环节图如下： 图4 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 营运期工艺流程简述：项目运营期主要进行汽油、柴油的销售，工艺过程为油品卸入到成品油外售的整个过程。根据油罐储量及加油机数量的不同，由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口接头快速连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其他储罐阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的储罐储存（常压）；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车加油的外售作业。 2营运期产污环节分析 项目营运过程中产生的主要污染因素有废气、废水、噪声及固废。 2.1废气 项目废气主要为卸油、储油、加油过程中产生的非甲烷总烃。 本项目在卸油、储油、加油作业等过程会产生一定的油气排放，主要大气污染物为非甲烷总烃（C2~C8 可挥发碳氢化和物）。 （1）储油罐呼吸损耗：油罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。储油罐小呼吸损耗是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化；排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损耗。 类比同类项目，汽油储罐和柴油储罐呼吸造成的非甲烷总烃平均排放率分别为0.16kg/t通过量、0.08kg/t通过量。按照年销售汽油100吨、柴油150吨计算，得出储罐呼吸中汽油油气产生量为0.016t/a，柴油油气产生量为0.012t/a。 （2）卸油时油罐车内油品挥发产生的非甲烷总烃 油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。 类比同类项目，汽油和柴油卸油时造成的非甲烷总烃平均排放率分别为0.115kg/t通过量、0.00135kg/t通过量。按照年销售汽油100吨、柴油150吨计算，得出卸油时汽油油气产生量为0.012t/a，柴油油气产生量为0.0002t/a。 （3）加油损失：油品进入机动车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。类比同类项目，汽油和柴油置换损失未加控制时分别是0.12kg/t•通过量、0.0024kg/t•通过量。按照年销售汽油100吨、柴油150吨计算，得出加油时汽油油气产生量为0.012t/a，柴油油气产生量为0.0004t/a。 因此，本项目汽油油气产生量为0.04t/a，柴油油气产生量为0.0126t/a。若不采用油气回收系统，则卸油、储油、加油过程中产生的非甲烷总烃量为0.0526t/a，本项目采用一次、二次油气回收系统对加油系统内油气进行回收，同时在油罐呼吸阀前端加装油气排放处置装置。 项目采用的油气回收系统包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统，工艺流程如下图5所示。 图5 油气回收工艺流程图 本项目拟采用两次油气回收系统处理产生的油气废气。一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐的油气回收过程。 一次油气回收工艺原理：在油罐卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 二次油气回收工艺原理：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 油气回收系统主要油气回收设备： ①真空泵 所谓的油气回收，其实就是利用真空泵运转产生真空将原本向外溢散的油气吸回油罐内。因此，真空泵是整套油气回收系统的核心设备。根据其形式的不同，可分为中央吸取式真空泵及分散加油机吸取式真空泵，进一步还可分为有电式和无电式。其中，以中央吸取式真空泵应用最为广泛。中央吸取式真空泵结构简单，安装方便，一般与潜油泵相接并一起安装于入孔盖板上，无需电力供应，靠潜油泵动作时产生动力的油品推动其喷射器而产生真空吸力，并透过油气回收管道将加油机该油品的油气吸收回油罐。 ②油气回收系统监控器 为了对油气回收系统进行有力监控，确保其运作正常，加油站油气回收系统一般需在油站监察室内安装一个油气回收系统监控器。其监控系统分为两部分，真空泵前段为真空度监控，后段为油罐及管线内油品压力的监控。若系统内真空吸力不够或油罐油气向外过度排放时，监控器会亮起警示灯并作记录，油站工作人员可根据每天的打印记录，判别回收系统运作是否正常。若不正常，需对系统作进一步检查，找出故障原因，排除故障。 ③油气回收专用油枪 要实现油气回收功能，加油作业时需使用油气回收专用油枪，此油枪的基本功能与一般自动油枪相同，具有三段出油速度调整功能，加油满至枪头回气孔时，可自动跳脱，另在回气孔之后有一圈八个油气回收孔，真空泵由这些孔将油气吸回油罐。与一般自动油枪不同的，也是该油枪最大的优点：不论全速加油或慢速加油均可将加油与吸气比例调整到接近 l：l。此优点非常重要，它能保证每发 lL 油可回收相当于 lL 体积的油气，确保油气回收顺利完成。 ④皮管脱离器。设计在承受 100～200kg 拉力时即被分为两截，避免加油机受损。脱离器被拉开时，油及气的通路同时被封住，消除油品喷出，提高油站工作人员及客户的安全。 ⑤ 油气回收快速接头。该接头只用于第一阶段油气回收系统，集回气管线快速接头与放空管线开关于一体。卸油时，油车回气管接上时，自动顶开回气管。卸油作业完成后，油车回气管取出时，自动关闭一次回收管线，可避免卸油时油气外泄。 ⑥同轴皮管。它是油气回收专用油枪的专用软管，采用套管式结构，中间是油气回收气管，外圈是输油管。 ⑦油气分离转换接头。通过该接头可将油和气一齐接入油气回收专用油枪内。 ⑧浮球阀。将它安装在人孔盖板上，连接放空管线，卸油时，油位到达浮球阀位置时，浮球阀内部的浮球会浮起，阻止油品流入放空管线内。 该套油气回收效率可达到95%以上，经油气回收系统回收后，剩余的油气直接无组织排放大气环境中。 项目在卸油、储油、加油作业等过程产生的非甲烷总烃排放汇总情况见表15。 表15 项目非甲烷总烃排放情况 项目 排放系数 年通过量t 产生量t/a 油气回收装置回收率 排放量t/a 油罐车 汽油卸油损失 0.115kg/t通过量 100 0.012 95% 0.0006 柴油卸油损失 0.00135kg/t通过量 150 0.0002 / 0.0002 储油罐 汽油储油罐呼吸损失 0.16kg/t通过量 100 0.016 / 0.016 柴油储油罐呼吸损失 0.08kg/t通过量 150 | 0.012 / 0.012 加油机 汽油加油损失 0.12kg/t·通过量 100 0.012 95% 0.0006 柴油加油损失 0.0024kg/t·通过量 150 0.0004 / 0.0004 合计 250 0.0526 / 0.0298 从上表可知，本项目加油工序无组织非甲烷总烃产生量为0.0526t/a（0.006kg/h），排放量为0.0298t/a（0.0034kg/h），均以无组织方式排放。 2.2废水 ①生活污水 本项目劳动定员2人，均不在厂区吃住。在站区吃住的人员生活用水量按50L/人·天计算，年工作日按365天计，则项目的生活用水量为0.1m3/d（36m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量为0.8m3/d（288m3/a），项目产生的生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。 ②洗车废水 项目设有汽车清洗区，整个清洗过程产生的生产废水间断性排放。本项目年洗车量约1800辆，本项目洗车采用高压喷雾洗车技术，每辆汽车清洗用水按170L计算，则清洗用水量为306m3/a，产生废水量为0.84t/d（306t/a）。经类比一般城市洗车废水水质，污染物COD、BOD5、SS和石油类的浓度分别为120mg/L、10mg/L、280mg/L和20mg/L。 洗车区地面以下设有沉淀池，洗车废水经沉淀池处理后用于厂区绿化洒水和周围农田灌溉，沉淀池污泥定期由罐车拉走，隔油池废油定期交给具有专业资质单位处置。 本项目污水产排情况见表16。 表16 项目污水产排情况一览表 污染源 污染物 种类 产生情况 处理措施 处理后情况 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 措施 去除效率（%） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 (288m3/a) PH 7.0~7.5 / 化粪池 / 7.0~7.5 0 COD 290 0.084 15 246.5 0 BOD5 180 0.052 20 144 0 SS 200 0.058 40 120 0 氨氮 30 0.0084 / 30 0 洗车废水(306m3/a) PH 7.0~7.5 / 沉淀池 / / / COD 120 0.037 15 102 0 BOD5 10 0.003 15 | 8.5 0 SS 280 0.086 75 70 0 氨氮 / / / / / 石油类 20 0.006 75 5 0 2.3噪声 本项目噪声源主要是站内进出车辆噪声和设备噪声等。汽车噪声最大噪声源为汽车发动机，一般小型车的最大噪声值为87dB（A），中型车的最大噪声值为97dB（A）。根据类比调查，噪声产生情况及处理措施见表17。 表17 噪声产生情况及治理措施 单位：[dB(A)] 编号 产噪源 源强 [dB(A)] 产生位置 处理措施 | 处理后噪音级 1 车辆噪声 65～97 站内加油区 禁鸣喇叭、低速行驶 ≤65 2 设备噪声 65～75 站内区域 绿化、围墙屏蔽 ≤65 2.4固体废物 本项目五年对油罐进行一次清洗，清洗过程中会产生含油废渣，产生量约为0.1t/次，根据《国家危险废物名录》（2016版）认定本项目油罐清洗产生的废渣为危险废物，危险类别为HW08废矿物油，具有毒性和可燃性，由清洗方交由有资质的单位统一处置，本项目内不存放清洗废渣。 项目运营期固体废弃物主要是职工生活垃圾。 本项目劳动定员2人，生活垃圾按照平均每人每天1.0kg计，则项目生活垃圾产生量为2kg/d，0.72t/a，生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理。 3、工程污染物排放“三笔账” 本项目为新建项目，项目总投资200万元。工程污染物排放“三笔帐”分析见表18。 表18 工程污染物排放“三笔帐” 类 别 产生量 治理削减量 排放量 废水 生活污水 排放量 288m3/a 288m3/a 0 COD 0.084t/a 0.084t/a 0 氨氮 0.0084t/a 0.0084t/a 0 洗车废水 排放量 306m3/a 306m3/a SS 0.086t/a 0.086t/a 工艺废气 非甲烷总烃 0.0526t/a 0.0228t/a 0.0298t/a 固体废物 清洗油罐废渣 0.1 t/次 0.1 t/次 生活垃圾 0.72t/a 0.72t/a 0 |
| --- | --- | --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 加油站 | 非甲烷总烃 | / | 0.0526t/a | 0.0298t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 0.8m3/d （288m3/a） | COD | 290mg/L | 0.084t/a | 项目生活污水经化粪池处理后用作周边农田施肥，实现资源化利用 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.052t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0084t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.058t/a |  |
|  | 洗车废水 0.84m3/d （306 m3/a） | SS | 280mg/L | 0.086 t/a | 洗车废水经沉淀池处理后外用于厂区绿化洒水和周围农田灌溉，实现资源化利用。 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 3t/a | 生活垃圾收集后由当地环卫部门处理 |
|  | 油罐清洗 | 清洗废渣 | / | 0.1t/次 | 集中收集后送有资质单位安全处置 |
| 噪 声 | 项目营运期的噪声主要为生产过程中加油机油泵、加气机等运行时和站内车辆来往产生的噪声，经加油机外壳隔声、站区绿化等措施，再经过距离衰减后，噪声值一般在65dB（A）以下。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本工程项目施工过程中，可对局部区域生态环境产生轻微的影响，主要表现为地表植被的减少。随着土建工程的完工，这一影响随即消除。本项目建成后，通过加强绿化，种植花木、草坪可有效减缓项目建设对生态环境的不利影响。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1施工期废气环境影响分析 汽车行驶引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的60%。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4-5次），可以使空气中降尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4-5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50米范围。 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 因此为减小施工期产生的废气对周边环境的影响，本环评建议： （1）施工场地四周设置围栏，东侧围栏应加高，缩小施工扬尘扩散范围。 （2）对挖掘作业面进行适当喷水，使其保持一定湿度，以减小扬尘；及时清运挖出的土方及建筑垃圾，防止长期堆放、表面干燥引起的扬尘。 （3）各种建筑材料统一堆存，水泥、石灰等设专门仓库堆放，并尽量减少搬运环节，搬动时要轻举轻放，防止包装袋破裂。水泥拆包设置在棚内。 （4）保持运输车辆车况良好，谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，防止沿途抛洒，减少运输扬尘产生量；在运输车辆进出场地时必须进行冲洗。 （5）在较大风速时应停止施工，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施；尽量采用商品混凝土。 2施工期废水环境影响分析 施工期间主要的水污染源为工地开挖、钻孔等产生的泥浆水，冲洗骨料、灌浆、运输车辆过程中产生的清洗废水和施工人员的生活污水。为了减小施工期产生的废水对周边环境的影响，本环评建议：施工期加强管理，因地制宜建造集水池、沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用或就近排放；生活污水水量较小，经化粪池处理后排放。由于产生时间仅限于施工期间，时间较短，在采取相应措施后施工期废水对周围水环境影响很小。 3施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要是施工现场的挖掘机、装载机、推土机、冲击钻、电锯、砂轮锯、电锤、电刨等各类机械设备噪声以及物料运输造成的交通噪声，其中各单体机械设备的声源声级一般均高于90dB(A)，最高设备声源可达125dB(A)，交通噪声可达到90-100dB(A)。为了减轻施工期噪声对环境的影响，建议：⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间；夜间不得进行施工作业。⑵选用低噪声施工机械，在高噪声设备周围必须设置掩蔽场，且尽量把施工机械安置在远离居民区一侧，以减小对周边环境的影响。⑶合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽鸣笛。⑷如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护主管部门办理有关手续。 4固体废物环境影响分析 本项目施工期的固体废物主要是施工弃土、废弃的建筑材料以及施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运，对环境影响较小。 综上，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失，因此在采取相应措施，本项目施工期产生的污染对周边环境影响很小。 二、营运期环境影响分析： 2环境空气影响分析 2.1废气产排情况 项目废气主要为卸油、储油、加油过程中产生的非甲烷总烃。 本项目在卸油、储油、加油作业等过程会产生一定的油气排放，主要大气污染物为非甲烷总烃（C2~C8 可挥发碳氢化和物）。 由产污环节分析可知，项目在卸油、储油、加油作业等过程产生的非甲烷总烃排放汇总情况见表19。 表19 项目非甲烷总烃排放情况 项目 排放系数 年通过量t 产生量t/a 油气回收装置回收率 排放量t/a 油罐车 汽油卸油损失 0.115kg/t通过量 100 0.012 95% 0.0006 柴油卸油损失 0.00135kg/t通过量 150 0.0002 / 0.0002 储油罐 汽油储油罐呼吸损失 0.16kg/t通过量 100 0.016 / 0.016 柴油储油罐呼吸损失 0.08kg/t通过量 150 0.012 / 0.012 加油机 汽油加油损失 0.12kg/t·通过量 100 0.012 95% 0.0006 柴油加油损失 0.0024kg/t·通过量 150 0.0004 / 0.0004 合计 250 0.0526 / 0.0298 从上表可知，本项目加油工序无组织非甲烷总烃产生量为0.0526t/a（0.006kg/h），排放量为0.0298t/a（0.0034kg/h），均以无组织方式排放。 2.2无组织非甲烷总烃排放浓度及环境防护距离分析 （1）厂界组织排放浓度预测 采用估算模式对项目区无组织排放的非甲烷总烃厂界浓度进行预测，预测结果见表20。 表20 无组织排放源及排放量 污染物 源强 面源 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 有效高度m 宽度m 长度m mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 非甲烷总烃 0.0034kg/h 7 10 40 0.0002 4.6×10-6 4.7×10-6 0.002 经预测，该项目加油站厂界处非甲烷总烃无组织排放浓度范围为4.7×10-6~0.002mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，周界外最高浓度点浓度≤4.0mg/m3标准的要求。 （2）大气环境防护距离 评价采用《环境影响技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中大气防护距离计算模式（V1.2版本）来计算本项目无组织排放源的大气防护距离，经计算项目厂界外无超标点，项目无需设置大气环境防护距离。大气环境防护距离计算结果如表21所示。 表21 大气环境防护距离计算结果 产污单元 污染物排放速率（kg/h） 评价标准 （mg/m3） 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 环境防护距离（m） 加油区 0.0034kg/h 2.0 7 10 40 无超标点 根据预测，非甲烷总烃周界外浓度无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。项目无组织排放的非甲烷总烃对周围环境影响较小。 综上所述，该加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，且安装油气回收装置，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放；该加油站站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质周界浓度相对会小一些。评价要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上最大限度地减少排污量。因此，项目采取上述措施后，对周围环境影响较小。 2.2 运营期地表水环境影响分析 项目营运期废水主要有职工及外来人员产生的生活污水和洗车废水。 （1）生活污水 根据前述分析，项目营运期生活污水排放量为0.8m3/d（288m3/a）。本项目洗漱废水用于降尘绿化，厕所污水经化粪池收集处理后用作周边农田施肥，实现资源化利用。 （2）洗车废水 项目设有汽车清洗区，整个清洗过程产生的生产废水间断性排放。本项目年洗车量约1800辆，本项目洗车采用高压喷雾洗车技术，每辆汽车清洗用水按170L计算，则清洗用水量为306m3/a，产生废水量为0.84t/d（306t/a）。经类比一般城市洗车废水水质，污染物SS的浓度为280mg/L，产生量为0.086t/a，经加油站场区设置沉淀池沉淀外用于周边农田施肥，实现资源化利用。 2.3 运营期地下水影响分析 （1）区域水文地质概况 遂平县区域含水层分为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）；浅层含水层单井涌水量小于500m3/d，属弱富水区；深层含水层厚度50～75m，单井涌水量100～3000m3/d，属富水区。县城地下水储量丰富，水质良好，县城附近单井出水量在60～80m3/h，大气降水和河水是本区域地下水的主要来源。区域地下水的流向大致自西向东。项目区域浅层地下水属弱含水层，厚度在10～30m之间。 （2）地下水环境影响评价等级及范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属Ⅱ类项目，所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，本次地下水评价等级为三级。由于项目区域不存在天然的地下水分水岭边界，因此调查评价范围为项目地埋式油罐为中心6km2的圆形区域。 根据区域地下水现状监测数据知，项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量较好。 （3）地下水污染途径 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：地下储油罐以及管道泄露等污水下渗对地下水造成的污染。 （4）区域居民饮用水水源 根据现场调查，项目区域及附近无集中式地下水供水水源。 （5）地下水污染预防措施 建设单位运营期采用双层钢制罐，双层油罐由于其有两层罐壁，在防止油罐出现渗（泄）漏方面具有双保险作用，同时这种油罐在制造过程中要求对两层罐壁间隙实施在线监测和人工检测，无论是内层罐发生渗漏还是外层罐发生渗漏，都能在贯通间隙内被发现，评价建议建设单位应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、法令的要求，采取如下防止油品渗漏的措施： ①防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 ②防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 ③防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 ④防渗罐池的内表面应衬防渗层；防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 ⑤防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 另一方面建设单位拟在油罐顶部的纵向中心线上设钢制渗漏检测立管，检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口安装防尘盖，这样可以保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现，从而可有效地避免渗漏油品进入环境，污染土壤和地下水。检测立管应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）中的相关规定要求： ①检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm。 ②检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 ③检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。 ④检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。为进一步降低本项目对区域地下水的影响，评价要求采取以下措施： ①加油站埋地加油管道应采用双层管道，双层管道的内层管应符合规范要求； ②双层管道系统的最低点应设检漏点，检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。 ③油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。 （6）地下水环境影响分析 本项目建成运行后，正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入浅层潜水造成。经类比该地区地勘报告资料：本项目所在地表层粘土层较厚，渗透性较差，同时，本项目采取了严格的防渗措施，因此浅层水受到污染的可能性较小。 （7）地下水跟踪监测计划 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）的通知本项目地下水监测指标及频率如下： 地下水日常监测：当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在地埋油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近地埋油罐。地下水流向为自北向南，监测井放在加油站区南侧。 定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周1次。 定量监测:若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。 表22 加油站地下水监测项目表 指标类型 指标名称 指标数量 特征指标 挥发性有机物 萘 1 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯 5 甲基叔丁基醚 1 小结 项目区域浅层地下水属弱含水层，厚度在10～30m之间，根据地下水现状监测数据，项目区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求，项目设计最大挖深为2m，不会明显影响到地下水环境项目采用双层钢制罐，并设置防止油品渗漏污染地下水措施，且建设单位严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）中的相关规定要求建设，厂区平面布置合理，在落实好防渗、防污措施后，项目污染物能得到有效处理，因此，本项目建设对地下水环境的影响是可以接受的。 2.4 运营期声环境影响分析 （1）声源分析 本项目噪声源主要为汽车噪声、设备噪声和人流噪声。通过参考类比数据，具体设备噪声源强及其治理措施见表23。 表23 主要噪声源及防治措施 单位：dB（A） 编号 产噪源 源强 [dB(A)] 产生位置 处理措施 1 车辆噪声 65～97 站内加油区 禁鸣喇叭、低速行驶等 2 设备噪声 65～75 站内区域 绿化、围墙屏蔽 （2）预测模式 噪声预测时，将项目整体场站看作一个面声源进行计算，声波在传播过程中只考虑屏障衰减，即： LP=LW－∑Ai 式中：Lp——受声点的预测声级，dB；Lw——整体声源的声功率级，dB； ∑Ai——总衰减量，dB； 总衰减量 ∑Ai=Ad＋Aa＋Ab 整体声源的声功率简化换算模式： LW=Lpt＋101g(2s) 式中：Lpt ——整体声源周围平均声压值，dB； S——车间面积，m2； 受声点声级计算模式： Lp= Lpt＋101g(2s)－Ad－Aa－Ab 式中：Ad=10lg(2πr2)－距离衰减，Aa=10lg（1＋1.5×10-3r）－附加衰减， Ab=10lg（3＋20N）－屏障衰减，r ——整体声源的中心到受声点的距离，m； N ——菲涅耳数； 受声点声级叠加计算模式： Lpd=101g∑100.1Lpi 式中：Lpd ——受声点的总声级，dB；Lpi ——I声源在受声点的声级值，dB； （3）预测条件 在预测计算时，以噪声对环境最不利的情况为前提，为了便于计算，作以下简化假设： ①平均声级 本项目场站平均声级为80dB。 ②预测计算的安全系数 预测计算时，声能在户外传播衰减只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减如地面效应、空气吸收衰减、温度梯度等衰减均作为工程的安全系数而不计。 （4）预测结果 项目场站主要噪声源为加油区进出车辆，车辆噪声通过安装汽车消声器、禁鸣喇叭、低速行驶等措施进行衰减。预测结果见下表24。 表24 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 预测点位置 距厂界距离（m） 厂界贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东场界 3 53.0 43.0 60 50 达标 达标 2 西场界 5 53.4 43.3 达标 达标 3 北场界 9 52.8 43.1 达标 达标 4 南场界 4 53.1 43.3 达标 达标 由预测结果可知，项目东、西、南、北厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对区域声环境质量影响较小。 2.5 运营期固体废物影响分析 本项目五年对油罐进行一次清洗，清洗过程中会产生含油废渣，产生量约为0.1t/次，根据《国家危险废物名录》（2016版）认定本项目油罐清洗产生的废渣为危险废物，危险类别为HW08废矿物油，具有毒性和可燃性，由清洗方交由有资质的单位统一处置，本项目内不存放清洗废渣。 项目运营期固体废弃物主要是职工生活垃圾。 本项目劳动定员2人，生活垃圾按照平均每人每天1.0kg计，则项目生活垃圾产生量为2kg/d，0.72t/a，生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表25 项目固体废物产生及处置情况一览表 固废名称 产生量 处理方式及去向 排放量 生活垃圾 0.72t/a 集中收集后交由当地环卫部门统一处理 0 废矿物油 0.1t/次 集中收集后交由有资质单位回收处理，不在项目内存放 0 项目产生的固废全部合理处置不外排，对区域环境质量影响较小。 2.6 环境风险分析 项目共设SF30m3埋地乙醇汽油油罐2座、SF50m3埋地柴油油罐2座，对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）中的相关规定，根据加油站的埋地油罐容积确定了加油站的规模为三级，输油方式为槽车运输。 （1）环境风险识别 加油站其环境风险本身具有不确定性主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险。主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。 ①柴油 A、危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体。 B、理化性质 主要成分：C15—C24烷烃、环烷烃和芳香烃。 外观与性状：无色或淡黄色液体，闪点45℃-120℃。 凝点（℃）：10#不高于10；5#不高于5；0#不高于0；-10#不高于-10；-20#不高于-20；-35#不高于-35；-50#不高于-50。 密度（20℃）kg/m3： 10#、5#、0#、-10#为810~850、-20#、-35#、-50#为790~840。 沸点（℃）：200~365。 溶解性：不溶于水，与有机溶剂互溶。 C、燃烧爆炸危险特性 闪点（℃）：10#、5#、0#、-10#、-20#不低于55℃； -35#、-50#不低于45℃。 引燃温度（℃）：350~380。 爆炸极限（%）：1.5~6.5。 易燃、具有刺激性，受热、遇明火货火花易燃烧。其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。其蒸气比空气，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 D、毒性及健康危害 浸入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径。可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油胜痤疮，吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血液中。柴油康气可引起眼、鼻刺激症状头晕及头痛。 ②汽油 A、危险性类别：第3.1类低闪点易燃液体。 B、理化性质 主要成分：C4—C12脂肪烃和环烷烃。 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味，极易挥发， 熔点（℃）：＜-50 相对密度（水=1）:0.7~0.79 沸点（℃）：40~200 溶解性：不溶于水，能溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪烃 C、燃烧爆炸危险特性 燃烧性：易燃，闪点（℃）-50 引燃温度（℃）：415~530 爆炸下限（%）415~530；爆炸上限（%）6.0 最大爆炸压力（MPa）：0.813 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。遇明火会引着回燃。 D、毒性及健康危害 浸入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：急性中毒；对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头疼、恶心、呕吐、步态不稳。高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病，液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎，入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入性中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。 汽油的建筑火险分级为甲级。由于汽油闪点很低（-50℃），因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于特别危险场所。 （2）重大危险源分析 根据建设方提供资料，项目运营期汽油储存量约为10.13t，柴油储存量为11.48t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）附录A.1和《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)中的相关规定，汽油为易燃液体，临界量为200t，则本项目汽油罐不构成重大危险源；柴油临界量为500吨，则本项目柴油罐不构成重大危险源。根据环境风险评价工作等级判定，确定本项目的环境风险评价工作等级为二级。本项目确定的最大可信事故为储油罐泄漏，引发火灾爆炸，本项目最大可信事故风险值可以接受。 为了预防重大事故的发生，降低事故造成的损失，企业必须建立有效的危险源管理制度、防范措施。对重大危险源应登记建档，进行定期检测、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。并按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府和有关部门备案。 （3）风险防范措施及应急预案 ①储油泄漏应急处理、防护措施及急救措施 A、应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将泄漏的容器移至空旷处，注意通风。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。 B、防护措施 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊的防护，但建议在特殊的情况下，佩戴自吸式过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 C、急救措施 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧气。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 D、消防措施 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 ②储油罐防渗措施 本项目油罐为地埋式双层油罐，油罐一旦腐蚀渗漏，不但会对地下水造成严重污染，还会导致土壤盐碱化，毒害化。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）中的相关要求，地埋式油罐需设置防渗罐池，具体措施为：将油罐置于有防水功能的钢筋混凝土池内，用土（沙）填埋，罐池底部及内壁 一定高度范围内铺设玻璃钢防渗层，同时在池内设置油罐渗漏检测立管，立管的下端位置一般置于罐池的最低处，罐池根据油罐数量设置隔池，隔池内油罐数量不多于两座。 ③风险防范措施 A、设置防火安全距离 汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离见表23的规定；柴油设备与站外建（构）物的安全距离见表26规定。储油罐周围设有消防通道。 表26 汽油设备与站外建、构筑物的安全距离（m） 汽油设备与站外建（构）筑物的防火距离（m） 级别（有卸油和加油油气回收系统） 埋地油罐 通气管管口 加油机 一级站 二级站 三级站 项目 重要公共建筑物 35 35 35 35 明火或散发火花地点 21 17.5 12.5 12.5 民用建筑保护类别 一类保护物 17.5 14 11 11 二类保护物 14 11 8.5 8.5 三类保护物 11 8.5 7 7 城市道路 快速路、主干路 7 5.5 5.5 5 表27 柴油设备与站外建、构筑物的安全距离（m） 柴油设备与站外建（构）筑物的防火距离（m） 级别 埋地油罐 通气管管口 加油机 一级站 二级站 三级站 项目 重要公共建筑物 25 25 25 25 明火或散发火花地点 12.5 12.5 10 10 民用建筑保护类别 一类保护物 6 6 6 6 二类保护物 6 6 6 6 三类保护物 6 6 6 6 距离本项目储油罐最近的民用建筑为场区东侧的商铺，属于三类保护民用建筑，根据表26、27的规定，项目设置安全距离见表28所示。 表28 本项目与站外建、构筑物的安全距离（m） 项目内加油站 标准要求 本项目实际情况 符合情况 汽油设备 埋地油罐 8.5 汽油埋地油罐与场区东侧民房最近距离为107m 符合 通气管管口 加油机 7 通气管管口、加油机与场区东侧民房最近距离为112m 符合 柴油设备 埋地油罐 6 柴油埋地油罐与场区东侧民房最近距离104m 符合 通气管管口 加油机 6 通气管管口、加油机与场区东侧民房最近距离为110m 符合 根据项目平面布局，加油站储罐区位于场站南部。项目埋地油罐，通气管管口及加油机等与周围民用建筑的距离均满足上述安全距离的要求。同时，站房内不设厨房，能够满足新《消防法》的规定。 B、储油罐外建围墙，区域内严禁出现明火。 C、储油罐上安装避雷针，其接地电阻应小于10欧姆。 D、设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。 E、工艺设备、管道选用高质、高效可靠性的产品。防火防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定。 F、检修部门定期对容器等设备进行检修和检测，保证设备完好。 G、施工由经过技术培训的施工人员安装。 H、制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实。强化安全管理，强化职工风险意识。 I、针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。 ④应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划包括以下内容： A、应急救援系统的建立和组成； B、应急救援计划的制定； C、应急培训和演习； D、应急救援行动； E、现场清除与净化； F、系统的恢复和善后处理。 事故应急预案包括以下几方面内容： A、加油机漏油应急预案 a.加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。 b.暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 c.其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 d.地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。 B、罐车卸油冒罐的应急预案 a.当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。 b.必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 c.在溢油处上风向，布置消防器材。 d.对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 e.给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。 f.检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。 g.计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。 h.检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 i.现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。 C、加油站车辆火灾扑救预案 a.如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将邮箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将邮箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。 b.如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。 D、油罐汽车火灾扑救预案 a.加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。 b.司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 c.加油站工作人员应拨打 119 火警电话，请求外援，并向区公司等汇报。 d.如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。 e.当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。 E、站内大面积起火的扑救预案 a.一人负责向当地 消防部门报警（报警电话 119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 b.站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 c.在灭火同时立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。 d.疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。 e.消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 F、电气火灾的扑救方法 a.发生电气火灾时，首先切断电源，然后用 CO 2 或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 b.无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用 CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 G、邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。准备好所有灭火器材。建设单位应根据可能出现的事故，建立健全应急预案，并加强演练。 本项目涉及的危险化学品为汽油和柴油，可能发生的事故风险为火灾、爆炸，由于本项目汽油和柴油的储存量均较小，事故发生概率较低，本项目环境风险是可接受的。 3土壤环境影响分析 根据遂平县国土资源局花庄国土资源所出具证明，本项目用地性质为建设用地，根据遂平县花庄镇人民政府出具证明，本项目建成遂平县花庄镇规划。本项目建成后运营期对土壤可能产生影响的途径主要为油罐泄露和固体废物未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。 本项目油罐为地埋式双层油罐，油罐一旦腐蚀渗漏，不但会对地下水造成严重污染，还会导致土壤盐碱化，毒害化。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）中的相关要求，地埋式油罐需设置防渗罐池，具体措施为：将油罐置于有防水功能的钢筋混凝土池内，用土（沙）填埋，罐池底部及内壁 一定高度范围内铺设玻璃钢防渗层，同时在池内设置油罐渗漏检测立管，立管的下端位置一般置于罐池的最低处，罐池根据油罐数量设置隔池，隔池内油罐数量不多于两座。本项目固体废物主为生活垃圾和油罐清洗过程中会产生含油废渣，生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理，油罐清洗过程产生含油废渣经集中收集后交由有资质单位回收处理，不在项目内存放。厂区固废暂存区地面采用混凝土硬化，严格遵照国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求及相关建筑设计规范；采用成熟的技术从严设计、施工。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，储油罐、事故水池管道均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及周围土壤影响较小。 4厂址选址可行性 本项目位于遂平县花庄镇花庄村西十字路口南1000米（Y016县道东），本项目未占据道路红线，能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）选址要求；且项目站区内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的距离分别能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的距离要求。项目营运期产生的废气、噪声及固废经采取相应的治理措施后均能得到有效处置，消防措施及防火间距均满足要求，环境风险水平可接受，项目对周围环境影响较小，不会改变项目区环境功能。 因此，从环境保护角度分析，评价认为本项目选址可行。 5环保投资及环保验收一览表 项目环保投资主要为废气治理、固废治理及厂区绿化。项目总投资200万元，其中环保投资8万元，占总投资的4%，具体如表29所示。 表29 项目环保投资一览表 项目 环保设施名称 数量 投资额(万元) 备注 废气治理 油气回收装置 / 4 1套一次油气回收装置，用于收集储油罐卸油产生的油气，4套二次汽油油气回收装置用于收集加油枪产生的油气 废水治理 化粪池 1座 1 容积1m3/d 沉淀池 1座 1.5 容积1m3/d 噪声治理 禁止鸣笛标示牌 4个 0.3 / 固废治理 垃圾收集箱 2个 0.2 / 风险防范 室内、室外消防栓、灭火器若干，消防沙池1座 1 / 合计 / / 8.0 / 本项目环保验收内容如表30所示。 表30 项目环保竣工验收一览表 设施类别 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废水 清洗油罐废水 / 清洗油罐产生的废水由专业清洗公司拉走后交由有资质的单位统一处置，项目内不存放清洗废水 生活污水 化粪池 用于站区周边农田施肥，不外排 洗车废水 沉淀池 用于站区周边农田施肥，不外排 废气 非甲烷总烃 油气回收系统 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 噪声 车辆噪声 设备噪声 加强车辆进出管理，禁鸣喇叭、低速行驶 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 固废 生活垃圾 垃圾桶 垃圾桶若干 清洗油罐废渣 / 清洗油罐产生废渣由专业清洗公司拉走后交由有资质的单位统一处置，项目内不存放清洗废渣 风险防控措施 消防栓、灭火器等

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸油、储油、 加油系统 | 非甲烷总烃 | 采用密闭卸油方式、油气回收及处置装置，按操作规范进行工作 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀池 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由当地环卫部门每天清运。 | 合理处置不外排 |
|  | 油罐清洗 | 清洗废渣 | 由清洗方交由有资质的单位统一处置，本项目内不存放清洗废水和废渣 |  |
| 噪声 | 项目营运期的噪声主要为生产过程中加油机油泵、加气机等运行时和站内车辆来往产生的噪声，经加油机外壳隔声、站区绿化等措施，再经过距离衰减后，噪声值一般在65dB（A）以下，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目不存在施工期，运营期通过绿化等措施，对区域生态环境影响很小。 |

结论与建议

评价结论 1、项目概况 遂平县赵运良加油站选址位于驻马店市遂平县花庄镇花庄村，项目总投资200万元，占地面积1860m2，建筑面积600m2，建设SF30m3埋地乙醇汽油油罐2座、SF50m3埋地柴油油罐2座，安装4台双枪双油品自吸泵式加油机，均带有拉断阀装置，其中汽油加油机采用油气回收装置，属于二级加油站，输油方式为槽车运输。本项目的建设对于保障当地能源供应、改善人民生活环境具有重要意义。 2、产业政策相符性 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于该目录的限制类、淘汰类之列，属允许类，且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。 3、厂址选址及平面布置合理性 遂平县赵运良加油站选址位于驻马店市遂平县花庄镇花庄村，本项目未占据道路红线，能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）选址要求；且项目站区内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的距离分别能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的距离要求。项目营运期产生的废气、噪声及固废经采取相应的治理措施后均能得到有效处置，消防措施及防火间距均满足要求，环境风险水平可接受，项目对周围环境影响较小，不会改变项目区环境功能。 因此，从环境保护角度分析，评价认为本项目选址可行。 4、区域环境质量现状 （1）环境空气：项目所在区域环境空气中主要污染物浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求，区域环境空气质量较好。 （2）地表水：汝河王桥断面COD、氨氮、总磷浓度均可满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （3）地下水：区域地下水水质较好，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求。 （4）声环境：项目各边界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 5、环境影响分析 （1）环境空气影响分析 本项目加油加气工序非甲烷总烃产生总量为0.0526t/a（0.006kg/h），排放量为0.0298t/a（0.0034kg/h），均以无组织方式排放。 经预测，该项目加油站边界处非甲烷总烃无组织排放浓度为可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，周界外最高浓度点浓度≤4.0mg/m3标准的要求。 项目非甲烷总烃最大落地浓度及敏感点落地浓度均可满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐的浓度限值2.0mg/m3。 项目非甲烷总烃周界外浓度无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 （2）运营期水环境影响分析 本项目洗车废水经沉淀池处理后用于站区周围农田灌溉，不外排；站区生活污水经化粪池处理后，用于站区周边农田施肥不外排，本项目废水均不向地表水体排放，对区域地表水环境影响不大。 （3）运营期声环境影响分析 该项目噪声主要来自加油机油泵，压缩机等设施产生的噪声和车辆进出站时的噪声，通过采取对出入区域内来往的机动车加强管理等措施，经隔声及距离衰减后，项目四周各边界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周围环境影响较小。 （4）运营期固体废物影响分析 项目运营期产生的所有固体废物均合理处置，对区域环境影响较小。 6、环保投资 项目环保投资主要为废气治理、废水治理及固废治理。项目总投资200万元，其中环保投资8万元，占总投资的4%。 7、总量控制 本项目无SO2、NOX产生，不涉及废气总量控制指标。项目区无生活污水排放，无COD、氨氮产生。因此，本项目不涉及总量控制指标。 评价建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）加强汽车尾气、噪声的污染治理和环境管理，避免运营期各类污染物对区域环境造成污染影响。 （3）搞好场站规划，建立完善的排水系统，实现雨污分流、清污分流。 （4）生活垃圾、生产固废最好日产日清，减少对周围环境的影响。 （5）建立健全污染防治规章制度，责任落实到人，加强企业管理和环境管理。 综上所述，遂平县赵运良加油站建设项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。卫生防护距离满足要求，因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护的角度分析，评价认为该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

图1  项目敏感点示意图

建设项目工程分析

油罐车

（汽油/柴油）

地下

储油罐

输油泵

加油机

车辆加油

废气

卸油管

噪声、废气

大呼吸

小呼吸

噪声

噪声、废气

油罐车

储罐

油品

油品

潜油泵

油品

加油机

加油枪

汽车油箱

油品

油品

卸油油气回收

真空泵

油气回收

油气回收