建设项目环境影响报告表

（报批版）

项  目  名  称 ： 遂平县冰威制冷设备有限公司商用冰柜项目

建设单位（盖章）：      遂平县冰威制冷设备有限公司

编制日期：2020年7月

生态环境部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# .一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 遂平县冰威制冷设备有限公司商用冰柜项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 遂平县冰威制冷设备有限公司 |
| 法人代表 | 刘念东 | 联系人 | 刘念东 |
| 通讯地址 | 遂平县产业集聚区希望大道与京广铁路交叉口西南角 |
| 联系电话 | 13783333529 | 传真 | / | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 遂平县产业集聚区希望大道与京广铁路交叉口西南角 |
| 立项审批部门 | 遂平县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2020-411728-34-03-040186 |
| 建设性质 | ■新建□扩建□技改 | 行业类别 及代码 | C3464 制冷、空调设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1839 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资(万元) | 12.5 | 环保投资占总投资比例 | 12.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投 产日期 | 2020年8月 |
| 项目内容及规模 遂平县冰威制冷设备有限公司注册成立于2014年11月3日，经营范围为：制冷设备加工销售、日用百货、五金交电/零售。2020年，遂平县冰威制冷设备有限公司拟投资100万元在遂平县产业集聚区希望大道，建设商用冰柜项目，项目产品为商用冷柜生产。本项目拟建厂址用地现状为空地，占地面积1839m2，需新建生产用房和相关配套设施。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策的要求。本项目已在遂平县发展和改革委员会备案，项目代码2020-411728-34-03-040186（见附件）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院[2017]第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部 部令44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属“第二十三-通用设备制造业-69条-通用设备制造及维修”，本项目无电镀和喷漆工艺，对照名录应编制环境影响报告表。 受遂平县冰威制冷设备有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作（见附件）。接受委托后，我单位组织技术人员进行实地踏勘、调查及收集资料，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了该项目的环境影响报告表。 1、项目基本情况 本项目基本情况如下： 项目名称：遂平县冰威制冷设备有限公司商用冰柜项目 建设单位：遂平县冰威制冷设备有限公司 建设地点：遂平县产业集聚区希望大道与京广铁路交叉口西南角 建设性质：新建 建设规模：本项目总投资100万元。占地面积1839m2，建筑面积5517m2。 本项目主要组成及工程内容见表1。 表1 项目组成及主要工程内容 工程分类 项目 组成 建设内容 建筑面积 备注 主体工程 生产厂房 1栋，共3层。1F为机加工生产线，2F为组装生产线，3F为仓库 建筑面积5517m2 新建 辅助工程 办公区 位于生产厂房内 建筑面积300m2 新建 储运工程 仓库 用于存放原材料和成品，位于生产厂房内3F 建筑面积1839m2 新建 公 用 工 程 给水 依托市政供水 新鲜用水270m3/年 依托 供电 依托市政供电 年供电量15万度 依托 排水 本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入遂平县第二污水处理厂，处理达标后排放。 / 环保工程 废水处理 本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入遂平县第二污水处理厂，处理达标后排放。 新建 废气处理 有机废气经光氧催化活性炭一体机净化后，引至15m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器净化后排放。 新建 固废处理 一般工业固废暂存间1间，占地约10m2，设置在生产车间内。 新建 危险废物暂存间1间，占地约20m2，设置在生产车间内。 新建 2、项目主要设备 本项目主要设备见表2。 表2 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 型号 1 剪板机 1 / 2 折弯机 2 / 3 冲床 5 / 4 发泡机 1 / 5 平板机 1 / 6 空压机 1 / 7 弧焊机 2 / 8 电焊机 1 / 9 锯铝机 1 / 10 切割机 1 / 11 移动式焊接烟尘净化器 1 / 12 光氧催化活性炭一体机 1 / 3、项目原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 原材料名称 单位 年耗 备注 一、原辅材料 不锈钢板 t/a 800 外购 铜管 t/a 18 外购 黑料 t/a 40 多亚甲基多苯基异氰酸酯 白料 t/a 35 聚氨酯发泡剂 309胶 t/a 0.15 外购，桶装，10kg/桶 焊条 t/a 0.1 外购 压缩机 台/a 10000 外购 温控器 个/a 10000 外购 塑料配件 套/a 10000 外购 其他辅助五金件 套/a 10000 外购 二、能源 水 m3/a 270 市政供水 电 万kwh/a 15 市政电网 原辅材料理化性质： 黑料：聚氨酯保温材料的主要原料之一，为异氰酸酯，带有强刺激性的无色液体。分子式：CHNO，分子量：43.0247，密度：1.04g/cm3，沸点：39.1℃，闪点：<-15℃（闭杯），自燃点：534℃，蒸汽压：6750mmHg at 25°C，溶解性：15℃时水中溶解度：1%；20℃时 6.7%。用途：用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业。危险性：除不锈钢、镍、玻璃、陶瓷外其他材料与其接触均有被腐蚀危险。尤其不能使用铁、钢、锌、锡、铜或其合金作为盛装容器。化学反应：容易与包含有活泼氢原子的化合物:胺、水、醇、酸、碱发生反应。与水反应生成甲胺、二氧化碳；在过量水存在时，甲胺再与MIC 反应生成 1,3－二甲基脲，在过量 MIC 时则形成 1,3,5－三甲基缩二脲。这二个反应均为放热反应。纯物在有触媒存在条件下，发生自聚反应并放出热能。遇热、明火、氧化剂易燃。燃烧时释出 MIC 蒸气、氮氧化物、一氧化碳和氰化氢。高温（350～540℃）下裂解可形成氰化氢。遇热分解放出氮氧化物烟气。 白料：聚氨酯保温材料的主要原料之一，为聚醚多元醇、发泡剂、催化剂的混合物。聚醚多元醇（简称聚醚）是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得。沸点>200℃（lit.），闪点>230°F，折射率 n20/D1.466，蒸气压<0.3mmHg（20℃），蒸气密度>1（vs air）。 309 胶：氯丁橡胶粘合剂，氯丁橡胶（CR）是氯丁橡胶胶粘剂的主体原料，所配成的胶粘剂可室温冷固化、初粘力很大、强度建立迅速、粘接强度较高，综合性能优良，用途极其广泛，能够粘接橡胶、皮革、织物、造革、塑料、木材、纸品、玻璃、陶瓷、混凝土、金属等多种材料，因此，氯丁橡胶胶粘剂也有“万能胶”之称。混配型氯丁橡胶胶粘剂是指氯丁橡胶经混炼（或不混炼）溶于混合溶剂，加入树脂、防老剂、填料和其他助剂配成的单组分或双组分溶剂型胶粘剂。 4、项目主要产品及产量 本项目主要产品及产量情况见表4。 表4 本项目主要产品一览表 序号 产品 单位 产量 1 商用冷柜 台 10000 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为15人，均不在厂区食宿，每天工作8小时，年工作时间300天。 6、公用工程 （1）给水排水工程 本项目由市政工程供水，项目运营期间的用水主要为员工日常生活用水。 本项目共有员工15人，均不在厂区食宿。 本项目共有员工15人，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），非住宿员工生活用水量按每人每天60L/d人计算。本项目生活用水量为0.9t/d（270t/a），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为0.72t/d（216t/a），生活污水中主要污染物为：COD350mg/L、NH3-N25mg/L、SS200mg/L。生活污水经化粪池处理后，由污水管网排至遂平县第二污水处理厂处理。 （2）供电工程 本项目用电主要为生产设备用电，年耗电量15万kwh，由市政工程电网供电。 供暖和制冷 本项目办公楼冬季采暖、夏季制冷使用单体空调。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，经现场踏勘，不存在与本项目有关的原有污染情况及相关环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，张台乡李尧村民委员会全王帽垛山西北偏北处；极南点，文成乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距上蔡县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平接壤，距西平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市、确山交界，正南距驻马店市区20km。 本项目位于遂平县产业集聚区希望大道，本项目地理位置见附图。 2、地形地貌 遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。 项目区域地势平坦，地质均匀，区域内无影响其稳定性的不良地质现象。 3、气象 工程所在地遂平县，处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。 区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%。 本区域风向频率玫瑰图见图3。 图3 平均风向频率玫瑰图 4、水文状况 遂平县区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。 汝河，又名沙河，发源于泌阳县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m3/s。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入上蔡县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小，主要功能为排涝泄洪。 汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。 本项目生活废水经厂区化粪池处理后，排入遂平县第二污水处理厂处理达标后排至奎旺河，奎旺河位于本项目北侧4.4km。 根据《遂平县产业集聚区发展规划》（2016-2020），遂平县产业集聚区在各主、次干路上布置雨水管网。充分利用地形、水系进行合理分区，根据分散和直接的原则，保证雨水管渠以最短路线、较小管径把雨水就近排入附近水体。本项目雨水经厂区雨水管网收集后排入产业集聚区市政雨水管网，就近入河。 5、土壤与植被 遂平县植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其中大部分地区为草木植被。项目场区区域植被主要以经济作物为主。 6、文物古迹 遂平县境内拥有嵖岈山风景区、凤鸣谷森林公园、龙天沟风景区、红石崖景点等诸多风景区。其中嵖岈山风景区是国家5A级旅游景区、国家地质公园、国家森林公园、全国标准化示范景区、河南省首批文明景区、伏牛山生态旅游精品景区和央视版《西游记续集》的主要外景拍摄地，享有“中原盆景”、“中州独秀”、“江北石林”之美誉。主景区周围还分布有国家级重点文物保护单位——嵖岈山卫星人民公社旧址，丹霞地貌红石崖，高山湿地凤鸣谷，飞瀑流泉龙天沟等景区景点。 经调查，本项目所在区域内尚未发现需要特殊保护的地面文物古迹和地下文物古迹。 7、遂平县县城总体规划（2013-2030） 本规划的遂平县城规划区的范围是：东北侧以奎旺河为界；西北侧以刘店村、藕花村和王陈村三个行政村的北边界为界；南侧以遂平县南部县界为界；东侧以京港澳高速为界；西侧以石武高铁为界。规划区总面积约156平方公里。 县域产业发展规划： （1）产业发展目标 把遂平县建设成为享誉中原的食品工业名城和食品集散中心、闻名全国的旅游度假基地。 （2）产业发展战略 把遂平发展成为农业现代化、工业集聚化、旅游特色化，此外，应充分挖掘遂平县第三产业的发展潜力，重点发展商贸流通业，通过提升县域内的交通设施和专业市场，为自身及周边县市的货物流通服务。 （3）产业发展方向 遂平县的主导产业是：食品工业（包括食品制造业、农副食品加工业、酒饮料制造业）。 重点发展产业主要是装备制造业。 限制发展产业主要是遂平县的传统产业，包括：造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、塑料制品业。 1）第一产业发展方向 谷物种植、生态养殖、蔬菜种植和林果业。 2）第二产业发展方向 遂平县第二产业应重点发展主导产业，主要包含食品制造业、农副食品加工业和酒饮料制造业；做大做强装备制造业；积极改造提升传统产业，主要包含化工业、造纸业、塑料制造业。 3）第三产业发展方向 遂平县第三产业发展应重点发展商贸服务业、旅游业和现代物流业。 （4）产业空间布局 构筑遂平县“一心、两轴、五区、多园”的产业布局结构。 一心：指中心城区，主要发展食品工业、装备制造业、化工、造纸、塑料制造等工业以及商贸服务业、物流业、旅游业等服务业。 两轴：指以南北复合型交通线为骨架形成的南北向产业发展轴和以007县道为骨架形成的东西向产业发展轴。在两条产业发展轴上集聚了遂平县最繁荣的一二三产业。 五区：指工业产业集聚区、服务业产业集聚区、旅游产业集聚区、东部农业产业化示范区和中部农业产业化示范区。 工业产业集聚区重点发展食品工业，做大做强装备制造业，积极改造提升以蓝天煤化工为龙头的化工业、以白云纸业为龙头的造纸业以及以华鼎公司为龙头的塑料制造业。 服务业产业集聚区重点发展批发零售业、宾馆酒店业、娱乐餐饮业、金融业、行政办公服务业等新兴服务业。结合城市中心的分布，共形成老城商贸园、新城综合服务园两大园区。 旅游产业集聚区主要依靠嵖岈山风景区以及龙天沟、红石崖、凤鸣谷风景区等自然风景和以嵖岈山卫星人民公社、女娲文化、西游文化为代表的人文文化，集休闲观光、探奇养生、休闲度假为一体的综合性集聚区。 东部农业产业化示范区重点发展谷物粮食种植和瓜果蔬菜种植，适当发展畜牧养殖业。 中部农业产业化示范区重点发展观光农业、蔬菜种植和林果业，适当发展畜牧养殖业。 多园：指分布在各个产业区中的工业园、瓜果蔬菜种植园、特色蔬菜种植园、生态养殖园和分布在旅游集聚区的众多旅游景点。 本项目选址位于遂平县县城总体规划五区中的工业产业集聚区。本项目用地为工业用地，符合《遂平县县城总体规划（2013~2030）》的土地规划要求；本项目为通用设备制造，为工业产业集聚区重点发展产业。 8、遂平县产业集聚区发展规划 根据国家环保部《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发[2011]14号）为促进产业集聚区持续做好环保工作，努力实现在经济发展的同时持续改善环境。遂平县产业集聚区管理委员会于2016年6月委托江苏苏辰环保科技有限公司编制完成了《遂平县产业集聚区总体发展规划》（2016-2020）。 规划范围：东至经八路，希望大道以北的部分西至陶成路、希望大道以南的部分西至文化路，东南至八里杨南路、西南至丹朱路，北至北环路。规划范围总面积为20平方公里，其中建成区7.74平方公里、发展区6.48平方公里、控制区5.78平方公里。 ◆主导产业：遂平县产业集聚区主导产业——为食品加工和装备制造业两大类产业。 ◆发展方向：依托现有优势产品和骨干企业，主动承接产业转移，积极引导外部企业入驻，集中布局，扩大规模，提升产业档次，促进产业升级和现代产业分工协作，增强产业竞争新优势，把遂平县产业集聚区建设成以食品和装备制造业为主导，以现代服务业为配套的综合性产业集聚区、国内先进的生态示范工业园区、遂平县经济发展的主要引擎。 ◆产业布局：农副食品加工业、食品制造业、装备制造业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业。 ◆规划工业用地：本次产业集聚区规划工业用地布局，将主导产业——将食品加工和装备制造业布置在汝河两岸、京广铁路两侧，规划为二类工业用地。 本项目为通用设备制造，用地为工业用地，符合《遂平县产业集聚区总体发展规划》（2016-2020）。 9、与 “三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 项目建设地点位于遂平县产业集聚区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。 1）项目有机废气经光氧催化活性炭一体机净化后经15m高排气筒排放，焊接废气经移动式焊接烟尘净化器净化后排放，对周围环境的影响较小。 2）项目噪声主要来要自于设备噪声，生产设备机械均置于生产车间内，主要噪声源源强较低，经采取减振、消声、建筑吸声等措施，同时加强管理，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 3）生活污水经厂区化粪池处理后，排入遂平县第二污水处理厂处理。 4）项目产生的生活垃圾由环卫部门清运处理，一般固废暂存于厂区定期外售。 综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 （3）资源利用上线 供电：该项目用电由遂平县产业集聚区供电电网供给，项目用电量为15万 kw·h。 给水：该项目用水水源由遂平县产业集聚区供水管网提供。项目用水量为270m3/a。 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。 10、集中式饮用水源保护区 根据《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），遂平县集中式饮用水源保护区划分如下： （1）遂平县灈阳镇地下水井群(共7眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。遂平县莲花湖地下水井群建成投运、灈阳镇地下水井群不再作为遂平县集中式饮用水水源地后,取消灈阳镇地下水井群饮用水水源保护区。 （2）遂平县莲花湖地下水井群(共18眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （3）遂平县桥南新区地下水井群(共13眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 本项目位于遂平县产业集聚区，周边最近饮用水源保护区为桥南新区地下水井群，东北方向距离桥南新区地下水井群一级保护区边界约3.1公里，不在遂平县集中式饮用水源保护区范围内，项目建设与遂平县集中式饮用水源保护区划一致。 11、遂平县第二污水处理厂 建设规模：本工程污水处理设计规模为2.0万t/d，实际建成规模为1.0万t/d，目前日处理量为5000t/d；规模配套管网工程（服务范围内敷设污水管道24km，管径Φ300－Φ1200mm）。出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；排水去向：奎旺河。 厂址位置：第二污水处理厂建设地址位于遂平县产业集聚区纬一路北侧，谢胡沟南岸，经七路东侧。 工艺流程：工程采用二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，深度处理采用混凝、沉淀、过滤工艺，污泥处理处置采用机械浓缩脱水后外运与生活垃圾混合填埋工艺、消毒工艺采用二氧化氯消毒工艺。 表9 遂平县第二污水处理厂进出水水质标准 序号 污染物 进水水质标准 排水水质标准 1 pH 6~9 6~9 2 COD 350 50 3 BOD5 150 10 4 氨氮 30 5 5 SS 210 10

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级日均标准。 本次评价环境空气质量现状采用 2018 年《河南省空气实况与预报》系统汇总数据，2018 年驻马店市环境空气常规因子 SO2、NO2、PM10、PM2.5监测统计数据进行评价。 表6 项目区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/Nm3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 13 60 30 达标 NO2 30 40 87.5 达标 PM10 114 70 150 超标 PM2.5 60 35 171 超标 O3 90百分位数8h平均质量浓度 170 160 106 超标 CO 95百分位数日平均质量浓度 1.37 4mg/m3 45 达标 由上表可知，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标 SO2、NO2 、CO 年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。随着政府各项污染治理工作的逐步实施，全市空气质量正在逐步改善。 2、地表水 根据驻马店市环境保护局网站公布的2018年6月份全市地表水责任目标断面及饮用水水源水质状况公示表，遂平县奎旺河疙瘩刘断面监测结果见表11。 表11 地表水水质现状监测结果一览表 序号 监测点位 项目 监测值 标准值 达标情况 1 奎旺河疙瘩刘断面 COD 20 30 达标 氨氮 0.99 1.5 达标 总磷 0.48 0.3 超标 奎旺河为遂平县的主要纳污河流，根据监测数据可知，奎旺河疙瘩刘断面COD、氨氮监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值，总磷监测因子不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值。 3、地下水 经在项目区附近现场调查，项目区域地下水质量现状良好，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准的要求。 4、声环境 根据现场调查，本项目厂址厂界昼/夜噪声值见表9。 表9 项目周边厂界噪声调查结果一览表 监测点位 昼间dB(A) 夜间dB(A) 备注 东厂界 50.90-51.50 39.10-40.20 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) 南厂界 52.30-52.80 41.80-42.50 西厂界 49.60-50.20 38.10-38.70 北厂界 46.10-46.70 34.90-35.30 由上表可知，本项目厂界噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，建设项目周边声环境质量较好。 5、生态环境 本项目所在区域为遂平县产业集聚区，为人工生态系统，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境类别 主要保护目标 方位 距离(m) 保护级别 环境空气 梁湾 SE 230 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级 张堂 S 945 殷楼 SW 1000 车站镇 S 1500 北先庄 SW 965 西王庄 SW 900 郭庄 N 1530 吴桥 N 1790 牌坊 N 1850 环境噪声 厂界四周 / / GB3096-2008《声环境质量标准》2类 地表水 奎旺河 N 4400m GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类 地下水 场址周围区域的浅层地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要污染物限值 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO2年均浓度<60μg/m3 SO2日均浓度<150μg/m3 SO2小时浓度<500μg/m3 NO2年均浓度<40μg/m3 NO2日均浓度<80μg/m3 NO2小时浓度<200μg/m3 PM10年均浓度<70μg/m3 PM10日均浓度<150μg/m3 PM2.5年均浓度<35μg/m3 PM2.5日均浓度<75μg/m3 O38小时浓度<160μg/m3 O3小时均浓度<200μg/m3 CO日均浓度<4 mg/m3 CO小时均浓度<10 mg/m3 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 Ⅳ类 COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L 地下水 GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 Ⅲ类 总硬度≤450mg/L、CODMn≤3.0 mg/L、氨氮≤0.5mg/ L 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 3类 昼间65dB(A)、夜间55dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 (类别) 废气主要污染物限值 废气 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 表2二级标准 颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤3.5kg/h 非甲烷总烃颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤10kg/h 颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1mg/m3 非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点4mg/m3 豫环攻坚办[2017]162号 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 其他行业 非甲烷总烃颗粒物最高允许排放浓度≤80mg/m3 非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点2mg/m3 废水 GB8978-1996 《污水综合排放标准》 3级 COD≤500mg/L、SS≤400mg/L / 遂平县第二污水处理厂进水水质标准 / COD≤350mg/L、BOD5≤150mg/L、氨氮≤30mg/L、SS≤210mg/L 噪声 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) GB12523-2011 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 / 昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A) 固废 GB18599-2001 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单 / / GB18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单 / / |
| 总量控制指标 | 评价按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目营运期外排废水主要为生活污水，产生量为216m3/a。生活污水经化粪池处理后排至遂平县第二污水处理厂，处理达标后排放。 本项目营运期生产过程中产生少量挥发性有机物。 本项目总量控制指标为：废水COD0.01t/a、NH3-N0.001t/a；废气VOCs0.16t/a。 化学需氧量、氨氮削减替代根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，该项目所需化学需氧量、氨氮排放量指标分别从遂平县第二污水处理厂2020年度削减量中替代解决。遂平县第二污水处理厂项目总设计规模2万吨/日，其中一期工程日处理污水1万吨，采用二级生物处理+深度处理工艺。污水厂收集范围主要为遂平县产业集聚区。目前遂平县第二污水处理厂已建成投入运行。 |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 1、施工期 本项目租赁现有车间生产，仅涉及生产设备的安装调试，无大型设备，施工期环境影响较小，因此施工期不再进行评价。 2、营运期 本项目冰柜生产工艺流程图见图3。 图3 本项目冰柜生产工艺流程图 生产工艺流程： 将外购的不锈钢板根据工艺的要求下料成一定的尺寸，焊接组装成型，然后进行喷胶便于保温层和表皮的粘合，不开裂。调配发泡料的配比（白料：黑料=1:1），用发泡枪对准灌注孔逐个注入发泡料，直至发满。该工段在上岗前，对操作工人进行了工前培训，严控发泡剂注入时间和注入量，在保证填充量时杜绝填充物溢出。最后安装冷柜门和其他外购配件，组装调试后即为成品。 3、营运期主要污染工序： （1）废水：项目废水主要为员工生活污水。 （2）废气：喷胶和发泡工段产生的有机废气，焊接烟尘。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为80～95dB（A）之间。 （4）固废：主要为员工生活垃圾、边角料、废包装桶、饱和活性炭等。

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.763t/a，95.37mg/m3 | 0.0763t/a，9.54mg/m3 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.0845t/a | 0.0845t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.0008t/a | 0.0002t/a |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 216m3/a | 216m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.076t/a | 0.01t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.005t/a | 0.001t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0 |
|  | 边角料 | 2t/a | 0 |
|  | 废包装桶 | 165个 | 0 |
|  | 饱和活性炭 | 0.02t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源设备运行时产生的设备噪声，其声源值在80～95dB(A)之间。本项目的高噪声设备均安装在厂房内，经减震、车间隔声、距离衰减后噪声源强可衰减15~20dB(A)，运营期东、南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于遂平县产业集聚区，属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有车间生产，仅涉及生产设备的安装调试，无大型设备，施工期环境影响较小，因此施工期不再进行评价。

运营期环境影响分析： 本项目营运期主要污染因素包括废水、废气、噪声和固体废弃物。 1、废水 （1）生活废水 本项目共有员工15人，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），非住宿员工生活用水量按每人每天60L/d人计算。本项目生活用水量为0.9t/d（270t/a），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为0.72t/d（216t/a），生活污水中主要污染物为：COD350mg/L、NH3-N25mg/L、SS200mg/L。生活污水经化粪池处理后（COD255mg/L、NH3-N24.25mg/L、SS140mg/L），由污水管网排至遂平县第二污水处理厂处理。 （2）预测情况 1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生活污水经化粪池处理后，由污水管网排至遂平县第二污水处理厂处理。因此评价等级为三级B。 表13 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥60000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 -- 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生活污水为间接排放，因此对项目区域水体影响较小。 3）依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目废水排水量为216t/a。本项目所在区域属于遂平县第二污水处理厂纳污范围，项目生活废水经化粪池预处理处理后排至遂平县第二污水处理厂处理。 遂平县第二污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。生活污水达标排放对周围水环境影响较小。本项目废水产排情况见表9。 表9 营运期废水产排情况一览表 废水量 污染物 项目出水 遂平县第二污水处理厂进水水质 处理后排放 废水量t/a 排放浓度mg/m3 排放浓度mg/m3 排放量t/a 216 COD 216 255 350 50 216 NH3-N 24.25 30 5 SS 140 210 10 经调查，遂平县第二污水处理厂尚有余量接纳本项目废水，本项目废水产生量0.72m3/d，占该污水厂处理规模比例很小，不会对该处理厂处理能力造成影响。 本项目生活废水经预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD500mg/L、SS400mg/L），满足遂平县第二污水处理厂收水标准（COD350mg/L、SS210 mg/L、NH3-N30mg/L），可进入遂平县第二污水处理厂，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（其中COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）。 故本项目废水排入遂平县第二污水处理厂处理是可行的。 按照遂平县第二污水处理厂出水水质要求，本项目污水排放总量为216m3/a，污染物排放浓度为COD50mg/L、NH3-N5mg/L，污染物排放量为COD0.01t/a、NH3-N0.001t/a。 本项目废水采取以上处理措施后对当地水环境影响较小。 废气 本项目废气主要为喷胶和发泡工段产生的有机废气，以及焊接烟尘。 （1）有机废气 本项目喷胶使用 309 氯丁胶，根据建设单位提供的资料，年使用量约 0.15t。根据类比，家具制造业溶剂型胶黏剂 VOCs（以非甲烷总烃计）含量取 65%，则喷胶工序非甲烷总烃产生量为 0.0975t/a，每三天喷一次胶，每次持续约 10min，产生速率为 5.73kg/h。 发泡工段为常温发泡，不会产生高温裂解废气，在发泡过程中只会有少量非甲烷总烃产生。根据建设单位提供的资料，黑白料年使用量为 75t，非甲烷总烃产生量按原料使用量的1%计算，则非甲烷总烃产生量为 0.75t/a，每三天发泡一次，每次 8 小时，产生速率为 0.94kg/h。 环评建议企业将有机废气通过集气罩收集后由“光氧催化活性炭一体机”处理后通过 15m 高排气筒有组织排放，集气罩收集效率按 90%计，风机风量为 10000m3/h，处理效率按 90%计，经计算，非甲烷总烃产生量为 0.763t/a、产生速率为0.95kg/h、产生浓度为 95.37mg/m3，排放量为 0.0763t/a、排放速率为 0.095kg/h、排放浓度为 9.54mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求。 未收集的非甲烷总烃排放量为 0.0845t/a（0.035kg/h），由发泡车间无组织排放。 （2）焊接烟尘 焊接烟气由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易，主要成分是烟尘、CO、NO2、锰烟等。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），电弧焊的发尘量为6~8g/kg，本项目取8g/kg。 焊条消耗量为 0.1t/a，则焊接烟尘的产生量为 0.8kg/a。项目焊接烟尘产生量较小，经设置的移动式焊烟净化器处理后无组织排放，移动式焊烟净化器收集效率 80%、除尘效率 90%，经计算，焊接烟尘无组织排放量为 0.224kg/a（0.00018kg/h）。 （1）大气环境影响预测 1）评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表10 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 2）大气污染物源强 表11 大气点源参数调查表 排气筒编号 名称 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 污染物排放速率/(kg/h） 车间P1 非甲烷总烃 15 0.4 1.11 25 0.095 表12 大气面源参数调查表 编号 污染物名称 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源有效排放高度（m） 年排放小时（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 生产车间 非甲烷总烃 32 84 10 2400 连续 0.035 颗粒物 32 84 10 2400 连续 0.00018 估算模式所用参数见表20。 表12 AERSCREEN估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） / 最高环境温度/℃ 41.8 最低环境温度/℃ -17.2 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向/℃ / 3）估算模式计算结果 表13 估算模式计算结果统计 类别 污染源 污染物 环境质量标准（mg/m3） 最大落地浓度（mg/m3） 最大落地浓度占标率Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离m P1 打胶、发泡 非甲烷总烃 1.2 0.001 0.09 76 无组织 打胶、发泡 非甲烷总烃 1.2 0.012 1.03 59 无组织 焊接 颗粒物 0.45 0.00006 0.01 59 由上表可知，项目生产车间无组织排放的非甲烷总烃占标率最大，最大落地浓度为0.012mg/m3，最大占标率为1%＜1.03%<10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 4）预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，各污染物下风向预测最大地面浓度、占标率见表22。 表22 废气预测结果表 距源中心下风向距离D(m) 1#排气筒 无组织非甲烷总烃 无组织颗粒物 预测浓度Ci(mg/m3) 占标率Pi(%) 预测浓度Ci(mg/m3) 占标率Pi(%) 预测浓度Ci(mg/m3) 占标率Pi(%) 10 1.18E-04 0.01 7.37E-03 0.61 3.79E-05 0.00 25 5.22E-04 0.04 9.66E-03 0.81 4.97E-05 0.01 50 8.41E-04 0.07 1.23E-02 1.02 6.32E-05 0.01 75 1.04E-03 0.09 1.18E-02 0.98 6.06E-05 0.01 100 1.03E-03 0.09 1.03E-02 0.86 5.28E-05 0.01 125 9.77E-04 0.08 8.74E-03 0.73 4.50E-05 0.00 150 9.13E-04 0.08 7.46E-03 0.62 3.84E-05 0.00 175 8.39E-04 0.07 6.42E-03 0.54 3.30E-05 0.00 200 7.53E-04 0.06 5.59E-03 0.47 2.88E-05 0.00 225 6.72E-04 0.06 4.92E-03 0.41 2.53E-05 0.00 250 6.09E-04 0.05 4.37E-03 0.36 2.25E-05 0.00 275 5.79E-04 0.05 3.91E-03 0.33 2.01E-05 0.00 300 5.46E-04 0.05 3.53E-03 0.29 1.81E-05 0.00 325 5.16E-04 0.04 3.20E-03 0.27 1.65E-05 0.00 350 4.89E-04 0.04 2.93E-03 0.24 1.51E-05 0.00 375 4.67E-04 0.04 2.69E-03 0.22 1.38E-05 0.00 400 4.48E-04 0.04 2.48E-03 0.21 1.28E-05 0.00 425 4.29E-04 0.04 2.30E-03 0.19 1.18E-05 0.00 450 4.10E-04 0.03 2.14E-03 0.18 1.10E-05 0.00 475 3.91E-04 0.03 2.00E-03 0.17 1.03E-05 0.00 500 3.73E-04 0.03 1.88E-03 0.16 9.64E-06 0.00 由上表可以看出，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。 （2）大气环境防护距离 本项目大气污染物下风向最大浓度均小于相应环境质量标准的要求，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 本次评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）有关规定，对本项目与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； 本项目卫生防护距离计算所需参数分别见表14。 表14 项目卫生防护距离计算参数一览表 排放源 污染因子 无组织排放值（kg/h） 生产单元占地面积（m2） 风速（m/s） 卫生防护距离（m） 提级后卫生防护距离（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.035 4000 2.2 0.503 50 颗粒物 0.00018 4000 2.2 0.001 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的要求，本项目生产车间无组织有机废气的卫生防护距离为生产车间外100m。根据本项目的平面布置图可知，本项目卫生防护距离为西厂界外100m、北厂界外100m、东厂界外100m、南厂界外100m，本项目卫生防护距离包络图见附图。经现场勘查，此卫生防护距离内无居民等敏感目标。因此，该项目对周边环境影响较小。 （4）大气环境影响评价结论 项目位于环境质量不达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为三级。 ①正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中项目生产车间无组织排放的非甲烷总烃占标率最大，最大落地浓度为0.012mg/m3，最大占标率为1.03%。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 ②项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 ③根据计算结果，本项目卫生防护距离为西厂界外100m、北厂界外100m、东厂界外100m、南厂界外100m。经现场勘查，此卫生防护距离内无居民等敏感目标。 表15 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级√ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km□ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a√ 评价因子 基本污染物 ( PM10 、SO2、NOX ) 其他污染物 ( 非甲烷总烃 ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准 □ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子( 非甲烷总烃) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5√ 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%√ 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大占标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%□ 最大占标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 □ 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（ 非甲烷总烃） 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 √ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受 √ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（ 0）t/a NOx:（ 0）t/a 颗粒物:（0.00002）t/a VOCs:（0.16）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 3、噪声 （1）噪声源强 噪声污染源主要为冲床、剪板机、切割机等产生的设备噪声其均配套建设水泥硬化基础底座，以增加其运行过程中的稳固性与安全性。据有关资料和类比调查，噪声级为80~95dB（A），经过基础减振、绿化降噪、厂房隔声等措施后，噪声源强可衰减15~20dB(A)。本项目主要高噪声设备及其治理后的噪声源强情况见表16。 表16 本项目高噪声设备及采取措施后噪声值一览表 序号 设备名称 数量[台] 噪声源强[dB(A)] 治理措施 排放特征 治理后源强[dB(A)] 1 冲床 5 85~90 基础减震、绿化降噪、厂房隔声 连续 65 2 剪板机 1 90~95 基础减震、绿化降噪、厂房隔声 连续 65 3 切割机 1 85~90 基础减震、绿化降噪、厂房隔声 连续 70 4 锯铝机 1 80~85 基础减震、绿化降噪、厂房隔声 连续 60 5 空压机 1 85~90 基础减震、绿化降噪、厂房隔声 连续 60 6 电焊机 1 80~85 基础减震、绿化降噪、厂房隔声 连续 60 项目对高噪声设备采用减振基础。同时在厂区布局设计时，使高噪声设备尽可能位于厂区中部，把的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。评价要求生产时安排专人对设备进行维护，定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 （2）噪声预测 本次声环境影响评价选用如下预测模式： ①噪声源叠加模式 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 ②噪声衰减模式 L（r）=L（r0）-20lg（r/r0） 式中：L（r0）—距声源的r0处的噪声值，dB(A)； r—关心点距声源的距离，m； L（r）—距噪声源距离为r处的噪声值，dB(A)。 本项目主要噪声设备在厂界噪声影响预测结果见表17。 表17 本项目厂界昼间噪声预测结果一览表 厂界 距声源距离(m) 噪声 贡献值 [dB(A)] 厂界噪声贡献值[dB(A)] 厂界噪声预测值[dB(A)] 昼间标准值[dB(A)] 东 10 41.02 41.16 41.16 65 南 30 28.81 29.03 29.03 65 西 25 41.02 41.16 41.16 65 北 23 51.48 51.49 51.49 65 由上表可知，本项目每天工作8小时，工作时间为昼间，东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。评价建议企业在日常生产中应加强对高噪声设备的管理，定期进行维护保养，确保各种噪声防护措施落实到位，避免因噪声超标产生的扰民现象。 4、固体废物 本项目固废主要为主要为员工生活垃圾、边角料、废包装桶、饱和活性炭等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·天)计算，则项目生活垃圾产生量为2.25t/a，属于一般固废，由环卫部门定期清运处理。 （2）边角料 本项目生产固废主要为剪板边角料和切割钻铣边角料。根据企业提供的资料，边角料产生量约为2t/a，经收集后外卖综合利用；评价建议设置固废暂存间（面积10m2）。 （3）废包装桶 根据企业提供的资料，黑料白料和 309 胶均为桶装，使用过程中会产生废弃包装桶，产生量约 165个/年，如无破损由原料供应厂家回收综合利用，若有破损，按危险废物委托有该危废处置资质的单位处置。 （4）饱和活性炭 本项目有机废气处理设备中有活性炭过滤装置，因活性炭使用一段时间后，其吸附性降低，达到饱和状态，所以需定期更换，废活性炭产生量约为0.02t/a，此部分废物为危险废物，废物代码为HW49/900-041-49。 环评要求设置独立的危险废物暂存间1间（20m2，详见平面布置图附图），并设置收纳容器，定期交由资质单位处置。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，地面进行防渗、防腐处理，并设有经过防渗、防腐处理的围堰和地沟。危险废物的日常管理要求按照HJ2025-2012《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置。 本项目运营期固体废弃物产生情况汇总见表18。 表18 项目运营期固体废物产生及处置情况 序号 固废名称 产生 位置 废物鉴别 产生量 （t/a） 处置去向 1 生活垃圾 办公生活 一般固废 2.25 生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处理 2 边角料 机加工 一般固废 2 定期清运外售综合利用 3 废包装桶 原材料 危险废物 165个 厂家回收 4 饱和活性炭 废气处理 危险废物 0.02 委托有资质单位处置 综上所述，本项目产生的固体废物经上述措施处置后，均能得到合理处理处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 本项目为通用设备制造，但生产过程无电镀、喷涂、钝化等工序，主要生产工艺为切割-钻铣-组装，根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目属于Ш类项目，项目占地面积较小，且周围主要为工业项目，无饮用水源地、学校等敏感目标，根据《环境影响评价导则 土壤环境 （试行）》（HJ 964-2018）表 3，项目土壤敏感程度为不敏感，根据环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表 4 可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。项目生产过程各污染物均达标排放，综上项目的建设对项目所在地土壤环境影响较小。 地下水环境影响分析 根据调查，项目用水由自来水管网统一供给，项目周围无分散式饮用水源地，根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，项目周围不存在饮用水源地或分散式引用水源地等地下水敏感区域，则项目地下水环境影响敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级划分见表 19。 表19 地下水评价等级分级表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 由表19可知，项目可不进行地下水环境影响评价分析，本项目无生产废水产生，项目运营期间员工不在厂区食宿，生活污水经仅为员工如厕及洗漱废水，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入遂平县第二污水处理厂进一步处理后排放，综上项目的建设对当地的地下水环境影响较小。 7、厂址选择的合理性分析 本项目性质属于新建。项目位于遂平县产业集聚区，本项目用地为工业用地，项目建设符合遂平县产业集聚区总体发展规划。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策的要求。本项目已在遂平县发展和改革委员会备案，项目代码2020-411728-34-03-040186（见附件）。 项目运营期产生的废水、废气、固废、噪声经采取相应的措施后能够达标排放或得到合理的处置，对周围环境影响较小。本项目卫生防护距离为西厂界外100m、北厂界外100m、东厂界外100m、南厂界外100m。经现场勘查，此卫生防护距离内无居民等敏感目标。 综上，认为本项目选址可行。 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理 环境保护的关键是环境管理，实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。 环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产和经济效益为目标，主要是保证公司的“三废”治理设施的正常运转达标排放，做到保护环境，发展生产的目的。 1）环境管理机构 总经理：是公司的法定负责人，也是控制污染、保护环境的法律负责人。 环保机构：公司应有 1～2 名环保专职负责人，负责公司的环境管理工作。 2）环境管理机构的职能 ①负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级环保主管部门制定的环境法规和环境政策。 ②根据有关法规，结合公司的实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。 ③编制全公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对于违反操作规程而造成对环境污染事故及时进行处理，消除污染，并对有关车间领导人员及操作人员进行处罚。 ④负责协调由于生产调度等原因造成对环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染。 ⑤负责项目“三同时”的监督执行。 ⑥负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生。 ⑦建立全公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 3）环境管理计划 环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。 本工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对周围环境影响等方面进行分项控制，环境管理计划见表19。 表19本项目环境管理工作计划表 项目 环境管理工作内容 企业环境管理总要求 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续： （1）运行中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管 理工作，对不达标装置及时整改。 （2） 配合环境监测站搞好监测工作。 运营阶段 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施： （1）总经理全面负责环保工作。 （2）环保科负责厂内环保设施的管理和维护。 （3）对废气、废水处理和减振降噪设施，建立环保设施档案。 （4）定期组织污染源和厂区环境监测。 信息反馈和群众监督 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作： （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 （2）归纳整理监测数据，环保科学配合进行工艺改进。 （3）聘请附近居民为监督员，收集附近居民意见。 （4）配合环保部门的检查验收。 4）管理办法 企业的环保治理已从终端治理转向过程控制。因此，环境管理工作也要更新观念，通过采用清洁生产工艺，加强生产控制，减少污染物的产生量入手，从根本上解决环境污染问题，做好各污染源排放点污染物浓度的测定工作，及时分析测定数据，掌握环境质量，为进一步搞好环保工作提供依据。只有公司领导重视，全公司上下对环境保护有强烈的责任感，强化环境管理，公司的环保工作才能上新台阶。 5）环境管理主要内容 ①运营期的环境管理 A.贯彻执行建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 B.制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 C.工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 D.环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 E.本公司的环境保护档案。 档案包括：污染物排放情况；污染物治理设施的运行、操作和管理情况；监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；采用的监测分析方法和监测记录；限期治理执行情况；事故情况及有关记录；与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；其他与污染防治有关的情况和资料等。 F.污染事故报告制度。应编制环境风险应急预案，并组织演练。 重大事故发生时，立即上报有关部门（环保、安监、消防等），同时立即起动应急预案，进行事故处理。当一般污染事故发生时，必须在事故发生二十四小时内，向环保部门做出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 （2）环境监测 企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。 1） 监测机构 为保证环境监测工作的正常运行，公司应配备专门技术人员1~2人，负责全厂的监测工作。如本厂技术力量不足，可委托有监测资质的单位对项目区污染源进行监测。 2）监测内容 本项目各监测点、监测项目、监测频次见表20。发现不正常排放的情况，应增加监测频率，直至正常状态为止。 表20 本项目监测计划一览表 污染源 监测位置 监测项目 监测频次 废气 排气筒 非甲烷总烃 每年一次 四周厂界 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 噪声 四周厂界 连续等效A声级Leq[dB(A)] 每年一次 3）监测结果上报制度 监测结果应及时上报当地环境保护主管部门。 9、污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 表39 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算年排放量/（t/a） 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 主要排放口 1 1#排气筒 非甲烷总烃 0.0763 9.54 0.095 （2）无组织排放量核算 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 加工生产过程 非甲烷总烃 / 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 1.2 0.0845 2 生产车间 加工生产过程 颗粒物 焊接烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1 0.0002 （3）项目大气污染物年排放量核算 表22 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.16 2 颗粒物 0.0002 10、污染物产排汇总情况 本项目污染物产排情况见表23。 表23 本项目营运期污染物排放情况一览表 项目 污染物产生量 自身削减量 新增出厂排放量 区域消减量 新增入环境排放量 全厂控制排放量 废气 焊接烟尘（t/a） 0.0008 0.0006 0.0002 0 0.0002 0.0002 非甲烷总烃（t/a） 0.75 0.59 0.16 0 0.16 016 废水 废水量（m3/a） 216 0 216 0 216 216 COD（t/a） 0.076 0.066 0.01 0 0.01 0.01 氨氮（t/a） 0.005 0.004 0.001 0 0.001 0.001 固废 生活垃圾（t/a） 2.25 2.25 0 0 0 0 边角料（t/a） 2 2 0 0 0 0 废包装桶 165个 165个 0 0 0 0 饱和活性炭（t/a） 0.02 0.02 0 0 0 0 10、污染防治措施及竣工验收三同时 本项目污染防治措施及“三同时”环境保护验收情况见表24。 表24 本项目污染物防治措施及环保验收指示一览表 序号 类别 治理措施 验收标准 1 废水 生活污水 化粪池处理 《污水综合排放标准》 2 废气 有机废气 光氧催化活性炭一体机，15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 无组织废气 生产车间封闭 / 3 噪声 设备噪声 基础减震、绿化降噪、厂房隔声，厂界噪声每半年监测一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类要求：昼间65dB(A)、夜间55dB(A) 4 固废 生活垃圾 生活垃圾由市政环卫部门收集处理 生活垃圾暂存措施 5 边角料 定期清运外售综合利用 固废暂存间（10m2） 6 废包装桶 厂家回收 危废暂存间（20m2） 7 饱和活性炭 委托有资质单位处置 11、环保投资 本项目运营期各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能得到妥善处理和处置，项目营运期环保投资见表25。 表25 项目环保投资一览表 序号 类别 环保工程验收内容 环评估算的环保投资(万元) 1 废水 生活废水 化粪池 1 2 固废 生活垃圾 垃圾收集点 0.5 边角料 固废暂存间（10m2） 3 废包装桶 危废暂存间（20m2） 饱和活性炭 3 废气 有机废气 光氧催化活性炭一体机，15m高排气筒 6 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器 无组织废气 生产车间封闭 4 噪声 基础减振、厂房隔声、绿化降噪 2 5 合计 12.5

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 光氧催化活性炭一体机，15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 生产车间封闭 | / |
| 废水 | 生活废水 | COD、氨氮 | 生活废水经化粪池处理后排至遂平县第二污水处理厂。 | / |
| 固废 | 生活垃圾 | 采用垃圾箱收集后由当地环卫部门定期清运 | 不对周围环境造成二次污染 |
|  | 边角料 | 定期清运外售综合利用 |  |
|  | 废包装桶 | 厂家回收 |  |
|  | 饱和活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源设备运行时产生的设备噪声，其声源值在80~95dB(A)之间。本项目的高噪声设备均安装在厂房内，经减震、车间隔声、距离衰减后噪声源强可衰减15~20dB(A)，运营期东、南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于遂平县产业集聚区，属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。 |

# 九、结论与建议

1评价结论 1.1项目建设符合国家产业政策 本项目性质属于新建。项目位于遂平县产业集聚区，本项目用地为工业用地，项目建设符合遂平县产业集聚区总体发展规划。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策的要求。本项目已在遂平县发展和改革委员会备案，项目代码2020-411728-34-03-040186。 1.2评价区域地表水、环境空气、地下水以及声环境质量现状均可以满足相应的标准要求 根据2018 年《河南省空气实况与预报》系统汇总数据，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标 SO2、NO2年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据驻马店市环境保护局网站公布的2018年6月份全市地表水责任目标断面及饮用水水源水质状况公示表，遂平县奎旺河疙瘩刘断面总磷不能够满足地表水体功能区划 IV 类水体要求。地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求，说明深层地下水质量较好，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求。项目厂界均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，建设项目周边声环境质量较好。 1.3营运期各污染物在采取相应的污染防治措施后，不会对周围环境产生较大影响 1、废气 本项目废气主要为喷胶和发泡工段产生的有机废气，以及焊接烟尘。有机废气经光氧催化活性炭一体机净化后，经15m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器净化后以无组织形式排放。经预测计算，项目厂界颗粒物和非甲烷总烃浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。本项目卫生防护距离为西厂界外100m、北厂界外100m、东厂界外100m、南厂界外100m。经现场勘查，此卫生防护距离内无居民等敏感目标。 因此，经采取措施后，本项目废气对周围环境影响较小。 2、废水 废水主要为员工生活污水，经厂区化粪池处理后排至遂平县第二污水处理厂。本项目废水采取以上处理措施后对当地水环境影响较小。 3、固废 本项目固废主要为员工生活垃圾、边角料、废包装桶、饱和活性炭等。项目生活垃圾由环卫部门定期清运处理；边角料收集后外卖综合利用；废包装桶由厂家回收统一利用；饱和活性炭委托有资质单位处置。 经采取以上措施后，本项目固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4、噪声 本项目噪声主要来源设备运行时产生的设备噪声，其声源值在80~100dB(A)之间。本项目的高噪声设备均安装在厂房内，经减震、车间隔声、距离衰减后噪声源强可衰减15~20dB(A)，运营期东、南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。经采取以上措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 综上所述，本项目营运时所产生的废气、废水、噪声和固废在采取相应的污染防治措施后均可实现达标排放，不会对周围环境产生较大影响。 2评价建议 （1）本项目环保总投资为12.5万元，占总投资100万元的12.5%。评价建议企业严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 （2）建议在营运期加强管理，加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常运行、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （3）认真落实评价建议的各项环保治理措施和综合利用措施，严格按环评提出的要求进行污染物治理，确保各项污染物实现达标排放及综合利用。 综上所述，本项目符合国家政策要求，厂址选择合理，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，因此，从环保角度分析，不存在制约项目建设的环保问题，评价认为本项目的建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日