建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 遂平县德林花业年加工6~10万枝工艺品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 遂平县德林花业 |

编制日期：2020年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

(1)项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

(2)建设地点--指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

(3)行业类别--按国标填写。

(4)总投资--指项目投资总额。

(5)主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

(6)结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

(7)预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

(8)审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 遂平县德林花业年加工6~10万枝工艺品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 遂平县德林花业 |
| 法人代表 | 郭林亚 | 联系人 | 郭林亚 |
| 通讯地址 | 驻马店市遂平县褚堂街道沟南刘村邓庄 |
| 联系电话 | 18639614352 | 传真 |  | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 驻马店市遂平县褚堂街道沟南刘村邓庄 |
| 立项审批 部门 | 遂平县发展改革委员会 | 批准文号 | 2017-411728-24-03-011749 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2434 花画工艺品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1500 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 6.4 | 环保投资占总投资比例 | 6.4% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 已投产 |
| 1. 项目背景及任务由来 基于对工艺品花行业近年来国内外消费规模的调查及增长预期分析，遂平县德林花业决定投资100万元，租用遂平县褚堂街道沟南刘村抚贫车间进行生产。项目占地面积1500m2，建筑面积546m2。购置射骨机、定型机等生产设备，建设年产 6~10万枝工艺品花项目 根据《建设项目环境影响分类管理名录》的类别划分，项目属于“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业”大类中的“32、工艺品制造”，目录上规定“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“有喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨以下的，或使用水性漆的；有机加工的”编制报告表。本项目无电镀和喷漆工艺，但含“有机加工”，因此环评类别为报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作，为做好项目的环境保护工作，防止污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的“三统一”，遂平县德林花业委托河南欣耀盈环保科技有限公司进行该建设项目的环评工作。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境影响进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 2.建设项目概况 2.1项目建设概况 项目名称：遂平县德林花业年年加工6~10万枝工艺品项目 建设规模：项目租赁抚贫车间厂房1栋，总建筑面积546m2，购置射骨机、定型机等生产设备，项目建成后形成6~10万枝工艺品的生产能力。。 建设单位：遂平县德林花业 项目性质：新建 投资总额：100万元 建设地点：驻马店市遂平县褚堂街道沟南刘村邓庄 占地面积：1500m2 2.2项目建设内容 本项目拟建设包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。拟建项目组成详见表1-1。 表1-1 本项目主要建设内容一览表 项目组成 项目名称 主要建设内容及规模 备 注 主体工程 生产车间 1栋，高度8m，建筑面积546m2，主要布置裁剪、洗染、定型、注塑、射骨、组装等工序。 租用已建抚贫车间，钢架结构 公辅工程 给 水 由企业自备井供给，用水量288m3/a / 排 水 设雨、污分流排水系统，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；生产用水循环利用，定期补充损耗，不外排。 / 供 电 项目区电网供给 利用现有供电系统 环保工程 废气 射骨、注塑废气：等离子光氧一体化净化设备装置处理后通过不低于 15m 的排气筒高空排放 未建 废水 生活污水：化粪池1座，容积5m3 未建 洗涤水：循环水池1座2m3 未建 固废 生活垃圾交由市政环卫部门统一清运处理， 日产日运；一般固废外售处置，危险废物交由有危废处理资质的单位处置。厂内设置垃圾桶，一般固废暂存间和危险废物暂存间。 未建 噪声 设备采取隔声、减振等措施。 / 2.3项目产品方案 项目建成后根据市场需求组织生产加工各类工艺品花。年加工6~10万枝，产品方案见表1-2。 表1-2 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 规格 单 位 数量 1 工艺品花 / 万枝/年 6~10 2.4项目平面布置 本项目租用租用遂平县褚堂街道沟南刘村闲置抚贫车间房进行生产，车间内主要裁剪、洗染、定型、射骨、组装等工序，详见总平面布置图。 2.5项目主要设备及原辅材料 生产设备 本项目主要生产设备清单见表 1-2。 本项目主要设备为裁剪机、定型机、射骨机等，经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录(第四批)》及《产业结构调整指导目录》（2019年本）等相关文件，本项目所用设备均不属于淘汰类。项目配备的主要设备情况见表1-3。 表1-3 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 对应工序 1 裁剪机 台 1 裁剪 2 离心脱水机 台 1 浸泡压水 3 定型机 台 30 定型 4 射骨机 台 2 射骨 5 注塑机 台 2 注塑 6 空压机 台 1 / 7 植毛机 台 1 植毛 表 1-4 项目主要原辅材料消耗量 序号 原辅材料名称 单位 用量 备注 1 PE 粒子 t/a 5 颗粒状，新料 2 涤纶布 t/a 20 / 3 色粉 Kg/a 2.5 铁丝 t/a 1.0 3 分散染料 t/a 0.1 表 1-5 主要原辅材料理化性质 名称 理化性质 PE 粒子 由乙烯单体聚合而成，无味、无臭、五毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度0.94~0.96g/cm3，成型收缩率 1.5~3.6%，熔点 130~145℃，不溶于水，微溶于烃类、甲苯等，能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电 绝缘性高。主要用于生产薄膜、片材、涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种 注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。 2.6劳动组织安排 本项目劳动定员 30 人，工作班制为白班制生产，年工作 300 天，不设员工食堂、不安排住宿，员工食宿自行安排。 2.7公用工程及辅助工程 1、给水 本项目供水由当地乡镇集中供水管网供水。 2、排水 项目废水主要为生活污水，生产用水循环利用，定期补充损耗，不外排。厂区污水实施清污分流、雨污分流，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。 3、供电 本项目供电由当地电网供给，采用单路电源供电。 3、产业政策相符性分析 本项目属花画工艺品制造（项目代码为C2434），根据《产业结构调整指导目录（2019），本项目不属于限制类和淘汰类项目。同时，本项目已经遂平县发展和改革委员会备案，项目代码为：2017-411728-24-03-011749，备案证明（见附件），故本项目的建设符合国家产业政策的要求。 4、规划相符性及选址合理性分析 （1） 项目地理位置 本项目位于驻马店市遂平县褚堂街道沟南刘村邓庄，项目厂区北侧为农田、西侧为空地，南侧和东侧隔路为沟南刘村邓庄村民居。项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好。项目地理位置及周边环境示意图详见附图。 （2） 规划相符性分析 本项目为“属花画工艺品制造”业，厂址位于驻马店市遂平县褚堂街道沟南刘村邓庄。根据遂平县国土资源局褚堂国土资源所出具的证明，项目租用的扶贫车间土地性质为建设用地，根据遂平县褚堂乡村镇建设发展中心出具的证明本项目建设用地符合遂平县褚堂镇乡镇规划。经调查，本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。 5、项目周围环境概况 本项目位于驻马店市遂平县褚堂街道沟南刘村邓庄，项目厂区北侧为农田、西侧为空地，南侧和东侧隔路为沟南刘村邓庄村民居。项目区域敏感点情况见表1-10，周围敏感点示意图见附图。 表1-10 本项目周围敏感点情况一览表 序号 名称 距厂址边界距离（m） 人口/户数 与厂址方位 1 邓庄村 20 560/86 E 2 沟南刘 190 450/110 S 3 金庄 650 500/118 WSW 6、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 对照《驻马店市生态保护红线分类管控图》，本项目厂区不在生态红线区管控区的范围内，不涉及《驻马店市生态保护红线分类管控图》所列的生态保护目标。 （2）环境质量底线 本项目在运营期产生的废气、生活污水、噪声、固废等污染物，在采取相应的污染防治措施后，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目水、电均由遂平县诸堂乡统一供应，该项目建成后不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有相关环境准入负面清单。 对照《国家发展改革委 商务部关于印发市场准入负面清单草案（试点版）的通知》，本项目不属于其中禁止类和限制类项目。 对照产业政策文件，本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)中限制类或禁止类项目 。 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。 |

## 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，张台乡李尧村民委员会全王帽垛山西北偏北处；极南点，文成乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距上蔡县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平接壤，距西平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市、确山交界，正南距驻马店市区20km。 本项目位于驻马店市遂平县褚堂街道沟南刘村邓庄，项目厂区北侧为农田、西侧为空地，南侧和东侧隔路为沟南刘村邓庄村民居。 2、 地质地貌 遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。 项目区域地势平坦，地质均匀，区域内无影响其稳定性的不良地质现象。 3、 气象气候 工程所在地遂平县，处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。 区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%。 本区域风向频率玫瑰图见图2-1。 图2-1 平均风向频率玫瑰图 4、 水文特征 （1）地表水 遂平县区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。 汝河，又名沙河，发源于泌阳县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m3/s。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入上蔡县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小，主要功能为排涝泄洪。 汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。 本项目位于汝河南侧，本项目距离汝河1.9公里。 （2）地下水 遂平有以下几个水文地质区： Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。 Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。 Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。 Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。 Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。 Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。 5、植被及生物多样性 遂平县植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其中大部分地区为草木植被。项目区域植被主要以经济作物为主。 区域内动物主要牛、马、驴、骡、山羊、兔、狗、鸡、鸭、鹅等家禽、家畜；以及黄鼠狼、刺猬、野兔、麻雀、鹌鹑、斑鸠等野兽、飞禽。 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、 矿产资源 遂平地层西部山区主要是震旦系石英岩，局部地区保留有寒武系灰岩、页岩、大成岩出露相当普遍。在沉积岩系中，主要有铁、磷、锰等矿藏。由于岩浆活动的结果，形成多种金属矿藏。 本项目厂址所在区域目前没有发现有开采利用价值的煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、 行政区划与人口 遂平县位于河南省南部，隶属驻马店市，全市总面积1080km2，总人口55万，辖3乡8镇3个街道办事处，2个景区，1个产业集聚区和1个新区，201个行政村。 2、 社会经济 遂平县盛产小麦、玉米、大豆、花生、烟叶等作物。农作物常年播种面积170万亩以上，其中粮食作物播种面积140万亩以上，粮食年综合生产能力5亿公斤以上，被确定为全国优质小麦标准化示范区、全国商品粮生产基地县、全国粮食生产先进县、全省农业标准化示范县等。畜牧业发展迅速，是全国生猪调出大县，河南省畜牧强县、畜牧业发展重点县、无公害生猪生产示范县。西部山区蕴藏着丰富的铁、钼、铝钒土、水晶石、大理石等矿产资源。 2017年国民生产总值196.8亿元，同比增长9%；固定资产投资188.6亿元，增长12%；社会消费品零售总额77.6亿元，增长12.4%；公共财政预算收入8.53亿元，增长16.1%。 3、 交通运输 遂平县地处中原腹地，紧临驻马店市，与内陆特区漯河市接壤。南距武汉市250公里，北距省会郑州市180公里。京广铁路、l07国道、京珠高速公路纵贯南北，驻舞、遂周公路横贯东西，以1000公里半径画圆，天津、西安、青岛、郑州、武汉等大城市都在其中，有得天独厚的区位优势。 4、 文物保护 经调查，项目区域内尚未发现需要特殊保护的地下文物古迹。 据现场调查得知，本项目周围没有自然保护区、旅游风景区等环境敏感点。 5、水源地保护区 调查可知诸堂乡饮用水水源地日供水能力2万吨饮用水源地。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），项目所在区域最近的集中式饮用水水源地为遂平县诸堂镇地下水井，一级保护区范围:取水井外围50米的区域，本项目建设地点距离诸堂乡地下水井约3km，本项目不在遂平县诸堂镇饮用水源地范围内。

## 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据《2018年度驻马店市环境质量概要》中数据，2018年驻马店市区环境空气中污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3年均值浓度分别为16μg/m3、36 μg/m3、106 μg/m3、59 μg/m3、1.0 mg/m3、108 μg/m3。按《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2017年驻马店城市空气质量级别为轻污染，首要污染物为PM2.5，全年空气质量超出二级标准。驻马店市环境空气优良达标天数240天，达标率为65.8%。 表3-1 大气环境质量现状（CO为mg/m3，其余均为ug/m3） 污染物名称 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 16 60 0.27 达标 NO2 年平均质量浓度 36 40 0.9 达标 PM10 年平均质量浓度 106 70 1.51 超标 PM2.5 年平均质量浓度 59 35 1.69 超标 CO 年平均质量浓度 1.0 1.67 / 达标 O3 年平均质量浓度 108 33.33 / 超标 注：CO、O3的年平均浓度标注着，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)可按小时平均浓度的1/6折算。 由上表可知，驻马店市目前大气环境中PM10、PM2.5、O3现状浓度超标，本项目所在区域属于不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目位于汝河流域，汝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 汝河下游王桥断面为汝河上控制上游遂平县的目标责任断面。评价引用驻马店市环保局网站公示的《2019年8月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的水质进行分析评价。断面的水质监测结果统计详见下表。 表3-2 地表水现状监测统计与评价结果(mg/L) 断面名称 监测项目 监测值 标准值 达标情况 王桥断面 COD 16 20 达标 NH3-N 0.33 1.0 达标 总磷 0.04 0.2 达标 由上表可知，汝河王桥断面各项因子监测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 4、环境噪声质量现状 本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。为了解项目厂区声环境质量现状，本项目委托驻马店市顺达环境技术服务有限公司于2020年6月29～30日对建设地点的声环境状况进行现场监测。监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定执行，监测结果见下表。 表3-4 厂界周围声环境现状监测结果 监测点位 昼间【dB(A)】 夜间【dB(A)】 6月29日 6月30日 6月29日 6月30日 东厂界 53.7 53.5 42.7 43.1 南厂界 52.4 52.6 41.6 42.7 西厂界 52.6 53.2 42.4 43.5 北厂界 54.1 53.1 42.9 42.3 邓庄村 50.2 52.5 42.7 42.3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 60 50 根据上表中的监测结果，本项目区域东、南、西、北厂界和东侧邓庄村噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。总之，项目区域声环境现状较好。 5、生态环境质量现状 项目所在区域由于人为活动频繁，天然动植物种类少，现有的种类中多为人工种植或养殖，区域生态环境为农业人工生态环境。经现场调查，项目区域500m内无重点保护的野生动植物，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据调查，在厂区周围未发现文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本次评价的主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 类别 环境保护目标 与本项目距离m 方位 人口/户数 保护级别 大气环境 项目所在区域 / / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 邓庄村 20 E 560/86 沟南刘 190 S 450/110 金庄 650 WSW 500/118 声环境 项目所在区域 / / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类区标准 邓庄村 20 E 560/86 沟南刘 190 S 450/110 地下水 项目所在区域 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类 地表水环境 汝河 1900m N / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

## 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气： 根据空气环境功能区划，项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值，详见表 4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 备注 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 24 小时平均 150 1 小时平均 500 可吸入颗粒物 （PM10） 年平均 70 24 小时平均 150 可吸入颗粒物 （PM2.5） 年平均 35 24 小时平均 75 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24 小时平均 80 1 小时平均 200 一氧化碳（CO） 24 小时平均 4000 1 小时平均 10000 臭氧（O3） 日最大 8 小时平均 160 1 小时平均 200 非甲烷总烃 一次值 2000 根据《大气污染物综合 排放标准详解》确定 （2）地表水环境：地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 标准类别 标准值 1 pH GB3838－2002 Ⅲ类 6～9 2 COD ≤20 3 氨氮 ≤1.0 4 总磷 ≤0.2 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类区标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类区 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气： 项目射骨、注塑过程中产生的有机废气分别参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 的排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中其他行业排放标准限值两者中的较严者。分别见表4-4和表4-5。 表4-4 《合成树脂工业污染物排放标准》 》 （GB31572-2015 序号 污染物 单位 排放限值 污染物排放监控位置 企业边界大气污染物浓度限值 1 非甲烷总烃 mg/m3 60 车间或生产设施排气筒 4.0 2 颗粒物 mg/m3 20 1.0 单位产品非甲烷总烃排放量 kg/t 0.3 / 表4-5 工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值 序号 污染物 标准级别 建议排放浓度 无组织排放浓度限值 mg/m3 mg/m3 1 挥发性有机物(VOCs) 豫环攻坚办〔2017〕162 号 60 2.0 （2）废水：废水按不排放控制。 （3）噪声：本项目所在地区域属于2类声环境功能区，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声排放标准见表4-6。 表4-6 噪声排放标准 标准名称 执行 标准 标准值 类别 限 值 单 位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 昼 间 60 dB（A） 夜 间 50 （4）固废：本项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投入运营后产生的工艺废水量较小，经过滤沉淀处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后全部用于项目周围农田施肥，不外排，不再分配水污染物总量指标。 本项目有组织VOCs经低温等离子光催化氧化一体机处理后VOCs排放量为0.0007t/a。 评价对本项目污染物排放总量提出如下建议控制指标： 废气总量控制指标为：VOCs0.0007t/a。 |

## 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目现状厂房已建成，不存在施工期。本次评价对项目营运期的污染情况及产生的主要环境问题进行分析，并针对性的提出污染防治措施。 1、营运期工艺流程及产污环节 本项目主要生产工艺品花，具体生产工艺如下： 图5-1 本项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程说明 先将涤纶布裁剪成所需大小形状，然后经染色、离心脱水、蒸干，经定型机加压成型，压上纹路，得到所需的花芯部分，定型机采用电加热，温度控制在 180℃左右。将 PE 粒子（配合少量色粉）通过注塑机制成花的枝干，经射骨机制成花叶，并与定型的花芯等组合在一起即得到工艺品花成品。 项目注塑、射骨过程采用冷却水对模具进行间接冷却，冷却水循环使用，定期补充损耗不外排。 3、营运期污染源及污染物分析 3.1 废气 本项目使用的原料（PE 粒子）为颗粒状，注塑、射骨机的加工温度160~200℃，因此项目废气主要为注塑、射骨过程中产生的有机废气。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和本项目物料使用量计算非甲烷总烃产生量和排放量。该手册认为在无控制措施情况下，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料。本项目塑料颗粒的使用量为5t/a，本项目非甲烷总烃的预计产生量为0.00175t/a。 评价要求生产单位在注塑机、射骨机上方设集气罩，废气由集气罩收集后经等离子光氧一体机装置处理后通过不低于 15m 的排气筒高空排放，集气罩的收集效率按 80%计，等离子光氧一体机效率以50%计，配套的风机风量不低于8000m 3 /h。射骨工序每天工作 8h（全年生产300天）。经处理后废气产生及排放情况见3-1 表3-1 有机废气主要污染物产生及排放情况汇总表 污染物名称 产生情况 排放情况 产生速率 Kg/h 产生量 t/a 排放速率 Kg/h 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 非甲烷 有组织 0.000583 0.00140 0.000292 0.036 0.00070 总烃 无组织 0.000146 0.00035 0.000146 0.00035 小计 0.000729 0.00175 0.000438 0.00105 3.2 废水 本项目用水包括生产用水和生活用水，其中生产用水主要为循环冷却用水、染色配料用水和设备清洗用水。损耗部分定期补充，不产生生产废水；布料染色后离心产生的废染液回用不外排；设备清洗废水0.1m3/d回用于色料配制用。 根据《河南省用水定额》规定，职工用水量按40L/d·人计，则本项目30名职工生活用水量为1.2m3/d，即360m3/a。排水系数按80％计，则生活污水产生量为0.96m3/d，即288m3/a。水质较为简单，污染的主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5，经化粪池收集处理后用于周边农田作农肥，不外排。 本项目用排水平衡见下图5-2。 表3-2 本项目生活污水产生情况汇总表 废水种类 废水量m3/d 污染物名称 产生浓度 产生量 处理方式 mg/L t/a 生活污水 0.96 (合288m3/a) COD 300 0.0864 化粪池收集处理后用于周边农田作农肥 BOD5 180 0.0518 SS 150 0.0432 氨氮 30 0.0086 3.3 噪声 本项目噪声主要是生产过程中各加工工序的设备噪声，分别为定型机、注塑机、射骨机、离心机等，噪声值约为65～85dB（A）。拟建项目采取的降噪措施以及治理效果见表5-12。 表3-3 项目噪声产生及治理效果 单位：dB(A) 声源 声级/dB(A) 治理措施 定型机 65～70 选用低噪声设备，基础减震，加强管理保养和维护，厂房隔声。不得在晚间22：00至次日的6：00之间从事有噪声的加工工序 注塑机 70～75 射骨机 70～75 离心机 75～85 3.4 固体废物 本项目固废包括生产性固废和职工生活垃圾。 生产性固废主要为生产过程下脚料、包装废料、废胶桶、废弃灯管等。 布匹冲压剪裁工序中产生的下脚料约为0.6t，收集后外售；废包装材料产生量约为0.5t/a；本项目所用粘接胶料为水性胶，废胶桶0.5t/a，由厂家回收再利用；废气处理（光催化氧化）废弃灯管的产生为0.01t/a，属于危险固废，委托有资质的单位处置。 生活垃圾产生量以0.5kg/人.日计，则产生量为4.5t/a（以300天/年工作日计），由环卫部门定期外运处理。本项目各固废产生及处置处理情况见表3-4。 表3-4 项目主要固废产生情况一览表 序号 名称 产生工序 是否属危险固废 产生量 （t/a） 处理处置方式 排放量 （t/a） 1 下脚料 裁剪 否 0.6 外售 0 2 包装废料 包装 否 0.5 外售 0 3 废胶桶 人工组合 是 0.5 厂家回收再利用 0 4 废弃灯管 废气处理 是 0.01 委托有资质的单位处置 0 5 生活垃圾 员工生活 否 4.5 交由环卫部门处理 0 合计 -- 6.11 -- 0

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑、射骨 | 有组织 | 非甲 烷总烃 | 0.072 mg/m3， 0.00140 t/a | 0.036mg/m3 0.00070 t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.00035 t/a | 0.00035 t/a |
| 废水 | 生活污水 （288m3/a） | COD | 300 mg/L，0.0864 t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 180 mg/L，0.0518 t/a |  |
|  |  | SS | 150 mg/L，0.0432 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30 mg/L，0.0086 t/a |  |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | 生产工序 | 裁剪 | 下脚料 | 0.6 t/a | 外售 |
|  |  | 包装 | 包装废料 | 0.5 t/a | 外售 |
|  |  | 人工组合 | 废胶桶 | 0.5 t/a | 厂家回收再利用 |
|  |  | 废气处理 | 废弃灯管 | 0.01 t/a | 委托有资质的单位处置 |
| 噪声 | 设备噪声 | 主要为生产设备运行产生的噪声，其噪声源强见表3-3 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目厂房为租赁厂房，不涉及土建施工阶段，不新增占地，周围区域不属于生态环境敏感区。因此，本项目的建设对生态环境影响较小。 |

## 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用现有厂房进行生产，不存在施工期环境影响问题。 营运期环境影响分析： 1、废气污染源达标情况 本项目产生的废气主要为定注塑、射骨工序过程中产生的有机废气。 评价要求生产单位在注塑机、射骨机上方设集气罩，废气由集气罩收集后经等离子光氧一体机装置处理后通过不低于 15m 的排气筒高空排放，集气罩的收集效率按 80%计，等离子光氧一体机效率以50%计，配套的风机风量不低于8000m 3 /h。经核算，本项目废气处理后排放情况见7-1 表7-1 有机废气主要污染物产生及排放情况汇总表 污染物名称 产生情况 排放情况 产生速率 Kg/h 产生量 t/a 排放速率 Kg/h 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 非甲烷 有组织 0.000583 0.00140 0.000292 0.036 0.00070 总烃 无组织 0.000146 0.00035 0.000146 0.00035 小计 0.000729 0.00175 0.000438 0.00105 由上表可知，非甲烷总烃的排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 的排放限值以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中其他行业排放标准限值要求。 2、大气环境影响预测与评价 为了较为准确地了解本项目污染物对周围大气环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本评价采用 AERSCREEN 估算模型进行分析。 评价因子与评价标准筛选 项目评价因子和评价标准见表 7-2。 表7-2 评价因子及评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 一次值 2000 根据《大气污染物综合排放 标准详解》确定 评价等级判定依据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境影响评价等级的判定原则，运用导则附录 A 推荐模型中估算模式进行预测，来确定大气环境影响评价等级。分别计算每种污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达标准值 10%时所对应的最远距离D10％。其中 Pi 定义为： 式中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 Coi—非甲烷总烃选用《大气污染物综合排放标准详解》中1一次值2.0mg/m3。 评价等级评判依据见表7-3。 表7-3 大气环境评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax﹤10% 三级 Pmax<1% 表7-4 本项目有组织废气污染物排放参数 污染源 排气量 Nm3/h 污染物 名称 浓度 mg/Nm3 速率 kg/h 排气筒高度 m 排气筒参数 m 废气 温度 ℃ 评价标准 mg/m3 城市/ 乡村 选项 Pmax % D10% m 注塑、射骨工序 8000 非甲烷总烃 0.036 0.000292 15 0.4 40 2.0 农村 0.002 0 表7-5 本项目无组织废气排放参数情况表 排放单元 污染物名称 排放量 kg/h 处理措施 排放特征 Pmax % D10% m 长×宽×高m 生产车间 非甲烷总烃 0.000146 车间通风 25×20×10 0.0042 0 根据表 7-4 、7-5、7-6估算模型计算结果，本项目非甲烷总烃有组织排放最大落地浓度为 0.037μg/m3，最大落地浓度占标率Pmax%为0.0019%＜1%；非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度为 0.084μg/m3，最大落地浓度占标率Pmax%为0.042%＜1%。因此确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价不进行进一步预测。 表 7-6 估算模型计算结果表 距离(m) 点源 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 1 0.000 0.0000 100 0.034 0.0017 169 0.037 0.0019 200 0.036 0.0018 300 0.033 0.0017 400 0.029 0.0015 500 0.024 0.0012 600 0.019 0.0010 700 0.016 0.0008 800 0.013 0.0007 900 0.011 0.0006 1000 0.011 0.0006 1100 0.011 0.0006 1200 0.011 0.0006 1300 0.011 0.0006 1400 0.011 0.0006 1500 0.010 0.0005 1600 0.010 0.0005 1700 0.010 0.0005 1800 0.009 0.0005 1900 0.009 0.0005 2000 0.009 0.0005 2100 0.008 0.0004 2200 0.008 0.0004 2300 0.008 0.0004 2400 0.007 0.0003 2500 0.007 0.0003 下风向最大质量浓度及占标率 0.037 0.0019 D10%最远距离/m 0 0 距离(m) 无组织面源 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 1 0 0.000 22 0.084 0.0042 100 0.072 0.0036 200 0.063 0.0032 300 0.053 0.0027 400 0.044 0.0022 500 0.037 0.0019 600 0.031 0.0016 700 0.027 0.0014 800 0.023 0.0012 900 0.021 0.0011 1000 0.018 0.0009 1100 0.016 0.0008 1200 0.015 0.0008 1300 0.013 0.0007 1400 0.012 0.0006 1500 0.011 0.0006 1600 0.01 0.0005 1700 0.01 0.0005 1800 0.009 0.0005 1900 0.008 0.0004 2000 0.008 0.0004 2100 0.007 0.0004 2200 0.007 0.0004 2300 0.007 0.0004 2400 0.006 0.0003 2500 0.006 0.0003 下风向最大质量浓度及占标率 0.084 0.0042 D10%最远距离/m 0 0 2、地表水环境影响分析 本项目生产用水均循环利用，定期补充损耗，不外排，主要废水为生活污水。 本项目生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。污水中主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N等。经化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。 因此，本项目对周围地表水环境影响较小。 3、地下水影响分析 本项目车间内部设有完整的排污管道，均作水泥硬化防渗处理，可以有效防止生产废水下渗污染情况的发生；生活污水经防渗化粪池处理后下渗量较小，因此不会明显加重对区域地下水体的污染。 4、声环境影响分析 （1） 声源分析 本项目主要设备为定型机、注塑机、射骨机、离心机等，噪声值约为65～85dB（A）。 （2） 预测模式 噪声预测采用整体声源法进行，计算时，声波在传播过程中只考虑屏障衰减，即： LP=LW－∑Ai 式中：Lp——受声点的预测声级，dB； Lw——整体声源的声功率级，dB； ∑Ai——总衰减量，dB； 总衰减量 ∑Ai=Ad＋Aa＋Ab 整体声源的声功率简化换算模式： LW=Lpt＋101g(2s) 式中：Lpt ——整体声源周围平均声压值，dB; S——车间面积，m2； 受声点声级计算模式： Lp= Lpt＋101g(2s)－Ad－Aa－Ab 式中：Ad=10lg(2πr2)－距离衰减， Aa=10lg（1＋1.5×10-3r）－附加衰减， Ab=10lg（3＋20N）－屏障衰减， r ——整体声源的中心到受声点的距离，m； N ——菲涅耳数； 受声点声级叠加计算模式： Lpd=101g∑100.1Lpi 式中：Lpd ——受声点的总声级，dB； Lpi ——I声源在受声点的声级值，dB； （3）预测条件 在预测计算时，充分考虑噪声对环境最不利的情况为前提，为了便于计算，作以下简化假设： 平均声级 本建设项目车间平均声级为75dB。 ② 预测计算的安全系数 预测计算时，声能在户外传播衰减只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减如地面效应、空气吸收衰减、温度梯度等衰减均作为工程的安全系数而不计。 （4） 预测结果 经用上述模式对本项目运行期间的噪声对厂界及周围环境的影响进行预测。本项目厂房可看成一个隔声间，其隔声量主要来自墙体的吸隔声作用，隔声量一般在15~30dB之间，为保守起见，本项目设隔声量为20dB。结合主要噪声源所在车间在厂区的布置情况（生产车间距东厂界1m、距南厂界20m、西厂界1m、北厂界1m，邓庄村20m）进行预测，预测结果见表7-5。 表7-5 本项目噪声预测结果 单位：dB 序号 预测点位置 贡献值 叠加背景值后预测值 达标情况 昼间 夜间 1 东厂界 44.7 / 达标 达标 2 南厂界 20.9 / 达标 达标 3 西厂界 46.7 / 达标 达标 4 北厂界 45.2 / 达标 达标 5 邓庄村 26.9 52.5/42.7 达标 达标 由预测结果可知，项目产生的噪声对各厂界的贡献值较小，东、南、西和北厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求。项目东侧邓庄村噪声叠加背景值后均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 5、固体废物影响分析 本项目生产性固废主要为生产过程下脚料、包装废料、废胶桶、废弃灯管等。经工程核算下脚料、废包装材料产生量分别约为0.6t和0.5t/a，收集后外售；废胶桶0.5t/a，由厂家回收再利用；废气处理（光催化氧化）废弃灯管的产生为0.01t/a，属于危险固废（废物代码 900-023-29），收集后委托有资质的单位处置。生活垃圾年总产生量为4.5t/a，企业集中收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场。 综上所述，本项目固废经采取上述措施妥善处置后对周围环境影响较小。 6、环境风险评价 本项目不排放废水；使用的原料PE颗粒属于高分子材料，为可燃固体，易发生火灾。另外，项目环保装置发生事故时，废气事故排放也会对周边环境空气产生不良影响。因此，项目事故风险类型确定为火灾及废气事故性排放。 6.1 环境风险简要分析 （1）运输风险分析 PE在运输回厂区过程中，存在交通事故风险。如发生交通事故，物料散落到水体、公路上，若不能及时回收，将造成一定的环境污染。另外，如果由于交通事故而造成起火，将对大气环境噪声污染，PE颗粒燃烧产生的高温、烟尘和有机废气也会对人畜和环境造成较大影响。 （2）PE颗粒存储火灾 本项目储存的PE颗粒原料和工艺品花产品均为可燃或易燃物质。PE颗粒在贮存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源、火源，因热量的集聚，而分解出可燃性有机气体进而发生火灾事故，PE颗粒及工艺品花产品燃烧产生的高温、烟尘和废气会对人体和周边环境会造成伤害。 高分子材料燃烧时的分解产物主要有为CO、CO2、COCl2、HF、HCl、HBr、HCN、NO2、SO2、H2S等，其水溶性产物对鼻腔有刺激作用，而非水溶性产物对动物有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒。 一般情况下，热塑性塑料制品在受热时熔化和流动，产生可燃烧的溶滴，燃烧溶滴的出现，会加速火势蔓延，对安全疏散及灭火都有影响。燃烧溶滴可能带来两种结果：一是塑料从火焰区熔化外流并组织再燃烧，二是溶滴燃烧并产生柏油一样的滴落物，后一种结果出现的可能性更大。 可燃气体塑料燃烧或受热分解产物中的可燃气体，如一氧化碳与空气的混合物，在适当的条件下会燃烧或爆炸，当火场氧气浓度改变时，可能导致更猛烈的燃烧或爆炸发生。 当火灾事故发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间会对厂内员工有较大的影响，并随着时间扩散，对项目周边居民产生一定的影响。 如果发生爆炸事故，直接后果是近距离人员伤亡和设备受损，并造成大量的气态污染物和烟尘。 6.2 风险防范措施和应急预案 6.2.1、总图布置及建筑安全防范措施 ⑴厂区总平面布置应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求，按照功能合理分区，各功能分区之间及功能分区内部要按照有关规范保持足够的安全距离。 ⑵厂区内的道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，设置环行通道，环行通道上不能堆放产品，以保证消防、急救车辆畅行无阻。 ⑶将散发可燃、有毒气体的工艺装置、原料仓库区、装卸区布置在全年最小频率风向的上风侧，并避免布置在窝风地带。 ⑷厂区内的各厂房、库房的耐火等级应符合《建设设计防火规范》的要求，按照所使用的物料不同的火灾危险类别确定要求。 2、运输过程中的安全防范措施 PE在运输过程可能出现的风险是交通事故，由于交通事故导致燃烧，其燃烧时产生的废气及烟尘，会对环境造成影响。 对承担运输的驾驶员、装卸管理人员应进行有关安全知识培训：驾驶员、装卸管理人员必须掌握原材料化学品运输的安全知识。运输时，防范发生静电起火，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救援的公安交通和消防人员抢救伤员和物资，是损失降到最低范围。 3、物料储存、使用过程中的安全防范措施 本项目对储存过程的环境风险进行了一系列的管理，具体如下： ⑴塑料原料贮放设置明显标志。 ⑵对各类塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ⑶对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ⑷实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑸制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑹制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 4、火灾事故应急措施 PE颗粒及工艺品花可燃，遇明火会引起燃烧，如果存放场内有火星或火种存在，且氧气充足、干燥多风的天气条件下易引起火灾。因此，需采取有效的火灾事故应急措施，降低火灾造成的风险： ⑴企业的塑料贮存必须满足下列条件：①塑料原料必须贮存在通过环保审批的专门贮存场所内；②贮存场所必须为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施；③厂房必须经消防部门验收。 ⑵塑料仓储区及生产加工区应分开布设，仓储区与生产区的塑料应分组、分类堆放，并留出必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物之间的防火距离，必须符合建筑设计防火规范的规定。 ⑶根据《建筑设计防火规划》，PE颗粒原料及工艺品花存放场应配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求。 本项目将设置小型移动性的灭火系统，仓库及生产车间内部及周围均设置移动性的消防设施。由于废料为易燃性固体废物，建议移动式的灭火剂可以选择水型、泡沫、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂，当火灾发现及时处于萌芽状态时，可以采用移动式灭火剂进行灭火。 ⑷塑料储存仓库的层板应采用不燃烧材料，并在表面涂刷阻燃材料。 ⑸发生火灾时，火灾灾情轻，完全可以控制的，当事人应马上进行扑救。一旦火灾有蔓延的苗头，不能控制时，要及时切断电源，按动工艺装置区内的手动报警按钮，将信号送达控制室，再由工作人员拨打火警电话119通知消防人员灭火。 ⑹若正常上班时间发生火灾事故，应及时报告当班主管或公司中层以上管理领导，并通知当班的义务消防员到达火灾现场；在节假日值班期间，则直接报告企业值班人员，并积极参加火灾扑救工作，抢救国家财产。 ⑺火灾出现后，接报的领导或行政值班人员要立即赶到现场指挥救灾工作，核查火灾报警是否真正落实，并组织好保安力量做好火灾现场的保护及治安秩序的维持等工作。在公安消防队到之前，组织当班的义务消防员队伍第一时间到达火灾现场，进行力所能及的扑救工作；在公安消防队到达现场后，协助公安消防队展开全面扑救以及火灾原因的调查工作。 ⑻火灾扑灭后，火灾发生单位负责火灾关头善后的处理和火灾事故的责任追究工作。 6.2.2 应急预案 为保证企业、社会及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制订企业的“事故应急救援预案”，建议按表7-7制订本项目的突发事故应急预案。 表7-7 突发事故应急预案要求 序号 项 目 内容及要求 1 总则 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 2 危险源概况 PE颗粒原料及工艺品花产品等 3 应急计划区 生产区、邻区 4 应急组织 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍支援 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 6 应急设施、设备与材料 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； （2）防止事故废水外溢、扩散 7 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 8 应急环境监测及事故后评估 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 10 撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：事故处理人员对现场的控制，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众的安全撤离及救护 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 12 人员培训与演练 应急计划制定后，安排人员培训及演练，演练频次定为两次/年 13 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 14 记录和报告 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 15 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 6.4 风险投资估算 风险事故应急设施及投资费用估算见表7-8。 表7-8 风险事故应急设施及投资费用估算 序号 名称 数量 投资 （万元） 1 消防器材（消防沙、消防服、急救药品、劳保用品） 若干 1 合 计 － 1 6.5 环境风险评价结论 本项目厂区不构成重大危险源，且项目地块不属于敏感地区，本项目最大可信事故确定为油漆遇明火等点火源引起火灾、爆炸事故。在落实风险管理的前提下，采取火灾、泄漏事故排放等事故预防管理措施和实施有效的事故应急处理预案的前提下，事故的环境风险处于可接受水平。 7、环保措施投资及“三同时”竣工验收 本工程总投资 100 万元，其中环保设施投资7.6 万元，占总投资的 7.6%。本项目的环保设施投资估算及“三同时”竣工验收主要内容见表7-9和表7-10。 表7-9 环保投资估算一览表 序号 污染源 环保措施 数量 投资（万元） 1 废水 生活污水 化粪池（2m3）1座，配套污水管网 / 0.2 2 废气 注塑、射骨工段有机废气 集气罩+等离子光氧一体处理装置+15m高排气筒 1套 2 3 噪声 设备噪声 隔声，设备基础减震 / 2 4 固废 生活垃圾 垃圾桶 3个 0.1 一般固废 存放箱 1个 0.1 危险废物 危险废物暂存间 1座 1 5 风险 / 危险标识、消防沙、消防器、消防服等。 若干 1 合计 6.4 表7-10 环保设施验收一览表 设施类别 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废水 生活污水 化粪池（2m3）1座 生活污水全部综合利用，不外排。 废气 注塑、射骨工段有机废气 集气罩+等离子光氧一体处理装置+15m高排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号） 噪声 设备噪声 对高噪设备进行隔声、基础减振处理。 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 垃圾桶 3个 厂区 一般固废 存放箱 1座 危险废物 危险废物暂存间 1座 环境风险 风险防范措施 危险标识、消防沙、消防器、消防服等

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑、射骨工段有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+等离子光氧一体处理装置+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）96）中排放标准限值。 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 综合利用不外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一收集处理 | 零排放，不产生二次污染 |
|  | 生产工序 | 裁剪 | 下脚料 | 外售 |  |
|  |  | 包装 | 包装废料 | 外售 |  |
|  |  | 人工组合 | 废胶桶 | 厂家回收再利用 |  |
|  |  | 废气处理 | 废弃灯管 | 委托有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 本项目主要设备定型机、注塑机、射骨机、离心机等，噪声值约为65～85dB（A）。经减振、隔声、距离衰减后，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响较小。 |
| 生态保护措施预期效果 本项目的建设对生态环境影响较小。 |
| 工程污染防治措施分析： 1、废气治理措施分析 本项目废气污染源主要为注塑和射骨废气。项目采用集气收集后送入等离子光氧一体化净化设备进行处理后经15m高排气筒排放。以下对该净化工艺的原理、效果以及运行稳定性等方面进行分析。 （1）等离子光氧一体化净化设备工作原理 等离子光解废气净化器，综合采用了等离子废气净化器和紫外光触媒废气净化器两种设备的优点组合而成，利用等离子分解技术和UV紫外光解技术结合，对废气和臭气进行高效协同净化处理：有机废气进入集成设备后，经过UV紫外光束区时，被紫外光波高能高效率地照射，瞬间产生光解反应；经过等离子体电场时，在纳秒级时间范围内，产生裂变分解反应；如此协同高效地产生一系光解和分解反应，经过多级净化后从而达标排放。 （2）光氧一体化净化设备对本项目废气处理适用性和稳定性分析 光氧一体化净化设备主要运用于多个领域的有毒有害气体、异味和恶臭处理。涉及气体物质多达900多种，主要包括：硫化氢、氨氮类、硫醇类、硫醚类、吲哚类、苯类、硝基类、烃类以及醛类等类别。能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，净化效率较高。本设备只需要设置相应的排风管道和排风动力，无需添加任何物质参与化学反应。可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能），设备风阻极低30pa，可节约大量排风动力的能耗。设备工作环境温度在摄氏-30-65之间，湿度在40％-95％之间均可正常工作。是目前市场上最有效的废气净化设备。 废气处理后经15m高排气筒排放。 废气经等离子光氧一体化净化设备处理后废气中VOCs浓度满足标准要求，评价认为本项目废气采用等离子光氧一体化净化设备处理措施可行。 按照《河南省2016年度重点行业挥发性有机物治理方案》要求，本项目注塑和射骨废气采用“集气罩+等离子光氧一体化净化设备+15m排气筒”措施，满足《河南省2016年度重点行业挥发性有机物治理方案》的要求。 2、废水防治措施分析 项目生产用水循环利用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池处理后全部综合利用，不外排。因此，本项目对周围水环境影响较小，项目废水污染防治措施可行。 3、固体废物防治措施分析 本项目生产性固废主要为生产过程下脚料、包装废料、废胶桶、废弃灯管等。经工程核算下脚料、废包装材料产生量分别约为0.6t和0.5t/a，收集后外售；废胶桶0.5t/a，由厂家回收再利用；废气处理（光催化氧化）废弃灯管的产生为0.01t/a，属于危险固废（废物代码 900-023-29），收集后委托有资质的单位处置。生活垃圾年总产生量为4.5t/a，企业集中收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场。 危险废物储存转运要求：所有危险废物均应按类在专用密闭容器中储存，不得混装，废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可；危废暂存场所的地面要采用混凝土硬化，场内划定分区储存不同类型的危废，并采取全密闭措施，防止降水造成二次污染；危险废物的外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒，严格按照国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行；运输废物的专用车辆应由有资质的危废处理公司提供，并接受危废处理公司专职人员监督和指导。根据本项目危险废物产生量，在生产车间内设置一座危废间，暂存间有效容积为3m3。危险废物暂存场所的基础必须采取防渗处理，防渗层的渗透系数≤10-7cm/s。本项目危险固废为废气处理（光催化氧化）废弃灯管（废物代码 900-023-29），收集后委托有资质的单位处置 一般固废处置方案：本项目一般固废主要是下脚料、包装废料、废胶桶和职工生活垃圾。生活垃圾首先进行分类，对下脚料、废包装材料收集后外售，废胶桶由厂家回收再利用。处置方案可行。 一般固废暂存场所要求：评价要求一般固废临时堆场内应采取防渗、设置围墙、防雨棚，防止固废产生二次污染。 基于上述固体废物安全、妥善的暂存和处置基础上，拟建工程固废防治措施可行。 4、噪声防治措施分析 本项目主要设备项目主要设备定型机、注塑机、射骨机、离心机等，噪声值约为65～85dB（A）。且均布置于厂房内，经消声、减振、建筑物隔离后，厂房外噪声一般可降至50dB(A)以下。由预测结果可知，项目产生的噪声对各厂界的贡献值较小，东、南、西和北厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求。项目东侧邓庄村噪声叠加背景值后均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。评价认为噪声污染防治措施可行。 |

## 九、结论与建议

1、项目概况 遂平县德林花业年年加工6~10万枝工艺品项目位于驻马店市遂平县褚堂街道沟南刘村邓庄，该项目总投资100万元，项目建成后年加工6~10万枝工艺品（工艺品花）。 2、产业政策及规划符合性分析结论 （1）产业政策符合性分析 本项目属“花画工艺品制造（项目代码为C2434）”业，根据《产业结构调整指导目录（2019），本项目不属于限制类和淘汰类项目。同时，本项目已经遂平县发展和改革委员会备案，符合国家产业政策的要求。 （2）相关规划符合性分析 本项目厂址位于驻马店市遂平县褚堂街道沟南刘村邓庄。根据遂平县国土资源局褚堂国土资源所出具的证明，项目租用的扶贫车间土地性质为建设用地，根据遂平县褚堂乡村镇建设发展中心出具的证明本项目建设用地符合遂平县褚堂镇乡镇规划。经调查，本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目符合相关规划要求，拟选厂址位置可行。 3、环境质量现状分析结论 由现状数据可知：评价区环境空气监测因子PM10、SO2、NO2全部达标，能够满足《环境空气质量标准》（GB30952012）中二级标准，总体认为环境空气质量现状较好；声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；汝河水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类规划功能要求。 4、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目废气污染源主要为注塑和射骨废气，项目采用集气收集后送入等离子光氧一体化净化设备进行处理后经15m高排气筒达标排放，采用估算模式预测结果表明，本项目非甲烷总烃有组织排放最大落地浓度为 0.037μg/m3，最大落地浓度占标率为0.0019%；非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度为 0.084μg/m3，最大落地浓度占标率为0.042%。因此，本项目废气对区域环境空气影响较小，不改变区域环境空气质量级别。 （2）水环境影响分析 营运期项目生产用水全部循环利用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池处理后全部综合利用，不外排。项目对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目产生的噪声对各厂界的贡献值较小，东、南、西和北厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求。项目东侧邓庄村噪声叠加背景值后均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目固废包括生产性固废和职工生活垃圾，生产性固废又包括一般固废和危险废物。所有固废均得到妥善处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5、污染物总量控制 本项目投入运营后产生废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后全部用于项目周围农田施肥，不外排，不再分配水污染物总量指标。 本项目有组织VOCs经光氧一体化净化设备处理后VOCs排放量为0.0007t/a。 评价对本项目污染物排放总量提出如下建议控制指标： 废气总量控制指标为：VOCs0.0007t/a。 6、建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）加强营运期生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时污染物排放量及噪声增大，保证厂界噪声达标。 （4）生活垃圾、生产固废最好日产日清，减少对周围环境的影响。 （5）建立健全污染防治规章制度，责任落实到人，加强企业管理和环境管理，实行文明生产和清洁生产。 环评总结论 遂平县德林花业年年加工6~10万枝工艺品项目符合国家相关产业政策及诸堂乡规划的要求。项目厂址位置可行，平面布置较为合理。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周围环境示意图 附图4 项目周围现场照片 附件1 环评委托书 附件2 企业投资项目备案证明 附件3 规划证明 附件4 土地证明 附件5 营业执照 附件6 声环境质量现状监测报告 附件7 专家意见及修改清单 附件8 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项、专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

涤纶布

下脚料

裁剪

色粉

水

染色

染料水（回用于染色工序）

离心

水蒸汽

蒸干

定型

色粉

注塑、射骨

人工组合

有机废气、噪声

PE粒子

包 装

铁丝

成  品

1.47

图5-2   本项目用排水平衡图

0.24

0.15

1.2

0.10

0.1

0.02

0.08

设备清洗

色料配制

生活用水

0.02

0.1

0.96

单位：m3/d

冷却用水

0.15

5