建设项目环境影响报告表

# （报批版）

| 项目名称： | 驻马店三合彩印有限公司新型环保包装项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 驻马店三合彩印有限公司 |

编制日期：2020年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 驻马店三合彩印有限公司新型环保包装项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 驻马店三合彩印有限公司 |
| 法人代表 | 邓顺强 | 联系人 | 邓顺强 |
| 联系电话 | 13849610239 | 传真 |  | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米 |
| 立项审批部门 | 遂平县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-411728-23-03-045733 |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C2319包装装潢及其他印刷 |
| 占地面积 (m2) | 960 | 绿化面积 (m2) | / |
| 总投资 (万元) | 180 | 其中：环保投资(万元) | 5.56 | 环保投资占 总投资的比例 | 3.08% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 一、工程概况： 根据印刷行业的发展趋势和市场需要，驻马店三合彩印有限公司决定在驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米投资建设驻马店三合彩印有限公司新型环保包装项目，该项目总投资180万元，租赁已建好控制厂房，面积约为960m2，主要建设内容包括生产车间、办公室等，项目建成后，可年印刷包装制品382吨。 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在该目录的鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许建设项目；且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。该项目已在遂平县发展和改革委员会备案，备案文号为2020-411728-23-03-045733，项目备案确认书见附件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》，本项目需进行环境影响评价。本项目为印刷项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），本项目采用纸张进行印刷，属于“十二、印刷和记录媒介复制业”第30项“印刷厂；磁材料制品”全部需编制环境影响报告表，驻马店三合彩印有限公司于2020年6月委托漳州简诚环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价（委托书见附件）。我公司接受委托后，组织相关评价人员进行了现场踏勘，调研，对建设项目内容进行了全面调查。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析基础上，根据环评导则和有关规范完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 二、项目厂址及平面布置 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米，现有项目区域内，厂区西南侧256m为徐店廉租房，东南侧400m为徐店安置房。 项目租赁已建好空置厂房。项目依据厂房内部结构进行生产布局，遵循物料流向、生产工艺安排，同时符合生产安全与环境保护等相关原则。本项目将主要产污车间划分于厂区西部，东部为办公区，中部为原料库和成品库。在项目产污车间防护距离内无敏感点，不会对周边企业造成影响。项目厂区平面布置图见附图。 三、建设内容与规模 建设规模：年印刷包装制品382吨。 建设内容见表1。 表1 主要建（构）筑物一览表 序号 建筑名称 建筑面积（m2） 结构 备注 1 生产车间 740 钢结构 1层 2 仓库 200 钢结构 1层 3 办公室 20 钢结构 1层 合计 960 / / 四、主要生产设备 主要设备名称及选型见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 备注 1 计算机 / 台 1 / 2 印刷机 / 台 2 印刷 3 分切机 / 台 1 / 4 粘盒机 / 台 1 / 5 模切机 / 台 1 / 合计 / 7 / 以上设备均不属于《高耗能、落后机电设备（产品）淘汰目录》及《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰设备。 五、产品方案 本项目为印刷制品生产项目，主要是商业印刷、茶叶包装和纸箱包装共382t/a。详见表3。 表3 项目产品方案及规模 主营产品 产能/年 规格 商业印刷 300吨 根据市场需求调整产品规格 茶叶包装 2吨 纸箱包装 80吨 六、原辅材料、燃料消耗与供应 本项目原辅材料及能源消耗见表4。 表4 原辅材料、燃料动力消耗一览表 原材料名称 消耗量 备注 纸箱 80.82t/a 外购 UV水性油墨 3.2t/a 是柔性印刷机专用墨，其产品满足《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》（HJ/T371-2007），桶装规格为10kg/桶 油墨清洗剂 0.05t/a 清洗胶辊使用 PS版 0.5t/a 外购 塑料覆膜 0.05t/a 外购 新鲜水 144m3/a 厂区自备井 电 80万KWh/a 遂平县电力公司 水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。其具有无毒、无刺激性气味、无腐蚀性、不易燃、不爆、使用安全性好等特点。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。水性油墨的连结料主要分为两种：水稀释型和水分散型。本项目选用的是以水性氨基树脂为连结料的水稀释型油墨，其使用范围无苯环保型食品包装行业。 水基柔印油墨成份分析一览表 序号 成份名称 百分含量（%） 1 氨基树脂液 30 2 有机染料 8 3 J624成膜乳液 10 4 J631遮盖乳液 20 5 水性腊 1 6 乙二醇丁醚 8 7 消泡剂 0.5 8 去离子水 22.5 项目所使用的油墨等原辅材料含量均能满足纸包装印刷挥发性有机物治理使用手册中表1和表2中VOCs含量限值要求。 七、劳动定员与生产班制 本项目劳动定员6人，项目工作按照300d设计，项目主要生产装置为8h/d连续运转。 八、配套设施 ①给排水 本项目采用雨、污分流排水体制。本项目的生活污水经化粪池后排入污水管网，雨水排入雨水管网。 ②项目区的生产用电和生活用电由当地变电站引入，电源由遂平县电业局提供，可满足本项目用电需要。 ③食堂及宿舍 项目不建设食堂及宿舍。 九、项目周围环境简况 本项目厂址位于驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米。主要敏感点为西南侧256m的徐店廉租房和东南侧400m的徐店安置房。项目周围概况见图1。 表5 厂址周围环境敏感点一览表 序号 名称 距厂址边界距离（m） 与厂址方位 1 徐店廉租房 256 西南侧 2 徐店安置房 400 东南侧 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属于租赁已建好空置厂房，不存在原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1、 地理位置 遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，张台乡李尧村民委员会全王帽垛山西北偏北处；极南点，文成乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距上蔡县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平接壤，距西平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市、确山交界，正南距驻马店市区20km。 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米，四周环境较好，交通便利。 2、 地质地貌 遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。 3、 气象气候 工程所在的遂平县，处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。 区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%。平均风向频率玫瑰图见图2。 图2 平均风向频率玫瑰图 4、 水文特征 地表水 区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。 汝河，又名沙河，发源于泌阳县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m3/s。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入上蔡县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小。主要功能为排涝泄洪。 汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。 地下水 遂平有以下几个水文地质区： Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。 Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。 Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。 Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。 Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。 Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。 5、 植被及生物多样性 该项目厂址所在区域土壤肥沃，主要为农业耕地、林地和少量的苇地，土质为粉质粘土。农作物主要为小麦、油菜、玉米、大豆、红薯等农经作物，代表性作物小麦亩产350～400kg，玉米亩产400～500kg，另有少量的经济林，如泡桐、刺槐、速生杨、榆树、苹果树、葡萄、桃树等。 区域内动物主要牛、马、驴、骡、山羊、兔、狗、鸡、鸭、鹅等家禽、家畜；以及黄鼠狼、刺猬、野兔、麻雀、鹌鹑、斑鸠等野兽、飞禽。 本项目1000m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

◆与遂平县城市总体规划（2012-2020）的相符性分析 城市性质：遂平县城是全县的政治、经济、文化、科技、教育、医疗卫生等各个方面的中心，是“驻、遂、确”组合城市之一，驻马店市市域工业基地、交通枢纽、驻马店市区的组成部分，市区的北大门、后花园。 建设用地发展方向：远期工业主要向东部现状城区至京珠高速路之间的驿城大道两侧发展，充分利用该区域的空地，尽快发展壮大工业产业集聚区，并加强与工业区与京珠高速路、京广铁路之间的联系；而居住区以现状城区为中心，主要向西、南发展，适度向北发展，但不跨越奎旺河。居住区与工业区之间保持一定的距离，以保证居住环境不受污染。 远景工业区和居住区均向南发展，强化与驻马店市的联系，以贯彻“三区两县一体化”的战略。 城市人口规模：2012年末遂平县城镇人口19.3万人，城镇化水平34％；2020年末城镇人口35.7万人，城镇化水平58％。 用地规模：2012年城市建设用地为17.1km2，人均城市建设用地为110.0m2/人。 2020年城市建设用地为29.5km2，人均城市建设用地为105.4m2/人。 遂平县城市总体规划图见附图三。 城市水源地：在遂平县城西部。 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米，用地性质为工业用地，属于城市总规中的建设用地发展方向，项目选址符合遂平县城市总体规划（2012-2020）。 ◆与饮用水水源地规划相符性分析 遂平县域三个饮用水水源地，分别为：灈阳镇水源地、莲花湖饮用水源地、桥南新区饮用水源地，灈阳镇水源地共有七眼井，分别位于自来水厂院内（2眼，1 #、2#），第二高级中学后院3#，房产所院内4#，农行后院5#，英华路中段6#，开源路与国槐路交叉口7#；莲花湖饮用水源地位于县城西, 共有18眼井，共分4排, 该饮用水源地介质类型为中砂，所以一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2。则该水源地一级保护区域面积为共为0.1413 km2；桥南新区饮用水源地为拟建，日供水能力2万吨，共13眼井，由于该供水工程目前处于初步设计阶段，可研报告尚未完成，按照承建单位自来水厂提供的情况，13眼井呈线性分布，共分3排，排距800m，第一排6眼井，第二排4眼井，第三排3眼井，井距600m。位置在铜山大道以西，遂诸公路以北，汝河以南，石武高铁两侧。 各水源区保护范围如下： （1）灈阳镇水源地：分别以每口井的取水点为圆心，半径50m划定为一级保护区，保护区域面积为0.00785km2。则该水源地一级保护区域面积共为0.0498km2。 （2）莲花湖饮用水源地：一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，该水源地一级保护区域面积为0.1413 km2。 （3）桥南新区饮用水水源地：一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，则该水源地一级保护区域面积共为0.10205 km2。 该项目距离最近水源地为灈阳镇水源地为1.1km，不在该水源地一级保护区范围内，不会影响该水源地的地下水环境质量，符合遂平县饮用水源地保护规划。 ◆“三线一单”判定分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米，根据项目所在地环境功能区划，项目厂址不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。 根据项目所在地环境质量现状调查，项目区域SO2、NO2、CO日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。PM10、PM2.5、O3年均超标倍数分别为0.34、0.50、0.09，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；目前遂平县已按照《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施空气清新运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，项目区域空气质量将逐渐好转。奎旺河疙瘩刘断面各污染物均超标，COD超标1.3倍，总磷超标1.9倍，氨氮超标11.4倍，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求；为有效保证奎旺河疙瘩刘断面水质满足Ⅲ类水环境功能要求，遂平县政府决定根据水环境污染攻坚战要求采取如下措施：①加强水平县第一、第二污水处理厂的升级改造，②提高城区污水管网配套覆盖率；③加快引汝（河）入奎（旺河）工程建设步伐；④全面整治奎旺河两岸面源污染。城区地下水各监测点位的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，当地地下水水质较好。项目区域东、南、西、北各边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准限值要求。根据项目污染物排放影响预测，本项目实施后对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 本项目运营期将消耗一定量的水、电等资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。项目运营期印刷机清洗废水采用Y05A水性油墨污水净化系统对印刷机清洗废水进行处理，循环利用不外排，印刷工序废气非甲烷总烃经集气罩进行收集后，使用光氧催化设备+活性炭吸附处理有机废气，处理达标后经15m高排气筒排放，边角废料及残次品集中收集后外售，实现了废水、废气的减量化和固体废物的资源化，符合资源利用上线要求。 本项目属于印刷行业，不属于遂平县环境功能区划中的负面清单项目。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： ★环境空气 本次评价根据2018年驻马店市环境质量公报数据，结果见表6。 表6 遂平县环境空气质量监测结果 单位：ug/m3 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134 超标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 150 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 27 达标 NO2 年平均质量浓度 36 40 90 达标 CO（mg/m3） 第95百分位浓度 1.6 4 40 达标 O3 第90百分位浓度 175 160 109 超标 由上述监测结果可知，监测期间项目所在区域SO2、NO2、CO日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。PM10、PM2.5、O3年均超标倍数分别为0.34、0.50、0.09，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。超标原因分析：随着遂平县工业快速发展，能源消耗和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。目前遂平县已按照《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施空气清新运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，区域空气质量将逐渐好转。 ★水环境 本工程所在区域地表自然径流水体奎旺河。根据纳污水体的现场勘查情况及项目废水排放途径，参考2019年1月驻马店市环保局网站发布的数据，数据统计及分析结果见表7。 表7 地表水环境质量现状监测统计结果一览表 断面 监测因子 COD(mg/L) 总磷(mg/L) 氨氮(mg/L) 疙瘩刘 测值范围 26 0.39 11.4 标准 20 0.2 1.0 达标情况 超标 超标 超标 均值超标倍数 1.3 1.9 11.4 由表7统计结果可见：奎旺河疙瘩刘断面各污染物均超标，COD超标1.3倍，总磷超标1.9倍，氨氮超标11.4倍，不能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。其超标主要原因是奎旺河疙瘩刘面源上游农村面源污染、遂平县城区污水收集率偏低和奎旺河上游来水较少。为有效保证奎旺河疙瘩刘断面水质满足Ⅲ类水环境功能要求，遂平县政府决定根据水环境污染攻坚战要求采取如下措施：①加强水平县第一、第二污水处理厂的升级改造，②提高城区污水管网配套覆盖率；③加快引汝（河）入奎（旺河）工程建设步伐；④全面整治奎旺河两岸面源污染。 ★声环境 2020年6月1日-2日对项目区域东、西、南、北边界外1m处的声环境进行了现场监测，见表8。 表8 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测点 昼间测值 夜间测值 12月4日 12月5日 标准值 12月4日 12月5日 标准值 东界 52.3 52.1 65 42.2 40.3 55 南界 51.7 51.9 40.9 39.7 西界 53.1 51.5 39.8 42.9 北界 55.2 53.5 42.0 43.1 监测结论：监测期间，本项目现有厂界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中“3”类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围主要环境敏感保护目标见表9。 表9 项目周围主要环境敏感区域及保护目标 类别 保护对象 保护级别 地表水 奎旺河 《地表水环境质量标准》（GB3838(2002）中Ⅲ类标准 声环境 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准 地下水 项目所在区域 《地下水环境质量标准》（GB/T14848(2017）中III类标准 环境空气 项目区域徐店廉租房（西南256m）徐店安置房（东南400m） 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准及修改单； 表10 环境空气质量标准 单位：μg/m3 序号 污染物 标准级别 标 准 值 日平均 小时平均 1 SO2 GB3095－2012 二 级 150 500 2 NO2 80 200 3 PM10 150 ---- （2）地表水：《地表水环境质量标准》（GB 3838(2002）中Ⅲ类标准； 表11 地表水质量标准 单位：mg/m3 序号 项目 标准类别 标准值 1 pH GB3838－2002 Ⅲ类标准 6～9 2 COD ≤20 3 氨氮 ≤1.0 4 总磷 ≤0.2 （3）地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848(2017）Ⅲ类标准； 表12 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 标准类别 标准值 1 总硬度 GB/T14848－2017 Ⅲ类 ≤450 2 耗氧量 ≤3.0 3 氨氮 ≤0.5 4 硫酸盐 ≤250 5 亚硝酸盐 ≤1.0 （4）环境噪声：《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准。 表13 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：工艺废气执行《河南省地方标准印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956－2020）排放限值。 表14 河南省地方标准印刷工业挥发性有机物有组织排放限值 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 污染物排放监控位置 非甲烷总烃 40 mg/m3 1.0kg/h 车间或者生产设施排气筒 表15 河南省地方标准印刷工业挥发性有机物企业厂区内无组织VOCs排放限值 污染物 排放限值mg/m3 限值定义 无组织排放监控点位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值a （2）废水：执行遂平县第二污水处理厂进水水质标准，其进出水水质见表15。 表16 遂平县第二污水处理厂进出水水质一览表 单位：mg/L 遂平县第二污水处理厂进水水质标准 pH COD（mg/L） NH3-N（mg/L） SS（mg/L） 动植物油（mg/L） 6~9 320 25 220 10 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 （4）固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目投入运营后排放废水主要为生活污水，污水经厂区化粪池处理后通过排污管网排入遂平县第二污水处理厂，COD、氨氮总量控制指标纳入污水处理厂控制指标。建议总量控制指标为：COD：0.004t/a；氨氮：0.0004t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目生产规模为年生产印刷制品382吨。其生产工艺及产污环节见图3。 工艺流程说明: （1）原纸采购、印刷：根据客户要求外购原纸及纸板设计产品规格，本项目印刷工艺主要采用平版印刷中的胶印方法，胶印印版采用目前使用最广泛的PS版，印版可重复使用，每次使用后须清除版面上残存的油墨和感光层，用新型油墨清洗剂进行清洗。将外购的PS版安装在胶印机的印版滚筒上进行印刷。印刷时，先给印版上水，使空白部分形成拒墨的水膜，然后给印版上墨使图文部分沾附油墨，在压力滚筒的作用下，印版图文部分上的油墨，经橡皮滚筒转移到承印物表面便完成一次印刷，在经过辅助设施干燥器将印刷品烘干等待进行印后加工。 （2）裱合、烫印：裱合即装裱，是对印刷完成的产品进行美化。裱合后的产品根据客户要求烫印上特定的LOGO，使产品具有独特性。 （3）横切：将印刷好的产品就行横切，横切会产生固废和噪声。 （4）粘合：在纸箱边角涂布压敏胶（主要成分为聚(甲基)丙烯酸酯，熔点为130-140℃），使用粘盒机进行冷压粘合。 （5）打包销售：对产品进行检验，合格品直接打包销售。

一、施工期污染因素分析 本项目租赁现有厂房进行生产，所有厂房已建设完毕，施工期主要为设备的安装，影响较小。 二、运营期污染源分析： 项目投入使用后，主要污染物有废气、废水、固废、生产设备噪声等。 1、废气 本项目采用压敏胶，其主要成分为聚(甲基)丙烯酸酯，其熔点为130-140℃，项目粘盒机采用冷压无需加热，因此无废气产生；职工均不在厂区食宿，无食堂油烟产生；运营期废气主要为印刷过程产生少量的非甲烷总烃。 印刷废气：项目共1台印刷机，使用水性油墨进行印刷，该油墨是由水性高分子乳液、颜料、表面活性剂及相关添加剂复合研磨加工而成。由于水溶性油墨含有一定的有机溶剂（占8%），所以特使水溶性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒、无害、不燃不爆、等特点。水溶性油墨在印刷过程中产生的工艺废气主要成份为低级烃类，本项目水溶性油墨使用量为3.2t/a，其中有机溶剂占8%则有机溶剂占0.26t/a（有机溶剂挥发产生的污染物为非甲烷总烃）。项目所使用的油墨等原辅材料含量均能满足纸包装印刷挥发性有机物治理使用手册中表1和表2中VOCs含量限值要求。 建设单位委托有资质的单位落实非甲烷总烃的治理，利用集气罩对废气进行收集。非甲烷总烃经集气罩进行收集后，使用活性炭吸附+光氧催化设备处理有机废气，处理达标后经15m高排气筒排放。集气风机的功率为3200m3/h，集气罩的收集效率约为90%，则收集的非甲烷总烃为0.234t/a，活性炭吸附效率为90%，光氧催化处理效率按90%计。非甲烷总烃有组织排放量为0.0023t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.3mg/m3。此外，未收集到的非甲烷总烃为0.026t/a，排放速率为0.011kg/h，产生量较小，无组织排放。 本工程印刷废气主要污染物排放情况见表18。 表18 工艺废气排放情况一览表 污染源 排气量（m3/h） 污染物名称 产生情况 有组织排放 无组织排放 mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a 工艺废气 3200 非甲烷总烃 / 0.11 0.26 0.3 0.001 0.0023 / 0.011 0.026 由表18可知，印刷废气经集气罩收集+光氧催化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒高空排放后，“非甲烷总烃”的排放浓度符合《河南省地方标准印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956－2020）表1排放限值。 2、废水 本工程运营后，废水产生种类主要包括印刷机清洗废水和职工生活污水。 印刷机清洗废水：项目印刷机需要定期清洗擦拭，清洗水经废水处理设施处理后，循环使用，不外排。印刷机清洗水循环水量为1.6t/d，蒸发损失量约占循环水量的10%，则蒸发损失量为0.16t/d，因此补充水量为0.16t/d，年补充水量为48t/a。项目采用Y05A水性油墨污水净化系统对印刷机清洗废水进行处理，8h处理污水量为5t，具体污水处理流程如下图： 表19 印刷机清洗废水产生情况及处理措施 污染源及排放量 污染物名称 产生浓度mg/L 产生量t/a 处理措施 排放浓度mg/L 排放量t/a 清洗废水（0.16m3/d） CODCr 3000mg/L 0.144 Y005A水性油墨污水净化系统 200mg/L 0.0096 BOD5 2800mg/L 0.1344 100mg/L 0.0048 SS 200mg/L 0.0096 100mg/L 0.0048 氨氮 80mg/L 0.0004 20mg/L 0.00096 总磷 50mg/L 0.00005 5mg/L 0.00024 石油类 150mg/L 0.0007 10mg/L 0.00048 生活污水：本工程定员6人，均不在厂区食宿，据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）项目生活用水量按60L/人•d计，则全厂职工生活用水量为0.32m3/d，96t/a。废水排放量按80％计，则生活污水排放量为0.26m3/d，78t/a。参照同类废水水质资料，其主要污染因子主要为：COD、SS、NH3-N。项目区生活污水经化粪池处理后进入管网最后排入遂平县第二污水处理厂。 3、固废 本工程运营期产生的固废主要为废抹布、废油墨桶、光氧催化产生的废灯管、废活性炭、废油墨清洗剂、废PS版和边角废料以及职工生活垃圾等。 ①边角废料 废纸的产生量按原料的1%计，原材料原纸的年总用量为80.82t，则边角料的年产生量为0.82t/a，统一收集后外售。 ②废抹布、废油墨桶、废灯管、废活性炭、废油墨清洗剂、废PS版 项目使用水性油墨印刷机需要清洗，清洗过程中使用抹布进行擦拭，年产生废抹布约0.06t/a。项目年用水性油墨约3.2t，水性油墨规格10kg/桶，平均每个约重0.5kg，则年产生废油墨桶量为0.16t。本项目共使用光氧催化设备，风机功率为3200m3/h，则光氧催化设备12个灯管，灯管平均故障率为10%，则每年产生废灯管2根。风机风量为3200m3/h，活性炭吸附箱有效容积约为0.8m3，按照蜂窝炭比重0.78t/m3，活性炭客房中活性炭重量为312kg，活性炭对有机废气的吸附量约为0.6kg/kg活性炭，吸附效率90%，则活性炭需一年半更换一次。项目废油墨清洗剂、废PS版产生量约为0.002t/a、0.014t/a，此部分固废为危险废物，评价要求建设单位统一收集交有资质单位回收处理。 ③职工生活垃圾 项目运营期职工人数为6人。生活垃圾产生量按照每人每天产生0.3kg计算，则生活垃圾产生量为0.54t/a。生活垃圾采用垃圾桶收集后由当地环卫部门清运。 4、噪声 本工程主要高噪声设备是烫印机、印刷机、裱合机和模切机等，其噪声源强一般在75－95dB(A)。经消音减振、建筑物隔离后，厂房外噪声一般可降至65dB(A)以下，经距离和绿化带削减后，预计厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 印刷 | 有组织非甲烷总烃 | 0.234t/a | 0.3mg/m3、0.0023t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.026 t/a | 0.026t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L、0.0234t/a | 50mg/L、0.004t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.00234t/a | 5 mg/L、0.0004t/a |
| 固体废物 | 生产固废 | 边角废料 | 0.82t/a | 外售 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.54t/a | 送城市垃圾场 |
|  | 危废 | 废灯管 | 2根/年 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期回收处理 |
|  |  | 废活性炭 | 312kg/年 |  |
|  |  | 废抹布 | 0.06t/a |  |
|  |  | 废油墨桶 | 0.16t/a |  |
|  |  | 废油墨清洗剂 | 0.014t/a |  |
|  |  | 废PS版 | 0.002t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 80dB（A） | 隔声、基础减震后厂界达标 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无。 |

环境影响简要分析

施工期环境影响及防治措施简要分析： 根据现场调查，本项目租赁已建成的厂房，不新建建筑物，不存在施工期，因此不再进行施工期环境影响分析。 营运期环境影响分析： 1、对地表水体的影响分析: （1）本项目废水排放情况 工程外排废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后进入遂平县第二污水处理厂。运营后总废水排放情况见表20。 表20 运营期总废水排放情况表 类 型 排水量(m3/d) COD 氨氮 SS 化粪池前 0.26 300 30 210 化粪池后 0.26 277 28 160 经遂平县第二 污水处理厂后 0.26 50 5（8） 10 GB18918－2002标准 50 5 10 遂平县第二污水处理厂进水水质要求 320 35 180 达标情况 达标 达标 达标 （2）本项目全厂废水环境影响分析 项目污水主要为印刷机清洗废水及厂区生活污水，印刷机清洗废水经Y05A水性油墨污水净化系统处理，循环使用不外排。厂区生活污水经化粪池处理后符合遂平县第二污水处理厂进水水质要求，经污水处理厂进一步处理后COD和氨氮的排放浓度分别为50mg/L和5mg/L，因此不会给奎旺河水质造成明显的污染影响。 （3）项目废水进入遂平县第二污水处理厂的可行性分析 遂平县第二污水处理厂概况： 厂址位于遂平县产业集聚区纬一路北侧，谢胡沟南岸，经七路东侧。污水处理设计规模为2.0万t/d； 服务范围为遂平县南部城区及产业集聚区2015年近期规划范围（包含本项目），服务面积为10km2，服务人口约10万人。 污水处理工艺方案：遂平县第二污水处理厂采用二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，深度处理采用混凝、沉淀、过滤工艺，污泥处理处置采用机械浓缩脱水后外运与生活垃圾混合填埋工艺、消毒工艺采用二氧化氯消毒工艺。 本项目建设地点位于驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米，位于该污水处理厂服务范围内。 污水进入遂平县第二污水处理厂的可行性分析：本项目位于遂平县第二污水处理厂的收水范围内，废水经项目内预处理后的外排废水均排入污水处理厂污水管网，本项目废水走向见下图。 遂平县第二污水处理厂污水处理设计规模为2.0万t/d；根据工程分析本项目投运后新增废水排放量为0.26m3/d，占总设计规模的0.0013%。且项目经化粪池处理后污水水质能后满足产业集聚区污水处理厂进水要求，因此，从污水处理厂收水范围、废水接纳量、废水接水水质等各方面分析，本项目污水排入遂平县第二污水处理厂是可行的。 2、对环境空气的影响分析: 项目运营期印刷工段会产生非甲烷总烃，建设单位委托有资质的单位落实非甲烷总烃的治理，利用集气罩对废气进行收集。非甲烷总烃经集气罩进行收集后，使用活性炭吸附+光氧催化设备处理有机废气，处理达标后经15m高排气筒排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目采用估算模型AERSCREEN对本项目各项污染源进行估算判定，确定本项目废气评价等级： ①评价因子和评价标准筛选 表20 评价因子和评价标准筛选 评价因子 平均时段 标准值/（ug/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1 小时平均 2000 《环境空气质量》（DB13/1577-2012）二级标准 ②本项目大气污染物排放源强 本项目点源预测计算参数见表21，面源预测计算参数见表22。 表21 点源参数一览表 污染源名称 排放口编号 污染物 排气筒高度m 排气筒内径m 废气量 (m3/h) 排气出口温度℃ 年排放历时h 排放工况 污染物源强kg/h UV光氧催化装置排气筒 DA001 非甲烷总烃 15 0.3 3200 20 2400 连续 0.001 表22 面源参数一览表 污染源 名称 排放口 编号 污染物 面源长 度 m 面源宽度 m 面源初始 高度 m 年排放 历时 h 排放 工况 面源强 kg/h 印刷车间 MF001 非甲烷总烃 37 20 12 2400 连续 0.011 ③主要污染源估算模型计算结果 表23 正常排放状态估算模式计算结果表 下风向距离 （m） UV光氧催化装置排气筒 非甲烷总烃 预测浓度（ug/m3） 占标率（%） 25.0 0.0 0.0 50.0 5.0 0.0 75.0 14.0 1.0 100 20.0 1.0 200 21.0 1.0 300 25.0 1.0 400 16.0 1.0 500 14.0 1.0 1000 8.0 0.0 1500 6.0 0.0 2000 4.0 0.0 2500 4.0 0.0 下风向最大落地浓度及占标率 25.0 1.0 最远距离 D10% 293m ④大气环境评价等级计算结果 表24 大气环境评价等级计算结果 污染源名称 污染物 最大地面浓度出现的下风距离（m） 最大地面浓度 （μg/m3） 最大占标率 Pmax 占标率10%的最远距离D10%（m） 评价等级 UV光氧催化装置排气筒 非甲烷总烃 293 25.0 1.0% 未出现 二级 无组织面源 非甲烷总烃 22 58.0 3.0% 未出现 二级 根据表24可知，本次环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气不需进行进一步预测与评价。 ⑤大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于本项目全厂无组织排放的非甲烷总烃需计算大气环境防护距离，经计算非甲烷总烃排放速率0.011kg/h。采用推荐模式清单中的大气环境防护距离计算模式，计算参数见下表25。 表24 大气环境防护距离计算参数一览表 无组织废气排放源 污染物 源强值 （kg/h） 标准值 （mg/m3） 长×宽 （m） 面源 高度（m） 大气环境防护距离(m) 印刷 非甲烷总烃 0.011 2.0 37×20 12 无超标点 经计算，本项目大气环境防护距离（距离面源中心）无超标点。 ⑥、卫生防护距离的确定及影响分析 为准确判断本项目印刷工段非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离，评价参考以色列实验标准（小时值2mg/m3）对工程的卫生防护距离进行计算，其计算公式为： 各参数取值见表25。 表25 非甲烷总烃无组织排放源强及参数 项目 Qc Cm A B C D 计算结果 非甲烷总烃 0.011kg/h 2mg/Nm3 700 0.021 1.85 0.84 0.1m 由上式计算，本工程非甲烷总烃的卫生防护距离为0.1m，经提级后卫生防护距离为50m。根据厂区平面布置图，以本项目主要产污车间为无组织排放中心，则各厂界设防距离为北厂界外30m，东厂界外30m。其它厂界不需设防。本项目最近的环境敏感点为西南侧256m的徐店廉租房，距离较远，因此，项目运营过程中非甲烷总烃对其影响较小评价要求，防护距离内不得新建居民区、学校、医院等敏感点。卫生防护距离示意图见附图； 3、对声环境的影响分析： 该项目产生噪声的主要设备有裱合机、印刷机、烫印机和模切机等机械设备产生的噪声，其噪声源强一般在75－95dB(A)。经消音减振、建筑物隔离后，厂房外噪声一般可降至75dB(A)以下，经距离和绿化带削减后，预计厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，噪声影响预测结果见表26。 根据噪声源的声压级，按照在自由场中声压随距离衰减的公式计算： Lp2 = Lp1 - 20 lg（r2/ r1） 其中： Lp2 － 距声源r2处的声压级，dB(A) Lp1 － 距声源r1处的声压级，dB(A) Lp1为项目区内噪声源强； Lp2为项目区内的噪声源衰减到厂界时的噪声值； r1取1m； r2为噪声源强到厂界的距离。为简化计算，项目区内噪声源强叠加后，按点源处理。 计算得到的衰减后的声级与项目区边界处的背景噪声级叠加得到预测值。 其中：式中，Leq总——总声压级，dB(A)； Li——第i个声源的声压级，dB(A)； n——声源数量。 表26 噪声预测结果 单位：dB(A) 评价点 时段 贡献值【dB(A)】 预测值【dB(A)】 标准值【dB(A)】 东厂界 昼间 39.8 63.8 65 夜间 55.2 55 南厂界 昼间 33.4 51.5 65 夜间 45.6 55 西厂界 昼间 25.5 52.9 65 夜间 42.5 55 北厂界 昼间 31.6 51.7 65 夜间 43.5 55 预测表明，由于工程采取了一定的消声、吸声和在厂界周围建立绿化带等降噪措施，进一步消减了噪声的影响。 本项目运营后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4、固体废物处理处置措施分析： 本项目产生的固废包括生产固废和生活垃圾。 生产固废主要为废抹布、废油墨桶、光氧催化产生的废灯管、废活性炭、废油墨清洗剂、废PS版和边角废料。边角废料的产生量约为原材料的1%，即0.82t/a，边角废料统一收集后外售。废抹布、废油墨桶、光氧催化产生的废灯管、废活性炭、废油墨清洗剂、废PS版属于危险废物，此部分危废要求建设单位暂存于危废暂存间内。项目危废暂存间位于车间西侧一间密闭的仓库约5m2，地面全部硬化，门口设置有围堰等措施。项目运营期与有危废处理资质单位签订协议，由资质单位定期使用专用车辆转运危废处理。 生活垃圾主要为职工办公生活产生的垃圾。项目运营期职工人数为6人。生活垃圾产生量按照每人每天产生0.3kg计算，则生活垃圾产生量为0.54t/a。生活垃圾采用垃圾桶收集后由当地环卫部门清运。 5、项目选址合理性分析 本项目厂址位于驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米，根据《遂平县产业集聚区发展规划》准入条件“负面清单”，本项目不属于“水资源消耗量大、高污染、高能耗、不符合园区规划”的“负面清单”之内的行业，且项目运营期产生废水、大气污染物排放均符合国家标准，对周边环境产生影响很小。项目处于规划的装备制造产业园区，周边无与其相冲突企业，也不会影响装备制造产业园区的总体布局规划。项目区交通便利，区域的供电、供水、交通、通信、排水管网等基础设施条件已经完善。项目用地为产业集聚区工业用地，符合土地政策，建设设计规范，平面布局合理，因此该项目选址合理。 本项目生活污水经化粪池处理后进入遂平县第二污水处理厂进一步处理。 本项目废气均能做到达标排放，不会对周边企业生产环境造明显的污染影响。 本项目对固废进行了合理处置和综合利用，不随意排放，不会对环境造成不利影响。 综上所述，本项目厂址可行。 6、环保投资： 项目总投资180万元，其中环保投资5.56万元，占总投资的3.08%，项目环保投资一览表见表25，三同时验收一览表见表26。 表25 环保投资一览表 项目 污染源 环保措施 数量 投资费用（万元） 废气 非甲烷总烃 集气罩+活性炭吸附+光氧催化+15m高排气筒 1套 3.0 废水 生活污水 化粪池（共用） 1座 0 固废 生产固废 边角废料集中堆放点 1个 0.05 危废暂存间 1间 2 生活垃圾 垃圾收集桶 1个 0.01 噪声 生产设备噪声 基础减震、厂房隔声 / 0.5 环保投资总计 5.56 表26 三同时验收一览表 项目 污染源 环保措施 数量 验收指标 废气 非甲烷总烃 集气罩+活性炭吸附+光氧催化+15m高排气筒 1套 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 废水 生活污水 化粪池（共用） 1座 COD：277mg/L 氨氮：28mg/L 固废 生产固废 生产固废集中堆放点 1个 全部合理处置、不外排 危废暂存间 1间 生活垃圾 垃圾收集桶 1个 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声 / 厂界噪声达标

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 工艺废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+光氧催化+15m高排气筒 | 《河南省地方标准印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956－2020）排放限值 |
| 水污染物 | 职工生 活污水 | COD、氨氮等 | 化粪池 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生产车间 | 不合格产品、切割废料 | 集中出售 | 不向环境排放 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 送城市垃圾场 |  |
|  | 光氧化装置 | 非活性炭 废灯管 | 危废间暂存 厂家回收 |  |
|  | 印刷固废 | 废抹布、废油墨桶、光氧催化产生的废灯管、废活性炭、废油墨清洗剂、废PS版 |  |  |
| 噪声 | 经厂房隔离、植物吸收和距离衰减后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目不存在施工期，运营期主要为印刷，通过加强厂区绿化措施，不会影响区域生态环境质量。 |

结论与建议

一、环境影响评价结论 1、符合国家产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在该目录的鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许建设项目；且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。 2、项目选址与厂区平面布置评价结论 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区希望大道与经一路交叉口北20米，现有项目区域内，厂区西南侧256m为徐店廉租房，东南侧400m为徐店安置房；周围环境示意图见附图。 项目租赁已建好空置厂房。项目依据厂房内部结构进行生产布局，遵循物料流向、生产工艺安排，同时符合生产安全与环境保护等相关原则。本项目将主要产污车间划分于厂区西部，东部为办公区，中部为原料库和成品库。在项目产污车间防护距离内无敏感点，不会对周边企业造成影响。根据《遂平县产业集聚区发展规划》准入条件“负面清单”，本项目不属于“水资源消耗量大、高污染、高能耗、不符合园区规划”的“负面清单”之内的行业，且项目运营期产生废水、大气污染物排放均符合国家标准，对周边环境产生影响很小。项目处于规划的装备制造产业园区，项目卫生防护距离范围内无与其相冲突企业，不会影响装备制造产业园区的总体布局规划。项目区交通便利，区域的供电、供水、交通、通信、排水管网等基础设施条件已经完善。项目用地为产业集聚区工业用地，符合土地政策，建设设计规范，平面布局合理，因此该项目选址合理。 3、环境质量现状评价结论 厂址所在区域环境空气质量较好，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。 区域地表水目标水体奎旺河疙瘩刘断面水质能够满足环境功能要求。 区域地下水水质较好，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求。 本项目厂址所在区域声环境质量现状较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096 －2008）3类标准要求。 4、环境影响分析结论 废气：本项目废气主要为印刷工段产生的非甲烷总烃，采用“集气罩+活性炭吸附+光氧催化”处理后由15m高排气筒达标排放；对周围环境空气质量影响较小。该污染防治措施可行。 废水：本项目废水主要为印刷机清洗废水及职工生活污水，其中印刷机清洗废水使用Y05A水性油墨污水净化系统处理后循环使用不外排。职工生活污水，经化粪池处理后废水水质能够满足遂平县第二污水处理厂进水水质标准，经遂平县第二污水处理厂处理后排入奎旺河。 噪声：该项目产生噪声的设备有裱合机、印刷机、烫印机和模切机等，通过安装基础减震设施、厂房隔离、绿化吸声等措施后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境质量影响不大。该污染防治措施可行。 固废：本项目产生的固废包括生产固废和生活垃圾。 生产固废主要为废抹布、废油墨桶、光氧催化产生的废灯管、废活性炭、废油墨清洗剂、废PS版和边角废料。边角废料统一收集后外售。废抹布、废油墨桶、光氧催化产生的废灯管、废活性炭、废油墨清洗剂、废PS版属于危险废物，此部分危废要求建设单位暂存于危废暂存间内，并委托有资质单位定期回收处理。 生活垃圾采用垃圾箱收集后，由当地环卫部门清运。项目产生的固废全部合理处置、不外排，对区域环境影响较小。不会造成二次污染。该污染防治措施可行。 5、污染防治措施结论 本工程的废水、废气、噪声和固体废物污染治理措施可行。 6、污染物总量控制 本项目无生产废水，外排废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后排入管网，进入遂平县第二污水处理厂。项目废水总量控制指标为COD：0.004t/a；氨氮：0.0004t/a。 7、评价总结论 本项目符合国家产业政策，厂址符合遂平县城市总体规划，项目对周边企业无明显影响，不影响装备制造产业园区质量和装备制造产业园区的规划布局；在评价提出的污染防治措施得以落实情况下，工程可实现废水、废气和噪声的达标排放以及固废的综合利用，对周围环境的影响较小。从环境保护的角度分析，“新型环保包装项目”可行。 二、建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2严格执行排污申报制度和排污许可证制度，认真贯彻落实国家和地方各项环保法规，配合当地环境保护主管部门，搞好本厂的环保工作

预审意见：

公章

经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人： 年 月 日

审批意见：

公章

经办人： 年 月 日

# Text boxes

√

COD去除

北

徐店廉租房

模切

粘合

遂平县的人污水处理厂

市政污水管网

打包销售

本项目实施后废水

化粪池

本项目废水

固废

原纸采购

印刷

135m

160m

裱合

达标排放

图4　　清洗废水处理流程图

UF超滤

净化水

循环使用

清洗废水收集

絮凝搅拌

302m

固液分离

遂平县玉辉手袋有限公司

256m

400m

项目位置

徐店安置房

烫印

噪声

废气

史丹利化肥遂平有限公司

图3　　生产工艺流程及产污环节图

图1    项目周边敏感点示意图

机械过滤砂滤、碳滤