建设项目环境影响报告表

（报 批 版）

项目名称：河南华腾重工科技有限公司年产7万吨机动车配件智能化技术改造项目

建设单位（盖章）：河南华腾重工科技有限公司

编制日期： 二〇二〇年 七 月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南华腾重工科技有限公司年产7万吨机动车配件智能化技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南华腾重工科技有限公司 |
| 法人代表 | 张华 | 联系人 | 张志立 |
| 通讯地址 | 驻马店市遂平县产业集聚区金山路北段 |
| 联系电话 | 13839937889 | 传真 | / | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 驻马店市遂平县产业集聚区金山路北段 |
| 立项审批 部门 | 遂平县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-411728-36-03-041540 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建( 技改( | 行业类别及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 26680 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 9500 | 其中环保投资（万元） | 66 | 环保投资占总投资比例% | 0.69 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模： 1、项目基本情况 河南华腾重工科技有限公司位于驻马店市遂平县产业集聚区金山路北段，经营范围包括机械设备、机动车配件研发生产销售、废钢收购。相关环评批复及验收情况见表1。 表1 现有项目环评及验收情况 序号 项目名称 环评类型 环评审批部门 审批文号 产品类型及规模 主要建设内容 环保措施 验收情况 1 河南华腾重工科技有限公司年产1万吨各种型号机械设备、机动车配件项目 环境影响报告表 遂平县环境保护局 遂环评表[2016]31号 年产1万吨各种型号机械设备、机动车配件 年产1万吨各种型号机械设备、机动车配件生产线 造型粉尘经集气罩+重力沉降室处理后经15m高排气筒排放；中频炉熔炼烟尘经集气罩+处理后经15m高排气筒排放，生活污水经化粪池处理后进入城市污水管网排入污水处理厂处理，感应炉冷却用水循环使用不外排；各项固体废物合理处置。 遂环函[2017]108号 2 河南华腾重工科技有限公司 年产1.5万吨制动鼓生产线项目 环境影响报告表 遂平县环境保护局 遂环评表【2018】49号 年产1.5万吨制动鼓生产线 年产1.5万吨制动鼓生产线 熔炼烟尘、浇注烟尘、清理粉尘、砂再生粉尘经负压抽风，由集气罩收集，送入1#袋式除尘器一次除尘，再进入2#袋式除尘器二次除尘，最后经一根15m排气筒达标排放；喷漆、晾干工序产生的有机废气经“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+UV光催化氧化装置”处理后，然后经15m高排气筒达标排放；生活污水排入厂区化粪池，化粪池处理后，经市政管网排入遂平县城市污水处理厂处理。感应炉冷却用水循环使用不外排；各项固体废物合理处置。 2019年9月，企业完成竣工环保自主验收 根据国家数字化、智能化、绿色化装备制造改革方向，为提高产能，提升效率，节能环保，河南华腾重工科技有限公司投资9500万元对一车间生产线实施智能化升级改造。对铸造生产线全部升级改造，采用壳型铸造工艺，自动化浇铸工艺，智能型全生产线管控设计，节能降耗，高效环保，降低劳动强度，优化生产环境。改造完成后一车间生产能力为5.5万吨/年，全厂总生产能力提升至7万吨/年。 本项目采用生铁、废钢、硅铁、锰铁为原料，通过钢壳无芯感应熔炼炉（以下简称感应炉）熔化成型后生产轮毂、螺母，采用覆膜砂壳型造型，并对旧砂再生回收再利用，属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类、鼓励类：十四、机械24、壳型、精密组芯造型、硅溶胶熔模、压铸、半固态、挤压、差压、调压等特种铸造技术与装备及25、铸造用树脂砂、粘土砂等干（热）法再生回用技术应用”；本项目所用生铁、废钢均从大型正规厂商购买，不进行地条钢、普碳钢、不锈钢的冶炼，所采用的工艺及设备不属于淘汰落后设备。项目已经遂平县发展和改革委员会审核同意备案，备案证明项目代码：2020-411728-36-03-041540（备案证明见附件1）。根据《关于上报驻马店市铸造企业产能清单的报告》驻工信[2020]29号文件，河南华腾重工科技有限公司备案产能为7万吨，不属于新增差能，符合《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》相关要求。综上，本项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《河南省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）的相关要求，该项目属于“二十五、汽车制造业”其中，“整车制造（仅组装的除外）；发动机生产；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的零部件生产”应编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表。本项目使用环保水性漆，则本项目应编制环境影响报告表。 受河南华腾重工科技有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件2）。在对现场进行踏勘、资料收集和对工程进行分析研究的基础上，根据环评导则以及相关法律法规，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。 2、项目概况 2.1、周围环境概况 项目厂址位于遂平县产业集聚区金山路北段，具体地理位置详见附图1。根据现场调查，项目东侧、西侧、南侧均为空地，北侧为恒升电子衡器有限公司，北侧185m为河南翔云光电照明有限公司，西侧235m为燕京啤酒厂，北侧385m为遂平县城市污水处理厂。东侧760m为小郭园，西侧150m处为东马庄村，西南425m为马凹村。厂区周围环境概况图见附图2。 2.2主要产品及生产规模 改建项目具体生产内容及规模见表2。 表2 项目生产内容及规模一览表 序号 类别 改建前一车间项目产品 改建后一车间项目产品 改建后全厂项目产品 1 产品名称 球型螺母、方型螺母、定位套 螺母、轮毂 螺母、轮毂、制动鼓 2 型号/规格 FW2870T1302/FA2887T1302 /FW2207T1302/FW3719C-010202 /HX0001M1-9M/HX0040M1-2M/ FW3719C-020202 / / 3 生产规模（吨/年） 10000 55000 70000 4 用途 机动车配件 机动车配件 机动车配件 2.3建设内容 本项目的具体建设内容见表3。 表3 建设内容情况一览表 项目组成 改建前一车间建设内容 改建后一车间建设内容 建设情况 主体工程 生产车间，建筑面积2200m2（打磨区，建筑面积200m2；成品区，建筑面积400m2；抛丸清理区，建筑面积200m2；浇铸区，建筑面积500m2；制壳区，建筑面积100m2；半成品区，建筑面积300m2；中频感应电炉区，建筑面积200m2；原材料区，建筑面积100m2；仓库，建筑面积100m2；辅助材料区，建筑面积100m2；） 生产车间，建筑面积2200m2（打磨区，建筑面积200m2；射芯区，建筑面积400m2；抛丸区，建筑面积200m2；自动生产线，建筑面积500m2；清理区，建筑面积300m2；中频感应电炉区，建筑面积200m2；原材料区，建筑面积200m2；砂再生区，建筑面积100m2；喷漆区，建筑面积100m2；） 依托现有车间进行改造，满足生产需求 公用工程 供水 市政供水 市政供水 / 排水 雨污分离，雨水经厂区雨水管网外排，生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，排入遂平县城市污水处理厂处理后排放 雨污分离，雨水经厂区雨水管网外排，生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，排入遂平县城市污水处理厂处理后排放 依托现有 供电 市政电网供电 市政电网供电 依托现有 环保工程 废气处理 感应炉烟尘 集气罩+15m排气筒 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（公用一套） 新建 浇注烟尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 清理粉尘 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒 依托现有进行升级改造 砂再生粉尘 / 负压抽风+布袋除尘器+15m排气筒（与清理公用1根） 新建 喷漆/晾干有机废气 / 过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒 新建 污水处理 生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，排入遂平县城市污水处理厂处理后排放 生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，排入遂平县城市污水处理厂处理后排放 依托现有 噪声处理 厂房隔声、基础减振 厂房隔声、基础减振 新建 固废处置 一般固废 抛丸废钢渣、不合格产品回用于生产 废金属料收集后回用 依托现有 废炉料外售耐材厂 废炉料外售耐材厂 依托现有 炉渣外售建材厂 感应炉熔炼炉渣外售至建筑公司用作筑路材料 依托现有 / 清理烟尘外售至建筑公司用作筑路材料 新建 / 熔炼烟尘外售至建筑公司用作筑路材料 新建 / 砂再生系统烟尘送入砂再生系统进行再生 新建 生活垃圾由环卫部门处理 生活垃圾由环卫部门处理 依托现有 危险废物 / 废过滤棉、漆渣、废漆桶、废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理处置 新建 2.4生产设备 主要生产设备详见表4。 表4 项目主要生产设备情况一览表 序号 名称 单位 数量 备注 改建前 1 热芯盒射砂机 台 5 外购 2 覆膜砂壳型机 台 2 外购 3 中频炉（1T） 台 4 外购 4 中频炉（0.75T） 台 2 外购 5 行车（5T） 台 4 外购 6 履带式抛丸清理机 台 1 外购 7 台式砂轮机 台 6 外购 改建后 8 钢壳无芯感应熔炼炉（2T） 台 2 外购 9 钢壳无芯感应熔炼炉（1T） 台 1 外购 10 射芯机 台 17 外购 11 铸造自动生产线 条 3 外购 12 打磨机 台 2 外购 13 抛丸机 台 7 外购 17 水冷却塔 台 1 外购 18 砂再生系统 套 1 外购 19 喷漆房 座 1 外购 20 布袋除尘器 套 2 外购 21 有机废气净化装置 套 1 外购 一车间改建后设置2台2t感应炉，1台1t感应炉，感应炉生产能力为5t/40min，公司年运行330天，每天3班，每班8小时工作制。则感应炉总的生产能力为59400t/a（180t/d），本项目改建后一车间生产能力能够达到5.5万吨/年，设备生产能力能够满足项目生产产能所需。 2.5主要原辅材料及能源消耗 根据生产需要，项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 表5 项目原材料消耗量一览表 序号 名称 型号/规格 单位 改建前数量 改建后数量 备注 1 废钢 / t/a 3500 35475 外购 2 增碳剂 95型 t/a / 1375 外购 3 生铁 / t/a 4000 16500 外购 4 硅铁 / t/a / 660 外购 5 锰铁 / t/a 10 171 外购 6 铬铁 / t/a 3 / 外购 7 钼铁 / t/a 2 / 外购 8 孕育剂 / t/a 9 660 外购 9 球化剂 / t/a / 165 外购 12 覆膜砂 / t/a 2480 14667 外购（主要成分为SiO2、酚醛树脂） 13 水性醇酸钢结构漆 20kg/桶 t/a / 20 外购（主要成分为水性醇酸树脂27%、着色颜料20%、特种防锈颜料6%、填料10%，去离子水35%，助剂（正戊醇）2%） 14 水 / 吨/年 600 868 市政管网供给 15 电 / 千瓦时/年 20000 380000 市政电网提供 注：本项目外购生铁、废钢等原料均从大型正规厂商购买，不涉及铬铁、氟化物的使用。 主要原辅料说明： （1)生铁 生铁又称铸铁，含碳量一般在2.11%~4.3%，铸造生铁中的碳以片状的石墨形态存在，它的断口为灰色，通常又叫灰口铁。由于石墨质软，具有润滑作用，因而铸造生铁具有良好的切削、耐磨和铸造性能。本项目铸造生铁从正规厂商进行采购，其产品质量应符合《铸造用生铁》（GB/T718-2005）。 （2）废钢 废钢是钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切头等），本项目废钢从正规钢铁厂进行采购，严格选用符合国家要求的钢料，不采用地条钢、普碳钢、不锈钢，所采用废钢表面均不含铁锈、油漆等表面废物。 （3）硅铁 硅铁是以焦炭、钢、石英（或硅石）为原料，用电炉治炼制成的铁硅合金。由于硅和氧很容易化合成氧化硅，所以硅铁常用于炼铁时作脱氧剂，同时由于SiO2生成时放出大量的热，在脱氧的同时，对提高铁水温度也是有利的。 锰铁 锰铁是锰和铁组成的铁合金。主要分类：高碳锰铁（含碳为7%）、中碳锰铁（含1.0-1.5%）、低碳锰铁（含碳0.5%）、金属锰、镜铁、硅锰合金。 （5）增碳剂 增碳剂以经过严格筛选的优质石墨为原料，通过连续高温炉炼工艺，经高温提纯、粉碎、烘干、筛分等多道工序加工而成。具有极高的纯度、极佳的颗粒形态和石墨化的晶体结构，不仅起增碳作用，而且还能促进铸铁的孕育形核，改善石墨细化，增加石墨球数，改善材质的机械性能和加工性能。 （6）覆膜砂 覆膜砂主要采用优质精选天然石英砂为原砂，热塑性酚醛树脂，乌洛托品及增强剂为原料。根据用户的不同技术需求，在固化速度、脱膜性、流动性、溃散性、铸件表面光洁度、储存等方面适当调整配比。是汽车、拖拉机、液压件等最佳造型材料之一。 正戊醇 无色液体，略有气味，闪点33℃，相对密度0.82，沸点137.5℃，微溶于水，溶于丙酮，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，可燃，毒性：属低毒类急性毒性：LD50：2200mg/kg（大鼠经口）。 2.6辅助工程 2.6.1给排水 （1）给水 项目用水由所在区域市政管网提供。 （2）排水 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，排入遂平县城市污水处理厂处理后排放。 2.6.2 供电 本项目耗电量为38万KW·h/a，由遂平县产业集聚区电网供给，能满足本项目用电需求。 3、工作制度 项目劳动定员不变，均不在厂区食宿。公司年运行330天，每天3班，每班8小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、改建前原有工程概况 2016年，河南华腾重工科技有限公司委托河南省正德环保科技有限公司编制了《河南华腾重工科技有限公司年产1万吨各种型号机械设备、机动车配件项目环境影响报告表》，并于2016年9月6日以遂环评表[2016]31号获得遂平县环境保护局的审批。并于2017年进行了环保验收（遂环函[2017]108号）（附件3）；2018年8月委托临沧尚德环境技术有限公司编制《河南华腾重工科技有限公司年产1.5万吨制动鼓生产线项目的环境影响报告表》，于2018年9月18日，以遂环评表【2018】49号文获得遂平县环境保护局的批复（附件3），2019年9月，完成该项目竣工环保自主验收工作。 2、改建前原有工程生产工艺 2.1年产1万吨各种型号机械设备、机动车配件项目生产工艺 （1）造型：在铸造生产中用原砂、粘结剂及其他辅料做成的铸件型腔。 （2）浇铸毛坯：把熔融的生铁、废钢、锰铁注入模具进行金属部件的铸造。 （3）抛丸：利用高速旋转的叶轮把小钢丸或者小铁丸抛掷出去高速撞击零件表面，故可以出去零件表面的氧化层，同时钢丸或铁丸高速撞击零件表面，造成零件表面的晶格扭曲变形，使表面硬度增高。 （4）打磨：用台式砂轮机对工件进行打磨。 （5）车床加工：将工件固定，通过工件的高速旋转，车刀的横向和纵向移动进行精度加工。 （6）数控精加工：把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量等，按照数控机床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单，再把这程序单中的内容记录在控制介质上，然后输入到数控机床的数控装置中，从而指挥机床加工零件。 （7）检验：用万能试验机及高速分析仪进行检验，检验合格后，包装、销售。 图1 年产1万吨各种型号机械设备、机动车配件项目生产工艺流程图 2.2年产1.5万吨制动鼓生产线项目生产工艺 （1）熔炼：项目外购生铁、废钢等炉料，采用钢壳无芯感应熔炼炉对炉料进行熔化。车间共4台2t钢壳无芯感应熔炼炉（2用2备）。熔化一炉铁水所需时间约lh，工作时间为24小时。 化铁前，首先对钢壳无芯感应熔炼炉、行车进行检查、线路检查、铁水包的清理和准备，然后是炉料的准备，将炉料装进料桶内，待一切准备工作就绪后，通电开炉。通过行车将料桶运至炉口，再由人工配合将炉料倒进炉内进行熔化，炉内温度达到1530℃左右，在熔化过程中会多次往炉内加料，以炉内铁水满为止，每lh出一炉铁水。经过直读光谱仪检测铁水，如果检测出成分不符合要求，则根据所需铸铁型号所要求的材质，向炉内加入一定比例的增碳剂、硅铁、锰铁等辅料，以实现铁水中成分的控制。钢壳无芯感应熔炼炉配套设水冷却系统，利用循环水对电炉进行降温处理。 （2）倒包：将熔炼完成后的铁水倾倒入准备好的铁水包中即为倒包； （3）制模：根据客户需求绘制模具图件，在数控加工中心用生铁或球铁制作模具，制作完成后的模具用钻床钻孔，模具制成； （4）造型：将制作好的模具放入射芯机中，采用铁模覆砂造型（节约覆膜砂用量），将覆膜砂用射芯机射入铁模与模具之间的空隙内，加热至200℃左右，覆膜砂受热固化形成砂壳粘覆在铁模上，待形成薄壳后（5～20mm），经摇摆把多余的芯砂倾倒贮砂斗中，形成铸型； （5）合型：将制作好的覆膜砂壳铸型进行组装，形成完整铸型； （6）装箱：将制作完成的铸型放入砂箱中； （7）埋箱：将砂箱顶部用钢丸覆盖，并震动压实； （8）浇注：将熔炼后的铁水从电炉内倾倒入准备好的铁水包内，经行车吊往浇注区，将铁水包的铁水注入铸型型腔进行浇注，浇注后进行自然冷却。该工序主要污染物为铸造烟尘。 （9）翻箱：将浇注冷却成型的铸件砂箱箱体进行翻转； （10）落砂：铸件砂箱自动运输至震动落砂区内，利用自动落砂机与铸型直接的撞击实现落砂，分离出的铸件通过自动输送系统送出，收集的旧砂、钢丸则自动输送至砂处理线进行回收再生利用。该工序主要污染物为噪声、废砂； （11）砂再生：为便于旧砂回收利用，本项目设全自动砂处理线，将旧砂通过螺旋输送机将高温型砂均匀、定量输送输送至冷却床，在冷却床经自然冷却至130-160℃后放入混砂机中，然后加入一定量的树脂混匀，待砂温降到110℃左右按比例加入固化剂（乌洛托品）水溶液，混和一定时间后加入一定的润滑剂（硬脂酸钙），继续混合到砂温降到室温就可以放砂，再经过破碎筛分即可实现砂再生。该工序主要污染物为砂粉尘、噪声。 （12）清理：清除铸件上粘附的型砂，切掉或打掉浇冒口，铲除飞边、毛刺等多余的金属，并打磨表面。自动清理机自配备有布袋除尘器。主要污染因素：噪声、粉尘、铁屑。 （13）喷漆：将打磨光滑的铸件送入喷漆房进行喷漆处理。本项目采用干式喷漆房，由室体、排风系统等组成。喷漆和晾干均在喷漆房进行。 （14）成品：将喷漆过后的铸件进行检验，检验合格后入库待售。 图2 年产1.5万吨制动鼓生产线项目生产工艺流程图 3、改建前原有工程采取的污染防治措施 原有工程采取的污染防治措施见表6。 表6 原有工程产污环节、污染防治措施汇总表 治理项目 污染环节 实际采取措施 建设情况 年产1万吨各种型号机械设备、机动车配件项目 噪声 噪声 基础减振、厂房隔声 已建 废气 造型 造型粉尘采用集气罩及重力沉降室处理后经15m高排气筒排放 已建 抛丸 抛丸粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 已建 熔炼 熔炼烟尘经集气罩+喷淋除尘器处理后经15m高排气筒排放 已建 废水 生活废水 经化粪池处理后排入遂平县第一污水处理厂 已建 固废 感应炉 炉渣外售建材厂综合利用 已建 废炉料收集后外售耐材厂 已建 抛丸 废钢渣经收集后作为原料回用于生产 已建 生产 不合格产品收集后作为原料回用于生产 已建 生活垃圾 收集后运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理 已建 年产1.5万吨制动鼓生产线项目 噪声 噪声 基础减振、厂房隔声 已建 废气 感应炉烟尘 负压抽风+集气罩+1#袋式除尘器一次除尘+2#袋式除尘器二次除尘+一根15m排气筒 已建 浇注烟尘 已建 清理粉尘 已建 砂再生粉尘 已建 喷漆、晾干有机废气 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+UV光催化氧化装置+15m排气筒 已建 废水 生活废水 经化粪池处理后排入遂平县第一污水处理厂 已建 固废 感应炉熔炼炉渣 外售至建筑公司用作筑路材料 已建 废金属料 收集外售 已建 熔炼烟尘 外售至建筑公司用作筑路材料 已建 清理烟尘 外售至建筑公司用作筑路材料 已建 砂再生系统烟尘 送入砂再生系统进行再生 已建 职工生活 由环卫部门处理 已建 废油漆桶 收集后暂存于危废暂存间，厂家回收 已建 废稀释剂桶 收集后暂存于危废暂存间，厂家回收 已建 废过滤棉、漆渣 收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理处置 已建 废机油 已建 废切削液 已建 废活性炭 已建 4、污染物排放情况 根据2017年《河南华腾重工科技有限公司年产1万吨各种型号机械设备、机动车配件项目竣工环保验收报告》、2019年《河南华腾重工科技有限公司年产1.5万吨制动鼓生产线项目竣工环保验收报告》，并结合项目实际建设情况进行说明。 （1）废水 项目劳动定员共68人，均不在厂区食宿。根据企业提供资料，企业生活用水总量为2.72m3/d，897.6m3/a，全部由市政供水供给。产污系数按80%计算，则污水产生量为2.176m3/d，718m3/a，生活污水经化粪池处理后排入遂平县第一污水处理厂。 根据河南松筠检测技术有限公司于2019年6月21日-6月22日的监测数据可知，生活废水中pH最大值为6.95，COD的最大排放浓度168mg/L，SS的最大排放浓度132mg/L，氨氮的最大排放浓度18.3mg/L，五日生化需氧量的最大排放浓度53.2mg/L，均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及遂平县第一污水处理厂的进水水质要求。 （2）废气 原有项目产生的废气为模具造型粉尘、中频炉熔炼烟尘、浇注、抛丸粉尘、清理过程中产生的粉尘、砂再生系统产生的粉尘和喷漆、晾干工序产生的有机废气。 ①模具造型粉尘 根据河南金诺源环境检测有限公司2017年6月29日-30日的监测数据可知，一车间造型粉尘采用集气罩及重力沉降室处理后，颗粒物最大排放浓度为51mg/m3，最大排放速率为0.057kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的限值要求。 ②浇注、抛丸粉尘 根据河南金诺源环境检测有限公司2017年6月29日-30日的监测数据可知，一车间浇注、抛丸粉尘采用集气罩及袋式除尘器处理后，颗粒物最大排放浓度为29mg/m3，最大排放速率为0.053kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的限值要求。 ③中频炉熔化烟尘 本项目一车间中频炉熔化烟尘经集气罩收集后经15m高排气筒排放，根据河南金诺源环境检测有限公司2017年6月29日-30日的监测数据可知，颗粒物最大排放浓度为28mg/m3，能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中有色金属冶炼炉颗粒物排放浓度40mg/m3的限值要求。 ④年产1.5万吨制动鼓生产线项目粉尘 熔炼烟尘、浇注烟尘、清理粉尘、砂再生粉尘经负压抽风，由集气罩收集，送入1#袋式除尘器一次除尘，再进入2#袋式除尘器二次除尘，最后经一根15m排气筒排放。根据河南松筠检测技术有限公司于2019年6月21日-6月22日的监测数据可知，各工序产生的粉尘经二次收尘处理后，最大排放浓度为13.1mg/m3，最大排放速率0.195kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物120mg/m3，3.5kg/h）。 ⑤喷漆、晾干工序产生的有机废气 喷漆、晾干工序产生的有机废气经“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+UV光催化氧化装置”处理后，然后经15m高排气筒排放。根据河南松筠检测技术有限公司于2019年6月21日-6月22日的监测数据可知，喷漆、晾干工序颗粒物、非甲烷总烃最大排放浓度分别为8.6mg/m3、3.32mg/m3，最大排放速率分别为0.0311kg/h、0.0119kg/h，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放建议值要求。 （3）噪声 原有项目噪声主要为各类机械设备运转产生的机械噪声。噪声源均布置于车间厂房内，采取厂房屏蔽、设减振基础等降噪措施，根据河南松筠检测技术有限公司于2019年6月21日-6月22日的监测数据可知，项目四周厂界昼间噪声最大值为55.2dB（A），夜间噪声最大值为46.3dB（A），均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 （4）固废 原有项目产生的固体废物为抛丸废钢渣、中频炉废炉料、熔炼炉渣、废金属料、熔炼烟尘、清理粉尘、不合格产品和生活垃圾，抛丸废钢渣、不合格产品回用于生产，中频炉废炉料外售耐材厂，中频炉炉渣外售建材厂，熔炼烟尘、清理粉尘、废金属料收集后外售；砂再生粉尘回用于生产；生活垃圾收集后交环卫部门处理。废油漆桶、废稀释剂桶定期由厂家回收，废过滤棉、漆渣、废活性炭、废机油、废切削液暂存于危废暂存间（15m 2），交有危险废物处理资质的单位处置。 项目各产污环节污染物排放情况见下表所示： 表7 原有工程产污环节、排污量、污染防治措施汇总表 产污环节 污染因子 排放浓度及排放量 污染防治措施 执行标准 备注 生活废水（718m3/a） COD 168mg/L，0.1206t/a 经化粪池处理后排入遂平县第一污水处理厂处理后排放 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及遂平县第一污水处理厂进水水质要求 达标 NH3-N 18.3mg/L，0.0131t/a 达标 废气 年产1万吨各种型号机械设备、机动车配件项目 造型废气 粉尘 51mg/m3，0.451t/a 集气罩+重力沉降室+15m高排气筒排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 达标 浇注、抛丸废气 粉尘 29mg/m3，0.420t/a 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放 达标 中频炉熔炼废气 粉尘 28mg/m3，1.615t/a 集气罩+15m高排气筒排放 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1 达标 无组织 粉尘 0.289mg/m3 生产车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 达标 年产1.5万吨制动鼓生产线项目 感应、浇铸、清理、砂再生工序 粉尘 13.1mg/m3，0.246t/a 负压抽风+集气罩+1#袋式除尘器一次除尘+2#袋式除尘器二次除尘+一根15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1 达标 喷漆、晾干废气 粉尘 8.6mg/m3，0.138t/a 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+UV光催化氧化装置+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 达标 非甲烷总烃 3.32mg/m3，0.091t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放建议值要求 达标 无组织 粉尘 0.316mg/m3 生产车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 达标 非甲烷总烃 0.98mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放建议值要求 达标 固废 抛丸 废钢渣 0 收集后回用于生产 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 合理处置 中频炉 废炉料 0 收集后外售 中频炉 炉渣 0 收集后外售 生产 不合格产品 0 收集后回用于生产 职工生活 生活垃圾 0 由环卫部门统一处理，运至垃圾填埋场 生产 废油漆桶 0 收集后暂存于危废暂存间，厂家回收 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 合理处置 废稀释剂桶 0 废过滤棉、漆渣 0 收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理处置 废机油 0 废切削液 0 废活性炭 0 噪声 机械设备噪声 / 消声、基础减振、隔声措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A） 达标 5、改建前原有工程存在的问题 改建前原有项目存在的环保问题及整改措施见表8。 表8 原有项目存在的环保问题及整改措施 序号 改建前原有项目环保问题 整改措施 1 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（新建工业炉窑自2020年6月1日起执行，现有工业炉窑自2021年1月1日起执行）：铸造工业电炉颗粒物排放浓度限值为10mg/m3，原有项目中频炉熔炼烟尘排放浓度限值不能满足新的环保要求。 改建后对中频电炉熔炼烟尘采取集气罩+袋式除尘器装置处理后经15m高排气筒排放，使排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）的限值要求。 2 原有项目使用的是油性漆 改建后全厂均使用水性漆 |
| 建设项目所在地自然环境社会环境概况 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 遂平县位于河南省南部，地处北纬32°59’～33°18’，东经l13°37’～114°10’之间。东与上蔡、汝南为邻，北与西平接壤，西与舞钢市、泌阳毗连，南与驿城区、确山县交界。北至郑州180公里，南距武汉300公里，距驻马店中心城区16公里。107国道、京港澳高速公路、京广铁路、京广高铁纵贯全境，七蚁公路等省道穿境而过，城乡公路四通八达，处于郑州武汉1小时高铁圈内，距驻马店高铁站仅15分钟车程。 本项目位于遂平县产业集聚区，项目地理位置图见附图1。 2、地质地貌 遂平县地形为“一山两岗一平原”，西部为伏牛山余脉，中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐递降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。山地分布在西部，面积为212.42平方公里，占总面积的17.37%。地面高度一般在海拨100米以上，大小山峰四十余座，最高峰大顶山海拨757.5米。山势一般平缓，诸峰多在海拨300～500米之问，平丘梁顶在海拔100～200米之间。 项目地处遂平县中部，属平原地貌。 3、气象气候 遂平县属亚热带湿润的大陆性季风型气候。气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，亚热带向暖温带过渡性气候特性比较明显。年平均气温15.1 ℃；7月份最热，月平均气温27.5℃；1月份最冷，月平均气温1.4 ℃。年平均降水量927毫米，年平均日照2126小时。无霜期226天。 4、水文状况 截至2006年年底，遂平县拥有中小型水库17座，总库容3960万立米。拥有机井14340眼，有效灌溉面积58.9万亩，旱涝保收田49.1万亩。全县水资源总量约为5.4亿立米，可利用水资源量约为2.33亿立米。平原地区水埋深4-7米，山区地下水埋深8-12米，多年平均水温16.2℃。水质状况良好，pH值矿化度、总硬度、生化需氧量、氮氨指标、锰铁含量均不超标，符合饮用水及工业用水标准。 5、土壤、植被及生物多样性 遂平县土壤主要为棕黄壤，少数为潮土类，分布具有明显的垂直变化规律。地质结构和成土母质多为变质岩系，工程地质均匀，土层深厚。地震基本烈度小于6度，一般工业和民用建筑可不考虑抗震设防。 遂平县自然植被较好，属落叶、阔叶林和针叶林组成的多层次植被群落，植被种类繁多，道路绿化推广率达100%，林荫道覆盖率80%以上。 评价区周围主要植被多为季节性农业植被，树种有杨树、梧桐及一些荆棘类植物等。 经现场勘查和查阅相关资料，项目区所在地周边500 m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、生物多样性 遂平县地处暖温带，植物适生面广，项目所在区域的植被种类主要为区域内种植的小麦、油菜、玉米、花生、大豆、棉花、红薯、高粱、烟叶、蔬菜等农业经济作物以及城市绿化的树木和花草。动植物种类较少，生物多样性程度不高。评价区周围无珍稀动植物种群。 |
| 相关规划及产业政策分析： 1、与遂平县县级集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）的划定，遂平县县级集中式饮用水水源地有三个。 (1)遂平县灈阳镇地下水井群(共7眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。遂平县莲花湖地下水井群建成投运、灈阳镇地下水井群不再作为遂平县集中式饮用水水源地后,取消灈阳镇地下水井群饮用水水源保护区。 (2)遂平县莲花湖地下水井群(共18眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)遂平县桥南新区地下水井群(共13眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 项目位于遂平县产业集聚区，不在上述饮用水保护区范围内。 2、与遂平县乡镇级集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）的划定，遂平县乡镇级集中式饮用水水源地有十个。 (1)遂平县车站街道办事处地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)遂平县和兴镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围80米的区域。 (3)遂平县沈寨镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 (4)遂平县石寨铺地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)遂平县常庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)遂平县阳丰乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井连线外围50米的区域。 (7)遂平县花庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)遂平县槐树乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 (9)遂平县玉山镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)遂平县嵖岈山镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 项目位于遂平县产业集聚区，不在上述饮用水保护区范围内。 3、与《遂平县土地利用总体规划（2010～2020年）》相符性 区域定位：遂平县是中原经济区关于促进驻马店建立大型农产品批发交易市场，国家级现代农业示范区战略，驻马店市实施“三区两县一体化”城乡统筹战略的重要组成部分，是驻马店市粮食生产核心区、市域工业基地、交通枢纽，是驻马店市区“北大门”、“后花园”，重点发展特色农业、生态旅游和食品加工等产业。 城市定位：商贸旅游城市。遂平县具有优美丰富的自然景观、悠久的历史文化，良好的生态环境，适于开展休闲度假、人文旅游和生态旅游。 城镇村建设用地区：指为城镇（城市和建制镇，含各类产业开发区和园区）和农村居民点（村庄和集镇）建设需划定的土地用途区。该区域规划期末面积10289.76公顷，占全县土地总面积的9.68%。 管制规则： ①区内土地主要用于城镇村建设，须符合批准的城市、建制镇、村庄和集镇建设规划。 ②区内城镇建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地。 ③区内农用地在批准改变用途之前，应但按原用途使用，不得荒废。 ④区内建设用地应当整理复垦为耕地或其他农用地，规划期间确实不能整理、复垦的，可保留用途，但不得扩大面积。 项目位于遂平县产业集聚区，用地属于工业用地，符合规划要求。(见附件4、附件5) 4、与《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016～2020年）》相符性 遂平县产业集聚区范围东至经八路，希望大道以北的部分西至陶成路、希望大道以南的部分西至文化路，东南至八里杨南路、西南至丹朱路，北至北环路。规划范围总面积为 20 平方公里，其中建成区 7.74 平方公里、发展区 6.48 平方公里、控制区 5.78 平方公里。河南省发改委以豫发改工业[2016]568 号文同意了该规划。 一、产业定位： 遂平县产业集聚区重点突出食品加工和装备制造两大主导产业。 二、基础设施规划： ①供水：按照规划，在产业集聚区内规划一座给水厂，主要负责产业园区工业用水。规划给水厂日供水能力达 15.5 万吨/天，不足供水量则由城市给水管网供给。 ②排水：遂平县产业集聚区排水体制为雨污分流制。根据规划，集聚区内京广铁路以西区域的污水和奎旺河分洪道以西的污水，由改造扩建后的遂平县第一污水处理厂负责，规划处理能力达到 8.7 万吨/天。集聚区京广铁路以东区域的污水和奎旺河分洪道以东的污水，由集聚区内遂平县第二污水处理厂处理，规划该厂处理能力达到 9.8 万吨/天。可以保障规划期末集聚区污水处理需求。出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准，处理达到标准后排入奎旺河；雨水经雨水管就近排入自然水体。 ③集中供热：规划集聚区热源为产业集聚区内规划建设的热电厂，位于京广铁路东侧，紧邻北环路，用地面积为 2.62 公顷。根据规划，遂平县产业集聚区最大供热负荷为793.1MW，规划建设的热电厂供热能力需满足本区域用热需求。 ④供电：在产业集聚区东部建设一座热电厂，保留现状 110KV 铁路牵引站。依据总体规划，集聚区由规划的热电厂、启源变电站、遂平变电站提供电力，变电站容量可以满足集聚区发展需求。 ⑤供气：根据规划，集聚区内设置两处燃气储配站，一处位于富强路与遂周路交叉口西北，规划储气量为2万m3 /日；另一处位于火车站西南，人民路东侧，规划储气量为2万m3 /日。根据规划，集聚区建成后区内总用气量为 1.7 万m3/日。届时天然气供应能满足集聚区发展需求。 三、发展方向：依托现有优势产品和骨干企业，主动承接产业转移，积极引导外部企业入驻，集中布局，扩大规模，提升产业档次，促进产业升级和现代产业分工协作，增强产业竞争新优势，把遂平县产业集聚区建设成以食品和装备制造业为主导，以现代服务业为配套的综合性产业集聚区、国内先进的生态示范工业园区、遂平县经济发展的主要引擎。 规划形成“两心、两轴、四园、多点”的整体空间结构。 （1）、两心 指综合服务中心和商贸物流中心。 (综合服务中心 该中心位于前进路与建设东路交叉口， 定位为综合服务中心， 为整个片区的主中心，以商业金融、商务办公、教育科研为主要功能，提高各项设施建设水平，加强功能混合程度，丰富功能业态。为产业集聚区发展提供强大的动力。 (商贸物流服务中心 该中心位于前进路与和幸路交叉口，定位为商贸物流中心，为整个片区的副中心，以商贸物流主要功能，依靠便捷对外交通设施，提高中心的可达性，集聚更多的人流、物流和资金流。有力地推动片区的发展。 （2）、两轴 指希望大道和幸路和前进路这两条综合服务轴。 (主轴（产业服务轴） 前进路由南至北贯通产业集聚区，是整个园区的发展主轴，定位为集聚区的产业服务轴。道路两侧规划布局商业、商务金融、教育科研、行政办公等综合服务设施，打造先进的生产性服务业，为集聚区提供高效、完善的配套服务；通过公共技术研发中心、高新技术产业孵化器等设施的建设，提高集聚区自主创新能力。前进路产业服务轴的打造，为集聚区又好又快发展奠定了坚实基础。 (副轴（交通联系轴） 希望大道为发展副轴，定位为集聚区的交通联系轴。交通联系轴是县城的主干道，能够有效强化城区与产业集聚区之间的交通联系，满足通勤、商务往来、生活物资运输等方面的需求。同时交通联系轴还是产业集聚区与县城中心城区之间的空间联系纽带，强化了整个城市空间的延续性，塑造完整的城市形态。 （3）、四园 规划形成农副食品制造、装备制造、仓储物流、新兴产业孵化四类产业园区。结合集聚区现状产业布局情况，合理分布产业园区，农副食品制造产业园分为东园和西园，装备制造产业园分为南园和北园，最终形成六个产业园区的布局形式。 (农副食品制造产业园 规划农副食品制造产业园两处，分别位于产业集聚区的东北和西北，产业园总面积约 797 公顷。农副食品制造产品园西园布局于产业集聚区的西北，京广铁路以西区域。依托现有面粉、食用油、饲料加工企业，发展以农副食品加工为主，酒饮料制造业，食品制造业为辅的产业园，培育以淀粉及淀粉制品制造、植物油加工、饲料加工、肉制品加工、蔬果加工为主的产业集群。 农副食品制造产业园东园依托现状徐福记、大拇指食品、优好食品等企业打造以食品制造产业为主，以农副食品加工产业为辅的产业园，培育糕点、面包制造，饼干及其他焙烤食品制造，糖果制造、速冻食品制造等产业集群。 (装备制造产业园 规划装备制造产业园两处，分别位于产业集聚区南部和中北部，产业园总面积约416公顷。根据集聚区现状产业发展情况和产业发展潜力研究， 装备制造产业园培育以电气机械及器材制造，计算机、通信和其他电子设备制造为主，以专用设备制造产业为辅的产业集群，打造以电气、电子为特色的装备制造产业。 (新兴产业孵化园 新兴产业孵化园布局于产业集聚区中部，紧邻产业集聚区综合服务中心，并与中心城区火车站商业中心相邻，满足新兴产业对科研、信息、商务等配套设施的需求，为产业发展提供良好环境和强大的支撑，产业园总面积约96公顷。新兴产业孵化园以发展新材料产业为主，适当培育节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业。建议集聚区与高校或者科研机构联合建设技术研发中心、产业孵化器等机构，提高集聚区自主创新能力，加速集聚区各产业集群共性技术、高新技术的研发，加速科研成果向生产力的转换。 ④仓储物流产业园 仓储物流产业园布局于集聚区南部，主要发展现代物流产业，产业园面积约 210公顷。建设完善的信息发布流通平台，配套满足于食品企业的冷冻仓储、干燥仓储等仓储设施。仓储物流产业园紧邻货运铁路和南部出城道路，与铁路、高速公路等国家干线交通设施联系便捷，对外交通方便；通过前进路、驿城大道等主干路，与驻马店产业集聚区实现快速连接，促进产业区域协作与协调发展。 （4）、多点 指生活配套服务节点和产业配套服务节点。 (生活配套服务节点 分别位于汝河南北两侧的配套居住生活区，布局商业、娱乐康体、教育、体育等功能，为配套居住区提供完善的生活服务功能。 (产业配套服务节点 紧邻希望大道北侧，布局以商业、行政为主的功能，为产业园区提供必要的服务功能。 《驻马店市产业集聚区联席会议领导小组办公室会议纪要》（驻集聚办[2018]12号）中明确：原则同意遂平县产业集聚区将位于农副食品制造产业园西侧的部分地块调整为轻工产业园区，调整后的园区系农副食品制造产业园的配套园区，该调整区域北临燕京路、西邻翔云光电和华腾重工，南邻晶鸿光电和垃圾填埋场，东至已建成的派克包装和裕宏包装，面积326.8亩。本项目位于调整的轻工产业园区内，符合遂平县产业集聚区总体规划。 与河南省铸造行业准入条件的相符性 表9 河南省铸造行业准入条件 类 别 河南省铸造行业准入条件 本项目情况 符合性 企业布局 在一类区内不能新建、扩建铸造厂；已有的铸造厂其污染物排放、噪声等指标应符合国家一类区有关标准的规定。在二类区和三类区，新建铸造厂和原有铸造厂的污染物排放、噪声等指标均应符合国家有关标准的规定。（说明：一类区指国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域；二类区指城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区以及一、三类区不包括的地区；三类区指特定的工业区。） 本项目位于三类区（遂平县产业集聚区），污染物排放、噪声等指标符合国家有关标准的规定。 符合 生产工艺 企业要根据所生产铸件的材质、品种、批量，合理选择粘土湿型砂、树脂自硬砂、水玻璃自硬砂、熔模精铸、消失模铸造、金属型铸造（重力、离心、高压压力、低压等）先进的造型工艺，以及冷芯盒、覆膜砂壳芯、热芯盒等制芯工艺；有选择地采用机械化、半自动及自动造型生产线。 本项目采用覆膜砂造型，覆膜砂壳芯制芯，自动造型生产线 符合 禁止新上并逐步淘汰粘土砂干型铸造工艺 本项目不使用粘土砂干型铸造工艺 符合 生产装备 熔炼部分必须配备与生产能力相匹配的熔化设备，如电炉、冲天炉等金属熔炼设备，炉前化学成分分析、金属液温度测量设备，并配有相应的除尘设备与系统。提倡大批量生产铸铁件产品采用冲天炉、电炉双联熔炼工艺，推广采用大容量（10吨以上）、长炉龄（一次开炉连续使用4周以上）、富氧、外热送风、带有布袋除尘的冲天炉； 本项目使用钢壳无芯感应熔炼炉，配有除尘设备 符合 造型部分必须配有与生产能力相匹配的混砂、造型、砂处理设备，采用树脂砂、水玻璃砂工艺的企业需配备旧砂再生设备。 造型部分配有混砂、造型、砂处理设备 符合 落砂及清理部分必须配有与生产能力相匹配的消音和除尘设备； 落砂及清理部分配有消音和除尘设备 符合 企业实验室必须具备对铸件性能和原辅材料进行检验的能力，所生产的铸件和所用原辅材料应符合相应国家标准或机械行业标准的规定 所生产的铸件和所用原辅材料应符合相应国家标准或机械行业标准的规定 符合 禁止新上熔化率≤5吨/小时的冲天炉和无磁扼的铝壳电炉，2013年前逐步淘汰熔化率≤3吨/小时的冲天炉和无磁扼的铝壳电炉，2015年前逐步淘汰熔化率≤5吨/小时的冲天炉。提倡采用变频、中频感应炉熔化。 本项目使用钢壳无芯感应熔炼炉熔化 符合 生产规模 现有的铸铁件生产企业，铸件年生产能力三类区不低于3000吨，二类区不低于4000吨，一类区不低于5000吨。新建的铸铁件生产企业年生产能力不低于10000吨（不含铸管企业）； 本项目不是铸铁件项目 符合 现有的铸钢件生产企业，铸件年生产能力三类区不低于2000吨，二类区不低于3000吨，一类区不低于4000吨。新建的铸钢件生产企业年生产能力不低于8000吨； 本项目为铸钢件项目，生产能力为55000吨/年 符合 现有的铜合金、铝合金、镁合金等有色金属铸件，等温淬火球铁及特种铸件（如耐热、耐磨、耐腐蚀、高合金铸件等）生产企业，铸件年生产能力三类区不低于300吨，二类区不低于400吨，一类区不低于500吨。新建的铸件生产企业年生产能力不低于1000吨/年； 本项目不是有色金属铸件项目 符合 生产球铁管的铸造企业年生产能力不得低于10万吨，新建企业不低于20万吨。 本项目不是球铁管铸造企业 符合 土地利用 土地供应时，要严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2006年本）>和<禁止用地项目目录（2006年本）>的通知》（国土资发[2006]296号）、《国土资源部关于印发<限制用地项目目录（2006年本增补本）>和<禁止用地项目目录（2006年本增补本）>的通知》（国土资发[2009]154号）有关产业政策的要求； 本项目为工业用地，符合产业政策 符合 企业用地的容积率、建筑系数、绿地率和投资强度等有关土地利用控制指标要符合国家和我省有关规定和要求，实现节约集约用地。 本项目为工业用地，国家和我省有关规定和要求，实现节约集约用地 符合 铸件质量 铸造企业需要设有独立质量管理部门，配有专职质量管理人员，有健全的质量管理制度，并运行良好。 企业设有独立质量管理部门，配有专职质量管理人员，有健全的质量管理制度 符合 铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）及铸件的内在质量（材质及金相组织等）应符合产品图纸及相关标准的要求。 铸件质量符合产品图纸及相关标准的要求。 符合 企业需根据GB/T 15587-2008建立能源管理系统。 企业建立有能源管理系统 符合 感应电炉炼钢的能耗指标（最大值） 感应电炉的容量（t） 0.15 0.3 0.5 1 2 3 5 能耗指标（kW·h /t金属液） 830 800 740 720 695 685 670 本项目使用2t钢壳无芯感应熔炼炉炼钢，能耗指标为650kW·h /t金属液 符合 环境保护 废气：生产过程中产生粉尘、烟气的部位均应配置粉尘收集及烟尘净化装置，废气排放应符合GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》；GB3095-1996《环境空气质量标准》。 本项目生产过程中产生粉尘、烟气的部位均配置粉尘收集及烟尘净化装置，废气排放符合GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》；GB3095-1996《环境空气质量标准》。 符合 废水排放符合GB8978-1996《污水综合排放标准》；GB3838-2002《地表水环境质量标准》。 废水排放符合GB8978-1996《污水综合排放标准》；GB3838-2002《地表水环境质量标准》。 符合 废渣、废砂按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存和处置，并符合有关环保要求。建立废渣、废砂处置申报制度，鼓励按地区或在固体废弃物量大的铸造企业建立铸造废弃物的集中回收、处理及综合利用机构。 废渣、废砂按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存和处置，符合有关环保要求。 符合 精密铸造产生的氨气排放量应符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 本项目不涉及精密铸造 符合 生产过程的噪音应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。 生产过程的噪音应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》3类标准。 符合 砂型铸造企业的旧砂必须经再生回收再利用。各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂≥60%，树脂砂≥90%，粘土砂≥95%（用于粘土砂造型）及≥85％（用于制芯）。 旧砂经再生回收再利用，回用率达到树脂砂≥90% 符合 由上表可知，本项目符合河南省铸造行业的准入条件。 6、三线一单相符性分析 表10 三线一单相符性一览表 内容 符合性分析 整改措施建议 生态保护红线 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 / 资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 / 环境质量底线 本项目声环境质量能够满足相应的标准要求，大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的要求，本项目废气经处理后，对大气环境的影响较小；附近地表水体不能能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但是本项目不向地表水体排放废水，本项目生活废水经化粪池处理后排入遂平县城市污水处理厂处理后排放，对周围环境影响较小；各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，固废均能得到合理处置，符合环境质量底线要求。 / 负面清单 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区，不在负面清单内。 / 7、与河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）相符性分析 河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）要求：实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案。推进挥发性有机物排放综合整治，到2020年，VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年年底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。县级以上城市建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。 本项目位于遂平县产业集聚区内，使用水性醇酸钢结构漆，喷漆、晾干过程中会产生少量挥发性有机物，产生的挥发性有机物经“过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒达标排放，符合河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）要求。 8、与河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案相符性分析 河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案实施VOCs专项整治。 1.时间节点：2020年年底前VOCs排放总量比2015年下降10%以上，完成制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品等化工企业VOCs治理。 2.主要任务： （1）加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品等化工企业VOCs治理力度，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 （2）新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。 （3）禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 （4）全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心。 本项目位于遂平县产业集聚区内，使用水性醇酸钢结构漆，喷漆、晾干过程中会产生少量挥发性有机物，产生的挥发性有机物经“过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒达标排放，符合河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案要求。 9、与《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》的相符性 严格新建项目准入管理。强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止新增水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、铸造、砖瓦窑等行业产能；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉；新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 根据《关于上报驻马店市铸造企业产能清单的报告》驻工信[2020]29号文件（附件9），河南华腾重工科技有限公司备案产能为7万吨，不属于新增产能，符合《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》相关要求。 10、《河南省2019年工业企业无组织排放治理专项方案》相符性分析 原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物排放建议值要求。 本项目位于遂平县产业集聚区内，使用水性醇酸钢结构漆，喷漆、晾干过程中会产生少量挥发性有机物，产生的挥发性有机物经“过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒达标排放，且喷漆工序密闭，生产车间密闭，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 11、《河南省 2019 年挥发性有机物治理方案》相符性分析 推进工业涂装整治升级：其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目使用水性醇酸钢结构漆，喷漆、晾干过程中产生的挥发性有机物经“过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后经1根15m高排气筒达标排放，满足河南省 2019 年挥发性有机物治理方案中要求。 |

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气质量 本项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用遂平县人民政府网站公布的《2018年遂平县环境空气质量公示》数据，其监测结果见表11。 表11 2018年空气质量统计结果 单位：μg/m³ 序号 评价因子 平均时段 百分位 现状浓度ug/m3 标准限值ug/m3 占标率 达标 情况 1 SO2 年平均质量浓度 / 19 60 0.32 达标 2 NO2 年平均质量浓度 / 33 40 0.83 达标 3 PM2.5 年平均质量浓度 / 60 35 1.71 不达标 4 PM10 年平均质量浓度 / 102 70 1.46 不达标 5 O3 8小时平均质量浓度 90 107 160 0.67 达标 6 CO 日平均质量浓度 95 900 4000 0.23 达标 由表11可以看出：2018年遂平县SO2、NO2、O3、CO质量浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，PM2.5和PM10不满足标准要求，区域为不达标区。环境空气首要污染物为PM2.5，其次为PM10。PM2.5和PM10超标主要原因是雾霾天气较为突出，机动车数量快速增加及施工场地较多。 为提高和改善遂平县环境空气质量，遂平县开展了大气污染防治攻坚，通过调整能源消费结构，优化区域产业结构，逐步改善交通运输结构，推动工业企业绿色发展，强化扬尘污染综合整治，不断提升城市污染管控精细化水平，加强重点污染源差别化、针对性管控；不断夯实大气污染防治基础，将扬尘、工业、监测、监控等领域大气污染防治制度化、规范化、标准化，持续减少大气污染物排放总量，使辖区内环境空气质量得以优化。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为奎旺河分洪道（项目北侧500m），本项目纳污水体为奎旺河，奎旺河水体功能区划分为Ⅲ类。本次评价地表水质量现状引用驻马店环保局发布的《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中奎旺河疙瘩刘断面水质监测数据进行分析。监测结果详见下表。 表12 地表水现状监测数据一览表 mg/L 时间 采样地点 COD NH3-N 总磷 2019年1月 疙瘩刘断面 26 11.4 0.39 2019年2月 27 0.16 0.03 2019年7月 16 0.53 0.26 2019年8月 19 4.19 0.29 2019年9月 19 1.15 0.24 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 20 1.0 0.2 由上表可知，奎旺河疙瘩刘断面水质监测因子中COD、NH3—N、总磷的监测浓度均有不同程度的超标，均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因为奎旺河河流规模小，上游缺少径流补给，无稀释容量，且接纳未经处理的农村生活污水以及区域农村面源污染所致。 3、声环境质量现状 根据现场监测，项目边界昼间噪声值为51.3~55.2dB(A)、夜间42.6~46.3dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 4、生态环境现状 本项目位于驻马店市产业集聚区，项目周围主要为企业和道路等，区域生态系统现以人工生态系统为主，区域内无珍惜动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表13 主要环境保护目标一览表 项目 保护目标 方位 距离 保护级别 环境空气 马凹村（200人） SW 425m 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级及修改单 东马庄（320人） W 150m 小郭园（280人） E 760m 地表水环境 奎旺河 N 500m 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类 声环境 四周厂界 / / 《声环境质量标准》 GB3096-2008 3类

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素 标准名称 标准编号 执行级别 （类别） 主要污染物限值 环境 空气 《环境空气质量标准》 GB3095-2012 二级 PM10日均值≤150μg/m3； SO2日均值≤150μg/m3， 小时均值≤500μg/m3； NO2日均值≤80μg/m3， 小时均值≤200μg/m3； TSP日均值＜300μg/m3 声环境 《声环境质量标准》 GB3096-2008 3类 昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A） 地表水 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类 COD≤20mg/L； NH3-N≤1.0mg/L； 高锰酸盐指数≤10mg/L； 总磷≤0.2mg/L； 地下水 《地下水质量标准》 GB/T14848-2017 Ⅲ类 总硬度（CaCO3）≤450mg/L； 溶解性总固体≤1000mg/L； 氨氮≤0.5mg/L； 硫酸盐≤250mg/L； 总大肠菌群数≤3.0个/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物 标准名称及级别 污染因子 标准限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（排气筒高度≥15m）和无组织排放限值要求 非甲烷总烃 ≤120mg/m3，≤10kg/h；无组织：≤4.0mg/m3 颗粒物 ≤120mg/m3，≤3.5kg/h 无组织：1.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放建议值要求（表面涂装业有机废气排放口和工业企业边界挥发性有机物排放建议值） 非甲烷总烃 ≤60mg/m3 边界≤2.0mg/m3 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)标准限值要求 颗粒物 ≤10mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 等效声级ALeq 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关标准限制要求及环境保护部公告文号2013年第36号文要求，《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的相关要求（GB-18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 改建前项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入遂平县城市污水处理厂处理后排放，废水总量控制指标为COD0.0335t/a，氨氮0.0034t/a。废气为喷漆、晾干有机废气，废气总量控制指标为：非甲烷总烃0.138t/a。 改建后项目无新增废水产生，废气污染物主要为喷漆、晾干有机废气（以非甲烷总烃计）。改建后项目全部使用水性漆，则原有工程产生的有机废气量可削减50%以上，改建后有机废气量按削减50%计算，则改建后全厂的废气污染物排放总量建议指标为：非甲烷总烃0.097t/a，未超出原有项目的总量控制指标。 因此本项目不需申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工程生产流程简述（图示）： 工艺流程及产污环节图 图3 改建项目生产工艺流程图 二、工艺流程简述： （1）熔炼：项目外购生铁、废钢等炉料，采用钢壳无芯感应熔炼炉对炉料进行熔化。车间共2台2t钢壳无芯感应熔炼炉，1台1t钢壳无芯感应熔炼炉。熔化一炉铁水所需时间约40min，工作时间为24小时。 化铁前，首先对钢壳无芯感应熔炼炉、行车进行检查、线路检查、铁水包的清理和准备，然后是炉料的准备，将炉料装进料桶内，待一切准备工作就绪后，通电开炉。通过行车将料桶运至炉口，再由人工配合将炉料倒进炉内进行熔化，炉内温度达到1530℃左右，在熔化过程中会多次往炉内加料，以炉内铁水满为止，每lh出一炉铁水。经过直读光谱仪检测铁水，如果检测出成分不符合要求，则根据所需铸铁型号所要求的材质，向炉内加入一定比例的增碳剂、硅铁、锰铁等辅料，以实现铁水中成分的控制。钢壳无芯感应熔炼炉配套设水冷却系统，利用循环水对电炉进行降温处理。该工序主要污染物为烟尘、噪声及炉渣。 （2）倒包：将熔炼完成后的铁水倾倒入准备好的铁水包中即为倒包，该工序主要污染物为烟尘、噪声； （3）制模：根据客户需求绘制模具图件，在数控加工中心用生铁或球铁制作模具，制作完成后的模具用钻床钻孔，模具制成； （4）造型：将制作好的模具放入射芯机中，采用铁模覆砂造型（节约覆膜砂用量），将覆膜砂用射芯机射入铁模与模具之间的空隙内，加热至200℃左右，覆膜砂受热固化形成砂壳粘覆在铁模上，待形成薄壳后（5～20mm），经摇摆把多余的芯砂倾倒贮砂斗中，形成铸型； （5）合型：将制作好的覆膜砂壳铸型进行组装，形成完整铸型； （6）装箱：将制作完成的铸型放入砂箱中； （7）埋箱：将砂箱顶部用钢丸覆盖，并震动压实； （8）浇注：将熔炼后的铁水从电炉内倾倒入准备好的铁水包内，经行车吊往浇注区，将铁水包的铁水注入铸型型腔进行浇注，浇注后进行自然冷却。该工序主要污染物为铸造烟尘。 （9）翻箱：将浇注冷却成型的铸件砂箱箱体进行翻转； （10）落砂：铸件砂箱自动运输至震动落砂区内，利用自动落砂机与铸型直接的撞击实现落砂，分离出的铸件通过自动输送系统送出，收集的旧砂、钢丸则自动输送至砂处理线进行回收再生利用。该工序主要污染物为噪声、废砂； （11）砂再生：为便于旧砂回收利用，本项目设全自动砂处理线，将旧砂通过螺旋输送机将高温型砂均匀、定量输送输送至冷却床，在冷却床经自然冷却至130-160℃后放入混砂机中，然后加入一定量的树脂混匀，待砂温降到110℃左右按比例加入固化剂（乌洛托品）水溶液，混和一定时间后加入一定的润滑剂（硬脂酸钙），继续混合到砂温降到室温就可以放砂，再经过破碎筛分即可实现砂再生。该工序主要污染物为砂粉尘、噪声。 （12）清理：清除铸件上粘附的型砂，切掉或打掉浇冒口，铲除飞边、毛刺等多余的金属，并打磨表面。打磨机、抛丸机均配备有布袋除尘器。主要污染因素：噪声、粉尘、铁屑。 （13）喷漆：将打磨光滑的铸件送入喷漆房进行喷漆处理。本项目采用干式喷漆房，由室体、排风系统等组成。基本原理：喷漆室整体运行为下排风的方式运行，气流由上而下流经工件和操作工人周围，然后因室外排风机的抽风作用将工作中产生的含有颗粒物的废气经管道进入过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置内，净化后的空气经由室外15m高排气筒高空排放。喷漆和晾干均在喷漆房进行。喷漆房规格为：L×B×H=10m×7m×6m，面积70m2。 （14）成品：将喷漆过后的铸件进行检验，检验合格后入库待售。 注：造型到埋箱和铁水熔炼过程可同时进行，砂箱循环运转，循环使用，翻箱完成后的空砂箱再次流转到装箱区进行装箱，生产过程运行流畅。

主要污染工序： 1、施工期 改建项目在一车间内升级改造设施设备，施工期仅为设备安装，对周围环境的影响较小，因此本次评价不再分析施工期环境影响问题。 2、运营期 2.1废水 本项目运营期劳动定员不变，无新增生活用水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入遂平县城市污水处理厂处理后排放。用水主要为感应炉冷却用水，感应炉冷却用水定期补充不排放。 本项目熔炼过程中需用到冷却水，项目所用感应炉内自带冷却水管，冷却水循环使用不外排。冷却水的用水量为4m3/d，蒸发量为0.8m3/d，新鲜水补充量为0.8m3/d（264m3/a）。 2.2、废气 项目运营期产生的废气主要为感应炉熔炼过程中产生的烟尘、浇注过程中产生的烟尘、清理过程中产生的粉尘、砂再生系统产生的粉尘和喷漆工序产生的有机废气。 感应炉烟尘 感应炉在熔化生铁、废钢过程中会产生烟尘，烟尘产生量约1kg烟尘/t铁水。本项目全年共熔化55000t铁水，年产生烟尘约55t/a（6.94kg/h）。在感应炉上方设置集气罩，熔化过程中产生的烟尘，经集气罩收集至布袋除尘器进行处理后经一根15m高排气筒排放。集气罩的集气效率按90%计算，布袋除尘器除尘效率99%，除尘系统设计风量为10000m3/h，则感应炉烟尘有组织产生量为49.5t/a（6.25kg/h），产生浓度为625mg/m3，感应炉烟尘有组织排放量为0.495t/a（0.0625kg/h），排放浓度为6.25mg/m3。无组织排放量为5.5t/a（0.694kg/h）。 （2）浇注烟尘 项目浇注过程中会产生含氧化铁的烟尘，根据建设单位提供资料，此部分烟尘产生量约为11t/a，在浇注工序上方设置集气罩，烟尘经集气罩收集至布袋除尘器（与感应炉共用1套）进行处理后经一根15m高排气筒排放。集气罩的集气效率按90%计算，布袋除尘器除尘效率99%，除尘系统设计风量为10000m3/h，则浇注烟尘有组织产生量为9.9t/a（1.25kg/h），产生浓度为125mg/m3，浇注烟尘有组织排放量为0.099t/a（0.0125kg/h），排放浓度为1.25mg/m3。浇注烟尘无组织排放量为1.1t/a（0.139kg/h）。 （3）清理（打磨、抛丸）粉尘 打磨、抛丸过程中会产生一定量的粉尘，根据建设单位提供资料，本项目打磨、抛丸机产生的粉尘量约为60t/a。打磨机、抛丸机为全密闭设备，且配套有集气装置和布袋除尘器+15m高排气筒。清理过程产生的粉尘通过集气装置收集后，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。自动清理机配套除尘系统风机风量为10000m3/h，集气装置的集气效率按100%计算，布袋除尘器除尘效率99%，则清理粉尘有组织产生量为60t/a（7.57kg/h），产生浓度为757mg/m3，清理粉尘有组织排放量为0.6t/a（0.076kg/h），排放浓度为7.57mg/m3。 （4）砂再生系统产生的粉尘 项目砂再生过程中产生的粉尘主要为砂粉尘，参考同类型企业经验系数，砂粉尘产生量按砂用量的1%计，本项目石英砂用量为14667t/a，则砂粉尘产生量为146.67t/a。本项目砂再生系统为全密闭设计，配套设有负压抽风+布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（与清理粉尘公用1根排气筒）。配套除尘系统风机风量为20000m3/h，集气装置的集气效率按100%计算，布袋除尘器除尘效率99%，则粉尘有组织产生量为146.67t/a（18.5kg/h），产生浓度为925mg/m3，砂处理粉尘有组织排放量为1.47t/a（0.185kg/h），排放浓度为9.25mg/m3。 （5）喷漆有机废气 本项目使用水性涂料，VOCs总含量为0.4t/a（VOCs为正戊醇），水性漆中固体组分含量为12.6t/a。 喷涂上漆率（即水性漆中的固体组分附着在工件表面）约为60%，其余40%中的30%进入废气、70%形成漆渣作为固体废物处置；水性涂料中的有机溶剂30%在喷涂工段挥发出来，70%在晾干工段挥发出来。 项目喷漆所用涂料物料平衡图见图4。 图4 本项目喷漆所用涂料物料平衡图 单位：t/a 则喷漆房产生的漆雾量为1.51t/a，VOCs为 0.4t/a。 根据建设单位提供资料，本项目喷漆房喷漆时间为每次2h，每1天2次，年工作330天，合计1320h/a，喷漆时每天上午上班开始就把准备喷漆的铸件喷漆，喷漆结束后直接把铸件留在喷漆房晾干。本项目采用快干漆，不设烘干房，喷过漆的工件放置在喷漆房内在抽风的作用下封闭晾4h，晾干和喷漆一起顺次进行，也是每1天2次，年工作330天，合计2640h/a。 由上述可知，喷漆房内喷漆工段产生的废气排放情况为：漆雾1.51t/a（0.19kg/h），VOCs 0.12t/a（0.015kg/h）；晾干工段产生的废气排放情况为：VOCs为0.28t/a（0.035kg/h）。 喷漆房全封闭，喷漆房废气经引风管道送入“过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附”装置内，净化后的空气经由室外15m高排气筒高空排放。风机风量3000m3/h，废气净化效率为95%。喷漆废气中约98%以有组织排放，2%为无组织排放。 综上所述，本项目运营期废气污染源及污染物排放情况见表14。 表14营运期废气污染源及污染物排放情况 类型 污染物 处理措施 风量（m3/h） 产生量 排放量 t/a kg/h mg/m3 t/a kg/h mg/m3 有组织 感应炉烟尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（公用一套） 10000 49.5 6.25 625 0.495 0.0625 6.25 浇注烟尘 9.9 1.25 125 0.099 0.0125 1.25 清理粉尘 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒 10000 60 7.57 757 0.6 0.076 7.57 砂再生粉尘 负压抽风+布袋除尘器+15m排气筒（与清理机公用1根） 20000 146.7 18.5 925 1.47 0.185 9.25 喷漆、晾干 漆雾 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒 3000 1.48 1.12 373.7 0.074 0.056 18.69 VOCs 0.392 0.099 33 0.02 0.005 1.67 无组织 感应炉烟尘 90%车间内沉降 / 5.5 0.694 / 0.55 0.069 / 浇注烟尘 / 1.1 0.139 / 0.11 0.014 / 漆雾 / / 0.03 0.023 / 0.03 0.023 / VOCs / / 0.008 0.002 / 0.008 0.002 / 2.3噪声 项目生产过程中射芯机、感应炉、打磨机、抛丸机、砂再生系统等设备运转产生的机械噪声。噪声源强一般在75~95dB（A）。上述噪声源均布置于车间厂房内，经厂房屏蔽、设减震基础等消声措施后，车间外噪声可降低至65dB以下，环评建议在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。高噪声设备加设减振基础或减振垫等，采取以上措施后，噪声可降低25dB（A）。各设备噪声源强见表15。 表15 高噪声设备源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声源强 运行状况 台数 1 自动生产线 85 连续 3 2 感应炉 75 连续 3 3 射芯机 75 连续 17 4 打磨机 80 连续 2 5 抛丸机 85 连续 7 6 砂再生系统 85-95 连续 1 2.4固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物 主要为熔炼炉渣、废金属料、废包装材料、布袋除尘器收集的烟粉尘。 (熔炼炉渣：生铁、废钢等熔炼过程中，由于原料中含油不熔的杂质，通常需加入除渣剂去除铁水中的杂质，其产生量按熔炼炉料的0.5%计，则熔炼炉渣产生量共计约275t/a。经收集后外售至建筑公司用作筑路材料； (废金属料：主要产生于制模工序和去冒口过程中，其产生量约为200t/a。经收集后加入熔炼炉内再次利用； (布袋除尘器收集的烟粉尘：主要包括铸造烟尘处理系统、砂粉尘处理系统和打磨、抛丸机除尘系统收集的烟粉尘，其中：铸造烟尘处理系统收集的烟尘产生量为58.806t/a，主要以金属氧化物颗粒为主，收集后外售至建筑公司用作筑路材料；砂再生处理系统收集的粉尘量为145.23t/a，主要以石英砂、粘土砂颗粒为主，收集后送入砂再生线进行再生；打磨抛丸除尘系统收集的粉尘量为59.4t/a，主要为砂粒、金属颗粒为主，收集后外售至建筑公司用作筑路材料。 危险废物 主要为废漆桶、废过滤棉、漆渣和废活性炭。 ①漆渣 项目运营期间，喷漆工序产生的漆渣约为3.53t/a，漆渣属于危险废物，废物类别HW12，危废代码900-252-12。评价要求企业将漆渣集中收集于塑料袋内暂存于危废暂存间（20m2）内，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理处置。 ②废过滤棉 项目运营期间，漆雾过滤器中过滤棉每24h更换一次，每年更换55次，过滤棉面积为0.8*14m，重量为200g/m2，则废过滤棉的产生量为1.52t/a（过滤棉0.12t/a，废漆雾1.4t/a）。废过滤棉属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。评价要求企业将每次更换的过滤棉集中收集于塑料袋内暂存于危废暂存间（20m2）内，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理处置。 ③废原料桶 项目运营期间产生废水性漆漆桶，废原料桶产生量约0.1t/a，废原料桶属于危险废物，废物类别HW49，危废代码900-041-49。收集后暂存于危废暂存间（20m2）内，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理处置。 ④废活性炭 项目有机废气采用采用颗粒状活性炭进行吸附过滤，项目活性炭吸附箱内加装的活性炭量为3m3（0.5t/m3）。项目有机气体吸附量为0.39t/a，活性炭吸附量按0.3kg/kg活性炭计，则本项目使用活性炭量为1.3t/a，则废活性炭的产生量为1.69t/a，经查阅《国家危险废物名录》，废弃的活性炭属于危险废物（HW49 900-041-49）。设计活性炭吸附装置活性炭颗粒填料的加装量为1.5t/次，则本项目活性炭每12个月更换一次，每次更换的废活性炭量为1.5t。评价要求企业将每次更换的活性炭集中收集，交有危险废物处理资质的单位处置。 营运期固体废物排放情况表16。 表16 营运期固体废物排放情况 序号 污染物 产生装置 产生量（t/a） 去向 1 铸造炉渣 感应炉 275 外售至建筑公司用作筑路材料 2 废金属料 生产车间 200 收集回用 3 除尘器粉尘 熔炼烟尘 感应炉 58.806 外售至建筑公司用作筑路材料 清理粉尘 打磨、抛丸 59.4 外售至建筑公司用作筑路材料 砂再生粉尘 砂再生系统 145.23 送入砂再生系统进行再生 4 废原料桶 危险废物（900-041-49） 喷漆房 0.1 在危废暂存间暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处理处置 5 废过滤棉 危险废物（900-041-49） 喷漆废气处理装置 1.52 在危废暂存间暂存，采用密闭容器盛装，定期交由有危险废物处理资质的单位处理处置 6 漆渣 危险废物（900-252-12） 喷漆废气废气处理装置 3.53 在危废暂存间暂存，采用密闭容器盛装，定期交由有危险废物处理资质的单位处理处置 7 废活性炭 危险废物（900-041-49） 喷漆废气废气处理装置 1.5 在危废暂存间暂存，采用密闭容器盛装，定期交由有危险废物处理资质的单位处理处置 2.5污染物排放“三笔账” 表17 三笔账计算一览表 单位；t/a 类别 污染 因子 现有 工程 “以新带老”削减量 改建工程 改建完成后总排放量 增减量 变化 废气 非甲烷总烃 0.138 0.069 0.028 0.097 -0.041 颗粒物 2.87 2.486 3.398 3.782 +0.912 废水 COD 0.0335 0 0 0.0335 0 NH3-N 0.0034 0 0 0.0034 0 固废 0 0 0 0 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 污染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 感应炉 | 熔炼烟尘 | 有组织：625mg/m3，49.5t/a 无组织：5.5t/a，0.694kg/h | 有组织：6.25mg/m3，0.495t/a 无组织：0.55t/a，0.069kg/h |
|  | 浇注 | 浇注烟尘 | 有组织：125mg/m3，9.9t/a 无组织：1.1t/a，0.139kg/h | 有组织：1.25mg/m3，0.099t/a 无组织：0.11t/a，0.014kg/h |
|  | 清理 | 粉尘 | 有组织：757mg/m3，60t/a | 有组织：7.57mg/m3，0.6t/a |
|  | 砂再生 | 粉尘 | 有组织：925mg/m3，146.7t/a | 有组织：9.25mg/m3，1.47t/a |
|  | 喷漆、晾干 | 漆雾 | 有组织：373.7mg/m3，1.48t/a 无组织：0.03t/a，0.023kg/h | 有组织：18.69mg/m3，0.074t/a无组织：0.03t/a，0.023kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织：33mg/m3，0.392t/a无组织：0.008t/a，0.002kg/h | 有组织：1.67mg/m3，0.02t/a无组织：0.008t/a，0.002kg/h |
| 水 污 染 物 | 化粪池 | COD NH3-N | / | / |
| 固 体 废 物 | 感应炉 | 铸造炉渣 | 275 | 0 |
|  | 生产车间 | 废金属料 | 200 | 0 |
|  | 感应炉 | 熔炼烟尘 | 58.806 | 0 |
|  | 自动清理机 | 清理粉尘 | 59.4 | 0 |
|  | 砂再生系统 | 砂再生粉尘 | 145.23 | 0 |
|  | 喷漆房 | 废漆桶 | 0.1 | 0 |
|  | 喷漆废气处理装置 | 废过滤棉 | 1.52 | 0 |
|  |  | 漆渣 | 3.53 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 1.5 | 0 |
| 噪 声 | 项目营运期主要噪声源为射芯机、钢壳无芯感应熔炼炉、砂再生系统等设备运转产生的机械噪声。噪声源强一般在75~95dB（A）。本项目选用低噪声设备，通过基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施处理后，噪声可降低25dB（A）。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响 该区域生态系统已演变为人工生态系统，无国家保护的珍稀、濒危动植物物种，本项目建设对该区域生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在一车间内改造，施工期仅为设备安装，对周围环境的影响较小，因此本次评价不再分析施工期环境影响问题。

营运期环境影响分析： 项目营运期主要污染因素为废水、废气、噪声、固废等，具体分析如下： 1、废水 本项目运营期无新增劳动定员，用水主要为感应炉冷却用水。感应炉冷却用水定期补充不排放，生活污水经厂区现有化粪池处理后，经市政管网排入遂平县城市污水处理厂处理。 2、废气 项目运营期产生的废气主要为感应炉熔炼过程中产生的烟尘、浇注过程中产生的烟尘、清理过程中产生的粉尘、砂再生系统产生的粉尘和喷漆工序产生的有机废气。 （1）感应炉烟尘 在感应炉上方设置集气罩，熔化过程中产生的烟尘，经集气罩收集至布袋除尘器进行处理后经一根15m高排气筒排放。集气罩的集气效率按90%计算，布袋除尘器除尘效率99%，除尘系统设计风量为10000m3/h，则感应炉烟尘有组织产生量为49.5t/a（6.25kg/h），产生浓度为625mg/m3，感应炉烟尘有组织排放量为0.495t/a（0.0625kg/h），排放浓度为6.25mg/m3。满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)标准限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 （2）浇注烟尘 项目浇注过程中会产生含氧化铁的烟尘，根据建设单位提供资料，此部分烟尘产生量约为11t/a，在浇注工序上方设置集气罩，烟尘经集气罩收集至布袋除尘器（与感应炉共用1套）进行处理后经一根15m高排气筒排放。集气罩的集气效率按90%计算，布袋除尘器除尘效率99%，除尘系统设计风量为10000m3/h，则浇注烟尘有组织产生量为9.9t/a（1.25kg/h），产生浓度为125mg/m3，浇注烟尘有组织排放量为0.099t/a（0.0125kg/h），排放浓度为1.25mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物120mg/m3，3.5kg/h）。 （3）清理（打磨、抛丸）粉尘 打磨、抛丸过程中会产生一定量的粉尘，根据建设单位提供资料，本项目打磨、抛丸机产生的粉尘量约为60t/a。打磨机、抛丸机为全密闭设备，且配套有集气装置和布袋除尘器+15m高排气筒。清理过程产生的粉尘通过集气装置收集后，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。配套除尘系统风机风量为10000m3/h，集气装置的集气效率按100%计算，布袋除尘器除尘效率99%，则清理粉尘有组织产生量为60t/a（7.57kg/h），产生浓度为757mg/m3，清理粉尘有组织排放量为0.6t/a（0.076kg/h），排放浓度为7.57mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物120mg/m3，3.5kg/h）。 （4）砂再生系统产生的粉尘 项目砂再生过程中产生的粉尘主要为砂粉尘，参考同类型企业经验系数，砂粉尘产生量按砂用量的1%计，本项目石英砂用量为14667t/a，则砂粉尘产生量为146.67t/a。本项目砂再生系统为全密闭设计，配套设有负压抽风+布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（与清理粉尘公用1根排气筒）。配套除尘系统风机风量为20000m3/h，集气装置的集气效率按100%计算，布袋除尘器除尘效率99%，则粉尘有组织产生量为146.67t/a（18.5kg/h），产生浓度为925mg/m3，砂处理粉尘有组织排放量为1.47t/a（0.185kg/h），排放浓度为9.25mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物120mg/m3，3.5kg/h）。 （5）喷漆有机废气 喷漆房全封闭，喷漆房废气经引风管道送入“过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附”装置内，净化后的空气经由室外15m高排气筒高空排放。风机风量3000m3/h，废气净化效率为95%。喷漆废气中约98%以有组织排放，2%为无组织排放。 则净化后的废气有组织排放情况为：漆雾18.69mg/m3、0.074t/a（0.056kg/h），VOCS1.67mg/m3、0.02t/a（0.005kg/h）。 排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（颗粒物120mg/m3，3.5kg/h；非甲烷总烃120mg/m3，10kg/h）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放建议值要求（表面涂装业有机废气排放口：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3）。 喷漆房废气无组织排放情况为：漆雾0.03t/a（0.023kg/h），非甲烷总烃0.008t/a（0.002kg/h）。 综上所述，本项目运营期废气有组织排放及无组织排放情况见表18、19。 表18 营运期废气有组织排放情况 排放源 处理措施 污染物名称 排气筒编号 排气筒参数 排放量 执行标准限值 排气量（m3/h） 高度（m） 内径（m） t/a kg/h mg/m3 mg/m3 感应炉烟尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（公用一套） 颗粒物 P1 10000 15 0.5 0.495 0.063 6.25 30 浇注烟尘 颗粒物 0.099 0.0125 1.25 120 清理粉尘 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒 颗粒物 P2 10000 15 0.9 0.6 0.076 7.57 120 砂再生粉尘 负压抽风+布袋除尘器+15m排气筒（与清理公用1根） 颗粒物 P2 20000 15 0.9 1.47 0.185 9.25 120 喷漆、晾干废气 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒 颗粒物 P3 3000 15 0.4 0.074 0.056 18.69 120 非甲烷总烃 0.02 0.005 1.67 120（60） 表19 营运期废气无组织排放情况 排放源 污染物名称 排放量 排放速率 面源参数（长×宽×高）m 排放方式 t/a kg/h 感应炉烟尘 颗粒物 0.55 0.069 120×40×10 无组织排放 浇注烟尘 颗粒物 0.11 0.014 无组织排放 喷漆房 漆雾（颗粒物） 0.03 0.023 无组织排放 非甲烷总烃 0.008 0.002 无组织排放 (有组织排放预测 根据本次工程废气污染物排放特点和《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，确定本项目预测评价基本污染物为非甲烷总烃、TSP。评价因子和评价标准见表20，点源参数详见表21。 表20 评价因子和评价标准表 序号 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 1 TSP 24h 300 《环境空气质量标准》GB3095-2012 2 非甲烷总烃 一次值 2000 大气污染物综合排放标准详解 表21 点源参数表 序号 点源名称 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/(m/s) 烟气温度/K 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） TSP 非甲烷总烃 1 P1排气筒 15 0.5 14.1 373 7920 正常 0.0755 / 2 P2排气筒 15 0.9 13.1 293 7920 正常 0.261 / 3 P3排气筒 15 0.3 11.8 293 3960 正常 0.056 0.005 无组织排放源参数见表22。 表22 面源参数表 编号 名称 污染物 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效高度/m 年排放小时数/h 排放工况 排放速率（kg/h） 1 一车间 TSP 120 40 10 7960 正常排放 0.083 2 非甲烷总烃 3960 正常排放 0.002 表23 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模型计算污染源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度及占标率，估算模型参数见表24，项目各污染源污染物轴线浓度预测结果见表25、26。 表24 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 100000人 最高环境温度/℃ 43.0 最低环境温度/℃ -16.6 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 表 25 本项目污染源预测结果一览表 污染源 名称 污染物 最大落地浓度（μg/m3） 最大浓度落地点（m） 评价标准 （μg/m3） Pmax （%） D10% （m） 评价 等级 点源 P1 TSP 0.7487 78 900 0.08 / 三级 P2 TSP 32.1720 52 900 3.57 / 二级 P3 TSP 6.9047 52 900 0.77 / 三级 非甲烷总烃 0.6165 52 2000 0.03 / 三级 面源 生产车间 TSP 15.136 62 900 2.81 / 二级 非甲烷总烃 3.4879 62 2000 0.03 / 三级 根据表中的计算结果可知，正常排放情况下污染源的最大地面浓度占标率为Pmax=3.57%，1%<Pmax<10%，根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为二级，根据导则要求，评价范围为5km的矩形，不需设置大气环境防护距离。 表26 四周厂界及敏感点无组织排放预测结果一览表 单位：mg/m3 名称 预测结果 非甲烷总烃 TSP 东厂界 0.0004 0.0161 南厂界 0.0005 0.0223 西厂界 0.0005 0.0193 北厂界 0.0006 0.0245 东马庄村 0.0002 0.0072 评价 标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 4.0 1.0 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）边界挥发性有机物中的其他企业非甲烷总烃排放限值要求 2.0 / 由上表可知，非甲烷总烃无组织排放在四周厂界及敏感点处的浓度预测值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）边界挥发性有机物中的其他企业非甲烷总烃排放限值要求（非甲烷总烃≤2.0 mg/m3）；颗粒物无组织排放在四周厂界及敏感点处的浓度预测值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的卫生防护距离计算公式： Qc/Cm=(BLc+0.25r2)0.50LD/A 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，无因次。 本项目涉及的有害气体为非甲烷总烃，以非甲烷总烃计算整个厂区的卫生防护距离，计算结果见表27。 表27 卫生防护距离计算参数及结果 无组织源 污染物 标准浓度限制（mg/m3） 无组织源排放量（kg/h） 计算参数 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） A B C D 一车间 非甲烷总烃 2.0 0.002 470 0.021 1.85 0.84 0.022 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，本项目卫生防护距离确定为50m。项目卫生防护距离为：南厂界外10m，东厂界外40m。该卫生防护距离内为空地和华腾重工机械设备项目生产车间，无环境敏感点，因此该项目废气对区域大气环境影响较小。评价建议项目卫生防护距离内不得建设食品等对空气质量有要求的企业。 3、噪声 项目生产过程中射芯机、感应炉、砂再生系统等设备运转产生的机械噪声。噪声源强一般在75~95dB（A）。上述噪声源均布置于车间厂房内，经厂房屏蔽、设减震基础等消声措施后，车间外噪声可降低至65dB以下，环评建议在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。高噪声设备加设减振基础或减振垫等，采取以上措施后，噪声可降低25dB（A）。各设备噪声源强及治理措施见表28。 表28 高噪声设备源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 设备名称 噪声源强 运行状况 防治措施 采取设施后车间外噪声 自动生产线 85 连续 基础减振，厂房隔声 65 感应炉 75 连续 基础减振，厂房隔声 55 射芯机 75 连续 基础减振，厂房隔声 55 打磨机 80 连续 基础减振，厂房隔声 60 抛丸机 85 连续 基础减振，厂房隔声 65 砂再生系统 85-95 连续 基础减振，厂房隔声 65-75 3.1预测模式 根据本工程各主要噪声设备在区域内的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值。 高噪声源衰减公式 Lr= L0-20lg(r/r0) 式中：Lr—距离声源r米处噪声预测值，dB(A) L0 —距离声源r0米处噪声预测值，dB(A) r—预测点距声源距离，m r0—参照点距声源距离，m ② 各预测点的等效声级公式 LAeq总= 10lg(∑100.1Li) dB(A) 式中：Li—声源对预测点的等效声级，dB(A) LAeq总—预测点受声效声级，dB(A) n—预测点受声源数量。 3.2预测结果 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声随距离衰减的公式进行预测，根据各设备在车间内的位置以及距离厂界的距离进行预测，各厂界及敏感点噪声预测结果见表29。 表29 声环境影响预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 东马庄村 贡献值 40.4 29.5 36.8 29.8 14.1 背景值 昼间 53.0 52.6 55.2 54.3 55.2 夜间 44.2 43.8 46.3 45.2 45.3 预测值 昼间 53.0 52.6 55.2 54.3 55.2 夜间 45.7 44.0 46.8 45.3 45.3 标准限值 昼间65，夜间55 昼间60，夜间50 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由表29可知，项目营运期间东、西、南、北厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，敏感点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目对周围声环境影响较小。 4、固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物。 （1）一般固体废物 主要为熔炼炉渣、废金属料、废包装材料、布袋除尘器收集的烟粉尘。熔炼炉渣经收集后外售至建筑公司用作筑路材料；废金属料经收集后加入熔炼炉内再次利用；布袋除尘器收集的烟粉尘：主要包括铸造烟尘处理系统、砂粉尘处理系统和打磨、抛丸机除尘系统收集的烟粉尘，其中：铸造烟尘收集后外售至建筑公司用作筑路材料；砂再生处理系统收集的粉尘收集后送入砂再生线进行再生；打磨抛丸除尘系统收集的粉尘收集后外售至建筑公司用作筑路材料。 （2）危险废物 主要为废漆桶、废过滤棉、漆渣和废活性炭。评价要求企业将废漆桶、废过滤棉、漆渣和废活性炭分类收集，暂存于危废暂存间（20m2）内，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理处置。 本项目危险废物暂存间设置在厂区西南角，建筑面积为20m2，能够满足项目危险废物贮存需求，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行建设，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 危险废物暂存间应张贴警示标志，设置分区。危险废物贮存容器采用符合标准的容器，材质满足相应强度要求，容器完好无损，容器材质不与危险废物相容，单独存放，并在容器显著位置张贴危险废物标识，设置相应的标签（危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）附录A所示），标签信息应填写完整详实。 危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防腐和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防雨或其他防止污染环境的措施。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运价的单位应获得交通运输部门办理的危险货物运输资质。 做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 表30 项目危险废物汇总样表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废漆桶 HW49 900-041-49 0.1 喷漆工序 固态 VOCs VOCs 每月 T/I 贮存于危废暂存间内，交由有资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 1.5 喷漆工序 固态 活性炭、VOCs VOCs 12个月 T/I 3 废过滤棉 HW49 900-041-49 1.52 喷漆工序 固态 VOCs VOCs 每月 T/I 4 漆渣 HW12 900-252-12 3.53 喷漆工序 半固态 VOCs VOCs 每月 T/I 表31 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物暂存间 废漆桶 HW49 900-041-49 厂区西南角 20m2 危险废物暂存间全密闭、采取三防措施、张贴警示标示 10 t/a 1年 2 废活性炭 HW49 900-041-49 3 废过滤棉 HW49 900-041-49 4 漆渣 HW12 900-252-12 因此，项目生产及生活产生的固体废物经采取相应的措施后均能够得到合理的处理处置，不向周围环境排放。因此，项目运营过程中产生的固废对周围环境影响较小。 5、厂址可行性分析 （1）本项目厂址位于驻马店市遂平县产业集聚区，项目土地用途为工业用地，满足国家土地政策。 （2）《驻马店市产业集聚区联席会议领导小组办公室会议纪要》（驻集聚办[2018]12号）中明确：原则同意遂平县产业集聚区将位于农副食品制造产业园西侧的部分地块调整为轻工产业园区，调整后的园区系农副食品制造产业园的配套园区，该调整区域北临燕京路、西邻翔云光电和华腾重工，南邻晶鸿光电和垃圾填埋场，东至已建成的派克包装和裕宏包装，面积326.8亩。本项目位于调整的轻工产业园区内，符合遂平县产业集聚区总体规划及产业定位。 （3）该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策，遂平县发展和改革委员会已为其出具项目备案说明。 （4）项目投入运营后，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入遂平县城市污水处理厂；废气能满足排放标准，项目卫生防护距离为：南厂界外10m，东厂界外40m。该卫生防护距离内为空地和华腾重工机械设备项目生产车间，无环境敏感点，废气对区域大气环境影响较小；生产过程中产生的设备机械噪声在采取各项降噪措施后，四周厂界噪声昼夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，生产过程中产生的固废能得到合理处置或综合利用。 综上所述，评价认为从环保角度考虑，本项目选址可行。 6、周围企业相容性分析 本项目厂址位于遂平县产业集聚区金山路北段，项目东侧、西侧、南侧均为空地，北侧为驻马店市恒升电子衡器有限公司（主要从事汽车衡器生产、销售、粮食机械的生产销售），北侧185m为河南翔云光电照明有限公司（照明灯具、智能照明器具、电子器件、显示器件、半导体照明器件/研发、生产、销售），西侧235m为燕京啤酒厂，北侧385m为遂平县城市污水处理厂。项目周围企业均为对空气环境质量、噪声无特殊要求的工业企业，项目与周围的环境相容。 7、总量控制分析 改建前项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入遂平县城市污水处理厂处理后排放，废水总量控制指标为COD0.0335t/a，氨氮0.0034t/a。废气为喷漆、晾干有机废气，废气总量控制指标为：非甲烷总烃0.138t/a。 改建后项目无新增废水产生，废气污染物主要为喷漆、晾干有机废气（以非甲烷总烃计）。改建后项目全部使用水性漆，则原有工程产生的有机废气量可削减50%以上，改建后有机废气量按削减50%计算，则改建后全厂的废气污染物排放总量建议指标为：非甲烷总烃0.097t/a，未超出原有项目的总量控制指标。 因此本项目不需申请总量控制指标。 8、 与《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文（2015）33号）的相符性分析 由豫环文（2015）33号文件可知，遂平县为重点开发区域，为工业准入优先区，且不属于水污染防治重点单元、大气污染防治重点单元、重金属污染防控单元。且本项目位于遂平县产业集聚区，项目建设符合豫环文（2015）33号文件中的工业准入优先区的相关规定，本项目建设可行。 9、非正常情况环境影响分析 非正常情况是指正常开停车或部分设备检修时排放的污染物及工艺设备或环保设备达不到设计规定指标要求或出现故障时排放的污染物。非正常工况尽管出现的次数有限，但其污染物的产生源和排放量与正常工况不同，需要单独分析。 本项目非正常情况下废气主要是生产设备故障、袋式除尘器、有机废气净化装置等环保设备出现故障时排放的废气。环评建议本项目设备故障、污染治理措施发生故障时，立即停止生产，防止非正常情况下废气排放，待生产转入正常情况下废气经处理达标后排放，不会出现非正常情况下废气对环境造成影响的情况。 10、清洁生产 清洁生产是将污染物消除或削减在生产过程中，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺，它着重于过程控制和源头削减，通过清洁的生产工艺、强化管理等种种手段，在生产过程中减少污染物的产生。 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）的要求，本次评价从生产工艺与装备要求指标、产品指标、原辅材料的选用、资源与能源利用、末端治理措施、环境管理等六个方面进行清洁生产分析。 （1）生产工艺与装备要求 (生产工艺合理性 本项目采用符合国内清洁生产标准的先进设备，实现机械化生产，生产工艺为国内成熟的铸造工艺；生产过程中落砂、砂处理、清理（抛丸）等工艺实现密闭操作，减少了废气的无组织排放。本项目生产工艺符合国家清洁生产标准，生产过程使用的原料污染可控，废气末端处理设施具备较高的处理效率。 (设备节能要求 本项目所采用的中频规感应电炉属低能耗型设备，各生产设备均为符合国家标准的低节能设备，可充分节约能源。 （2）产品指标 本项目产品为汽车制动鼓，产品在设计、生产过程中均采用符合国家的标准的材料，生产中严格控制污染物的产生，做到了全过程控制和预防。 （3）原辅材料的选用 原材料的选用是清洁生产首先要考虑的问题，只有从源头上加强控制和管理减少有毒有害原料的种类和使用量。本项目原辅材料均选用均满足国家要求，所用生铁、废钢等原料均由正规钢厂采购，并经厂商切割处理后运至厂区使用，严格选用符合要求不含塑料、油漆的金属料，从源头上防止有害废气产生。 （4）资源与能源利用 本项目生产过程中产生的熔炼炉渣、废金属料和除尘系统收集的烟粉尘均实现了资源化利用。 （5）末端治理措施 本项目营运期烟粉尘采用集气罩+布袋除尘器处理，其属于现阶段国内成熟的处理措施，处理效率可达到99%以上，收集的烟粉尘均实现资源化利用。 （6）环境管理 ①建设阶段严格落实环保“三同时”的要求，实现环保设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产。 (厂区排水实现雨、污分流，产生的污水进行清污分流、污污分治。 (排放烟粉尘的装置，在工艺上采取措施，从源头控制污染物的产生。 ④提高原材料的利用率，产生的“三废”尽量回收利用，不能利用的，进行有效的治理，达标后排放。优化原料、生产、工艺条件，降低能耗、物耗和减少污染物的产生。 ⑤产噪设备均采取减振、隔音和消声的措施，确保厂界噪声达标排放。 综上所述，本项目符合“清洁生产”要求，贯彻了清洁生产原则。 11、排污口规范化设置及营运期环境要求 （1）排污口规范化设置 根据《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）可知，①排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则；②污染物排放口必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)(GB15562.2-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌；③环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及采样点较近且醒目处，并能长久保留，设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 （2）营运期环境管理要求 本次环评对运营期管理提出以下要求： 1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2）定期对布袋除尘器、UV光催化氧化、活性炭吸附箱装置进行检查、维护，确保其正常运行和处理效率； 3）不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4）规范内部管理，建立台账管理制度，记录含挥发性有机物的原材料和产品的使用量、废弃量，活性炭、过滤棉等挥发性有机物污染处理耗材的购置情况，使用后的活性炭、过滤棉等危险废物处置情况。台账保存期限不得少于三年； 5）积极配合环保部门的检查、验收。 12、营运期环境监测计划 根据本项目污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况和周围环境质量状况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。 根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中要求、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业HJ1115-2020》，制定如下监测计划。 表 32 项目营运期环境监测计划 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 有组织废气 P1排气筒排放口 废气量、粉尘 每年一次 《工业窑炉大气污染物排放标准》》（DB41/1066—2020） P2排气筒排放口 废气量、粉尘 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 P3排气筒排放口 废气量、粉尘、非甲烷总烃 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》排放建议值 无组织废气 上风向1个点位（上风向2-50m范围内的浓度最高点），下风向3个点位（单位周界外10m范围内的浓度最高点） 非甲烷总烃、颗粒物 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求（颗粒物的排放浓度≤1.0mg/m3）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）边界挥发性有机物中的其他企业非甲烷总烃排放限值要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3） 噪声 四厂界 等效A声级 每半年1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 13、环保设施验收内容及环保投资 项目总投资9500万元，其中全部环保投资66万元，占总投资的0.69%。主要用于对废气、噪声防治以及固废处置等。项目环保“三同时”验收一览表见表33，环保设施验收内容及环保投资估算见表34。 表33 项目环保“三同时”验收一览表 污染因素 污染源 污染因子 治理措施 执行标准 废气 感应炉 烟尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（公用一套） 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)标准限值要求 浇注 烟尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 清理 粉尘 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒 砂再生 粉尘 负压抽风+布袋除尘器+15m排气筒（与清理机公用1根） 喷漆、 晾干废气 颗粒物、非甲烷总烃 过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求、无组织排放限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放限值要求 噪声 机械设备 噪声 采用低噪声设备，室内安装，建筑隔声措施。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固体废物 铸造 铸造炉渣 外售至建筑公司用作筑路材料 / 生产 废金属料 收集回用 / 熔炼 熔炼烟尘 外售至建筑公司用作筑路材料 / 清理 清理粉尘 外售至建筑公司用作筑路材料 / 砂再生 砂再生粉尘 送入砂再生系统进行再生 / 危险废物 喷漆 废漆桶 在危废暂存间暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处理处置 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB-18597-2001）及其修改单的相关要求 废过滤棉 漆渣 废活性炭 表34 项目环保投资估算一览表 污染因素 环境保护措施 投资(万元） 废气 感应炉烟尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（公用一套） 20 浇注烟尘 清理粉尘 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒 5 砂再生粉尘 负压抽风+布袋除尘器+15m排气筒（与清理机公用1根） 6 喷漆、晾干有机废气 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒 30 噪声 设备噪声 采用低噪声设备，室内安装，建筑隔声，风机采取封闭隔音措施 4 固废 危险废物 1座20m2危废暂存间 1 合计 66

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 项目 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 感应炉烟尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（公用一套） | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)标准限值要求 |
|  | 浇注烟尘 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求 |
|  | 清理粉尘 | 颗粒物 | 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求 |
|  | 砂再生粉尘 | 颗粒物 | 负压抽风+布袋除尘器+15m排气筒（与清理机公用1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求 |
|  | 喷漆/晾干有机废气 | 颗粒物，非甲烷总烃 | 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放限值要求 |
| 水 染 污 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 依托厂区现有化粪池，废水处理后排入遂平县城市污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（8978-1996）表4三级要求和遂平县城市污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 铸造 | 铸造炉渣 | 外售至建筑公司用作筑路材料 | 综合利用 |
|  | 生产 | 废金属料 | 收集后回用 | 合理处置 |
|  | 熔炼 | 熔炼烟尘 | 外售至建筑公司用作筑路材料 | 综合利用 |
|  | 清理 | 清理粉尘 | 外售至建筑公司用作筑路材料 | 综合利用 |
|  | 砂再生 | 砂再生粉尘 | 送入砂再生系统进行再生 | 综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，交环卫部门统一处理。 | 合理处置 |
|  | 喷漆 | 废漆桶 | 在危废暂存间暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处理处置 | 合理处置 |
|  |  | 废过滤棉 |  | 合理处置 |
|  |  | 漆渣 |  | 合理处置 |
|  |  | 废活性炭 |  | 合理处置 |
| 噪 声 | 项目拟对强噪声设备采取设置基础减震，室内安装、合理布置、建筑隔声等降噪措施来降低设备的噪声值。在采取以上措施的情况下，噪声源强可以降到60dB(A)以下。经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目运营期对周围生态环境影响较小。 |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1、项目建设符合国家产业政策 河南华腾重工科技有限公司年产7万吨机动车配件智能化技术改造项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目，根据《关于上报驻马店市铸造企业产能清单的报告》驻工信[2020]29号文件，河南华腾重工科技有限公司备案产能为7万吨，不属于新增差能，符合《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》相关要求。符合国家产业政策，遂平县发展和改革委员会已为其出具项目备案确认说明。 1.2、项目用地符合土地政策 本项目厂址位于遂平县产业集聚区，项目土地性质为工业用地。 1.3、项目选址符合规划要求 《驻马店市产业集聚区联席会议领导小组办公室会议纪要》（驻集聚办[2018]12号）中明确：原则同意遂平县产业集聚区将位于农副食品制造产业园西侧的部分地块调整为轻工产业园区，调整后的园区系农副食品制造产业园的配套园区，该调整区域北临燕京路、西邻翔云光电和华腾重工，南邻晶鸿光电和垃圾填埋场，东至已建成的派克包装和裕宏包装，面积326.8亩。本项目位于调整的轻工产业园区内，符合遂平县产业集聚区总体规划。 1.4、营运期产生的各类污染物在经过配套的治理措施处理后，能够实现达标排放和妥善处置，对环境影响不大。 （1）改建项目无新增废水产生。 （2）项目运营期产生的废气主要为感应炉熔炼过程中产生的烟尘、浇注过程中产生的烟尘、清理过程中产生的粉尘、砂再生系统产生的粉尘和喷漆工序产生的有机废气。 熔炼烟尘经集气罩收集至布袋除尘器进行处理后经一根15m高排气筒排放，满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)标准限值要求（颗粒物≤10mg/m3）； 浇注烟尘经集气罩收集至布袋除尘器（与感应炉共用1套）进行处理后经一根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物120mg/m3，3.5kg/h）； 清理过程产生的粉尘通过集气装置收集后，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物120mg/m3，3.5kg/h）； 本项目砂再生系统为全密闭设计，配套设有负压抽风+布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（与清理粉尘公用1根排气筒）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物120mg/m3，3.5kg/h）； 喷漆房废气经引风管道送入“过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附”装置内，净化后的空气经由室外15m高排气筒高空排放，有组织废气排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（颗粒物120mg/m3，3.5kg/h；非甲烷总烃120mg/m3，10kg/h）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放建议值要求（表面涂装业有机废气排放口：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3）。无组织废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值（颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）排放建议值要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。 本项目无需设置大气环境防护距离。卫生防护距离为：南厂界外10m，东厂界外40m。该卫生防护距离内为空地和华腾重工机械设备项目生产车间，无环境敏感点，因此该项目废气对区域大气环境影响较小。评价建议项目卫生防护距离内不得建设食品等对空气质量有要求的企业。 （3）项目营运期主要噪声源为射芯机等设备运转产生的机械噪声。噪声源强一般在75~85dB(A)之间。选用低噪声、振动小的设备，高噪声设备加设减振基础或减振垫等，经预测四周厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）本项目生产过程中产生的固体废物本项目生产过程中产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物主要为熔炼炉渣、废金属料、废包装材料、布袋除尘器收集的烟粉尘。熔炼炉渣经收集后外售至建筑公司用作筑路材料；废金属料经收集后加入熔炼炉内再次利用；铸造烟尘处理系统收集的烟尘收集后外售至建筑公司用作筑路材料；砂再生处理系统收集的粉尘收集后送入砂再生线进行再生；清理机除尘系统收集的粉尘收集后外售至建筑公司用作筑路材料。 危险废物主要为废漆桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭。废漆桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭采用密闭容器盛装，收集后暂存于危废暂存间（20m 2），定期交由具有危险废物处理资质的单位处理处置。 （5）总量控制：本项目不需申请总量控制指标。 河南华腾重工科技有限公司年产7万吨机动车配件智能化技术改造项目符合产业政策，用地满足国家土地政策和相关规划要求，选址合理可行，项目营运期产生的废水、废气、噪声、固废在采取相应的污染防治措施后，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对环境影响较小。因此，该项目的建设从环保角度分析可行。 2、建议 1、项目应严格执行建设项目“三同时”制度，落实相关各项环保处理措施。 2、加强职工安全教育，并在各种生产设施旁设置操作规程、安全标志和必要的防护设施，确保职工安全生产。 3、工程建成后，企业应及时组织进行环保设施竣工验收，经验收合格后方可正式投入生产。 4、工程营运期加强各类环保设施的运营维护，保证处理后的各类污染物长期稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案说明 附件2 委托书 附件3 租赁协议 附件4 土地证明 附件5 规划证明 附件6 产业集聚区证明 附件7 营业执照 附件8 会议纪要 附图1 项目地理位置图 附图2 周边环境示意图 附图3 平面布置图 附图4 遂平县城市总体规划 附图5 产业集聚区产业布局图 附图6 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。